Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Учебно-методическое пособие

для специальности

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Екатеринбург

2014

| Одобрена цикловой комиссией электротехнических дисциплин | Составлена в соответствии c рабочей программой по дисциплине, утвержденной заместителем директора по учебной работе 28.08.2014г. |
| --- | --- |
| Председатель комиссии _____________Е.В.Данилова Протокол № 5 От «22» декабря 2014г. | Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ________________ В.И. Овсянников «28» декабря 2014г. |

Составитель: Данилова Е.В.,  преподаватель  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Содержание

Введение………………………………………………………………………….4

- Рабочая программа дисциплины «Электрический привод»… ……………4

- Тематический план дисциплины…………………………………………….6

- Перечень практических работ  ……………………………………………..15

- Перечень лабораторных работ……………………………………………...15

- Методические указания по выполнению контрольной работы…………..16

- Содержание контрольных заданий…………………………………………16

- Список литературы…………………………………………………………..24

- Экзаменационные вопросы………………………………………………….25

Введение.

Дисциплина «Электрический привод» является одной из основных специальных дисциплин. Изучение дисциплины стоится на знаниях из таких дисциплин как «Электротехника», «Электрические машины», «Электрические аппараты», «Автоматика».

В дальнейшем обучении знания «Электрического привода» являются основополагающими при изучении «Электрического и электромеханического оборудования», «Систем управления электроприводом», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования».

При изучении дисциплины «Электрический привод» студенты заочного отделения выполняют практические работы (8 часов), контрольную работу. Промежуточной аттестацией является экзамен.

- Рабочая программа дисциплины «Электрический привод».

Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины «Электрический привод» предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Рабочая программа определяет общий объём знаний, подлежащий обязательному усвоению студентами, и является единой для всех форм обучения.

Учебная дисциплина «Электрический привод» является специальной и базируется на знаниях, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин: «Электротехника», «Электрические аппараты», «Электрические машины», «Материаловедение», «Электронная техника», «Измерительная техника».

Учебная дисциплина «Электрический привод», в свою очередь, является базой для изучения специальных дисциплин «Системы управления электроприводом», «Электрическое и электромеханическое оборудование», «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж электрического оборудования».

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

иметь представление:

- о роли и месте учебной дисциплины в основной профессиональной образовательной программе специальности и в сфере профессиональной деятельности техника;

- о структурном и функциональном составе электропривода (ЭП);

- о применении ЭП в современном производстве.

Знать:

- классификацию, назначение, характеристики электрических элементов и ЭП в целом;

- принцип работы ЭП;

- порядок расчёта мощности, выбор электродвигателей и элементов схем управления;

- принципы автоматического управления ЭП.

Уметь:

- читать и составлять типовые схемы управления ЭП;

- правильно выбирать электродвигатели для привода по мощности;

- управлять пуском и реверсом двигателя;

- объяснять принцип действия ЭП.

Содержание учебной дисциплины

Введение

Краткое содержание учебной дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Роль и место ЭП в производственном процессе и в быту. Определения и понятия. Назначение и классификация ЭП. Структурная схема ЭП.

Раздел 1. МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Тема 1.1 Статические и динамические нагрузки. Основное уравнение электропривода.

Студент должен:

иметь представление:

- о видах нагрузок в ЭП;

- о видах движения в ЭП при различных моментах;

знать:

- характеристики механизмов и электродвигателей (ЭД);

- основное уравнение движения ЭП.

Механическая часть ЭП. Возможные направления передачи механической мощности в ЭП. Динамический момент и силы сопротивления. Момент инерции тела относительно оси вращения. Активные и реактивные моменты. Основное уравнение движения ЭП.

Тема 1.2 Приведение движения элементов электропривода к одной оси вращения

Студент должен:

знать:

- понятия: масса, инерция, маховый момент;

- назначение приведения статических моментов и моментов инерции к валу ЭД;

уметь:

- выполнять операцию приведения;

- объяснять особенности расчёта приведённого момента при различных направления потока энергии в механической части ЭП.

Масса, инерция, момент инерции. Операция приведения. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу ЭД. Приведённый момент инерции.

Практическая работа № 1. Приведение моментов инерции и статических моментов к валу ЭД.

Раздел 2. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Тема 2.1 Режимы работы двигателя постоянного тока и его характеристики

Студент должен:

знать:

- основные схемы включения двигателей постоянного тока (ДТП);

- допущения, принимаемые при выводе формулы для характеристик ДПТ;

- виды и признаки энергетических режимов ДПТ;

уметь:

- различать естественные и искусственные характеристики;

- производить испытания по анализу механических и электромеханических свойств ДПТ.

Режимы работы ДПТ, основные схемы включения ДПТ.

Электромеханическая и механическая характеристики ДПТ при различных способах возбуждения.

Лабораторная работа № 1. Изучение механических характеристик ДПТ в различных режимах.

Тема 2.2 Расчёт и построение характеристик двигателя постоянного тока

Студент должен:

знать:

- понятия: относительные и именованные величины;

- основные соотношения для параметров ДПТ;

уметь:

- рассчитывать и строить механические характеристики ДПТ в относительных единицах.

Основные соотношения параметров для ДПТ. Расчёт и построение механических характеристик ДПТ. Относительные величины. Характеристики ДПТ в относительных единица.

Практическая работа  № 2.  Расчёт и построение механических характеристик ДПТ независимого возбуждения. Выбор резисторов.

Тема 2.3 Пуск, торможение и реверс двигателя постоянного тока

Студент должен:

знать:

- процессы, происходящие в ДПТ при пуске, торможении и реверсе;

- влияние добавочных резисторов в цепи якоря на величины тока и момента;

- способы торможения ДПТ;

уметь:

- строить пусковую диаграмму ДПТ;

- рассчитывать и включать пусковой резистор в цепь якоря;

- составлять схему включения ДПТ для его пуска, торможения, реверса.

Пусковая диаграмма ДПТ. Изменение тока при пуске. Графоаналитический метод расчёта пускового резистор. Динамическое торможение. Торможение противовключением. Выбор пусковых резисторов.

Практическая работа  № 3. Расчёт и построение пусковых диаграмм ДПТ. Выбор пусковых резисторов.

Тема 2.4 Регулирование двигателя постоянного тока

Студент должен:

знать:

- способы регулирования скорости ДПТ, их достоинства и недостатки;

уметь:

- строить регулировочные характеристики ДПТ при различных способах регулирования скорости;

- рассчитывать регулировочные резисторы.

Способы регулирования ДПТ. Регулирование скорости ДПТ изменением напряжения, сопротивления цепи якоря и потока возбуждения. Импульсное регулирование.

Лабораторная работа № 2.  Изучение регулировочных свойств ЭП с ДПТ.

Раздел 3. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Тема 3.1 Механические характеристики асинхронного двигателя переменного тока

Студент должен:

знать:

- механические характеристики асинхронного двигателя (АД) переменного тока для различных режимов;

- влияние активного сопротивления в цепи ротора и напряжения в обмотке статора на механическую характеристику;

уметь:

- рассчитывать механические характеристики АД в различных режимах работы, в том числе и по формуле Клосса.

Механическая характеристика трёхфазного АД. Двигательный и тормозной режимы.

Формулы Клосса. Упрощённый расчёт механической характеристики АД по формуле Клосса.

Лабораторная работа № 3. Исследование механической характеристики АД в различных режимах.

Практическая работа  № 4. Расчёт и построение механических характеристик трёхфазного АД. Выбор резисторов.

Тема 3.2 Пуск, торможение и реверс асинхронного двигателя переменного тока

Студент должен:

знать:

- пусковые свойства АД;

- основные точки пусковые пусковой диаграммы АД с фазным ротором;

- способы торможения АД;

- схемы включения для различного вида торможения и реверса.

Пуск АД. Пусковая диаграмма АД с фазным ротором. Расчёт пусковых резисторов в цепи статора.

Торможение АД противовключением. Динамическое и рекуперативное торможение АД. Реверс АД.

Тема 3.3 Регулирование скорости асинхронного двигателя переменного тока

Студент должен:

знать:

- способы регулирования скорости АД;

- механические характеристики АД при различных способах регулирования скорости;

- области использования и особенности работы однофазного АД;

- разновидности АД;

уметь:

- объяснять принцип экономичности АД;

- объяснять принцип получения различного числа пар полюсов многоскоростного АД;

- объяснять работу линейного АД;

- выполнять расчёт и составлять схему включения добавочных резисторов в цепь статора и ротора.

Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора, напряжения на статоре, частоты питающего напряжения, числа пар полюсов, включением резисторов и дросселей в цепь статора. Принцип регулирования экономичности АД. Импульсное регулирование координат ЭП.

Лабораторная работа № 4. Изучение регулировочных свойств АД.

Тема 3.4 Электропривод с синхронным двигателем переменного тока

Студент должен:

знать:

- достоинство синхронного двигателя (АД);

- схему включения, статические характеристики и режимы работы СД;

- особенности пуска, регулирования скорости и торможения СД;

- области применения и особенности работы ЭП с вентильным и шаговым двигателями.

Статические характеристики и режимы работы СД. Пуск, регулирование скорости и торможение СД.

СД как компенсатор реактивной мощности. U – образные характеристики ЭП с вентильным двигателем. Вентильно-индукционный ЭП.

Раздел 4. ЭНЕРГЕТИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Тема 4.1 Потери мощности и энергии в электроприводе

Студент должен:

знать:

- энергетические показатели ЭП;

- потери мощности и энергии в переходных режимах ЭП;

- пути повышения КПД ЭП.

Переходные режимы ЭП. Энергетические показатели ЭП. Потери энергии при пуске, реверсе и торможении ЭД.

Влияние нагрузки на потери, КПД ЭП и коэффициент мощности ЭП. Способы снижения потерь энергии в ЭП в переходных режимах.

Тема 4.2 Переходные процессы в электроприводе

Студент должен:

знать:

- особенности переходных процессов в разомкнутой системе «преобразователь-двигатель»;

- особенности переходных процессов в АД;

- методы расчёта переходного процесса;

уметь:

- рассчитывать время пуска и торможения ЭД;

- оценивать постоянную времени ЭД;

- использовать ЭВМ для расчёта переходного процесса.

Переходные процессы в системе «преобразователь-двигатель». Особенности переходных процессов в АД и их нормирование. Определение времени пуска и торможения ЭД. Уравнение переходного процесса. Постоянная времени. Методы расчёта переходного процесса. Расчёт переходного процесса с помощью ЭВМ. Способы снижения потерь электроэнергии в переходных процессах.

Практическая работа  № 5. Расчёт переходного процесса при прямолинейной совместной характеристике ЭД и механизма.

Тема 4.3 Выбор двигателя для электропривода

Студент должен:

знать:

- требования к выбору ЭД;

- классы нагревостойкости изоляции;

- режимы работы ЭД по нагреву.

Факторы, определяющие систему ЭП. Выбор ЭД по роду тока, способу возбуждения, напряжению, степени защиты от влияния внешней среды.

Уравнения нагревания и охлаждения. Классы нагревостойкости изоляции.

Длительный, повторно-кратковременный и кратковременный режимы работы; нагрузочная диаграмма, выбор мощности ЭД. Проверка на перегрузочную способность.

Раздел 5. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Тема 5.1 Разомкнутые системы ЭП

Студент должен:

знать:

- конструкцию, технические характеристики и принцип действия электроаппаратуры, применяемой для управления разомкнутой системой ЭП;

- принципы тиристорного управления ЭП;

уметь:

- практически различать элементы управления разомкнутой системы ЭП;

- собирать схемы управления разомкнутой системой ЭП.

Аппараты, работающие в силовых цепях ЭП.

Пуск и торможение ЭД в функции различных параметров. Принцип тиристорного управления ЭП.

Типовые узлы и схемы управления разомкнутой системой ЭП.

Лабораторная работа № 5. Изучение замкнутой системы электропривода.

Тема 5.2 Замкнутые системы электропривода. Преобразовательные устройства

Студент должен:

знать:

- преимущества замкнутых систем ЭП;

- назначение обратных связей в схеме управления замкнутой системой;

- принцип статического преобразования с помощью тиристоров;

уметь:

- проводить анализ семы управления замкнутой системой ЭП;

- объяснять работу тиристорных преобразователей.

Достоинства замкнутой системы. Роль и виды обратных связей в системе ЭП. Главная обратная связь. Регулирование тока и момента.

Тиристорные силовые преобразователи. Следящий ЭП.

Микропроцессорные средства программного управления электродвигателем.

Комплектные и интегрированные ЭП.

Лабораторная работа № 6. Изучение замкнутой системы электропривода.

Перечень практических работ

| № работы | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.2 | Проведение моментов инерции и статических моментов к валу ЭД. |
| 2 | Тема 2.2 | Расчет и построение механических характеристик ДПТ независимого возбуждения. |
| 3 | Тема 2.3 | Расчет и построение пусковых диаграмм ДПТ. Выбор пусковых резисторов. |
| 4 | Тема 3.1 | Расчет и построение механических характеристик трехфазного АД. Выбор резисторов. |
| 5 | Тема 4.2 | Расчет переходного процесса при прямолинейной совместной характеристике ЭД и механизма. |

Перечень лабораторных работ

| № работы | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 2.1 | Изучение механических характеристик ДПТ в различных режимах. |
| 2 | Тема 2.4 | Изучение регулировочных свойств ЭП с ДПТ. |
| 3 | Тема 3.1 | Исследование механической характеристики АД в различных режимах. |
| 4 | Тема 3.3 | Изучение регулировочных свойств АД. |
| 5 | Тема 5.1 | Изучение замкнутой системы электропривода. |
| 6 | Тема 5.2 | Изучение замкнутой системы электропривода. |

Литература

- Москаленко В.В. Электрический привод: Учебное пособие для студентов образовательных учреждений средне профессионального образования. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2000.

- Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств. – М.: Высшая школа, 1987.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. – М.: Высшая школа, 1984.

- Васин В.М. Электрический привод: Учебное пособие для техникумов. – М.: Высшая школа, 1984.

- Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу. – М.: Высшая школа, 2000.

- Методические указания по выполнению контрольной работы.

2.1 Задачи контрольной работы.

Контрольная работа по дисциплине «Электрический привод» предусмотрена для заочной формы обучения  в соответствии с учебным планом в  семестре.

Контрольная работа имеет своей целью закрепление теоретических знаний, приобретение опыта расчётов, приближённых к практическим и контролирует работу студентов.

2.2 Выполнение, оформление и защита контрольной работы.

Контрольные работы выполняются всеми студентами по индивидуальным вариантам в течение семестра после установочных занятий. При выполнении задания студент имеет право консультироваться с преподавателем как лично, так и письменно. Оформляется контрольная работа в отдельной тетради, как от руки, так и на компьютере.

Контрольная работа должна содержать задание, решение задач сопровождается подробным описанием хода решения, решения, графики и схемы выполняются в соответствии с действующими ГОСТ, с соблюдением масштаба, с использованием чертёжных инструментов.

В случае неудовлетворительной оценки контрольной работы она возвращается студенту для доработки с описанием ошибок.

К экзамену по дисциплинам допускаются студенты, выполнившие контрольные работы с положительной оценкой.

- Содержание контрольных заданий.

3.1 Задание №1.

Рассчитать моменты инерции и моменты статического сопротивления при подъёме груза для механизма, кинематическая схема которого изображена на рисунке 1.

Значение момента инерции двигателя Jдв , моментов инерции отдельных элементов J1, J2,  J3, J4, числа зубьев шестерён Z1 -  Z6, скорость вращения двигателя nндв приводятся в таблице 1. Кпд шестерённых передач ηм= 0,95, передачи барабан-канат ηб= 0,95, J2=J3.

Данные к  задаче №1:

Таблица 1.

| № | Z1 | Z2 | Jд кгм2 | J1 кгм2 | J2 кгм2 | J4 кгм2 | nндв, об/мин | m, кг | V, m/c | Jб, кгм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 15 | 60 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 980 | 500 | 0,8 | 0,3 |
| 2 | 20 | 40 | 0,021 | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 885 | 800 | 1 | 0,4 |
| 3 | 15 | 45 | 0,029 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 890 | 1000 | 1,5 | 0,3 |
| 4 | 20 | 50 | 0,049 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 895 | 1500 | 0,4 | 0,5 |
| 5 | 30 | 90 | 0,047 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 895 | 2000 | 0,2 | 0,6 |
| 6 | 40 | 80 | 0,067 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 930 | 2500 | 0,3 | 0,7 |
| 7 | 25 | 50 | 0,067 | 0,04 | 0,6 | 0,2 | 910 | 3500 | 0,5 | 0,8 |
| 8 | 30 | 60 | 0,115 | 0,4 | 0,8 | 0,05 | 930 | 4000 | 0,6 | 0,9 |
| 9 | 20 | 60 | 0,115 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 920 | 4500 | 0,7 | 1 |
| 10 | 35 | 70 | 0,275 | 0,3 | 0,4 | 0,08 | 695 | 4800 | 0,8 | 1,1 |
| 11 | 50 | 80 | 0,275 | 0,15 | 0,2 | 0,07 | 690 | 5000 | 0,9 | 1,2 |
| 12 | 40 | 60 | 0,225 | 0,7 | 0,6 | 0,05 | 945 | 5500 | 1 | 1,3 |
| 13 | 50 | 80 | 0,225 | 0,6 | 0,7 | 0,06 | 940 | 6000 | 0,2 | 1,4 |
| 14 | 15 | 60 | 0,312 | 0,2 | 0,3 | 0,08 | 705 | 3000 | 0,3 | 1,5 |
| 15 | 20 | 60 | 0,312 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 700 | 4000 | 0,4 | 1,6 |
| 16 | 30 | 60 | 0,312 | 0,6 | 0,9 | 0,05 | 955 | 5000 | 0,5 | 1,5 |
| 17 | 40 | 60 | 0,312 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 950 | 6000 | 0,6 | 1,4 |
| 18 | 40 | 80 | 0,537 | 0,3 | 0,6 | 0,15 | 710 | 7000 | 0,7 | 1,3 |
| 19 | 30 | 90 | 0,537 | 0,4 | 0,7 | 0,17 | 705 | 8000 | 0,8 | 1,1 |
| 20 | 45 | 90 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,18 | 965 | 9000 | 0,4 | 1 |
| 21 | 10 | 40 | 0,28 | 0,18 | 0,4 | 0,24 | 1450 | 200 | 0,8 | 0,4 |
| 22 | 20 | 60 | 0,56 | 0,22 | 0,5 | 0,38 | 110 | 400 | 1 | 0,9 |
| 23 | 30 | 50 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 980 | 690 | 1,4 | 0,7 |
| 24 | 15 | 45 | 1 | 0,25 | 0,9 | 0,65 | 1350 | 1000 | 1,5 | 1,6 |
| 25 | 10 | 30 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 70 | 1500 | 1 | 2 |
| 26 | 30 | 60 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1000 | 1200 | 1,2 | 1,8 |

3.2 Задание №2.

Построить естественную, скоростную и реостатную характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Рассчитать сопротивление пускового реостата пускового тока Iп = 2,2Iн. Определить сопротивление динамического торможения и построить характеристику динамического торможения, если торможение происходит с номинальной скоростью двигателя nндв, а тормозной ток Iт = 1,2Iндв. Изобразить схему включения рассчитанных сопротивлений для обоих направлений включения двигателя.

Порядок расчёта:

1. Необходимо пересчитать номинальную скорость двигателя nндв [об/мин]

ωндв = =

2. Определить номинальное сопротивление двигателя

3. Рассчитать к.п.д. двигателя в номинальном режиме

4. Рассчитать сопротивление якорной цепи двигателя

5. Построение естественной скоростной (электромеханической) характеристики двигателя производится по двум точкам:

- точка идеального холостого хода, при которой Iдв=0, а скорость ω0 =, где

- точка номинального режима, при которой ток двигателя и его частоты вращения Iн  ωн

6. Реостатная характеристика для пуска двигателя с In=2,2 Iн строится так же по двум точкам:

- точка идеального холостого хода ω0

- точка короткого замыкания, при которой Iдв=2,2 Iн, а ω=0.

7. Рассчитать добавочное пусковое сопротивление можно по режиму К.1 Iпуск=

8. Сопротивление динамического торможения Rдт рассчитывается из режима торможения со скорости ωн.

9. Рассчитать скорость двигателя на реостатной характеристике при номинальной нагрузке двигателя , эту же скорость определить по реостатной характеристике и сравнить с результатом расчёта. Сделать вывод.

Технические данные двигателей постоянного тока параллельного возбуждения даны  в таблице 2.

Таблица 2. Техническая характеристика электродвигателей постоянного тока серии Д закрытого исполнения при ПВ=40%.

| № варианта | Исполнение | Тип | Параллельное возбуждение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн, кВт | I, А | n, об/мин | Mmax, Н·м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тихоходное 220 В | Д12 | 2,4 | 14 | 1200/1230 | 57/57 |
| 2 |  | Д12 | 3,6 | 20,5 | 1060/1080 | 103/90 |
| 3 |  | Д22 | 4,8 | 26 | 1120/1150 | 127/108 |
| 4 |  | Д31 | 6,8 | 44,7 | 850/880 | 230/201 |
| 5 |  | Д32 | 9,5 | 51 | 770/800 | 373/319 |
| 6 |  | Д41 | 13 | 69,5 | 700/720 | 549/476 |
| 7 |  | Д806 | 16 | 84 | 700/710 | 765/677 |
| 8 |  | Д808 | 22 | 112 | 620/630 | 1450/1295 |
| 9 |  | Д810 | 29 | 148 | 590/600 | 2160/1910 |
| 10 |  | Д812 | 38 | 192 | 555/565 | 3190/2795 |
| 11 |  | Д814 | 55 | 280 | 550/560 | 4810/4270 |
| 12 |  | Д816 | 70 | 350 | 525/535 | 6870/6030 |
| 13 |  | Д818 | 83 | 415 | 460/470 | 9025/7950 |
| 14 | Быстроходные 220 В | Д21 | 4,4 | 24,5 | 1460/1500 | 90/78 |
| 15 |  | Д22 | 6,5 | 34 | 1510/1570 | 127/108 |
| 16 |  | Д31 | 9,5 | 50,5 | 1360/1420 | 206/181 |
| 17 |  | Д32 | 13 | 68 | 1190/1240 | 363/304 |
| 18 |  | Д41 | 17,5 | 90,5 | 1120/1160 | 520/445 |
| 19 |  | Д806 | 21 | 110 | 1050/1060 | 726/643 |
| 20 |  | Д808 | 26 | 134 | 810/825 | 1325/1175 |
| 21 | Тихоходные 440 В | Д21 | 3,1 | 9,5 | 1280/1300 | 61/54 |
| 22 |  | Д31 | 5,2 | 14,5 | 890/910 | 142/128 |
| 23 |  | Д41 | 12,5 | 34 | 710/720 | 392/348 |
| 24 |  | Д808 | 22 | 56 | 620/630 | 1120/1030 |
| 25 |  | Д810 | 29 | 74 | 590/600 | 1715/1510 |
| 26 |  | Д812 | 36 | 92 | 560/570 | 2350/2060 |

3.3 Задание №3.

Определить графоаналитическим методом совместимость двигателя и центробежного вентилятора. Сделать вывод о степени загрузки двигателя.

Асинхронный двигатель, номинальные данные которого приведены в таблице 3, приводит в действие жёстко с ним связанный центробежный вентилятор. Механическая характеристика вентилятора задана уравнением , Н·м.

Таблица 3.

| № варианта | Рндв, кВт | nндв, об/мин | λ=Мк/Мн | n0 дв, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3,5 | 718 | 3 | 750 |
| 2 | 15 | 723 | 3 | 750 |
| 3 | 17 | 955 | 2,8 | 1000 |
| 4 | 30 | 970 | 2,8 | 1000 |
| 5 | 80 | 2890 | 2,2 | 3000 |
| 6 | 16 | 1460 | 2,2 | 1500 |
| 7 | 22 | 1450 | 2 | 1500 |
| 8 | 11 | 1450 | 2 | 1500 |
| 9 | 10,5 | 730 | 2 | 750 |
| 10 | 22 | 2930 | 1,7 | 3000 |
| 11 | 86 | 718 | 2,2 | 750 |
| 12 | 7,5 | 723 | 2,5 | 750 |
| 13 | 10 | 955 | 2,8 | 1000 |
| 14 | 23 | 970 | 3 | 1000 |
| 15 | 17 | 2870 | 2 | 3000 |
| 16 | 17 | 1460 | 2,2 | 1500 |
| 17 | 20 | 1450 | 1,7 | 1500 |
| 18 | 2,8 | 730 | 2,2 | 750 |
| 19 | 20 | 2930 | 2,5 | 3000 |
| 20 | 3,8 | 720 | 3 | 750 |
| 21 | 12 | 725 | 2,2 | 750 |
| 22 | 16 | 960 | 2 | 1000 |
| 23 | 20 | 970 | 2,8 | 1000 |
| 24 | 15 | 2890 | 2,8 | 3000 |
| 25 | 11 | 1460 | 3 | 1500 |
| 26 | 23 | 1430 | 2,2 | 1500 |
| 27 | 16 | 730 | 2 | 750 |
| 28 | 18 | 723 | 2,2 | 750 |
| 29 | 11 | 955 | 2,3 | 1000 |
| 30 | 30 | 2930 | 2,5 | 3000 |

3.4 Задание №4.

Построить в масштабе нагрузочную диаграмму механизма, определить, достаточна ли мощность двигателя для работы по этому графику.

Данные для работы приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| № варианта | Рндв, кВт | nндв, об/мин | ПВ% дв | М1, Н·м | t1, с | М2, Н·м | t2, с | М3, Н·м | t3, с | М4, Н·м | t4, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 23 | 700 | 100 | 100 | 60 | 400 | 15 | 450 | 10 | 600 | 30 |
| 2 | 21 | 660 | 100 | 300 | 40 | 450 | 60 | 60 | 60 | 0 | 10 |
| 3 | 12 | 790 | 40 | 150 | 15 | 240 | 60 | 200 | 35 | 0 | 75 |
| 4 | 8,5 | 870 | 30 | 100 | 20 | 0 | 40 | 220 | 40 | 60 | 20 |
| 5 | 11 | 680 | 40 | 200 | 40 | 350 | 30 | 0 | 120 | 160 | 15 |
| 6 | 2,5 | 1250 | 25 | 35 | 16 | 20 | 5 | 0 | 40 | 10 | 5 |
| 7 | 5,5 | 1150 | 25 | 40 | 15 | 75 | 25 | 60 | 7 | 0 | 70 |
| 8 | 22 | 720 | 40 | 400 | 50 | 300 | 40 | 0 | 60 | 450 | 60 |
| 9 | 33 | 650 | 100 | 450 | 60 | 700 | 60 | 200 | 100 | 800 | 20 |
| 10 | 7,5 | 930 | 40 | 150 | 20 | 200 | 50 | 0 | 60 | 300 | 10 |
| 11 | 7 | 920 | 40 | 180 | 30 | 140 | 40 | 150 | 30 | 0 | 80 |
| 12 | 11 | 945 | 40 | 250 | 40 | 0 | 50 | 300 | 40 | 400 | 15 |
| 13 | 11 | 705 | 40 | 300 | 60 | 350 | 20 | 400 | 20 | 0 | 80 |
| 14 | 15 | 955 | 40 | 250 | 50 | 600 | 20 | 0 | 80 | 150 | 10 |
| 15 | 15 | 710 | 40 | 300 | 40 | 500 | 30 | 400 | 10 | 0 | 60 |
| 16 | 22 | 965 | 40 | 180 | 30 | 400 | 15 | 0 | 60 | 600 | 10 |
| 17 | 22 | 720 | 40 | 250 | 20 | 600 | 10 | 400 | 30 | 0 | 60 |
| 18 | 30 | 970 | 40 | 600 | 15 | 800 | 10 | 0 | 80 | 700 | 30 |
| 19 | 23 | 705 | 40 | 800 | 20 | 600 | 40 | 300 | 80 | 0 | 100 |
| 20 | 38 | 705 | 40 | 1000 | 15 | 900 | 20 | 800 | 60 | 0 | 120 |
| 21 | 55 | 910 | 40 | 1500 | 20 | 1400 | 40 | 0 | 80 | 1000 | 100 |
| 22 | 45 | 570 | 40 | 1600 | 15 | 1200 | 45 | 900 | 70 | 0 | 80 |
| 23 | 75 | 950 | 40 | 2000 | 20 | 2400 | 10 | 1000 | 100 | 0 | 150 |
| 24 | 60 | 565 | 40 | 3000 | 30 | 2500 | 20 | 800 | 160 | 0 | 300 |
| 25 | 95 | 900 | 40 | 5000 | 40 | 3000 | 50 | 4000 | 20 | 0 | 80 |
| 26 | 11 | 940 | 40 | 120 | 60 | 200 | 40 | 300 | 20 | 0 | 90 |
| 27 | 7,5 | 695 | 40 | 300 | 40 | 350 | 50 | 180 | 60 | 0 | 60 |
| 28 | 4,5 | 910 | 40 | 150 | 30 | 200 | 60 | 150 | 40 | 0 | 70 |
| 29 | 3,5 | 895 | 40 | 180 | 20 | 200 | 15 | 180 | 30 | 0 | 60 |
| 30 | 75 | 575 | 40 | 2500 | 30 | 1500 | 40 | 1200 | 40 | 0 | 80 |

3.5 Задание №5.

Рассчитать время пуска и торможения в диапазоне скоростей от 0 до n при работе электропривода с реактивным моментом нагрузки Мст и средним пусковым и тормозным моментами двигателя Мд, если дан момент инерции электропривода J.

Варианты исходных данных для расчёта приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| № варианта | Мст, Н·м | Мд, Н·м | n, об/мин | J, кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 200 | 300 | 4 |
| 2 | 80 | 300 | 500 | 12 |
| 3 | 65 | 250 | 1000 | 10 |
| 4 | 80 | 140 | 900 | 5 |
| 5 | 20 | 60 | 750 | 7 |
| 6 | 60 | 120 | 720 | 8 |
| 7 | 80 | 200 | 1200 | 10 |
| 8 | 100 | 250 | 700 | 11 |
| 9 | 120 | 200 | 800 | 14 |
| 10 | 140 | 300 | 950 | 16 |
| 11 | 160 | 400 | 930 | 15 |
| 12 | 180 | 500 | 920 | 14 |
| 13 | 200 | 400 | 750 | 16 |
| 14 | 220 | 500 | 850 | 18 |
| 15 | 240 | 480 | 1000 | 20 |
| 16 | 250 | 500 | 920 | 14 |
| 17 | 280 | 800 | 940 | 16 |
| 18 | 300 | 720 | 700 | 18 |
| 19 | 320 | 600 | 750 | 24 |
| 20 | 340 | 700 | 720 | 28 |
| 21 | 360 | 720 | 780 | 30 |
| 22 | 380 | 700 | 930 | 33 |
| 23 | 400 | 800 | 900 | 40 |
| 24 | 440 | 800 | 940 | 44 |
| 25 | 460 | 920 | 1200 | 50 |
| 26 | 500 | 1400 | 1700 | 60 |
| 27 | 520 | 1300 | 1000 | 80 |
| 28 | 540 | 1500 | 930 | 100 |
| 29 | 600 | 1280 | 900 | 100 |
| 30 | 700 | 1500 | 720 | 120 |

3.6 Задание №6.

Начертить принципиальную схему в соответствии с ГОСТ, изучить её и привести краткое описание работы схемы.

ВАРИАНТЫ:

1. Нулевая защита в электрических схемах.

2. Специальные виды защит. Описать схемы управления.

3. Пуск двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в функции времени.

4. Пуск двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в функции тока.

5. Пуск двигателя постоянного тока последовательного возбуждения в функции ЭДС.

6. Торможения противовключением двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

7. Включения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с помощью реверсивного пускателя.

8. Схема управления а.д.к.з. динамическим торможением.

9. Схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором в функции времени и торможением противовключением в функции ЭДС.

10. Схема типовой панели ПД У6220.

11. Типовые схемы управления возбуждением СД в функции скорости.

12. Датчики координат электрических приводов.

13. Датчики скорости: тахогенератор, импульсные индукционные датчики.

14. САР для ограничения тока и момента двигателя постоянного тока с помощью нелинейной отрицательной обратной связи по току.

15. Замкнутая система электропривода с двигателями постоянного тока с обратными связями по скорости и по току.

16. Замкнутая система электропривода с частотным управлением асинхронного двигателя.

- Список литературы:

1.  Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Мастерство, 2000.

2. Москаленко В.В. Электрический привод. – М.:  Высшая школа,1991.

3. Цейтлин Л.С. Электропривод, электрооборудование и основы управления. – М.: Высшая школа,1985.

4. Васин В.М. Электрический привод. – М.: Высшая школа, 1984.

5. ГОСТ Р 50369 – 92 Электропривод. Термин и определения.

- ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Понятие электрического привода. Назначение и классификация электроприводов.

2. Механика электропривода. Статические и динамические силы и моменты. Момент инерции. Основное уравнение движения электропривода.

3. Приведение движения элементов электропривода к одной оси вращения. Операция приведения статических моментов и моментов инерции к валу ЭД.

4. Электроприводы с двигателями постоянного тока (ДПТ). Режимы работы ДПТ с независимым возбуждением. Схемы включения.

5. Режимы работы ДПТ с последовательным возбуждением. Схемы включения.

6. Режимы включения ДПТ со смешанным возбуждением. Схемы включения.

7. Механические характеристики промышленных механизмов и электродвигателей. Жёсткость механических характеристик. Коэффициент жёсткости. Искусственные и естественные характеристики.

8. Электромеханическая и механическая характеристики ДПТ с независимым возбуждением. Уравнение статических характеристик.

9. Электромеханические и механические характеристики ДПТ с последовательным возбуждением. Относительные величины. Универсальные характеристики.

10. Пуск ДПТ. Пусковая диаграмма ДПТ. Изменение тока при пуске.

11. Режим динамического торможения, схема реализации, статические характеристики ДПТ.

12. Режим торможения противовключением, схема реализации, статические характеристики ДПТ.

13. Режим рекуперативного торможения, условия реализации режима, статические характеристики ДПТ.

14. Регулирование координат электропривода. Регулирование тока и момента. Регулирование положения.

15. Регулирование координат электропривода. Регулирование скорости. Показатели регулирования скорости.

16. Регулирование скорости ДПТ с независимым возбуждением изменением напряжения, сопротивлением цепи якоря, потока возбуждения. Механические характеристики.

17. регулирование скорости ДПТ с последовательным возбуждением. Механические характеристики.

18. Регулирование скорости ДПТ со смешанным возбуждением. Механические характеристики.

19. Импульсное регулирование скорости ДПТ.

20. Электроприводы с двигателями переменного тока. Схема асинхронного двигателя (АД). Механическая и электромеханическая характеристики трёхфазного АД.

21. Двигательный режим АД.

22. Основные соотношения для АД. Формула Клосса.

23. Пуск АД. Пусковая диаграмма для АД с фазным ротором.

24. Торможение АД противовключением: схема реализации, механические характеристики.

25. Динамическое торможение АД: схема реализации, механические характеристики.

26. Конденсаторное торможение АД. Магнитное торможение АД. Тиристорное торможение АД.

27. Рекуперативное торможение АД: условия реализации режима, механические характеристики.

28. Реверс АД.

29. Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора. Механические характеристики.

30. Регулирование скорости АД изменением напряжения на статоре. Механические характеристики.

31. Регулирование скорости АД изменением числа пар полюсов. Регулирование скорости при постоянном моменте и постоянной мощности. Механические характеристики.

32. Регулирование скорости АД включением резисторов и дросселей в цепь статора. Механические характеристики.

33. Регулирование скорости АД включением резисторов в цепь ротора. Механические характеристики.

34. Электроприводы с синхронным двигателем, особенности и области применения.

35. Статические характеристики, режимы работы и схема включения синхронного двигателя. Угловая характеристика.

36. Пуск, регулирование скорости и торможения синхронного двигателя.

37. Синхронный двигатель как компенсатор реактивной мощности. U- образные характеристики.

38. Электропривод с вентильным двигателем.

39. Вентильно-индукторный электропривод.

40. Переходные режимы в электроприводе. Энергетические показатели.

41. Потери энергии и мощности при пуске, реверсе и торможении электродвигателя.

42. Влияние нагрузки на потери, КПД и коэффициент мощности электропривода.

43. Способы снижения потерь энергии в переходных режимах ЭП.

44. Переходные процессы в системе ˝преобразователь - двигатель˝.

45. Переходные процессы в АД.

46. Уравнение переходного процесса. Определение времени пуска и торможения электродвигателя. Постоянная времени.

47. Выбор двигателя для электропривода.

48. Уравнение нагревания и охлаждения. Классы нагревостойкости изоляции.

49. Длительный, повторно-кратковременный и кратковременный режимы работы. Нагрузочная диаграмма.

50. выбор мощности электродвигателя. Проверка на перегрузочную способность.

51. Аппараты, работающие в силовых цепях электропривода.

52. Пуск двигателя в функции ЭДС якоря и в функции времени.

53. Торможение двигателя в функции различных параметров.

54. Принцип тиристорного управления.

55. Типовые узлы и схемы управления разомкнутой системой электропривода.

56. Замкнутые системы электропривода. Роль и виды обратных связей в системе электропривода.

57. Тиристорные силовые преобразователи.

58. Следящий электропривод.

59. Микропроцессорные средства программного управления электродвигателем.

60. Комплектные и интегрированные электроприводы.

# Text boxes

Рис. 1

Jб

J4

Jд

Z6

Jдв

Z1

J3

m

Z4

Z5

Z3

J2

Z2

х

х

х

х

х

х

Z1=Z3=Z5

Z2=Z4=Z6

М

v

J1