# Text boxes

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уральский промышленно-экономический техникум»

«Техническое обслуживание автомобилей»

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Екатеринбург  2015.

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Техническое обслуживание автомобилей» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Автор:                   Кордюков С.Ю.

преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономическй технику»

Рецензенты:

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Повышение работоспособности подвижного состава автомобильного транспорта страны и снижение затрат на его содержание представляют собой одну из важных проблем. Актуальность указанной проблемы подтверждается и тем, что на техническое обеспечение эксплуатации автомобилей затрачивается во много раз больше труда и средств, чем на их производство.

Эффективная деятельность автотранспортных предприятий по удовлетворению потребностей в перевозках грузов и пассажиров в значительной степени зависит от организации технической диагностики, технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.

В условиях радикальных экономических преобразований во всех отраслях народного хозяйство, в том числе и на автомобильном транспорте, значительно более высокие требования предъявляются к квалификации инженерно-технических работников среднего звена, техников-механиков.

МДК 01.02 «Техническое обслуживание автомобилей и двигателей» является ведущим среди профилирующих предметов, обеспечивающих профессиональную подготовку техников-механиков для работы на должностях производственно-технического персонала предприятий автомобильного транспорта.

Изучение раздела «Техническое обслуживание автомобилей и двигателей» включает:

— самостоятельное изучение вопросов программы предмета по технической литературе с использованием настоящих методических указаний;

— выполнение  письменной домашней контрольной работы и курсового проекта по индивидуальным заданиям;

— выполнение лабораторных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей во время лабораторно-экзаменационной сессии;

— проведение консультационных занятий в межсессионный период и чтение обзорных лекций во время сессии;

— сдачу экзамена по предмету.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

ПО САМОМТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА

Перед изучением предмета студент-заочник должен ознакомиться со структурой предмета, для чего следует обратить внимание на разделы программы и их содержание.

Для изучения каждой из тем программы или учебного вопроса в теме, предварительно необходимо ознакомиться по настоящим методуказаниям с наиболее рациональными приемами их изучения и списком литературы. В необходимых случаях в методических указаниях помещена также часть информации из специальной технической литературы, может быть использована при изучении предмета.

Основной формой, контроля самостоятельной работы учащихся по изучению предмета «ТО автомобилей и двигателей» является проверка контрольной  работы и курсового проекта.

Для подготовки к экзамену в заключительной части методуказаний помещены вопросы, входящие в экзаменационные билеты.

По всем неясным вопросам, которые могут возникнуть при изучении предмета, студенты могут обратиться за письменной или устной консультацией к преподавателю предмета «ТО автомобилей и двигателей» учебно-консультационного пункта.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

При оформлении контрольной работы необходимо использовать следующие рекомендации:

— работа выполняется в ученической тетради в клетку объемом 12—18 листов. Страницы тетради должны быть пронумерованы и иметь поля шириной 25—30 мм. Текст работы, пишется через строчку пастой (чернилами) одного цвета (синего, фиолетового или черного), на обложке тетради должен быть наклеен полностью заполненный бланк, в начале тетради вклеено индивидуальное задание на контрольную работу;

— после записи очередного вопроса необходимо записать наименование первого пункта плана (если они имеются) и дать по нему конкретный, полный и четкий ответ, Затем после записи следующего пункта ответ на него и т. д. по всему вопросу;

— не допускается, за исключением цитирования материала нормативных документов, в ответах дословное переписывания текста из учебников и учебных пособий;

— при использовании в ответах расчетных выражений (формул) при первом их написании необходимо полное пояснение всех обозначений, входящих в них. Кроме того, в обязательном порядке необходимо обоснование принимаемых величин показателей и ссылки на литературу, из которой эти величины приняты;

— схемы, поясняющие устройство и работу технологического оборудования, приборов и приспособлений, должны быть выполнены простым карандашом с применением чертежного инструмента (допускается копирование). Составные элементы различных конструкций на схемах должны быть обозначены позициями. Каждый из рисунков должен иметь порядковый номер (например, рис. 1, рис;. 2 и, т. д.) и название. Обозначение рисунка и его название должны располагаться снизу от него. При описании устройства и работы оборудования и приспособлений в тексте обязательны ссылки на их составные элементы, указанные на схеме;

— после изложения ответов необходимо привести список использованной литературы. Литературные источники в этом списке должны иметь свой порядковый номер, как правило, не совпадающей с обозначением, их в списке литературы в данных мето-дических указаниях. Каждый литературный источник следует написать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество автора; полное название источника; место его издания; издательство; год выпуска. Пример оформления списка литературы смотрите в данных методических указаниях;

— после получения рецензии на контрольную работу студент обязан выполнить в тетради весь объем дополнительной работы, указанный и рецензии, и представить тетрадь преподавателю на экзамене.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, М., Транспорт, 1986.

2. Крамаренко Г. В., Барашков И. В. Техническое обслуживание автомобилей, М.,  Транспорт,  1982.

3. Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта. М., Транспорт, 1972.

4. Кузнецов Е. С. и др. Техническая эксплуатация автомобилей, М., Транспорт,  1991.

5. Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта РД-200-РСФСР- 15-0150-81, М., 1982.

6. Руководство по организации и управлению производством технического обслуживания и ремонта подвижного состава в автотранспортных предприятиях. НЙИАТ, 1975.

7. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (0НТП 01-86), Минавтотранс РСФСР, М., ЦБНТИ, 1986.

8. Кабанов Е.И., Пищук В.Я. Лабораторный практикум по техническому обслуживанию автомобилей,  М. , Транспорт, 1939.

9. Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному проектированию. М., Транспорт, 1989.

10. Крамаренко Г. В. Техническая эксплуатация автомобилей. М., Транспорт, 1983.

Дополнительная

11. Фастовцев Г, Ф, Организация технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей. М., Транспорт,

12. Барун В. Н. Автомобили КамАЗ. Техническое обслуживание и ремонт. М., Транспорт, 1984.

13. Морев А. И., Ерохов В. И. Эксплуатация и техническое обслуживание газобаллонных автомобилей. М., Транспорт, 1988.

14. Ягодкин А. И. и др. Организация и управление производством технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Красноярск. 1989.

15. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, М., Академия, 2003.

16. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, М., ФОРУМ—ИНФРА-М.

17. Клейнер Б.С.,Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, М., Транспорт, 1986.

18. Колесник П.А., Шейнин В.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, М., Транспорт, 1985.

19.  Газарян А.А. Техническое обслуживание автомобилей, М.,  Третий Рим, 2000.

20. Грибков В.М., Карпекин П.А.  Справочник по оборудованию для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, М., Россельхозиздат, 1984.

/

ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности производства и производительности   труда, повышение качества  работы,  надежности  и долговечности   машин   и  оборудования,  механизации   труда  и  автоматизации   производственных   процессов.  Роль   автомобильного транспорта в народном хозяйстве России. Научно-технический прогресс на автомобильном транспорте. Назначение технического обслуживания и ремонта автомобилей. Надлежащее техническое состояние   автомобилей — один  из основных  факторов  повышения производительности  труда  и эффективности  использования  автомобилей,   обеспечения  безопасности движение,   экономии топливно-смазочных   материалов,   охраны  окружающей среды.   Уровень трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и задачи по его снижению. Влияние новых методов хозяйствования передовых автотранспортных предприятий   в   повышении   производительности   труда,   улучшении качества технического обслуживания и ремонта автомобилей, в достижении высокой   производительности    автомобилей,    экономии топлива, смазочных материалов, автомобильных шин.

Задачи и содержание предмета «Техническое обслуживание автомобилей и двигателей», его взаимосвязь с другими предметами.

Рекомендуемая литература — основная, дополнительная.

Методические указания

Автомобильный транспорт занимает одно из ведущих мест в транспортной системе народного хозяйства страны. В настоящее время более 80% грузов и более 90% пассажиров перевозится автомобильным транспортом,

Ответственные задачи по полному и своевременному удовлетворении потребностей населения в перевозках ставятся перед автомобильным транспортом. Основными направлениями экономического и социального развития предусматривается увеличить объемы перевозок грузов на 18…19 процентов и пассажирооборот автобусного парка общего пользования на 14…16 процентов.

Успешнее выполнение планов перевозок грузов и пассажиров немыслимо   без    коренного  улучшения использования автотранспортных средств и широкого  внедрения мероприятий   научно-технического     прогресса   на автомобильном транспорте.

Важнейшими направлениями научно-технического прогресса в области технической эксплуатации подвижного состава являются:

— совершенствование производственно-технической базы автотранспортных предприятий; дальнейшая концентрация, специализация и кооперирование производства;

— повышение уровня автоматизации и механизации технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава;

— совершенствование организации технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава, применение прогрессивных технологических процессов;

— применение научной организации труда при техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава;

— совершенствование форм и методов управления техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава;

— внедрение системы управления качеством технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава на автотранспортных предприятиях.

В реализации указанных направлений важная роль отводится инженерно-техническим работникам среднего эвена, техникам-механикам. Предмет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей» изучает вопросы профессиональной подготовки техника-механика.

В результате изучения предмета студенты должны знать:

— устав автомобильного транспорта, положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного составе автомобильного транспорта, правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, нормативно-технические документы;

— характерные неисправности и отказы агрегатов и механизмов автомобилей, возникающие при их эксплуатации, причины возникновения, способы выявления и устранения;

— прогрессивные формы и методы организации управления и технологии технического обслуживания и ремонта подвижного состава, методы диагностирования и контроля технического состояния автомобилей;

— способы контроля качества технического обслуживания и ремонта автомобилей и агрегатов;

— основное технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава, принципы работы и правила технической эксплуатации;

— основы проектирования производственных участков;

— пути снижения затрат, материальных и топливно-энергетических ресурсов;

—	руководящие материалы по раэработке и оформлению технической документации;

— организацию хранения и учета подвижного состава, запасных частей и автомобильные шин;

— основы организации производства и труда.

Студенты должны уметь:

— оформлять первичные документы учета технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, агрегатов, механизмов, узлов;

— разрабатывать графики обслуживания и ремонта автомобилей;

— разрабатывать операционные технологические процессы технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля;

— выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава с использованием технологического оборудования.

Раздел 1. Основы технического обслуживания подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.1. Надежность и долговечность автомобиля

'Понятие надежности в технике (ГОСТ 27.002,83). Основные показатели, характеризующие надежность автомобиля: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохранность. Отказ и неисправность автомобиля и их классификация.

Понятие: исправное, работоспособное, предельное и неисправное состояние.

Экономическое значение надежности автомобиля.

Основные требования к техническому состоянию автомобилей, их внешнему виду, тормозной системе, рулевому управлению, автомобильным шинам, приборам освещения и сигнализации, уровню расхода топлива и смазочных материалов, составу отработавших газов.

Техническое состояние автомобилей и безопасность движения.

Основные причины изменения технического состояния автомобилей.

Классификация основных видов изнашивания и их характеристика.

Зависимость изнашивания сопряженных деталей от величины пробега автомобиля. Влияние различных факторов на интенсивность изменения технического состояния автомобилей. Мероприятия по снижению интенсивности изнашивания, интенсивности изменения технического состояний автомобилей.

Методические указания

Теория надежности автомобилей является составной частью общей теории надежности техники и основывается на общих теоретических положениях.

По ГОСТу 27.002-83 для любого технического объекта надежность — свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

С основными показателями надежности автомобиля: безотказностью, долговечностью и сохраняемостью можно ознакомиться по Л-2, с. 9…12 и Л-10, с. 39…40.

Изучив материал, изложенный на с. 9…12 Л-2, разберитесь в принципиальных различиях между  понятиями отказ и неисправность. С классификацией отказов ознакомьтесь по Л-10, с. 21…22.

В процессе эксплуатации автомобиль может находиться в одном из следующих состояний: исправном, работоспособном, неисправном.

Исправное состояние (исправность) — состояние автомобиля, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Работоспособное состояние (работоспособность) —- состояние автомобиля, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

Неисправное состояние {неисправность) — состояние автомобиля, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных нормативно-технической документацией.

Содержание понятия предельное состояние раскрыто на с. 12 Л-2.

Исходя из анализа содержания понятия «надежность автомобиля» можно прийти к выводу о том, что повышение надежности в значительной степени влияет на повышение производительности автомобилей. По этой причине необходимо уделять особое внимание решению вопросов повышения надежности подвижного состава автомобильного транспорта.

Решение этой задачи обеспечивается:                     '

— разработкой и созданием конструкций автомобилей, отвечающих требованиям высокой надежности и лучшей ремонтопригодности,

— улучшением качества технической эксплуатации подвижного состава в АТП.

Эффективное использование подвижного состава автомобильного транспорта предполагает, что его техническое состояние, под которым понимается совокупность эксплуатационных свойств (надежность, топливная экономичность, динамичность, безопасность движения и некоторые другие), должно отвечать определенным требованиям.

Требования к агрегатам и системам подвижного состава, которые должны выполниться, изложены в Правилах технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта (Л-3). Ознакомьтесь с ними по этому нормативному документу, обращая внимание на перечень неисправностей и недостатков, при наличии которых эксплуатация подвижного состава запрещена.

Учебные вопросы, связанные с причинами изменения технического состояния автомобилей, характеристикой видов изнашивания и факторами, влияющими на интенсивность изнашивания, а также мероприятиями по ее снижению, изучите по Л-2, с. 13…20 и Л-10, с. 12…20.

Тема  1. 2. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей

Понятие о системе технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (ГОСТ 18322-78), Сущность и общая характеристика планово-лредупредительной системы технического обслуживания автомобилей. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного составе, его назначение, принципиальные основы и общее содержание, Виды технического обслуживания, краткая характеристика их. Периодичность технического обслуживания.

Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и их корректирование. Нормативы трудоемкости технического обслуживания и ремонта автомобилей. Понятие о методах определения оптимальной периодичности и трудоемкости технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Задачи технической диагностики (ГОСТ 25044-81). Виды диагностирования автомобилей, место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Номинальная, текущая, допустимая и предельная величина диагностических параметров.

Виды и периодичность диагностирования автомобилей в АТП.

Методические указания

На подвижном составе автомобильного транспорта принята система технического обслуживания и ремонта, основные положения которой базируются на общей системе технического обслуживания и ремонта техники.

В соответствии с ГОСТ 8322-78 в этой системе приняты следующие термины и определения.

Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Ремонт — комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.

Трудоемкость технического обслуживания (ремонта) — трудозатраты на проведение одного технического обслуживания (ремонта) данного вида.

Капитальный ремонт —  ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

Текущий ремонт — ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

Агрегатный метод ремонта — обезличенный метод ремонта, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными.

Сущность планово-предупредительной системы ТО и ремонта автомобилей изложена в «Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», согласованном с Минавтопромом СССР и утвержденном Минавтотрансом РСФСР, в сентябре 1984 (Л-1).

По содержанию этого основополагающего документа, по которому должна строиться производственная деятельность всех автотранспортных предприятий в стране, необходимо глубоко изучить виды ТО и ремонта и их характеристику, нормативы (исходные и скорректированные) режима ТО и ремонта.

Особо важное место при изучении должно быть отведено использованию материалов данного документа для целей планирования режимов ТО и ремонта подвижного состава.

Тема 1.3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта

В соответствии с Положением режим ТО и ремонта подвижного состава определяется группой показателей-нормативов. К ним относятся: периодичность и трудоемкость ТО; норма межремонтного пробега; удельная трудоемкость текущего ремонта; дни простоя в ТО и ТР на 1000км пробега; дни простоя в капитальном ремонте; количество оборотных агрегатов на АТП.

Периодичность ТО (L)— пробег автомобиля до очередного вида технического обслуживания. Размерность периодичности— (км).

Трудоемкость ТО (t)—трудовые затраты на выполнение технического обслуживания, т. е. время, необходимое для выполнения данного вида ТО одним исполнителем. Размерность трудоемкости — (чел.·ч.).

Норма межремонтного пробега (Lкр) — пробег автомобиля с начала эксплуатации до капитального ремонта. Размерность нормы межремонтного пробега — (км).

Удельная трудоемкость текущего ремонта (tтр) — трудовые затраты на выполнение текущего ремонта на каждые 1000 км пробега автомобиля. Размерность удельной трудоемкости ТР— (чел. ·ч/1000 км).

Дни простоя в ТО и ТР (Дор) — предельное количество дней пребывания автомобиля в техническом обслуживании и текущем ремонте на каждые 1000 км его пробега. Размерность дней простоя в ТО и ТР — (дн/1000 км).

Дни простоя в КР (Дкр) — предельное количество дней пребывания автомобиля в капитальном ремонте в специализированном ремонтном предприятии. Размерность дней простоя  в КР—(дн.)

Количество оборотных агрегатов на АТП (3 ч.) — количество оборотных агрегатов и узлов на 100 автомобилей, которое должно находиться в оборотном фонде.

В таблицах 2.1, 2.2, 2.3,  2.5 и 2.6 Положения (Л-1) приведены значения исходных нормативов режима ТО и ремонта, т. е. нормативов, заданных для первой категории условий эксплуатации; базовых моделей автомобилей; для АТП, о которых выполняется ТО и ремонт 200—300 единиц подвижного состава, составляющих три технологически совместимые группы, для пробега автомобилей с начала эксплуатации, составляющем 50—75% от пробега до капитального ремонта; для АТП, расположенных в умеренном природно-климатическом районе и оснащенных средствами механизации, согласно табелю технологического оборудования.

Если условия эксплуатации подвижного состава, указанные выше, не выполняются, исходные нормативы режима ТО и ремонта необходимо корректировать с помощью коэффициентов корректирования, определяя расчетные (скорректированные] значения нормативов). В этом заключается смысл методики корректирования нормативов режима ТО и ремонта, которая, на практике широко используется для целей планирования.

Для определения расчетных (скорректированных) нормативов режима ТО и ремонта в соответствии с Положением (Л-1) необходимо использовать выражения, приведенные ниже.

Для периодичности ТО

LК1(2)=LН1(2)·К1·К3 ,

где     LК1(2)  —  расчетная периодичность ТО-1 (ТО-2), км;

LН1(2)  — исходный норматив периодичности ТО-1 (ТО-2), принимаются по табл. 2.1. Положения (Л-1);

К1 — коэффициент периодичности ТО, учитывающий категорию условий эксплуатации, принимается по табл. 2.8. Положения (Л-1);

К3 — коэффициент корректирования периодичности ТО, учитывающий природно-климатические условия, принимается по табл. 2.10. Положения (Л-1).

Для трудоемкости ТО

tКЕО(1,2)=tНЕО(1,2)·К2·К5 ,

где      tКЕО(1,2)   — расчетная трудоемкость ЕО (ТО-1, ТО-2);

tНЕО(1,2)   — исходный норматив трудоемкости ЕО (ТО-1, ТО-2) принимается по табл. 2.2. Положения (Л-1);

К2 — коэффициент  корректирования   трудоемкости   ТО, учитывающий модификацию подвижного состава и организацию его работы принимается по тебя. 2.9. Положения (Л-1);

К5 — коэффициент    корректирования   трудоемкости  ТО, учитывающий размеры автотранспортного предприятия и количество технологически совместимых групп подвижного состава, принимается по табл. 2.12. Положения (Л-1).

Для нормы межремонтного пробега

LККР=LНКР·К1·К2·К3 ,

где     LККР  — расчетная норма межремонтного пробега, км;

LНКР — исходная норма межремонтного пробега, принимается по табл. 2.3. Положения (Л-1);

К1 — коэффициент корректирования нормы межремонтного пробега, учитывающий категорию условий эксплуатации, принимается по табл. 2.8. Положения  (Л-1) с учетом данных табл. 2.7 Положения (Л-1).

К2 — коэффициент корректирования нормы межремонтного пробега, учитывающий модификацию подвижного состава и организацию его работы, принимается по табл. 2.9. Положения (Л-1);

К3 — коэффициент корректирования нормы межремонтного пробега, учитывающий природно-климатические условия, принимается из табл. 2.10. Положения (Л-1).

Для удельной трудоемкости ТР

tКТР=tНТР·К1·К2·К3·К4·К5 ,

где t КТР  — расчетная удельная трудоемкость ТР, чел.·ч·/1000 км;

tНТР — исходная удельная трудоемкость ТР, принимается по табл. 2.2. Положения (Л-1);

К1 — коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТР учитывающий категорию условий эксплуатации, принимается по табл. 2.8. Положения (Л-1);

К2  — коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТР, учитывающий модификацию подвижного состава и организацию его работы, принимается по табл. 2.9. Положения (Л-1);

К3 — коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТР, учитывающий природно-климатические условия, принимается по табл. 2.10. Положения (Л-1);

К4  — коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТР, учитывающий пробег автомобилей с начала эксплуатации, принимается по табл. 2.11. Положения (Л-1);

К5 — коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТР, учитывающий размеры АТП и количество технологически совместимых групп подвижного состава, принимается по табл. 2.12. Положения (Л-1).

Для дней простоя в ТО И ТР

ДКор=ДНор·К'4 ,

где    ДКор — расчетные Дни простоя в ТО я ТР, дн/1000 км;

ДНор— исходная норма дней простоя в ТО и ТР, принимается по табл. 2.6. Положения (Л-1);

к'4 — коэффициент корректирования дней простоя с ТО и ТР, учитывающий пробег автомобилей с начала эксплуатации, принимается по п. 2.11. Положения (Л-1).

Для количества оборотных агрегатов

ЗКч = ЗНч-К 1·К2·К3 ,

Где    3Кч   —  расчетное   количество  оборотных агрегатов  на   100

автомобилей;

ЗНч  —  исходная  норма  оборотных агрегатов  на   100  автомобилей, принимается  по табл.  2.5. Положения (Л-1);

К1 — коэффициент корректирования количества оборотных агрегатов, учитывающий категорию условий эксплуатации, принимается по табл. 2.8. Положения (Л-1);

К2 — коэффициент корректирования количества оборотных агрегатов, учитывающий модификации подвижного состава и организацию его работы, принимается по табл. 2.9. Положения (Л-1);

К3 — коэффициент корректирования количества оборотных агрегатов, учитывающий природно-климатические условия, принимается по табл. 2.10. Положения.

Тема 1.4. Основы диагностирования технического состояния автомобилей

Задачами технической диагностики согласно ГОСТу 25044-81 являются:

— проверка исправности и работоспособности машины в целом и (или) ее составных частей с установленной вероятностью правильности диагностирования;

— поиск дефектов, нарушивших исправность и (или) работоспособность машины;

— сбор исходных данных для прогнозирования остаточного ресурса или вероятности безотказности работы машины в межконтрольный период.

Виды диагностирования автомобилей, их периодичность и место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта изложены в Руководстве по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта (РД-200-РСФСР-15-0150-81) (Л-5).

Изложение  вопросов  темы дано в  Л-2, С. 21…26,  Л-4, Л-10, с. 86…92.

Вопросы для самопроверки

1. Надежность и долговечность автомобиля. Факторы, влияющие на надёжность и долговечность.

2.   Пути повышении   надежности   автомобилей.   Экономическое значение повышения надежности автомобилей.

3.  Причины изменения технического состояния автомобиля.

4. Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания деталей

автомобиля.

5.  Сущность планово-предупредительной системы ТО и ремонта

подвижного состава автомобильного транспорта.

6.  Назначение,  принципиальные  основы  и общее  содержание Положения

о техническом   обслуживании и ремонте подвижного автомобильного   транспорта.

7.  Виды технического обслуживания и их характеристика.

8.  Виды ремонта и их характеристика.

9.  Нормативы режима  технического обслуживания  и  ремонта подвижного состава.

10.   Корректирование   нормативов   технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

11. Диагностика подвижного состава автомобильного транспорта. Назначение, виды и их характеристика.

12.  Место диагностики в  технологическом процессе ТО и ремонта подвижного состава.

Раздел  2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ

Тема 2.1. Общие сведения о технологическом оборудования автотранспортных предприятий

Определение понятия «Технологическое оборудование автотранспортных предприятий». Классификация и краткая характеристика технологического оборудования АТП. Уровень оснащенности технологическим оборудованием и специализированным инструментом, в зависимости от типа АТП и  числа автомобилей в них.

Назначение и краткое содержание Положения о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования АТП и СТОА. Сущность планово-предупредительного ремонта (ППР), технологического оборудования. Централизация ремонта оборудования.

Перспективы развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Методические указания

Технологическое оборудование автотранспортных предприятий — это средства труда исполнителей, которыми оснащаются рабочие места (посты) производственных и вспомогательных подразделений, при помощи которых исполнители воздействуют на предметы труда (автомобили, их агрегаты, системы и узлы).

С классификацией технологического оборудования в АТП ознакомьтесь на с. 27 Л-2.

В процессе ежедневной эксплуатации технологического оборудования происходит постепенной снижение его работоспособности, безопасности, производительности и надежности работы. Для поддержания и восстановления заданного уровня эксплуатационных характеристик технологического оборудования принята система планово-предупредительного ремонта (ППР), основные положения которой отражены в Положении о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования АТП и СТОА.

Положение является руководящим документом, который предназначен для обеспечения единой политики в организации технического обслуживания и ремонта общетехнологического и специального оборудования для обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.

Положение содержит:

— общую классификацию технологического оборудования АТП;

— основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту

оборудования;

— структуру и продолжительность ремонтных циклов и периодов;

— категорию сложности ремонта;

—  нормативы лростоя  оборудования  в ремонте;

— организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту;

— оплату и финансирование работ по ремонту оборудования;

— примерное содержание типовых работ, выполняемых при плановых ремонтах гаражного оборудования, и некоторые другие вопросы.

В соответствии с Положением сущность системы ППР технологического оборудования заключается в том, что после наработки единицей оборудования определенного количества часов производится техническое обслуживание и различные виды ремонта этого оборудования, чередование и периодичность которых определяется назначением данного оборудования, его конструктивными особенностями, габаритными размерами и условиями эксплуатации.

Основными видами технического обслуживания технологического оборудования являются ежедневное (ЕО) периодическое (ТО) и сезонное (СО) обслуживания.

Основными видами   ремонта   технологического   оборудования являются текущий (Т), средний (С) и капитальный (К).

Система ППР технологического оборудования имеет цель предупредить  прогрессирующий  износ  различного  технологического оборудования, устранить  возможность   непредвиденного    отказа оборудования в работе, осуществить предварительную подготовку к проведению очередного вида ремонта и выполнять ремонтные работы в кратчайшие сроки.

Система ППР обеспечивает наиболее эффективное использование оборудования, предотвращает интенсивный износ деталей и увеличивает ресурс полезной работы оборудования.

Тема 2.2. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ

Оборудование для механизации уборочных работ. Общее устройство и краткая характеристика применяемых пылесосов. Установка для дезинфекции кузовов.

Моечные установки для шланговой мойки. Устройство, принцип действия, краткая техническая характеристика. Механизированные и автоматизированные установки для мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов. Общее устройство, принцип действия и техническая характеристика.

Общее устройство и работа установки для обдува и сушки автомобилей после мойки.

Методы очистки сточных вод. Устройства и работа установки для очистки сточных вод. Обоснование выбора типа моделей оборудования для уборочных и моечных работ с учетом типа и численности подвижного состава предприятия, наличия производственных площадей, величины затрат.

Охрана окружающей среды, экономическая эффективность механизации и автоматизации уборочных и моечных работ.

Методические указания

Учебные вопросы по данной теме следует изучить в Л-2, с. 42…54. Часть материала по уборочно-моечному оборудованию помещена в этом же учебнике на с. 55…57.

При изучении указанного материала обратите внимание на ряд схем и рисунков, по которым можно ознакомиться с общим устройством и. работой этого типа технологического оборудования.

С технологическим оборудованием для выполнения уборочно-моечных работ можно ознакомиться на с. 109…129, Л-10.

Значительную помощь в изучении материала данной темы может оказать знакомство с каталогами гаражного технологического оборудования, выпускаемыми заводами-изготовителями.

Тема 2.3. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование

Классификация осмотрового оборудования (канавы, эстакады, подъемники). Общие требования к осмотровому оборудованию.

Классификация осмотровых канав, их общее устройство и оборудование, недостатки применения осмотровых канав.

Назначение, классификация и устройство эстакад. Применение эстакад. Классификация, техническая характеристика, устройство и работа гидравлических и электромеханических постовых подъемников.

Назначение, классификация, техническая характеристика, общее устройство и работа канавных подъемников. Общее устройство и принцип действия поста универсального механического (ПУМ) для замены агрегатов. Назначение, общее устройство и принцип действия неподвижного гидравлического крана для снятия и установки агрегатов.

Краткие рекомендации по техническому  обслуживанию подъемников.

Назначение и классификация конвейеров. Устройство и работа конвейеров для поточных линий технического обслуживания автомобилей.

Назначение, классификация и принцип действия монорельсов и кран-балок.

Обоснование выбора осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. Правила техники безопасности при эксплуатации осмотрового оборудования. Правила техники безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.

Методические указания

Содержание учебных вопросов данной темы в необходимом объеме раскрыто в Л-2 на с. 28 … 41.

При изучении темы: обратите внимание на требования техники безопасности при работе на подъемно-осмотровом и подъемно-транспортном оборудовании, которые изложены на с. 41…42 (Л-2).

Тема 2.4. Оборудование для смазочно-заправочных работ

Маслораздаточные колонки., общее устройство и принцип действия. Краткая характеристика выпускаемых маслораздаточных установок.

Оборудование для смазки пластичными смазками. Общее устройство и принцип работы, краткая техническая характеристика.

Схема и оборудование централизованной подачи и сбора отработавших масел.

Компрессорные установки, назначение, классификация и принцип работы, краткая техническая характеристика.

Классификация бензоколонок, принцип их работы. Основание выбора оборудования для смазки и заправки, техника безопасности при работе со смазочно-заправочным оборудованием. Охрана окружающей среды.

Методические указания

С кратким описанием общего устройства и принципа действия маслораздаточных установок можно ознакомиться на с. 78 … 81 Л-2.

Описание устройства солидолонагнетателей, применяемых для смазки агрегатов и узлов автомобиля пластичными смазками, представлено, в Л-2 на с. 162…163.

Со схемой централизованной подачи и сбора   отработавших масел в АТП можно ознакомиться по учебнику (Л-2) на с. 198. Краткое списание устройства компрессоров; и компрессорных установок приведено на с. 153, Л-2.

С принципиальным устройством топливораздаточных колонок следует разобраться по материалу, изложенному на с. 191 … 192, Л-2.

Дополнительную информацию по смазочно-заправочному оборудованию можно получить из Л-10, изучая содержание материала, изложенного на с. 209…220 и 270…274.

Тема 2.5. Оборудование для разборочно-сборочных работ

Стенды для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей, их общее устройство и принцип действия. Общее устройство и принцип действия гайковертов с различным приводом. Применение гайковертов в процессе ТО и ТР автомобилей. Комплекты инструментов, приспособлений для разборки и сборки агрегатов и механизмов автомобилей.

Методические указания

Наиболее обширной областью применения оборудования этого типа являются работы текущего ремонта, связанные, как правило, с заменой различных деталей в узлах и агрегатах, и агрегатов и узлов в автомобиле.

С общим устройством стендов для разборки и сборки агрегатов и принципом их действия можно ознакомиться на примере описания стенда, представленного на с. 229 Л-10.

Устройство и работа различных приспособлений для снятия, установки и транспортировки агрегатов рассматривались при изучении темы 2.3.

Для изучения общего устройства и принципа действия гайковертов необходимо обратиться к Л-10, где эти вопросы изложены в достаточном объеме.

Вопросы для самопроверки

1. Состав технологического оборудования  автотранспортного предприятия и его классификация,

2.  Назначение,  устройство и работа электропылесосов.

3. Назначение, классификация, устройство и работа установок для мойки автомобилей.

4. Назначение, устройство и работа установок для обдува и сушки автомобилей.

5. Устройство и работа установки для очистки сточной воды и повторного ее использования.

6. Назначение, классификация и устройство осмотровых канав.

7.   Назначение,   классификация  и  устройство эстакад.

8.   Назначение,   классификация,   устройство   и  работа подъемников.

9. Назначение,   классификация   и  устройство  грузоподъемного оборудования  (домкратов,   кранов,   кран-балок).

10. Назначение,   классификация, устройство и работа конвейеров.

11.  Назначение,  общее устройство и работе топливораздаточных   колонок.

12. Назначение, общее устройство и работа маслораздаточных колонок.

13. Назначение, общее  устройство и робота установки заправки   агрегатов   трансмиссионными   маслами.

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

Теме 3.1. Ежедневное обслуживание автомобилей

Назначение, общие сведения о технологии ежедневного обслуживания. Внешний уход: уборка кузова, кабины, платформы. Мойка и сушка автомобилей. Применяемые моющие синтетические материалы. Заправка и дозаправка подвижного состава топливом, маслом, охлаждающими и специальными жидкостями и сжатым воздухом (специфические работы по автобусам и газобаллонным автомобилям).

Контроль качества ежедневного обслуживания. Техника безопасности. Охрана окружающей среды.

Методические указания

С технологией выполнения уборочно-моечных и заправочных работ ежедневного обслуживания необходимо ознакомиться по материалу на с. 55…59, Л-2.

С вопросами технологии ежедневного обслуживания полезно будет ознакомиться по материалу на с. 109…130, Л-10, где эти вопросы изложены более полно.

Вопросы техники безопасности при ежедневном обслуживании и охраны окружающей среды при выполнении уборочно-моечных работ изучите по Л-2 на с. 51—54.

Тема 3.2. Контрольный осмотр двигателя

• '      , '                      .                                       *      '

Диагностирование двигателей в целом

Проверка технического состояния двигателя наружным осмотром. Пуск двигателя, проверка технического состояния по встроенным приборам, прослушивание двигателя. Диагностирование двигателя в целом. Диагностические параметры (ГОСТ 23435-79). Эффективная мощность двигателя. Давление масла в главной масляной магистрали. Удельный расход топлива. Содержание окиси углерода в отработавших газах (ГОСТ 17.2.2.03-87). Дымность отработавших газов (ГОСТ 21.393-75). Методы и технология проверки, применяемое диагностическое оборудование. Техника безопасности при диагностировании двигателя.

Лабораторные работы

Контрольный осмотр двигателя. Определение технического состояния двигателя по комплексным диагностическим параметрам.

Проверка комплектности двигателя, герметичности системы охлаждения, смазки, системы питания.

Пуск двигателя, прослушивание двигателя, проверка работы его систем по встроенным приборам. Диагностирование двигателя по комплексным параметрам с использованием диагностических средств.

Методические указания

Начальным этапом технического обслуживания и ремонта двигателя является проверка его состояния наружным осмотром и пуск двигателя. Технология этих работ в сжатой форме изложена на с. 60 Л-2.

В соответствии с ГОСТом 23435-79 при диагностировании двигателя в целом его техническое состояние оценивается по следующим диагностическим параметрам: эффективной мощности, давлению масла в главной масляной магистрали, удельному расходу топлива, содержанию окиси углерода в отработавших газах и дымности отработавших газов дизелей.

Технология определения эффективной мощности двигателей описана на с. 61и 179…180, Л-2, а также на с. 153, Л-10.

С определением величин давления масла и удельного расхода топлива можно ознакомиться по с. 61 и 82…83, Л-2.

Технология определения содержания окиси углерода в отработавших газах, регламентированная ГОСТом 17.2.2.03-87, описана на с. 84, Л-2, с. 166…167, Л-10.

Дымность отработавших газов дизельных двигателей определяется в соответствии с технологией, предусмотренной ГОСТом 21393-75. Изложение методики определения этого параметра приводится на с. 99 Л-2 и с. 167…168, Л-10.

При подготовке к лабораторным работам и их выполнении рекомендуется использовать Л-8.

Тема 3.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов

Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их причины и признаки.

Структурные и диагностические параметры, номинальные, текущие, допустимые и предельные значения параметров (ГОСТ 23435-79). Технические средства диагностирования, общее их устройство и принцип действия. Поэлементная диагностика кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Основные работы, выполняемые по техническому обслуживанию двигателей.

Основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей:

— удаление нагара из камер сгорания,

— замена поршневых колец, поршней, вкладышей, подшипников коленчатого вала, шатунов и прокладок,

— подбор, притирка и установка клапанов,

— оборудование, применяемое при текущем ремонте, его общее устройство и принцип действия.

Лабораторные работы

Диагностирование цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов по величине компрессии и по утечке воздуха.

Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме.

Методические указания

Перечень основных неисправностей и отказов по кривошипно-шатунному и газораспределительному механизмам, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2 с. 61…62.

Техническое состояние кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов а соответствии с ГОСТом 23435-79 принято оценивать по ряду параметров, перечень которых и значения приведены в с учетом материалов РД-200-РСФСР-0086-79 и РД-200-РСФСР-15-0150-81.

Технологию основных работ по техническому обслуживанию и ремонту кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов следует изучить по Л--2 с. 62…73.

При подготовке к лабораторным работам и их выполнении рекомендуется использовать Л-3.

Тема 3.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения

Отказы и неисправности системы охлаждения, их признаки и причины. Диагностирование системы охлаждения в целом и поэлементно. Замеряемые структурные и диагностические параметры, их номинальные, текущие, допустимые и предельные значения (ГОСТ 23435-79), Методы определения, применяемое оборудование. Содержание работ по техническому обслуживанию систем охлаждения (ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО).

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости, смазка подшипников, проверка и регулировка натяжения ремней привода, крепежные работы.

Влияния накипи к системе охлаждения на перерасход горючего и масла. Предупреждение накипи. Способы и составы, применяемые для удаления накипи из системы охлаждения. Обслуживание системы охлаждения при низких температурах.

Особенности ухода за системой охлаждения при применении низко замерзающих жидкостей. Роботы по системе охлаждения, выполняемые при  текущем .ремонте:  замена  и пайка радиатора, замена термостата и другие.

Лабораторные работы

Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя. Общее диагностирование системы охлаждения. Проверка и регулировка натяжения ремней привода вентилятора. Проверка технического состояния термостата.

Методические указания

Перечень основных неисправностей и отказов по системе охлаждения, а также причины их возникновения и внешние признаки следует изучить по Л-2, с. 74.

Диагностирование системы охлаждения двигателя выполняется по ряду параметров, перечень и величины которых  соответствуют  ГОСТ 23435-79.

Технологию основных работ по техническому обслуживанию и ремонту системы охлаждения следует изучить по Л-2, 74…75. Здесь же отражены вопросы влияния накипи в системе охлаждении, а также способы уменьшения ее образования и удаления из двигателя.

При подготовке к лабораторным работам и их выполнении рекомендуется использовать Л-8.

Тема   3.5.   Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки

Отказы и неисправности системы смазки, их признаки. Диагностирование системы смазки в целом и поэлементное. Структурные и диагностические параметры системы смазки (ГОСТ 23435-79), их номинальные и текущие, допустимые и предельные значения. Методы их определения, применяемое оборудование. Содержание работ по техническому обслуживанию системы смазки (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО): проверка герметичности системы смазки, уровня масла в картере двигателя, проверка качества масла, состояние фильтров, давления масла в главной масляной магистрали.

Очистка фильтра. Промывка системы смазки. Общее устройство и принцип действия установки для промывки системы смазки двигателя.

Жидкости,  применяемые для промывки системы смазка. Замена масла в двигателе. Периодичность замены масла, экономическая целесообразность замены масла с промывкой. Технология выполнения работ по текущему ремонту системы смазки.

Лабораторные работы

Техническое обслуживание системы смазки двигателя, общий осмотр системы смазки двигателя. Проверка качества масла. Общее и поэлементное диагностирование системы смазки.

Методически     указания

Перечень основных неисправностей и отказов по системе смазки, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2, с. 77…78.

Диагностирование системы смазки двигателя выполняется по ряду параметров, перечень и величины которых  соответствуют ГОСТ 23435-79.

Технологию основных работ по техническому обслуживанию и ремонту системы смазки следует изучить по Л-2, с. 78…80.

При подготовке к лабораторным работам и их выполнении рекомендуется использовать Л-8.

Тема 3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных двигателей

Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их причины и признаки. Влияние технического состояния системы питания карбюраторных двигателей на расход топлива.

Диагностирование системы питания в целом, диагностические параметры, номинальные, текущие, допустимые и предельные значения параметров (ГОСТ 23435-79). Методы и технология их определения, применяемое оборудование.

Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода, с замером состава отработавших газов, при помощи газоанализатора. Предельно допустимые нормы содержания окиси углерода (СО) и углеводородных соединений.

Общее устройство и принцип действия газоанализатора. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

Диагностика топливного насоса и карбюратора на двигателе, устройство и действие приборов.

Проверка технического состояния привода воздушной и дроссельной заслонок.

Проверка и регулировка карбюратора и насоса, снятых с двигателя. Устройство и принцип действия прибора для проверки уровня топлива и герметичности игольчатого клапана.

Общее устройство и принципы действия безмоторной установки для проверки (диагностики) работы карбюратора на всех режимах. Проверка и регулировка ограничителей числа оборотов, снятых с двигателей. Стендовая проверка расхода топлива.

Технология текущего ремонта приборов системы питания: замена приборов, ремонт карбюратора, ремонт бензонасоса и др. Техника безопасности и противопожарная защита. Охрана окружающей среды.

Лабораторные работы

1. Техническое обслуживание системы питания карбюраторных двигателей:

— проверка герметичности системы питания,

— проверка и регулировка привода управления воздушной и дроссельной заслонок,

— проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора,

— проверка работоспособности бензонасоса,

— проверке и регулировка карбюратора на минимальные обороты холостого хода,

— проверка токсичности отработавших газов.

2. Техническое обслуживание приборов системы питания, снятых с двигателя:

— проверка технического состояния карбюратора,

— проверка технического состояния бензонасоса,

— проверка герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры и пропускной способности жиклеров,

— проверка и регулировка датчика ограничителя максимальных оборотов.

Методические указания

Перечень отказов и неисправностей по системе питания карбюраторных двигателей, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2, с. 81.

Диагностирование системы питания проводится по ряду параметров.

Технология общего и поэлементного диагностировании системы питания в необходимом объеме освещена на с. 82…93 Л-2. Здесь же раскрыто содержание регулировочных операций, выполняемых при техническом обслуживании и приводится перечень основных операций текущего ремонта.

При изучении данной темы можно использовать материалы учебника (Л-10 ), изложенный на с. 165…171.

При подготовке к лабораторным работам и их выполнении рекомендуется использовать Л-8.

Тема 3.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания  дизельных двигателей

Отказы и неисправности системы питания дизельных, двигателей, признаки и причины их возникновения. Диагностирование системы питания в целом.

Структурные и диагностические параметры системы питания, их номинальные, текущие и предельные значения (ГОСТ 73435-79). Методы и технология их определения, применяемое оборудование. Дымность отработавших газов дизельного двигателя в соответствии с ГОСТом. Объем работ по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя.

Проверки герметичности соединений топливопроводов. Устройство и принцип действия приспособления для опрессовки системы питания.

Диагностика   технического  состояния   форсунок на двигателе. Проверка и регулировка форсунок, снятых с двигателя, устройство и принцип действия прибора для проверки и регулировки форсунок.

Диагностирование топливного насоса на автомобиле, проверка и регулировка насоса высокого давления, снятого с автомобиля. Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и регулировки насоса высокого давления.

Установки насоса высокого давления на двигателе. Проверка механизмов управления подачей топлива и остановкой двигателя. Регулировка насоса высокого давления на наименьшие обороты холостого хода. Работы по текущему ремонту приборов питания на постах. Замена неисправных деталей и узлов системы питания дизельных двигателей.

Лабораторные работы

1. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя:

— проверка герметичности системы питания, удаление воздуха из системы,

— проверка работоспособности форсунок на двигателе,

— проверка механизма управления подачи топлива и остановкой  двигателя,

— проверка  и  регулировка  минимальных оборотов  холостого хода,

— проверка работы двигателя  на различных режимах,

— проверка и регулировки  угла  опережения  впрыска топлива,

— проверка  дымности  отработавших   газов.

2. Проверка технического состояния приборов топливной аппаратуры дизельного двигателя:

— проверка и регулировка форсунок на стенде или приборе,

— проверка   технического  состояния   топливоподкачивающего насоса,

— проверка технического состояние фильтров,

— проверка и регулировка насоса  высокого давления на стенде.

Методические указания

Перечень отказов и неисправностей по системе питания дизельных двигателей, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2, с. 93.

Диагностирование системы питания проводится по ряду параметров, с перечнем и величинами, которых можно ознакомиться по Л-2, с. 95.

Технология диагностирования системы питания дизельного двигатель в необходимом объеме изложена на с. 93…99, Л-2.

С перечнем основных работ по текущему ремонту и их кратким содержанием можно ознакомиться на с. 99, Л-2.

При изучении данной темы и выполнении лабораторных работ рекомендуется использовать Л-8.

Тема 3.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей,  работающих на газовом топливе

Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки. Признаки и причины их возникновения.

Диагностические параметры технического состояния системы. Номинальные, текущие, допустимые и предельные значения параметров.

Диагностирование системы, применяемое оборудование. Содержание работ по техническому обслуживанию газобаллонной аппаратуры.  Работа по текущему ремонту: притирка рабочих  поверхностей седел  и  клапанов,  устранение  повреждений газопроводов, замена неисправных  деталей  и др.

Пуск двигателя на газе. Перевод двигателя с газа на бензин и с бензина на газ.

Экономическое значение использования газа в качестве топлива для автомобильных двигателей. Техника безопасности, противопожарная защита.

Лабораторные работы

Техническое обслуживание системы питания двигателей от газобаллонных установок:

— проверка герметичности газопроводов, вентилей, арматуры баллонов, газовых редукторов,

—  регулировка  редукторов,  карбюраторов-смесителей,

—  устранение  неисправностей  приборов  газовой  аппаратуры.

Методические указания

Перечень отказов и неисправностей по системе питания двигателей, работающих на газовом топливе, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2, с. 99.

Диагностирование системы питания выполняется по ряду параметров, с перечнем и величинами которых можно ознакомиться по Л-2, с. 99…100.

Технология диагностирование, а также особенности технического обслуживания приборов системы двигателей, работающих на газовом топливе, в необходимом объеме освещена на с. 100…101, Л-2 и по Л-13.

Здесь же изложены вопросы техники безопасности при обслуживании газобаллонных автомобилей.

При изучении данной темы и выполнении лабораторных работ рекомендуется использовать Л-8.

Тема 3.8. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования

Диагностические параметры, их  номинальные,  текущие, допустимые и предельные значения, методы их определения.

Применяемое оборудование, его общее устройство и принцип действия. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов системы зажигания (катушек зажигания, конденсаторов, прерывателей, свечей, проводов высокого напряжения, датчика распределения и транзисторных коммутаторов, регуляторов центробежного и вакуумного).

Диагностирование приборов системы зажигания на автомобиле. Диагностические параметры по ГОСТу, их предельные значения. Применяемое оборудование, общее устройство и правила пользования им.

Содержание работ по техническому обслуживанию системы зажигания. Установка зажигания. Проверка правильности установки  зажигания. Влияние на уровень расхода топлива значений отдельных параметров (начального угла опережения, угла поворота вала двигателя, соответствующего замкнутому состоянию контактов прерывателя., зазора между контактами прерывателя, зазора между втулкой и вилками распределителя высокого напряжения, электрической емкости конденсатора, зазора между электродами свечи).

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы электропуска (стартера и приборов управления).

Диагностирование системы эпектропуска, диагностические параметры их предельные значения.

Методы и средства диагностирования системы электропуска на автомобилях, применяемое оборудование. Работы, выполняемые при техническом обслуживании системы электропуска.

Техническое обслуживание и текущий ремонт внешних световых приборов.

Проверка и регулировка направления света фар, проверка силы света фар, применяемые приборы (ГОСТ Р51709-2001).

Лабораторные работы

1. Техническое обслуживание системы электроснабжения на автомобиле:

— проверка технического состояния генераторов,

— проверка технического состояния реле-регулятора,

— проверка выполнения регулировочных работ.

2. Техническое  обслуживание системы зажигания:

— установка угла опережения зажигания,

— проверка правильности установки зажигания,

— устранение неисправностей, отказов системы зажигания.

3. Диагностирование системы зажигания с использованием  мотортортестера:

— проверка технического состояния свечей зажигания,

— проверка технического состояния катушек зажигания,

— проверка технического состояния проводов высокого напряжения,

— проверка технического состояния, прерывателей-распределителей,

— проварив технического состояния транзисторных коммутаторов,

— проверка  технического  состояния датчика-распределителя.

4. Определение технического состояния электрооборудования автомобилей переносными средствами диагностирования. Техническое обслуживание системы пуска;

— проверка стартеров,   реле включения  стартера,

—  регулирование  работы.

5. Проверка технического состояния приборов звуковой и световой сигнализации, дополнительного оборудования, регулировка фар;

— проверка приборов световой сигнализации,

— проверка дополнительного оборудования,

— регулировка фар.

Методические указания

Перечень отказов и неисправностей приборов электроснабжения (аккумуляторных батарей и генераторов), а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по учебнику  по Л-2, с. 102, 107.

С диагностическими параметрами и их величинами, по которым принято оценивать техническое состояние аккумуляторных батарей и генераторов, можно ознакомиться по Л-2, с. 102…107.

Технология диагностирования приборов системы электроснабжения, а также содержание операций технического обслуживания в необходимом объеме освещена на с. 102…104 и с. 107…108 Л-2. Здесь же, на с. 105…106, 103…109 и 110…111 описана технология текущего ремонта приборов этой системы.

Перечень отказов и неисправностей приборов этой системы зажигания, причины их возникновения и внешние признаки изучите по  Л-2 на с. 112, 114, 116, 118.

С диагностическими параметрами приборов системы зажигания и их величинами можно ознакомиться по Л-2, с. 109…111.

Технология диагностирования приборов системы зажигания, а также содержание операций технического обслуживания в необходимом объеме освещена на с. 112…118 Л-2.

Перечень отказов и неисправностей приборов системы электропуска, причины их возникновения и внешние признаки следует изучить по Л-2, с. 119.

С диагностическими параметрами приборов этой системы и их величинами можно ознакомиться по Л-2 с. 119.

Технология диагностирование приборов системы электропуска, а также содержание операций технического обслуживания и текущего ремонта изложена на с. 119…122, Л-2,

Перечень отказов и неисправностей внешних световых приборов автомобиля изучите по Л-2, с. 122.

Технология проверки и регулировки направления и силы света фар изложена в этом же учебнике на с. 122…124.

При изучении данной системы и выполнении лабораторных работ рекомендуется использовать также Л-8.

Тем 3.9. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии

Отказы   и  неисправности   агрегатов  трансмиссии.   Признаки  и причины их возникновения.

Диагностирование технического состояния трансмиссии в целом и каждого агрегата в отдельности. Структурные и диагностические, параметры и их номинальные, текущие, допустимые и предельные значения.  Применяемое  диагностическое  оборудование, его   устройство и работа.

Техническое обслуживание сцепления и его привода, коробки  передач раздаточной коробки карданных передач и ведущих мостов. Текущий ремонт трансмиссии (замена ведомых дисков сцепления, замена узлов и агрегатов). Оборудование и специальный инструмент, применяемые при техническом обслуживании и текущем ремонте агрегатов трансмиссии. Техника безопасности.

Лабораторные работы

1. Техническое обслуживание сцепления и его привода:

— диагностика сцепления и его привода,

— регулировка свободного  хода  педали привода сцепления.

2. Техническое обслуживание коробки передач, карданной передачи, ведущих мостов:

—диагностика коробки передач, карданной передачи, ведущих мостов.

Устранение выявленных неисправностей.

Методические указания

Перечень отказов и неисправностей по агрегатам трансмиссии, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2, с. 124…125, 128, 129…132. Диагностирование агрегатов трансмиссии производится по ряду параметров, с перечнем и величинами которых можно ознакомиться по  Л-2, с. 124…128.

Технология диагностировании агрегатов трансмиссии, а также основные операции их технического обслуживания и текущего ремонта в необходимом объеме освещены  на с.  125…128,   129…134,  Л-2.

При изучении данной темы и выполнении лабораторных работ рекомендуется использовать также Л-8.

Тема 3.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин.

Неисправности и отказы ходовой части автомобиля, признаки и причины их возникновения.

Влияние технического состояния ходовой части подвижного состава на безопасность движения.

Техническое обслуживание ходовой части (рамы, рессор, амортизаторов, передней подвески колес). Диагностирование углов установки колес на грузовых и легковых автомобилях. Номинальные, текущие, допустимые и предельные значения замеряемых параметров. Общее устройство и принцип действия стенда для диагностирования и регулировки установки передних колес и шкворней.

Проверка технического состояния шкворневых соединений. Диагностические параметры. Работы по текущему ремонту ходовой части (замена подшипников, ступиц передних колес, шкворней поворотных цапф, замена амортизаторов). Правила техники безопасности. Требования, предъявляемые к техническому состоянию автомобильных шин в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001.

Факторы, влияющие на износ шин. Народнохозяйственное значение сохранности автомобильных шин и увеличение их пробега. Правила  эксплуатации шин. Маркировка,  хранение,  комплектование, учет. Нормы гарантированного пробега. Правила предъявления рекламаций.

Работы по техническому обслуживанию автомобильных шин, выполняемые при ежедневном, первом и втором техническом обслуживаниях. Применяемое оборудование. Статическая и динамическая балансировка колес. Влияние балансировки колес на их износ и безопасность движения.

Общее устройство и принцип действия стенда для балансировки колес со снятием и без снятия с автомобиля.

Монтаж и демонтаж шин грузового и легкового автомобиля Общее устройство и принцип действия оборудования для монтажно-демонтажных работ. Оборудование и организация участка для технического обслуживания и текущего ремонта шин. Комплексная механизация трудоемких работ. Текущий ремонт камер и покрышек, учет работы шин.

Лабораторные работы.

- Проверка и регулировка углов установки управляемых колес.

2.  Демонтаж и демонтаж  шин автомобилей.

3.   Статическая  и динамическая  балансировка  колёс. Вулканизация камер.

Методические указания

Перечень отказов и неисправностей по ходовой части автомобиля, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л -2. с. 152.

Диагностирование элемент  ходовой чести производится по ряду параметров, с перечнем и величинами которых можно ознакомиться по Л-2, с. 152…155.

Технология диагностирования шкворневых соединений, люфтов подшипников ступиц и углов установки колес в необходимом объёме изложена на с. 152…156, Л-2. Здесь же, на с. 153…156, отражена технология основных операций по техническому обслуживанию и текущему ремонту ходовой части.

При изучении данной темы  следует обратить внимание на вопросы, связанные с технической эксплуатацией  автомобильных шин, поскольку они относятся к числу наиболее дорогостоящих элементов автомобиля и оказывают значительное влияние на эксплуатационные качества автомобиля (тяговые свойства, проходимость, устойчивость, управляемость и некоторые другие).

Перечень неисправностей и отказов по шинам, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2, с. 162…164.

Технология диагностирования колёс и содержание основных операций по техническому обслуживанию шин изложена на с. 164…171, Л-2. На с. 173…174, Л-2 отражена технология текущего ремонта покрышек и камер.

Для более глубокого изучения вопросов технической эксплуатации автомобильных шин рекомендуется  Л-10, с.315…334.

При  изучении данной темы и выполнения лабораторных работ рекомендуется использовать Л-8.

Тема 3.11.  Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления

Влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения. Отказы и неисправности рулевого управления автомобилей, признаки их возникновения.

Диагностирование рулевого управления в целом. Номинальные, текущие, допустимые и предельные значения диагностических параметров. Сила трения в рулевом управлении, люфт рулевого колеса, люфт шарниров (ГОСТ Р 51709- 2001).

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту рулевого управления.

Устройство и работа приспособления для диагностики рулевого механизма, проверка технического состояния гидроусилителя.

Порядок замены масла о рулевом механизме с гидроусилителем. Замена неисправных узлов и деталей рулевого управления.

Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы. Отказы и неисправности тормозной системы с гидравлическим и пневматическим приводом. Признаки и причины их возникновения.

Диагностирование тормозных систем. Предельные значений структурных  и диагностических параметров в соответствии с, ГОСТ Р 51709-2001. Устройство, и принцип действия оборудования для диагностирования и технического обслуживания тормозной системы.

Регламентные работы по техническому обслуживанию тормозных систем с гидравлическим и пневматическим приводом. Техническое обслуживание тормозных систем.

Текущий ремонт тормозных систем (замена неисправных приборов, узлов и деталей, ремонт колодок и тормозных барабанов).

Оборудование для технического обслуживания и ремонта тормозов.

Лабораторные работы

1.  Техническое обслуживание  рулевого управления:

— диагностирование рулевых управлений,

— регулировка рулевых управлений.

2. Техническое обслуживание тормозных систем с гидроприводом,

— диагностика тормозной системы,

—регулировка тормозной системы,

— удаление воздуха с гидропривода.

3.  Техническое обслуживание тормозных систем с пневмоприводном:

— диагностика тормозных систем,

— регулировка тормозных систем.

Методические указания

Перечень неисправностей и отказов по, рулевому управлению, а также причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2, с. 135.

Диагностирование рулевого управления производится по ряду параметров, с перечнем и величинами которых можно ознакомиться по Л-2, с. 135…138.

Технология диагностирования, а также содержание основных операций технического обслуживания и текущего ремонта рулевого управления изложены на с. 135…138, Л-2.

Перечень неисправностей и отказов по тормозной системе, причины их возникновения и внешние признаки изучите по Л-2, с. 139—140.

Диагностирование тормозной системы производится по ряду параметров, с перечнем и величинами которых можно ознакомиться по Л-2, с. 139…151.

Технология диагностирования,   а  также содержание  основных операций технического обслуживания и текущего ремонта тормозных систем с гидравлическим и пневматическим приводом изложены на с. 140…151, Л-2.

При изучении денной темы и выполнении лабораторных работ следует пользоваться также Л-8.

Тема 3.12. Техническое обслуживание и текущий ремонт, кузовов, кабин и платформ

Требования к техническому состоянию кузовов легковых автомобилей и автобусов, кабин и платформ грузовых автомобилей. Отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и платформ. Причины их возникновения. Ремонтные работы по техническому обслуживанию кузовов, кабин и платформ. Уход за лакокрасочными и декоративными покрытиями.

Характерные работы по текущему ремонту (правка и сварка поврежденных деталей, окраска и сушка, замена неисправных деталей и механизмов). Применяемое оборудование и инструмент. Техника безопасности. Охрана окружающей среды.

Методические указания

Перечень основных неисправностей кузовов, кабин и платформ и причины их возникновения изучите по Л-2, с, 58.

Технология технического обслуживания и текущего ремонта кабин и кузовов автомобилей, а также содержание работ по нанесению антикоррозийных покрытий изложены на с. 56…60, Л-2.

Здесь же кратко изложены вопросы техники безопасности при выполнении текущего ремонта кабин и кузовов.

Тема 3.13.  Диагностирование  автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики

Цели и задачи диагностики. Виды диагностики. Содержание и порядок проведения Д-1. Трудоемкость Д-1 и Д-2. Диагностические карты (Д-1, Д-2), их содержание и порядок заполнения. Накопительная карта диагностирования Д-2 (ГОСТ 25044-81). Оборудование для диагностирования, классификация оборудования. Общее устройство и принцип действия стенда с беговыми барабанами для проверки тормозов.

Общее устройство и принцип действия стенда дли проверки тяговых   качеств     автомобиля.     Комбинированные    диагностические, стенды, их общее устройство и принцип действия.

Лабораторные работы

Общая  и   поэлементная   диагностика автомобилей   (Д-1,   Д-2),

—  внешний  осмотр  автомобиля,

— определение тяговых качеств автомобиля на ведущих колесах,

—  проверка эффективности  действия тормозов,

—  определение  удельного  расхода  топлива,

—   определение мощности   двигателя,

—  определение токсичности  отработавших  газов.

Методические указания

Учебные вопросы в теме, связанные с целями, задачами диагностики  и  ее  видами,  уже рассмотрены в  теме 2.

Основным литературным источником, в котором изложено большинство вопросов темы, является Л-5.

В соответствии с Л-5 трудоемкость Д-1 и Д-2 для автомобилей различных марок.

Количество диагностических постов определяется по Л-5, исходя из мощности АТП и программы диагностических воздействий, и может приниматься по данным Л-1.

С  оборудованием для   диагностирования   автомобиля, -его   систем  и агрегатов следует ознакомиться при изучении тем  раздела 3, где  эти  вопросы рассмотрены

Общее устройство и принцип действия стенда с беговыми барабанами и стенда для проверки тяговых качеств автомобиля изложены на с. 179…181, Л--2.

При подготовке к лабораторным работам и их выполнении рекомендуется использовать Л-8.

Вопросы для самопроверки

1. Содержание основных видов работ ежедневного обслуживания.

2. Содержание основных операций технического обслуживания кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя.

3. Технология основных работ текущего ремонта по кривошипно-шатунному и газораспределительному механизмам двигателя.

4. Содержание основных операций технического обслуживания системы охлаждения двигателя.

5. Технология основных работ текущего ремонта по системе охлаждения двигателя.

6. Содержание основных операций технического обслуживания системы смазки двигателя.

7. Содержание основных операций технического обслуживания системы питания карбюраторного двигателя.

8. Проверка содержания окиси углерода в отработавших газах в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87.

9. Технология основных работ текущего ремонта по системе питания карбюраторного двигателя.

10. Содержание основных операций технического обслуживания системы питания дизельного двигателя.

11. Проверка дымности отработавших газов в соответствии с ГОСТ 2139З-75.

12. Содержание основных операций технического обслуживания газобаллонной аппаратуры.

13. Технология основных работ текущего ремонта газобаллонной аппаратуры.

14. Содержание основных операций технического обслуживания системы электроснабжения, системы зажигания и системы электропуска.

15. Технология основных работ текущего ремонта по системе электроснабжения, системе зажигания и системе электропуска.

16. Технология основных операций по техническому обслуживанию и ремонту внешних световых приборов.

17. Содержание основных операций технического обслуживания сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи  и главной передачи.

18. Технология основных работ текущего ремонта по сцеплению, коробке передач, раздаточной коробке, карданной передаче и главной передаче.

19. Технология основных операций по техническому обслуживанию и ремонту ходовой части.

20. Технология основных операций по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных шин.

21. Содержание основных операций технического обслуживания рулевого управления и тормозной системы.

22. Технология основных работ по текущему ремонту рулевого управления и тормозной системы.

23. Содержание основных операций технического обслуживания ходовой части автомобилей и прицепов.

24. Технология основных работ текущего ремонта по ходовой части автомобилей и прицепов.

25. Содержание основных операций технического обслуживания кузовов, кабин и платформ.

26. Содержание и порядок проведения стендового диагностирования автомобилей.

Раздел   4. ОРГАНИЗАЦИЙ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Тема 4.1. Хранение автомобилей

Способы хранения автомобилей. Хранение в закрытых, отапливаемых помещениях. Типы закрытых стоянок, расстановка автомобилей в них.

Хранение автомобилей на открытых площадках. Особенности хранения на открытых площадках в холодное время года. Причины затрудненного пуска двигателя.

Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении автомобиля   на  открытых  стоянках.  Методы  и средства  индивидуального  предпускового  подогрева (пролив  горячей водой, индивидуальный пусковой подогреватель и др.).

Подогрев   и  разогрев   двигателей  с использованием горячего воздуха, горячей воды, газовых горелок инфракрасного излучения, электроподогревательных   элементов.   Оборудование   площадок для хранения автомобилей с различными способами подогрева и разогрева,   общее   устройство   установок и  приспособлений,   применяемых   для   этих  целей.

Экономическая оценка различных способов подогрева и разогрева.

Техника   безопасности, пожарная  безопасность,   охрана   окружающей среды

Организация хранения прицепов и полуприцепов.

Консервация   автомобилей. Работы,   выполняемые   при   постановке  и снятии  с консервации.

Методические указания

Классификация способов   хранения  автомобилей,   а  также характеристика хранения  их в  отапливаемых  помещениях и  на  открытых  стоянках   достаточно подробно  рассмотрены  нас.  182 …184,   Л-2.

Здесь же, на с. 184…188 приводится описание различных способов   и  средств,   облегчающих   пуск  двигателя   при   хранении  автомобилей   на   открытых    стоянках,  и  дается   их экономическая оценка.

Вопросы  техники безопасности,  пожарной  безопасности  и охраны окружающей среды следует изучить по Л-2, с.  188…189.

С организацией хранений прицепов и полуприцепов, а также технологией подготовки автомобилей к длительному хранению (консервации) необходимо ознакомиться по Л-2, с. 188…189.

Тема 4.2. Организация складского хозяйства

Виды складов. Оборудование складов, средства механизации складских работ. Хранение агрегатов и запасных частей. Организация хранения автомобильных, покрышек, шин, резиновых материалов и других технических материалов, Промежуточный склад, организация его работы.

Складской учет. Мероприятия по экономии, сокращению и ликвидации потерь при хранении. Техника безопасности и пожарная безопасность в складских помещениях. Методика расчета площадей складских помещений. Документооборот складского хозяйства, его формы.

Методические указания

В соответствии с Руководством по организации и управлению производством технического обслуживания и ремонта подвижного состава в автотранспортных предприятиях (Л-7) должны быть организованы:

— основной материальный склад — для хранения запасных частей, материалов и прочего имущества;

— специализированный склад — для приема, хранения и выдачи горюче-смазочных материалов;

— промежуточный склад — для приема, хранения и выдачи агрегатов оборотного фонда;

— инструментально-раздаточная кладовая — для хранения и выдачи инструмента для выполнения ТО и ремонта автомобилей.

Вопросы оборудования складов и средств механизации складских работ, а также хранения агрегатов, запасных частей и материалов следует изучить по Л-2, с. 197…201.

В этом же учебнике на с. 260… 263 рассмотрены вопросы учета расходования запасных частей и материалов в АТП.

Методику расчета площадок, складских помещений в АТП необходимо изучить по Л-10, с. 414…418.

Вопросы организации складского хозяйства, учета и контроля наличия запасных частей и материалов, а также документооборота на складах   могут быть изучены по Л-14,  с.  103…108.

Вопросы для самопроверки

1. Способы хранения подвижного состава.

2. Типы стоянок и способы расстановки автомобилей на них.

3. Хранение автомобилей на открытых площадках. Оборудование площадок хранения.

4. Средства для облегчения пуска двигателя в зимнее время.

5. Консервация автомобилей, ее назначение, порядок постановки и снятия с консервации.

6. Организация складского хозяйства, учета и контроля наличия запасных частей и материалов.

7. Порядок хранения агрегатов, запасных частей и ремонтных материалов.

8. Организация хранения шин и резиновых материалов.

Раздел 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

Тема  5.1.  Классификация современных  автотранспортных

предприятий

Классификация предприятия по роду выполняемых работ и обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, характеру производственно-хозяйственной деятельности и, подчиненности, по организации производственной деятельности, базы технического обслуживания и ремонта, ремонтные мастерские.

Методические указания

С основными классификационными признаками и характеристикой различных типов предприятий автомобильного транспорта можно ознакомиться по Л-2, с. 202…204, а также Л-10, с. 104…107.

Тема 5.2..  Управление производством технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

Существующие методы организации производства и их краткая характеристика.

Централизованное управление  производством  (ЦУП)  технического, обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Общая характеристика ЦУП. Структура технической службы. Основные производственные комплексы,  организуемые при ЦУП:  комплекс по диагностике автомобилей, агрегатов и узлов, проведение ТО и   сопутствующего ремонта (комплексный участок ТОД),  комплекс по проведению текущего ремонта (комплексный участок ТР), комплекс по ремонту агрегатов и узлов, снятых с автомобилей, изготовлению новых деталей (комплекс ремонтных участков РУ), комплекс подготовки производства (комплексный участок ПП),  отдел управления производством (ОУП), технический отдел (ТО), отдел главного механика (ОГМ), отдел снабжения (ОС), отдел технического контроля (ОТН), состав комплексных участков и отделов, их основные функции. Должностные обязанности работников производственных комплексов.

Организация работы отдела управления производством .(ОУП).

Структура отдела. Группа управления производством. Состав группы, задачи, должностные обязанности работников группы. Основные работы, выполняемое группой управления: прием смены, оперативный контроль выполнения графика проведения диагностики и технического обслуживания автомобилей, оперативное планирование, контроль текущего ремонта, сдача смены.

Документооборот  отдела   управления   производством.

Группа  обработки и  анализа информации.

Состав группы, должностные инструкции работников. Основные задачи группы: подготовка информации, обработка и анализ данных, полученных от производственных комплексов. Технический средства ОУП. Оснащение рабочего места диспетчера.

Организация подготовка производства.

Комплексный участок подготовки производства (ПП), его функции и состав Обеспечение комплексов технического обслуживании и текущего ремонта запасными частями и материалами, обеспечения уровня неснижаемого запаса оборотных агрегатов, узлов, деталей и материалов. Организация доставки на рабочие. место запасных частей, узлов и агрегатов. Организация работы транспортного участка, промежуточного склада, моечного участка.

Передовой опыт практической работы по организации ЦУП в автотранспортных предприятиях.

Методические указания

С общей характеристикой управления производством технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также с особенностями управления при различных методах организации производства можно ознакомиться на с. 342 … 347, Л 2.

В данной теме особое внимание следует уделить изучению системы централизованного управления производством (ЦУП) технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Общую характеристику ЦУП, а также состав технической службы и функции ее подразделений следует изучить по Л-2, с. 347…349, а также Л-10, с. 351…353. При изучении этих вопросов обретите внимание на административное и оперативное подчинение различных подразделений технической службы, а также деловую связь между ними.

Вопросы организации работы отдела управления производством и его групп (группы управления производством и группы обработки и анализа информации) изложены в Л-2 на с. 349…353 и Л-10 на с. 353 — 355.

Здесь же представлен материал, раскрывающий содержание вопросов организации подготовки производства технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Для более глубокого и детального изучения вопросов централизованного управления производством ТО и ремонта подвижного состава следует обратиться к Л-6 и Л-14.

Тема 5.3. Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта

Схема технологического процесса  технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей в АТП. Прием и выпуск автомобилей. Последовательность технических воздействий   на автомобиль в зависимости от его технического состояния. Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Методические указания

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей в АТП  представляет   собой    достаточно     сложный технологический процесс, состоящий из отдельных, последовательно выполняемых воздействий.

В зависимости   от   технического  состояния   автомобиля   последовательность  воздействия может быть различной. С возможными вариантами этой последовательности можно ознакомиться, изучая схему  технологического процесса, описанную на с.   242…244,  Л-2.

Содержание работ, связанных с приемом и выпуском автомобилей на линию в АТП, следует изучить на с. 264…267, Л-2.

С общими принципами рационального выбора режима работы подразделений ТО и ремонта автомобилей в АТП можно ознакомиться на с 285…286, Л-2.

Тема 5.4. Организация труда ремонтных рабочих

Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. Организация труда методом специализированных бригад по видам технического обслуживания и ремонта автомобиля. Организации труда методом комплексных бригад. Бригадный подряд — наиболее прогрессивная форма организации труда ремонтных рабочих, его сущность и организация. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих.

Методические указания

Актуальность вопросов организации труда ремонтных рабочих на АТП и существующие методы организации рассмотрен в Л-2 на с. 244…252. В этом же учебнике на с. 245…252 приведена достаточно подробная характеристика метода специализированных бригад и метода комплексных бригад, с анализом их преимущества и недостатков.

Вопросы организации труда бригадным подрядом изучите, используя дополнительный литературный источник — Рогова Р. Н. бригадный подряд на автотранспорте. М., Транспорт, 1980.

Тема 5.5. Организация технического обслуживания автомобилей

Организация ежедневного технического обслуживания. Содержание, место и время выполнения  ЕО.

Организация и оборудование контрольно-технического пункта (КТП). Прием и контроль технического состояния. Работа КТП по предупреждению перерасхода горючего автомобилями при возврате с линии. Порядок оформления на КТП установленной учетной документации. Организация первого и второго технического обслуживания автомобилей. Место и время выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства. Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2.

Техническое   обслуживание   автомобилей   на   универсальных   и специализированных постах.  Тупиковые, посты  и   поточные линии. Типы поточных линий. Необходимые условия ритмичной и эффективной работы линии. Паспортизация рабочих мест и их аттестация.

Организация   труда   рабочих на   универсальных   и  специализированных постах поточной линии. Организация ТО-1   и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики. Контроль качества работ по техническому обслуживанию автомобилей.

Постовые технологические карты на работы, выполняемые при ТО-1  и ТО-2, методика их разработки.

График проведения технических обслуживаний. Основные формы технического учета, их содержание и порядок заполнения.

Листок учета технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Контрольный   талон,   Лицевая  карточка  автомобиля.  Заборная    карта   на  запасные части.   Использование  данных  учета для   оперативного управления производством  и разработки мероприятий по снижению трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и  ремонт автомобилей.

Методические указания

Вопросы организации в АТП ежедневного обслуживания, включающего контрольно-осмотровые, уборочно-моечные и заправочные работы, изложены в Л-2, с. 264…277. При изучении этих вопросов темы особое внимание следует обратить на организацию контрольно-осмотровых работ, выполняемых на КТП, и порядок оформления установленной учетной документации.

Вопросы организации в АТП технического обслуживания (ТО-1 и ТО-2) автомобилей рассматриваются в Л-2, с. 278…309. Изучение этих вопросов целесообразно начать с рассмотрения существующих методов организации, обращая внимание на высокую эффективность поточного метода ТО и необходимые условия для его внедрения (см. с. 286…290).

Содержание и структуру технологических карт, на выполнение     технического обслуживания изучите на с. 292…293, Л-2.

Общие   принципы   составления   графиков   выполнения   ТО-1 и ТО-2 изложены на с. 279…284, Л-2.

Перечень    содержание   и  порядок   заполнения   учетной документации   при проведении  технического обслуживания   автомобилей изучите на с. 255…262, Л-2.

Тема 5.6. Организация текущего ремонта автомобилей

Разделение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы.

Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации текущего ремонта.

Организация производств текущего ремонта на специализированных и универсальных постах. Организация труда рабочих при постовом текущем ремонте. Оснащение универсальных и специализированных постов текущего ремонта. Типовые варианты организации постовых работ текущего ремонта. Контроль качества работ. Документация. Состав производственных участков (цехов) автотранспортного предприятия (электротехнический, карбюраторный, аккумуляторный, шиномонтажный и др.). Организация работы производственных участков (цехов), их взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущего ремонт автомобилей. Оборудование производственных участков (цехов), типовые планировки.

Методические указания

С общей характеристикой текущего ремонта и его значением в обеспечении высокой технической готовности автомобилей можно ознакомиться по учебнику (Л-2), с. 314—319.

Сущности организации производства ТР на специализированных и универсальных постах раскрыта в этом же учебнике на с. 322.

Достаточно подробная характеристика агрегатно-узлового  и индивидуального методов текущего ремонта представлена на с. 324…326. Здесь же показано, в каких случаях экономически целесообразно внедрение агрегатно-узлового метода ремонта.

Вопросы организации текущего ремонта агрегатов в ремонтных цехах, включая их взаимосвязь с постами ТО и текущего ремонта, оборудование и планировочные решения рассмотрены в Л-2, с. 326—340.

Тема 5.7. Организация технического обслуживания и

текущего ремонта автомобилей в производственных

автотранспортных объединениях

Условия, создания автотранспортных объединений. Ограничения эффективности работы технической службы в условиях автономного функционирования комплексных АТП. Преимущества автотранспортных объединений и комбинатов. Организация коопераций филиалов с базовыми предприятиями объединения. Общие принципы организации и управления производством в производственных объединениях. Организация доставки автомобилей и агрегатов в базовое предприятие и обратно.

Централизация технического обслуживания ремонта автомобилей в масштабах территориальных объединений автомобильного транспорта. Экономическая эффективность централизации технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Методические указания

Экономические и организационные предпосылки создания автотранспортных объединений и общие принципы организации производства ТО и ремонта автомобилей, а также вопросы управления производством на них рассмотрены в Л-2 на с. 355…359.

Здесь же проводится оценка экономической эффективности централизации ТО и ремонта в пределах автотранспортного объединения.

Тема 5.8.   Организация технического обслуживания

и текущего ремонта автомобилей в специализированных

централизованных производствах

Основные предпосылки централизации ТО и ТР автомобилей. Объекты централизованного производства.

Распределение объемов работ технического обслуживания и текущего ремонта, выполняемых АТП и БЦТО.

Опыт централизованного обслуживания и ремонта автомобилей. Централизация вспомогательных технических воздействий.

Технико-экономическое  обоснование    централизации ТО и ТР автомобилей.

Методические указания

Централизованное специализированное производство (ЦСП) технического обслуживания и ремонта автомобилей относится к одному из важнейших направлений  научно-технического процесса на автомобильном транспорте.

С  основными принципами организации   ЦСП  при выполнении  ТО и ремонта автомобилей,  а также   опытом централизованного  обслуживания и ремонта в ПТК и АТП можно ознакомиться, изучая Л-4. В этом же источнике приводится технологическая оценка  централизации ТО и ремонта  автомобилей.

Вопросы для самопроверки

1, Характеристика существующих методов организации труда ремонтных рабочих.

2. Характеристика существующих методов организации технического обслуживания автомобилей.

3. Характеристика существующих методов организации текущего ремонта автомобилей.

4. Общие положения по организации централизованного управления производством технического обслуживания и ремонта подвижного состава в АТП.

5. Состав и задачи технической службы при централизованном управлении производством в АТП.

6.   Задачи   отдела   технического   контроля   в   АТП.

7. Состав и задачи группы организации управления производством.

8. Документация, оформляемая группой организации управления производством.

9.  Общая  технология работы группы организации управления.

10. Общая технология работы группы обработки и анализа информации. Оформляемая документация.

11.  Организация подготовки производства ТО и ТР в АТП.

12. Организация ТО и ТР автомобилей в производственных автотранспортных объединениях.

13. Организация ТО и ТР автомобилей в централизованных специализированных  производствах.

Раздел  6.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА  СТОА

Тема 6.1. Особенности технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей

Общая характеристика организации обслуживания  и ремонта автомобилей:

— предпродажное обслуживание   (расконсервация, проверка состояния, устранение неисправностей, установка дополнительного оборудования и принадлежностей),

— гарантийное обслуживание (техническое обслуживание и  ремонт): назначение, виды, содержание, условия проведения и обеспечения, характеристика выполняемых работ,

— техническое обслуживание и ремонт в послегарантийный период эксплуатации: назначение, содержание, условия проведения.

Основы организации, виды и режимы технического обслуживания и ремонта.    Перечень  основных (типовых) работ технического обслуживания и ремонта и их содержание.

Общая  характеристика производственно-технической базы обслуживания автомобилей.

Система обеспечения запасными частями и материалами.

Задачи дальнейшего совершенствования организации обслуживания автомобилей.

Методические указания

Основным литературным источником для изучения раздела 6

программы  является   Л-11.

Основы организации, виды и режимы ТО и ремонта  легковых автомобилей,

общую характеристику обслуживания и ремонта автомобилей и производственно-технической базы изучите по Л-1, с. 13…17, 24…33.

Вопросы дальнейшего совершенствования организации обслуживания легковых автомобилей, рассмотрены в этом же источнике на с. 30.

Тема 6.2. Производственная характеристика СТОА

Основные функции СТОА.   Классификация СТОА:

— по принципу размещения (городские, дорожные),

— по характеру основной производственной деятельности (гарантийные, комплексные, специализированные, самообслуживания),

— по производственной мощности (малые, средние, большие, крупные).

Назначение СТОА, согласно принятой классификации, и характеристика их основной деятельности.

Производственная структура типовых СТОА. Назначение основных и вспомогательных участков (отделений) и характеристика выполняемых на участках работ.

Содержание производственной деятельности СТОА вне предприятия, техническое обслуживание и ремонт передвижными мастерскими по договору в парках-стоянках автомобилей принадлежащих гражданам, техническая помощь в пунктах сосредоточения автомобилей в период сезонного технического обслуживания и представления ГАИ на технический осмотр, техническая помощь в дорожных условиях и других случаях.

Общие сведения о непроизводственной деятельности СТОА: продажа автомобилей, шин, запасных частей, принадлежностей и материалов, технические консультации, оформление претензий и другие виды услуг.

Пути повышения эффективности производственной деятельности СТОА.

Методические указания

Назначение СТОА, их классификация и функции в зависимости от принятой классификации в  Л-11  изложены на с. 37, 40…48.

Содержание производственной структуры типовых СТОА и характеристика выполняемых работ на основных и вспомогательных участках (отделениях) рассмотрены в Л-11 на с. 48…52.

С основными видами работ СТОА вне предприятия можно ознакомиться на с. 36…37, учебника Фастовцева Г. Ф. и др. "Организация технического обслуживания и ремонта легковых  автомобилей,  принадлежащих гражданам», М.,  Транспорт,   1978.

Тема 6.3. Особенности организации технического процесса на СТОА

Основы организации технологического процесса на станциях технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей.

Принципиальная   схема  технологического    процесса,    приемка автомобиля на техническое обслуживание и ремонт, уборка и мойка (при необходимости), диагностика технического состояния, обслуживание  и ремонт  на специализированных или универсальных  постах  и поточных  линиях,  контроль  качества выполнения работ, выдача автомобиля заказчику.

Варианты  возможного   сочетания   комплекса  работ   по   техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, обуславливающие особенности организации технологического процесса на СТОА:

— комплекс работ по одному из видов технического обслуживания в полном объеме,

— выборочный комплекс работ по техническому обслуживанию,

— техническое обслуживание в полном объеме в сочетании с отдельными видами ремонтных работ,

— выполнение выборочного комплекса работ по техническому  обслуживанию в сочетании, с различными видами ремонтных робот,

— комплекс работ по замене или ремонту агрегатов, механизмов, узлов или деталей автомобилей (по заявке или в результате диагностики).

Использование  вспомогательных    постов    и    автомобиле-мест, ожидания для обеспечения установленного ритма технологического процесса,   промежуточного   и  окончательного    технического контроля, исключение простоя и повышение производительности труда на рабочих местах.

Технологическая документация.

Организация подачи запасных частей и материалов на рабочие месте.

Совершенствование технологии и организация производства на СТОА.

Методические указания

Принципиальная схема технологического процесса ТО и ремонта на СТОА с возможными вариантами сочетания работ описана в Л-11 на с. 69..70.

В этом же  учебнике  на с, 73…78 изложена  характеристика методов   организации   ТО   и  ремонта,   нашедших   применение   на  современных   СТОА.

Тема 6.4. Организация приемки-выдачи,  мойки и диагностики автомобилей

Технические условия на приемку   в техническое обслуживание и ремонт легковых  автомобилей.

Посты  и  линии приемки  автомобилей   в техническое обслуживание  и ремонт,  их оборудование  и  оснастка.

Организация   рабочих   мест   на  постах   (линиях)  приемки   и  выдачи автомобилей  порядок  проведения  приемки,  техническая документация.

Организация процесса уборки, мойки и  обсушки автомобилей. Применяемое оборудование.

Эффективность  механизации  и автоматизации процессов  уборки и мойки.

Назначение   и функции   участка  диагностики автомобилей   на СТОА.   Основные   виды  диагностики.  Место   диагностики  в   технологическом   процессе.

Общие  сведения   о   применяемом   диагностическом   оборудовании.  Техника  безопасности  при  выполнении работ  приемки-сдачи, мойки, диагностики автомобилей.

Методические указания

Технические условия (требования) к автомобилям, узлам и агрегатам, поступающим в ТО и ремонт, изложены на с. 89 …90 Л-11.

С организацией и технологией работ по приемке — выдаче, а также   мойке      автомобилей  можно   ознакомиться   по этому же учебнику на с.  85…99.

Вопросы  организации   и   технологии   робот по   диагностированию автомобилей на СТОА рассмотрены в главе IV Л-11 на с.  101…105, 110…113, 11З…135.

В этой же главе отражены вопросы техники безопасности при выполнении работ по приемке — выдаче, мойке и диагностированию автомобилей.

Тема  6.5.   Особенности  организации  технического  обслуживания и ремонта автомобилей на рабочих постах и специализированных производственных участках

Специализированные тупиковые посты: смазка автомобилей, проверки и регулировки (ремонт) тормозов, проверки и регулировки  углов   установки   передних   колес,  обслуживания   и  ремонта систем  питания  и  электрооборудования.

Специализированные посты на поточных линиях гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Универсальные посты: тупиковые посты для ТО-1 и ТО-2, тупиковые посты по обслуживанию и текущему ремонту автомобилей.

Назначение постов, характеристика выполняемых на них работ, технологическая связь с другими постами и участками производства, функции исполнителей работ на постах.

Применяемое   оборудование,  приборы,   приспособления   и   оснастка.

Варианты технологических планировок с расстановкой оборудования на примерах  типовых проектов СТОА.

Технологическая документация на постах; назначение, виды, содержание и формы,

Распределение производственного персонала на постах в зависимости от мощности СТОА и организации рабочие мест.

Посты самообслуживания: назначение, место в производственном процессе СТОА, оборудование постов самообслуживания.

Схема  технологической связи  зоны самообслуживания с   другими  участками  производства на СТОА.

Организация рабочих мест и технической помощи индивидуальным владельцам в зоне самообслуживания.

Организация обеспечения выполняемых работ запасными частями, инструментами и материалами.

Техника безопасности и производственная санитария на рабочих постах в зоне технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.

Специализированные ремонтные участки (отделения) СТОА: агрегатно-механический, электро-карбюраторный, аккумуляторный, кузовной, обойный, окрасочный, шиномонтажный. Их назначение и характеристика выполняемых работ. Технологическая связь с другими участками в зоне технического обслуживание и текущего ремонта автомобилей.

Применяемое на участках оборудование и приборы отечественного и зарубежного производства, оснастка, приспособления и специализированный инструмент.

Варианты технологических планировок участков с расстановкой оборудования в зависимости от количества рабочих постов на примерах типовых проектов СТОА.

Порядок подачи ремфонда на участки, организация процессов ремонта агрегатов, узлов и деталей на участках, организация сдачи готовой продукции на сборку или на склад.

Технологическая  документация на постах  ремонтных   участков (отделений) СТОА.

Распределение производственного персонала на постах ремонтных участков производства и организации рабочих мест с учетам периодического выделения специалистов на универсальные посты в зону технического обслуживания и текущего ремонта. Техника безопасности.

Методические указания

Вопросы  организации   технического   обслуживания   и ремонта автомобилей   на  СТОА,   включая   особенности   их   выполнения на рабочих   постах   и  специализированных участках, которые  предусмотрены   данной   темой,   в   необходимом   объеме   отражены  на с.   139…165,   Л-11.

В этом же учебнике на с. 166…173 освещены мероприятия по пожарной безопасности и охране труда при выполнении ТО и ремонта автомобилей на СТОА.

Тема 6.6. Организация технического контроля, планирования учета и отчетности

Назначение, содержание  контроля,  методы и виды контроля.

Комплексная система управления качеством услуг (КС УКУ)— назначение, ее сущность, задачи.

Основные показатели производственной деятельности СТОА. Принципы и содержание планирования. Текущее планирование: основные задачи, содержание, показатели в натуральном (приведенные единицы) выражении трудозатратах и денежном выражении.

Общие сведения о единой системе и видах учета. Первичный учет: назначение, формы документов и порядок его видения.

Порядок   приема   и   оформления   заказов,   ведение   журналов  учета и расхода материальных ценностей, ведомостей проработки и других  документов. Документооборот на СТОА.  Отчетность  в СТОА:  виды отчетности и сроки представления. Совершенствование планирования, учета и отчетности на СТОА.

Методические указания

При изучении данной темы следует иметь в виду, что последовательность изложения учебных вопросов ее в учебнике Л-11 отличается от программы. Тем не менее большинство из них освещено на с. 174…205.

Недостающий  материал   по   теме   может   быть   восполнен   из старого издания указанного учебника Л-11 (смотрите его в методуказаниях по теме 6.2.).

Тема 6.7. Организация автосервиса за рубежом

Понятие «автосервис» и его место в сфере обслуживания за рубежом.

Принципиальные различия в организации технического обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих гражданам, на станциях технического обслуживания в России и за рубежом.

Основное назначение и главные направления современного автосервиса: продажа новых и подержанных автомобилей, продажа топлива, запасных частей, шин, материалов, принадлежностей, техническое обслуживание и ремонт.

Организационные основы действующей системы автосервиса: фирменные станции  автомобильной промышленности, независимые станции, отраслевые (нефтяных компаний, страховых кампаний и др.) станции и их объединения.

Общая характеристика наиболее распространенных типов предприятий автосервиса, станции общего назначения, автозаправочные станции с «малым сервисом», станции по продаже новых и подержанных автомобилей с функциями по обслуживанию и ремонту, станции принудительной проверки безопасности автомобилей, станции ремонта аварийных автомобилей, специализированный станции (с узкой номенклатурой выполняемых работ), станции самообслуживания, станции технической диагностики, передвижные станции (скорая техническая помощь), помощь на дому регулярно или по вызову, курсирующие по магистралям и др. Использование зарубежного опыта автосервиса.

Методические указания

Учебные вопросы данной темы рассмотрены в учебнике Фастовцева  Г.   Ф.   и  др.  «Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих гражданам», М., Транспорт, 1978 на с.   179—186.

Вопросы для самопроверки

1.   Назначение, классификация  и  основные функции СТОА.

2. Принципиальная схема технологического процесса ТО и ремонта автомобилей на СТОА.

3. Организация приемки — выдачи,  мойки  и диагностики автомобилей на  СТОА.

4. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей на рабочих постах.

5. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей в специализированных производственных участках,

6. Организация технического контроля, планирования, учета и отчетности на СТОА.

Раздел   7.   ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗОН И

УЧАСТКОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,   СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Тема 7.1. Основы технологического проектирования производственных  зон ТО и ТР, участков ТР АТП и СТОА

Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава и её количественное выражение.

Расчет производственной программы по количеству технических обслуживаний и текущих ремонтов и по трудовым затратам. Годовой объем основного и вспомогательного производства. Режимы эксплуатации и режимы производства ТО и ТР. Фонд рабочего времени с учетом возможной 2- или 3-сменной работы.

Выборы метода организации производства и его обоснование. Зоны, отделения (цехи), участки, поточные линии, посты технического обслуживания и текущего ремонта, расчет их количества.

Технологическое оборудование: выбор его в зависимости от характеристики и условий работы проектируемого объекта и обоснование выбора.

Производственный персонал: расчет общей численности, распределение по проектируемым  объектам и специальностям.

Площади производственных помещений зон технического обслуживания и текущего ремонта, аналитический и графический метод определения их размеров.

Планировочные решения в зависимости от распределения постов (тупиковый, поточный, комбинированный) с учетом строительных правил и норм, функциональных схем технологических процессов в АТП.

Площади производственны! отделений (цехов) и участков и методы определения их размеров.

Определение площадей складских, бытовых, административных  и подсобных помещений. Определение складских запасов.

Определение площади стоянки, в зависимости от списочного состава автомобилей и прицепов предприятия, типа стоянки и способа расстановки на ней подвижного состава. Графический метод определения ширины проезда.

Определение площади стоянки на станциях технического обслуживания для автомобильной клиентуры — перед станцией, автомобилей, обслуживаемых и ожидающих  обслуживание — на территории  станции.

Генеральный план предприятия. Организация движения. Основные технологические, санитарные и противопожарные требования. Требования охраны окружающей среды.

Особенности производственных зданий автотранспортных предприятий и требований к их объемно-планировочной унификации.

Особенности планировочных решений при технологическом, проектировании СТО легковых автомобилей.

Общие сведения о нормах технологического проектирования АТП и СТОА.

Приемы типовых планировочных решений.

Рабочие чертежи технологической части проекта: общие требования, состав рабочих чертежей. Понятие о расчетно-пояснительной записке.

Особенности проектирования отдельных производственных зон, участков и рабочих постов в реконструируемых автотранспортных предприятиях и станциях обслуживания автомобилей. Задание на разработку проекта реконструкции объекта. Содержание задания и составляющие его части. Требования к расчетно-пояснительной записке и графическому оформлению проекта. Назначение и виды технологических карт. Постовые карты. Содержание карт и их оформление.

Методические указания

Вопросы данной темы имеют исключительно важное для выполнения как курсового проекта по предмету, так и дипломного   проекта по специальности.

При проектировании АТП и их производственных подразделений по соответствующей методике выполняется технологический расчет, решаются вопросы организации производства и технологических процессов, принимаются планировочные решения и решаются некоторый другие задачи.

Методика  расчета производственной  программы  по ТО   и  годового  объема работ по ТО и ТР, а также определение количества исполнителей в подразделениях АТП изложены в Л-2 на с. 205… 213, а также в  Л-9 на с   17…37.

Вопросы организации производства и технологических процессов ТО и ТР на АТП рассмотрены в разделе 5 программы.

Применительно к курсовому проекту эти вопросы изложены в Л-9 на с. 67…77.

Планировочные решения по производственным подразделениям ТО и ремонта, складским, бытовым, административным и другим помещениям принимаются с учетом строительных норм и правил (СНИП), при широком использовании типовых проектов и отраслевых норм технологического проектирования (ОНТП).

При изучении данной темы наряду с указанной выше литературой рекомендуем использовать методические указания по выполнению курсового проекта по предмету "Техническое обслуживание автомобилей и двигателей».

Курсовой проект

Курсовой проект   является    завершающим этапом изучения предмета «Техническое обслуживание автомобилей и двигателей».

Целью проекта является углубление, закрепление, систематизация теоретических знаний и привитие практических навыков при решении вопросов технологического проектирования производственных подразделений по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей на АТП и СТОА.

Курсовой проект разрабатывается по индивидуальным заданиям.

Возможными вариантами тем  курсовых  проектов   могут быть:

1. Организация производства работ зоны внешнего ухода за автомобилем;

2. Организация производства работ зоны ТО-1;

3. Организация производства работ зоны ТО-2;

4. Организация производства работ зоны ОПР-1;

5. Организация производства работ зоны ОПР-2;

6. Организация производства работ зоны Д-1 (экспресс-диагностика);

7. Организация производства работ зоны Д-2 (углублённая диагностика);

8. Организация производства работ зоны ТР;

9. Организация производства работ агрегатного участка;

10. Организация производства работ моторного участка;

11. Организация производства работ аккумуляторного участка;

12. Организация производства работ электротехнического участка;

13. Организация производства работ карбюраторного участка;

14. Организация производства работ топливного участка;

15. Организация производства работ шиномонтажного участка;

16. Организация производства работ шиноремонтного участка;

17. Организация производства работ 1-о постовой СТО;

18. Организация производства работ 2-х постовой СТО;

19. Организация производства работ 4-х постовой СТО;

20. Организация производства работ 6-и постовой СТО.

При разработке проекта в качестве основных литературных источников следует использовать Л-1, Л-9, Л-11, а также «Методические указания по выполнению курсового проекта по предмету «Техническое обслуживание автомобилей и двигателей».

Вопросы для самопроверки

1. Производственная программа по техническому обслуживанию автомобилей на АТП и методика ее расчета.

2. Годовой    объем работ по техническому обслуживанию автомобилей на АТП и методика его расчета.

3. Годовой объем работ по текущему ремонту автомобилей на АТП и методика его расчета.

4. Расчет количества исполнителей в подразделениях ТО и ТР на АТП.

5. Годовой объем работ го техническому обслуживанию и ремонту автомобилем на СТОА и методике его расчета.

6. Расчет количества постов (линий) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

7. Общие принципы подбора технологического оборудования для производственных подразделений ТО и ремонта,

8. Расчет площадей производственных подразделений по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

9. Расчет площадей складских, бытовых, административных и подсобных помещений.

10. Общие принципы планировочных решений производственных подразделений по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей на АТП и СТОА.

11. Состав и содержание проектов на реконструкцию подразделений по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Индивидуальные контрольные задания по предмету

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ»

ВАРИАНТ №1.

1. Периодичность технического обслуживания.

1.1. Понятие, обозначение, размерность.

1.2. Понятие исходной периодичности ТО.

1.3. Факторы, влияющие на периодичность.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ТО-1 в АТП имеющем  150 автомобилей ЗиЛ - 4314. Среднесуточный пробег составляет 158 км. Автомобили работают в г. Омске. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 283000 км.

3. Компрессор модели 1101-В5.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ поясните принципиальной пневматической схемой компрессора).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание сцепления автомобиля  МАЗ-5335.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология регулировки сцепления и его привода (ответ поясните рисунком).

5. Замена подшипников ступицы передних колес автомобиля ГАЗ-3110.

5.1. Основные   неисправности   и   отказы,   требующие   замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены подшипников ступицы (ответ пояснить схемой устройства ступицы).

ВАРИАНТ №2.

1. Первое техническое обслуживание (ТО-1).

1.1. Назначение.

1.2. Виды работ проводимые при ТО-1.

1.3. Понятие периодичности ТО-1, факторы, влияющие на величину периодичности.

1.4. Понятие трудоёмкости ТО-1, факторы, влияющие на величину трудоёмкости.

2.  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ТО-2 в АТП имеющем  158 автомобилей ЗиЛ - 4314. Среднесуточный пробег составляет 231 км. Автомобили работают в г. Новосибирск. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 388000 км.

3. Канавные одноплунжерные подъёмники модели П-227.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ поясните схемой).

3.3.Работа.

4.  Техническое обслуживание двигателя ЗиЛ-508.

4.1. Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видов ТО.

4.4. Проверка крепления головки блока цилиндров и порядок протяжки (ответ поясните рисунком).

5. Замена рулевого механизма автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Технология замены рулевого механизма.

ВАРИАНТ №3.

1.  Второе техническое обслуживание (ТО-2).

1.1. Назначение.

1.2. Виды работ, выполняемых при ТО-2.

1.3.  Понятие  периодичности  ТО-2;  факторы,  влияющие  на величину периодичности.

1.4. Понятие  трудоемкости   ТО-2;  факторы,  влияющие  па величину трудоемкости.

2.  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ОПР-1 в АТП имеющем  168 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 131 км. Автомобили работают в г. Владивосток. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 178000 км.

3. Эстакады.

3.1. Назначение.

3.2. Классификация (ответ поясните схемами).

3.3. Устройство и оборудование.

3.4. Преимущества и недостатки  по сравнению с осмотровыми канавами.

4. Техническое обслуживание двигателя ГАЗ-3110.

4.1. Отказы   и   неисправности    кривошипно-шатунного   механизма, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые   параметры  и   их   предельные  значения.

4.3.  Перечень  операций, выполняемых   при   отдельных   видах ТО.

4.4.  Проверка крепления головки блока цилиндров и порядок   протяжки   гаек   крепления   (ответ   поясните   рисунком).

5.  Замена передней оси автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие   на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные значения.

5.4. Технология замены передней оси.

ВАРИАНТ №4.

1. Сезонное обслуживание автомобилей (СО)

1.1. Назначение.

1.2. Периодичность.

1.3. Дополнительные работы, выполняемые при СО.

1.4. Понятие трудоемкости   СО,   факторы,   влияющие   на величину трудоемкости.

2.   Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ОПР-2 в АТП имеющем  102 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 211 км. Автомобили работают в г. Хабаровск. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 178000 км.

3. Осмотровые капаны.

3.1. Назначение.

3.2. Классификация канав (ответ поясните схемой).

3.3. Обоснование выбора для выполнения технических воздействий.

3.4. Оборудование    (освещение, отопление  и вентиляция).

4. Техническое обслуживание приборов освещения.

4.1. Отказы и неисправности приборов освещения, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операции, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология проверки и регулировки  автомобильных фар при помощи прибора (ответ поясните оптической схемой прибора).

5. Замена подшипников ступицы передних колес автомобиля МАЗ-5335.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены подшипников ступицы (ответ поясните схемой устройства ступицы).

ВАРИАНТ №5.

1.   Ремонт   подвижного   состава   автомобильного  транспорта.

1.1. Виды ремонта.

12.  Назначение каждого вида.

1.3. Краткая характеристика.

2 .  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны  Д-1 в АТП имеющем  172 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 156 км. Автомобили работают в г. Пенза. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 234000 км.

3.Узкие осмотровые канавы.

3.1. Назначение.

3.2. Классификация (ответ поясните схемами).

3.3.  Оборудование    (освещение, отопление  и вентиляция).

4. 4. Техническое обслуживание приборов освещения.

4.1. Отказы и неисправности приборов освещения, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология проверки и регулировки  автомобильных фар при помощи прибора (ответ поясните оптической схемой прибора).

5. Замена передней рессоры автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены рессоры (ответ поясните схемой устройства подвески).

ВАРИАНТ №6.

1. Техническое обслуживание подвижного состава автомобильного транспорта.

1.1. Виды.

1.2. Назначение.

1.3. Исходные нормативы периодичностей и трудоемкости технических обслуживаний для различных типов подвижного состава и факторы, влияющие на величину этих нормативов.

2.   Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны  Д-2 в АТП имеющем 275 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 123 км. Автомобили работают в г.Самара. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 196000 км.

3. Широкие осмотровые канавы.

3.1. Назначение.

3.2. Классификация (ответ поясните схемами).

3.3. Оборудование    (освещение, отопление и  вентиляция).

3.4. Преимущества и недостатки.

4. Техническое обслуживание системы питания двигателя КамАЗ-740.

4.1. Неисправности системы питания, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3.. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология и проверка двигателя на дымность отработавших газов.

5. Замена ведомого диска сцепления автомобиля ГАЗ-3110.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие    на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельное значение.

5.4. Технология замены ведомого диска (ответ, поясните схемой устройства сцепления).

ВАРИАНТ №7.

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

1.1. Назначение.

1.2. Принципиальные основы.

1.3. Общее содержание-.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих агрегатного участка в АТП имеющем  241 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 123 км. Автомобили работают в г. Челябинск. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 276000 км.

3. Электрический подъемник-опрокидыватель 401.

3.1. Назначение-.

3.2. Устройство  (ответ  поясните схемой опрокидывателя).

3.3. Работа.

3.4. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемника-опрокидывателя.

4. Техническое обслуживание системы питания газобаллонных автомобилей.

4.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки.

4.2. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.3. Диагностирование и регулировка газового редуктора (ответ поясните рисунком).

4.4. Техника безопасности при обслуживании газобаллонных автомобилей.

5. Замена тормозных колодок задних колес автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены тормозных колодок (ответ поясните схемой устройства колесного тормоза).

ВАРИАНТ №8.

1. Сущность и общая характеристика планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих агрегатного участка в АТП имеющем  142 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 223 км. Автомобили работают в г. Челябинск. Дни работы в году предприятия 365. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 276000 км.

3. Двухплунжерный   электрогидравлический   подъемник   модели П-126.

3.1. Назначений.

3.2. Устройство (ответ поясните схемой подъемника).

3.3. Работа.

3.4. Требования   техники   безопасности при   эксплуатации

подъемника.

4. Техническое обслуживание двигателя ЗиЛ-508.

4.1. Отказы  и неисправности   газораспределительного механизма, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные: значения.

4.3. Перечень операций выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Проверка и регулировка зазоров во впускных и выпускных клапанах (ответ поясните рисунком регулируемого узла).

5. Замена    тормозных    колодок   задних     колес    автомобиля

ГАЗ-3110.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние   признаки, указывающие   на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

6.4. Технология замены тормозных колодок (ответ поясните схемой устройства колесного тормоза).

ВАРИАНТ №9.

1. Положение о техническом   обслуживании и ремонте   подвижного состава автомобильного транспорта.

1.1. Назначение.

1.2. Область распространения.

1.3. Основное содержание Приложения к Положению,

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих моторного участка в АТП имеющем  149 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 173 км.  Автомобили работают в г. Уфа. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 276000 км.

3. Одноплунжерный   электрогидравлический   подъемник    модели П-104.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ поясните схемой подъемника).

3.3. Работа.

3.4. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемника.

4. Техническое обслуживание двигателя ГАЗ-3110.

4.1. Отказы и неисправности газораспределительного механизма, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций,  выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Проверка и регулировки зазоров, во впускных и выпускных клапанах (ответ поясните рисунком регулируемого узла).

5. Замена задней рессоры автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены задней рессоры.

ВАРИАНТ №10.

1. Сопутствующий текущий ремонт автомобилей.

1.1. Назначение.

1.2. Периодичность и место проведение.

1.3. Наиболее   характерные операции сопутствующего текущего ремонта, выполняемые при ТО-1  и ТО 2.

1.4.   Трудоемкость операций  сопутствующего  текущего ремонта.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих моторного участка в АТП имеющем  149 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 223 км.  Автомобили работают в г. Киров. Дни работы в году предприятия 365. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 248000 км.

3. Двухстоечный электромеханический подъёмник П-133.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ поясните схемой подъемника).

3.3. Работа.

3.4. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемника.

4. Техническое обслуживание двигателя ГАЗ-3110.

4.1. Отказы и неисправности газораспределительного механизма, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций,  выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Проверка и регулировки зазоров, во впускных и выпускных клапанах (ответ поясните рисунком регулируемого узла).

5. Замена среднего моста автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены среднего моста.

ВАРИАНТ №11

!. Текущий ремонт автомобилей.

1.1.  Назначение.

1.2. Место проведения ремонта.

1.3. Виды работ, выполняемых  при текущем ремонте.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих электротехнического участка в АТП имеющем 119 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 113 км.  Автомобили работают в г. Ульяновск. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 276000 км.

3. Кран передвижной модели 428М.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ поясните рисунком).

3.3. Работа.

3.4. Требования   техники   безопасности   при эксплуатации крана.

4. Техническое   обслуживание    системы    питания ЗиЛ -4314.

4.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций,  выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Проверка и регулировки оборотов холостого хода карбюратора (ответ поясните рисунком).

5. Замена подшипников крестовины карданных валов автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные   неисправности  и  отказы,  требующие замены.

5.2. Внешние  признаки,   указывающие  на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные значения.

5.4. Технология   замены  подшипников  крестовины    (ответ поясните рисунком).

ВАРИАНТ №12.

Капитальный ремонт автомобилей.

1.1. Назначение.

1.2. Место проведения ремонта.

1.3. Виды работ, выполняемых при ремонте.

1.4. Порядок и условия направления в ремонт.

2.  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих электротехнического участка в АТП имеющем 159 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 213 км.  Автомобили работают в г.Пермь. Дни работы в году предприятия 365. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 222000 км.

3. Конвейеры для перемещения автомобилей.

3.1. Назначение.

3.2. Классификация (ответ поясните схемами).

3.3. Общее устройство и оборудование.

3.4. Сравнительная оценка достоинств и недостатков каждого типа конвейеров. Техническое   обслуживание    системы    смазки   двигателя ЗиЛ-508.

4.1. Отказы  и  неисправности системы смазки, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры  и  их  предельные значения.

4.3. Перечень операций,  выполняемых  при  отдельных  видах ТО.

4.4. Порядок    промывки   системы  смазки   (ответ  поясните рисунком).

5. Замена ведомых дисков сцепления автомобиля МАЗ-5335.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые   параметры   и  их   предельные   значения.

5.4. Технология  замены   ведомых дисков    (ответ  поясните схемой устройства сцепления).

ВАРИАНТ №13.

1. Виды   технических  воздействий, оказываемых  на   подвижной состав автомобильного транспорта.

1.1. Назначение технического обслуживания.

1.2. Назначение ремонта.

1.3. Принципиальные  отличия   между   техническим   обслуживанием и ремонтом.

2.  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих аккумуляторного участка в АТП имеющем 145 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 113 км.  Автомобили работают в г. Курган. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 189000 км.

3. Толкающий конвейер.

3.1. Назначение и область применения.

3.2. Устройство (ответ поясните рисунком).

3.3.  Работа.

3.4. Управление конвейером.

4. Техническое  обслуживание  системы  охлаждения  двигателя КамАЗ-740.

4.1. Отказы   и   неисправности    системы    охлаждении,    их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные  значения.

4.3.  Перечень  операций  выполняемых   при  отдельных   видах ТО.

4.4.  Порядок  промывки  радиатора   (ответ   поясните  рисунком ) .

5. Замена   тормозных   колодок     задних     колес     автомобиля ГАЗ-3110.

5.1. Основные  неисправности   и  отказы,  требующие  замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие    на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные значения.

5.4. Технология замены тормозных колодок (ответ поясните схемой устройства колесного тормозного механизма).

ВАРИАНТ №14.

Классификация условий эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта в соответствии с Положением.

1.1. Количество категорий условий эксплуатации.

1.2. Выбор   категории в зависимости   от   типа дорожного покрытия.

1.3. Выбор категории в зависимости от типа рельефа местности.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих аккумуляторного участка в АТП имеющем 245 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 183 км.  Автомобили работают в г. Иркутск. Дни работы в году предприятия 365. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 225000 км.

3. Несущий конвейер с поперечным перемещением автомобилей.

3.1. Назначение.

3.2.  Устройство (ответ поясните рисунком).

3.3. Работа.

3.4. Преимущества и недостатки по сравнению с другими типами конвейеров.

4. Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя ГАЗ-3110.

4.1. Отказы и неисправности  системы охлаждения, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры  и их   предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных   видах ТО.

4.4. Проверка  и  регулировка  натяжения  ремня насоса (ответ поясните рисунком).

5. Замена заднего моста автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные   неисправности и отказы, требующие  замены.

5.2. Внешние  признаки,  указывающие   на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены заднего моста.

ВАРИАНТ №15.

1. Планово-предупредительный   текущий    ремонт   автомобилей.

1.1. Назначение и область распространения.

1:2. Виды работ, выполняемых при ремонте.

1.3. Примеры  операций   планово-предупредительного   ремонта.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих топливного участка в АТП имеющем 97 автомобилей КамАЗ-5320. Среднесуточный пробег составляет 133 км.  Автомобили работают в г. Екатеринбург. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 233000 км.

3. Установка для мойки автомобилей модели М-107.

3.1. Назначение и область применения.

3.2. Устройство (ответ поясните схемой установки).

3.3. Работа:

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя ЗиЛ-508.

4.1. Отказы   и   неисправности   системы   охлаждениях, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные значения.

4.3. Перечень операций,   выполняемых при отдельных, видах ТО.

4.4. Проверка и регулировка натяжения ремня привода вентилятора (ответ поясните рисунком).

5. Замена редуктора заднего моста автомобиля  КамАЗ-5320.

5.1. Основные   неисправности   и   отказы,   требующие   замены.

5.2. Внешние' признаки,  указывающие   на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые  параметры и  их  предельные значения.

5.4. Технология замены редуктора.

ВАРИАНТ №16.

1. Диагностика технического состояния автомобилей.

1.1. Назначение.

1.2. Виды диагностики.

1.3. Периодичность диагностики.

1.4. Место диагностики в системе ТО и ремонта автомобилей.

2.  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих карбюраторного участка в АТП имеющем 145 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 183 км.  Автомобили работают в г. Красноярск. Дни работы в году предприятия 365. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 125000 км.

3. Струйная установка модели 1152 для мойки грузовых автомобилей.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ поясните схемой установки).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля МАЗ-5335.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология частичной регулировки рабочего тормозного механизма (ответ поясните схемой устройства колесного тормозного механизма).

5. Замена вкладышей подшипников колончатого вала двигателя КамАЗ-740.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены вкладышей подшипников (ответ поясните рисунками).

ВАРИАНТ №17.

1. Общая диагностика автомобилей.

1.1. Назначение.

1.2. Периодичность.

1.3. Этапы диагностирования.

1.4. Место общей   диагностики в системе   ТО и ремонта.

2.  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих шиномонтажного участка в АТП имеющем 105 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 233 км.  Автомобили работают в г. Тюмень. Дни работы в году предприятия 365. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 155000 км.

3. Установка для    мойки  автомобилей  снизу   модели  М-121.

3.1. Назначение и область применения.

3.2. Устройство  (ответ поясните схемой установки).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ГАЗ-3110.

4.1. Основные неисправности  и  их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология прокачки тормозной системы (ответ поясните схемой тормозного механизма).

5. Замена подшипника ступицы передних колес автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие   на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены подшипников ступицы (ответ пояснить схемой устройства ступицы).

ВАРИАНТ №18.

1. Поэлементная диагностика автомобилей.

1.1. Назначение.

1.2. Периодичность.

1.3. Этапы диагностирования.

1.4. Место поэлементной диагностики в системе ТО и ремонта.

2.  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих шиномонтажного участка в АТП имеющем 117 автомобилей КамАЗ-5410. Среднесуточный пробег составляет 183 км.  Автомобили работают в г. Нижний Новгород. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 268000 км.

3. Установка автоматического действии модели 1126 для мойки автобусов.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ поясните схемой установки).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание рулевого управления  и  передней подвески автомобиля ГАЗ-3110.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4:2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень, операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология проверки и регулировки подшипников ступиц колес (ответ поясните схемой устройства ступицы).

5. Замена  поршней  и  гильз цилиндров двигателя  автомобиля ЗиЛ-508.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие   на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены поршней и гильз цилиндров (ответ поясните рисунками).

ВАРИАНТ №19.

1. Нормативы  технического   обслуживания  и  ремонта   подвижного состава автомобильного транспорта.

1.1. Периодичность технического обслуживания.

1.2. Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта.

!.3. Норма пробега до капитального ремонта.

1.4.  Продолжительность  простоя  в техническом  обслуживании и ремонте.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих шиноремонтного участка в АТП имеющем 132 автомобилей КамАЗ-5511. Среднесуточный пробег составляет 125 км.  Автомобили работают в г. Мурманск. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 292000 км.

3. Линия автоматическая поточная для мойки легковых автомобилей модели М-118.

3.1. Назначение.

3.2. Состав линии (ответ поясните схемой).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4.Техническое    обслуживание    передней    оси    автомобиля МАЗ-5335.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые  параметры  и  их   предельные   значения.

4.3.  Перечень операций выполняемых  при отдельных  видах ТО.

4.4. Технология   проверки  технического  состояния  шкворневых соединений (ответ поясните схемой).

5. Замена вкладышей подшипников коленчатого вала двигателя ЗМЗ-406.

5.1   Основные   неисправности   и   отказы,   требующие   замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены вкладышей подшипников  (ответ поясните рисунками).

ВАРИАНТ №20.

1. Периодичность  технического   обслуживания    автомобиля.

1.1.  Понятие периодичности, ее обозначение и размерность.

1.2. Понятие исходного норматива периодичности.

1.3. Факторы, влияющие на периодичность.

2. . Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих шиноремонтного участка в АТП имеющем 103 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 225 км.  Автомобили работают в г. Саратов. Дни работы в году предприятия 304. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 192000 км.

3. Установка для сдувания влаги с наружных поверхностей легковых автомобилей модели М-111.

3.1.  Назначение.

3.2.  Устройство  (ответ поясните схемой установки).

3.3. Работа.

3.4.  Краткая техническая характеристика.

4.  Техническое обслуживание сцепления автомобиля ЗиЛ-4314.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4:2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень, операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология проверки и регулировки свободного хода педали сцепления (ответ поясните рисунком).

5. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406.

5.1   Основные   неисправности   и   отказы,   требующие   замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены прокладки головки блока  (ответ поясните схемой последовательности затяжки гаек крепления).

ВАРИАНТ №21.

1. Норма пробега автомобиля до капитального ремонта.

1.1. Понятие нормы пробега автомобиля до капитального ремонта, ее обозначение и размерность.

1.2. Понятие исходного норматива пробега автомобиля до капитального ремонта.

1.3. Факторы, влияющие   на   пробег до капитального   ремонта.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ТР в АТП имеющем 137 автомобилей КамАЗ-5511. Среднесуточный пробег составляет 122 км.  Автомобили работают в г.Архангельск. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 292000 км.

3. Повторное   использование   воды при мойке   автомобилей.

3.1. Обоснование.

3.2. Методы очистки.

3.3. Применяемое оборудование.

3.4. Схема установки оборотного водоснабжения.

4. Техническое обслуживание  тормозной  системы  автомобиля ГАЗ-3110.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых  при  отдельных  видах ТО.

4.4. Технология  проверки  и  регулировки  стояночной  тормозной системы (ответ пояснить рисунком).

5. Замена поршневых колец двигателя КамАЗ-740.

5.1. Основные   неисправности   и   отказы,   требующие    замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие   на    необходимость замены.

5.3. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные  значения.

5.4. Технология замены поршневых колец  (ответ поясните рисунками).

ВАРИАНТ №22.

1. Корректирование продолжительности   простой автомобиля в техническом обслуживании и ремонте.

1.1. Назначение корректирования.

1.2. Понятие    исходной   нормы    продолжительности    простоя. _                      .        1.3. Факторы, влияющие   на  продолжительность простоя.

2.  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ТР в АТП имеющем 157 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 232 км.  Автомобили работают в г.Оренбург. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 192000 км.

3. Вспомогательное оборудование постов мойки.

3.1. Назначение,  устройство   и    работа    грязеотстойников.

(ответ поясните схемой).

3.2.  Назначение, устройство и работа   маслобензоуловителей

(ответ поясните схемой).

4. Техническое обслуживание  приборов  освещения   и  сигнализации автомобилей ГАЗ-3110.

4.1.   Основные неисправности и их  внешние признаки.

4.2.   Диагностируемые  параметры  и  их придельные значения.

4.3.   Перечень   операций, выполняемых  при  отдельных  видах ТО.

4.4 Технология   проверки  и   регулировки   установки    фар

при  помощи   передвижного оптического прибора   (ответ поясните рисунком).

5. Замена поршневых колец на двигателе ЗиЛ-508.

5.1. Основные   неисправности   и   отказы,   требующие    замены.

5.2. Внешние   признаки,   указывающие   на    необходимость замены.

5.3. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные  значения.

5.4. Технология замены поршневых колец  (ответ поясните рисунками).

ВАРИАНТ №23.

1. Корректирование трудоемкости  текущего  ремонта на 1000 км пробега.

1.1. Назначение корректирования трудоемкости.

1.2. Понятие исходного норматива трудоемкости.

1.3. Факторы, влияющие на трудоемкость.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих малярного участка в АТП имеющем 147 автомобилей КамАЗ-5511. Среднесуточный пробег составляет 125 км.  Автомобили работают в г. Астрахань. Дни работы в году предприятия 152. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 342000 км.

3. Маслораздаточная колонка.

3.1. Область применения.

3.2. Классификация.

3.3. Устройство и работа   (ответ   поясните схемой колонки модели 3155).

4. Техническое обслуживание передней оси автомобиля КамАЗ-5320.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры  и  их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при   отдельных видах ТО.

4.4. Технология проверки технического состояния шкворневого соединения (ответ поясните рисунком).

5. Замена поршней и гильз цилиндров двигателя автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные   неисправности   и   отказы,    требующие   замены.

5.2.  Внешние  признаки,  указывающие   на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и  их предельные значения.

5.4. Технология замены поршней и гильз цилиндров (ответ поясните рисунками).

ВАРИАНТ №24.

1. Корректирование нормы оборотных агрегатов.

1.1. Назначение корректирования нормы оборотных агрегатов.

1.2. Понятие исходной нормы оборотных агрегатов.

1.3. Факторы, влияющие на количество оборотных агрегатов.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих малярного участка в АТП имеющем 184 автомобилей ГАЗ-3110. Среднесуточный пробег составляет 235 км.  Автомобили работают в г. Казань. Дни работы в году предприятия 365. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 142000 км.

3. Маслораздаточная   колонка   с   электроподогревом модели  3155.

3.1. Назначение и область применения.

3.2. Общее устройство (ответ поясните схемой).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание рулевого управления и передней оси автомобиля ЗиЛ-4314.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология проверки и регулировки подшипников ступиц колес (ответ поясните схемой устройства ступицы).

5. Замена вкладышей подшипников коленчатого вала двигателя ЗМЗ-406.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние   признаки, указывающие   на   необходимость замены.

5.3; Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология   замены   вкладышей   подшипников   (ответ

поясните рисунками).

ВАРИАНТ №25.

1. Корректирование нормы пробега автомобиля  до капитального ремонта.

1.1. Назначение корректирования.

1.2. Понятие исходной нормы пробега.

1.3. Факторы, влияющие на норму пробега автомобиля до капитального ремонта.

2. .  Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ТО-1 в АТП имеющем  158 автомобилей ЗиЛ - 4314. Среднесуточный пробег составляет 231 км. Автомобили работают в г. Новосибирск. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 388000 км.

3. Передвижной электромеханический солидолонагнетатель модели 390М.

3.1. Назначение и область применения.

3.2. Устройство  (ответ  поясните схемой  солидолонагнетателя).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание сцепления автомобиля ГАЗ-3110.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и  их предельные значения.

4.3. Перечень операции, выполняемых  при  отдельных  видах ТО.

4.4. Технология регулировки свободного хода педали сцепления (ответ поясните рисунком).

5. Замена   прокладки  головки   блока   цилиндров двигателя ЯМЗ-238.

. 5.1. Основные   неисправности  и отказы,   требующие    замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены прокладки головки блока (ответ поясните схемой последовательности затяжки гаек крепления).

ВАРИАНТ №26.

1." Корректирование периодичности технического обслуживания.

1.1. Назначение корректирования периодичности.

1.2. Понятие исходного норматива периодичности.

1.3. Факторы, влияющие на периодичность.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ОПР-1 в АТП имеющем  168 автомобилей МАЗ-6422. Среднесуточный пробег составляет 131 км. Автомобили работают в г. Ярославль. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 178000 км.

3. Солдолонагнетатель стационарный модели 1127.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство   (ответ поясните схемой солидолонагнетателя).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание рулевого управления и передней оси автомобиля ЗиЛ-4314.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология проверки и регулировки подшипников ступиц колес (ответ поясните схемой устройства ступицы).

5. Замена поршневых колец на двигателе ЗМЗ-406.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

'5.3. Диагностируемые параметры и их -предельные значения.

5.4. Технология замены поршневых колец (ответ поясните рисунками).

ВАРИАНТ №27.

1. Корректирование исходных нормативов технического обслуживания и ремонта.

1.1. Назначение корректирования.

1.2. Понятие исходных нормативов.

1.3. Результирующие   коэффициенты   корректирования трудоемкости ТО и ТР.

2. .   Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ОПР-2 в АТП имеющем  172 автомобилей ГАЗ-3302. Среднесуточный пробег составляет 111 км. Автомобили работают в г.ОМСК. Дни работы в году предприятия 304. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 178000 км.

3.-Топливораздаточная колонка «Нара-21»:

3.1. Назначение.

3.2. Устройство   (ответ   поясните    гидравлической   схемой колонки).

3.3. Работа.

3.4. Техника безопасности при эксплуатации колонки.

4. Техническое обслуживание передней оси автомобиля МАЗ-6422.

4.1. Основные неисправности и их внешние   признаки.

4.2. Диагностируемые    параметры   и   их   предельные  значения.

4.3. Перечень операций,  выполняемых  при  отдельных  видах ТО.

4.4. Технология   проверки   технического  состояния   шкворневых соединений   (ответ  поясните  рисунком).

5. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя КамАЗ-740.

5.1;.:0сновные    неисправности   и   отказы,   требующие   замены.

5.2. Внешние  признаки,   указывающие   на  необходимость замены.

5.3. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные значения.

. 5.4. Технология замены прокладки головки блока (ответ поясните схемой последовательности затяжки болтов крепления).

ВАРИАНТ №28.

1. Корректирование   исходных нормативов технического   обслуживания и ремонта.

1.1. Назначение корректирования.

1.2. Понятие исходных нормативов.

1.3. Результирующие коэффициенты корректирования периодичности ТО и пробега автомобилей до капитального ремонта.

2 Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны ТР в АТП имеющем 131 автомобилей МАЗ-6422. Среднесуточный пробег составляет 202 км.  Автомобили работают в г. Ижевск. Дни работы в году предприятия 252. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 292000 км.

3. Смазочно-заправочная установка модели 3141.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ поясните схемой установки).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации автомобиля ГАЗ-3302.

4.1-. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО.

4.4. Технология проверки и регулировки установки фар при помощи передвижного оптического прибора (ответ поясните схемой прибора).

5. Замена   поршней и гильз цилиндров двигателя автомобиля ЗМЗ-406.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

6.2. Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены поршней и гильз цилиндров (ответ поясните рисунками).

ВАРИАНТ №29.

1. Трудоемкость текущего ремонта на 1000 км пробега.

1.1. Понятие, обозначение, размерность.

1.2. Понятие   исходного  норматива   трудоемкости  на 1000 км пробега.

1.3. Факторы, влияющие на трудоемкость.

2.   Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих зоны  Д-1 в АТП имеющем  112 автомобилей ГАЗ-3302. Среднесуточный пробег составляет 126 км. Автомобили работают в г. Пенза. Дни работы в году предприятия 304. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 234000 км.

3. Установка   для   заправки трансмиссионным маслом модели 3161.

3.1. Назначение.

3.2. Устройство (ответ пояснить схемой).

3.3. Работа.

3.4. Краткая техническая характеристика.

4. Техническое  обслуживание   рулевого  управления   автомобиля КамАЗ-5320.

4.1. Основные неисправности и их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

4.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных   видах ТО.

4.4. Технология  проверки свободного  хода  рулевого колеса (ответ поясните рисунком).

5. Замена   ведомого  диска   оцепления  автомобиля   ЗиЛ-4333.

5.1. Основные   неисправности   и   отказы,   требующие   замены.

5.2. Внешние   признаки указывающие   на   необходимость замены.

5.3. Диагностируемые параметры и их предельные значения.

5.4. Технология замены   ведомого диска    (ответ  поясните схемой устройства сцепления).

ВАРИАНТ №30.

1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕО).

1.1. Назначение.

1.2. Виды работ, выполняемых при ЕО.

1.3. Понятие   трудоемкости   ЕО;   факторы,   влияющие   на величину трудоемкости.

2. Определить годовой объём работ и количество ремонтных рабочих агрегатного участка в АТП имеющем  141 автомобилей КамАЗ-5511. Среднесуточный пробег составляет 93 км. Автомобили работают в г. Сургут. Дни работы в году предприятия 304. Характеристика условий эксплуатации - Д-1 - Р-2. Пробег с начала эксплуатации 176000 км.

3. Подъёмники.

3.1. Назначение.

3.2. Классификация (ответ поясните схемами).

3.3. Обоснование    выбора    для    выполнения   технических воздействий.

3.4. Преимущества и недостатки.

4. Техническое обслуживание системы питания двигателя ГАЗ-3302.

4.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки.

4.2. Диагностируемые  параметры   и   их   предельные  значения.

4.3. Перечень  операций,  выполняемых   при  отдельных  видах ТО.

4.4.  Проверка  и регулировка оборотов  холостого хода карбюратора (ответ поясните рисунком ).

5. Замена  поперечной и продольной рулевых тяг автомобиля КамАЗ-5320.

5.1. Основные неисправности и отказы, требующие замены.

5.2. Диагностируемые  параметры  и  их  предельные  значения.

5.3. Технология замены рулевых тяг.

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ К  ЭКЗАМЕНУ ПО ПРЕДМЕТУ

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ»

1.   Надежность автомобиля.

2.   Основные показатели надежности

3.   Техническое состояние автомобиля,

4.   Трение и износ деталей.

5.   Причины изменения технического состояния автомобилей.

6.   Факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобилей

7.   Планово-предупредительная система выполнения ТО и ремонта.

8.   Цель проведения технического обслуживания.

9.   Виды технического обслуживания и их характеристика.

10. Периодичность выполнения технических обслуживании.

11. Положение о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта.

12. Основные нормативы технического обслуживания и ремонта.

13. Корректирующие коэффициенты нормативов ТО и Р.

14. Система диагностирования автомобилей.

15. Характеристика Д-1.

16. Характеристика Д-2.

17. Технологическое оборудование поста диагностики.

18. Основные неисправности двигателей.

19. Причины снижения мощности двигателя.

20. Причины увеличения расхода масла и дымного выпуска.

21. Причины снижения компрессии.

22. Общая диагностика двигателя.

23. Диагностирование двигателя по структурным параметрам.

24. Проверка люфта в сопряжении поршневой палец-шатун-вкладыш коленчатого вала.

25. Проверка цилиндро-поршневой группы на утечку сжатого воздуха.

26. Основные неисправности системы охлаждения и их причины возникновения.

27. Основные неисправности системы смазки и причины возникновения.

28. Техническое обслуживание системы смазки автомобиля.

29. Техническое обслуживание системы охлаждения.

30. Основные неисправности системы питания карбюраторных двигателей, и их причины возникновения.

31. Техническое обслуживание системы питания карбюраторных двигателей.

32. Характеристика токсичности двигателей внутреннего сгорания.

33. Проверка и регулировка оборотов холостого хода.

34. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере.

35. Проверка пропускной способности жиклеров.

36. Основные неисправности топливоподкачивающего насоса и причины их возникновения.

37. Проверка бензонасоса карбюраторных двигателей.

38. Основные неисправности системы питания дизелей и причины их возникновения.

39. Техническое обслуживание системы питания дизелей.

40. Проверка и регулировка форсунок дизельного двигателя.

41. Проверка герметичности системы питания дизельного двигателя.

42. Проверка ТПН дизеля.

43. Проверка ТНВД дизеля.

44. Определение момента начала подачи топлива ТНВД.

45. Определение количества топлива, подаваемого каждой секцией ТНВД.

46. Проверка герметичности форсунок дизеля.

47. Проверка качества распыла топлива форсункой.

48. Проверка и регулировка форсунки начало подъема иглы.

49. Основные неисправности системы газобаллонных автомобилей

50. Техническое обслуживание системы питания газобаллонных автомобилей работающих на СНГ.

51. Техническое обслуживание системы питания газобаллонных автомобилей работающих на СПГ.

52. Организационные структуру технической эксплуатации газобаллонного автомобиля по АТП.

53. Схема технологии движения газобаллонного автомобиля по АТП.

54. Основные неисправности сцепления и причины их возникновения.

55. Техническое обслуживание сцепления автомобилей.

56. Основные неисправности коробки переменных передач (КПП) и причины их возникновения.

57. Техническое обслуживание раздаточных коробок переменных передач.

58. Основные неисправности раздаточных коробок и причины их возникновения.

59. Техническое обслуживание раздаточных коробок передач.

60. Основные неисправности карданной передачи, и причины их возникновения.

61. Техническое обслуживание карданной передачи автомобиля.

62. Основные неисправности ведущего моста автомобиля и причины их возникновения.

63. Техническое обслуживание ведущего моста автомобиля.

64. Основные неисправности переднего управляемого моста автомобиля и причины их возникновения.

65. Техническое обслуживание переднего управляемого моста.

66. Основные неисправности и техническое обслуживание рамы автомобиля.

67. Основные неисправности подвески автомобиля и причины их возникновения.

68. Техническое обслуживание подвески автомобиля,

69. Основные неисправности автомобильных колес.

70. Техническое обслуживание колес автомобиля.

71. Основные неисправности рулевого управления автомобиля.

72. Техническое обслуживание рулевого управления.

73. Основные неисправности тормозной системы автомобиля с гидроприводом.

74. Основные неисправности тормозной системы с пневмоприводом.

75. Техническое обслуживание тормозной системы с гидроприводом.

76. Техническое обслуживание тормозной системы с пневмоприводом.

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

128