# Text boxes

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уральский промышленно-экономический техникум»

Теория автомобиля

Методические указания и контрольные задания

для студентов заочной формы обучения

по специальности

«Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта»

Екатеринбург  2014

Составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта»

Автор - составитель:      Кордюков Сергей Юрьевич

преподаватель спецдисциплин

Общие    методические указания

Курс «Теория  автомобиля» является разделом МДК 01.01 Устройство автомобилей .Задачами курса является изучение основных эксплуатационных свойств автомобилей и автопоездов:  тяговой и тормозной динамичности, топливной экономичности, устойчивости, управляемости, проходимости,  плавности хода, а также конструкции автомобиля.

Успешное изучение курса основывается на твердом знании таких предметов, как устройство автомобиля, двигатели внутреннего сгорания, техническая механика, физика и математика.

По курсу предусмотрена контрольная работа. Она выполняется студентами самостоятельно в присутствии преподавателя в аудиториях колледжа или учебно-консультационного пункта во время экзаменационной сессии  или в межсессионный период. Студенты должны тщательно подготовиться к написанию контрольной работы. Для этого нужно изучить учебный материал, прорешав по каждой теме задачи.

В объём контрольной входят темы с 1 по 8. Поэтому основное внимание студентам нужно уделить решению задач на определение мощности на колёсах автомобиля тяговой силы, радиуса качения колеса, сил сопротивления движению, нахождению динамического фактора, скорости движения автомобиля, тормозного пути, остановочного пути, тормозной силы и т. д. Внимательно разобраться в темах: «Топливная экономичность автомобиля», «Устойчивость автомобиля», «Управляемость автомобиля».

К сдаче экзамена или зачета допускаются те студенты, которые имеют зачёт по контрольной работе. В зачтенной контрольной работе должны быть внесены дополнения и изменения в соответствии с замечаниями рецензента.

В тетради, где выполняется контрольная работа, должны быть поля шириной 20…30 мм.

Текст вопроса из индивидуального задания переписывается в тетрадь перед ответом.

Ответ должен быть кратким, конкретным и исчерпывающим.

Не допускаются сокращения и разрывы в словах.

Оформлять работу нужно аккуратно, писать разборчиво, с интервалами между строчек не менее 10мм. После каждого ответа необходимо оставлять 3…4 свободные строчки на случай возможных дополнений, исправлений и пояснений со стороны преподавателя. Ответ по возможности нужно сопровождать графиками, диаграммами и схемами.

Индивидуальное задание нужно выбирать согласно номеру в списке учебного журнала (страница «Теория автомобиля»).

Основной формой изучения предмета является самостоятельная работа с книгой. Изучаемый материал необходимо кратко конспектировать.

В целях лучшего усвоения материала рекомендуется решить как можно больше задач. Закончив изучение темы, необходимо ответить на вопросы для самопроверки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ

| № п.п. | Величины | Условные обозначения | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расстояние от центра тяжести до центра передних колес | а | М |
| 2 | Расстояние от центра тяжести до центра задних колес | b | М |
| 3 | Ширина колеи автомобиля | В | М |
| 4 | Коэффициент сцепления шин с дорогой | φ | _ |
| 5 | Передаточное число | u | – |
| 6 | Коэффициент полезного действия трансмиссии | ηТР |  |
| 7 | Скорость автомобиля | V | м/с |
| 8 | Угловая скорость | ω | рад/с |
| 9 | Мощность | N | кВт |
| 10 | Сила | P | Н |
| 11 | Крутящий момент | M | Н·м |
| 12 | Радиус качения колеса | rк | м |
| 13 | Вес | G | Н |
| 14 | Коэффициент сопротивления воздуха | K | Н·с2/м4 |
| 15 | Коэффициент сопротивления качению | f | – |
| 16 | Габаритная высота автомобиля | Н | м |
| 17 | Ускорение автомобиля | j | м/с2 |
| 18 | Угол продольного подъема дороги | α | град |
| 19 | Угол поперечного уклона дороги | β | град |
| 20 | Площадь лобового сопротивления автомобиля | F | м2 |

|  | Ускорение свободного падения | g | м/с2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Коэффициент учета вращающихся масс | δ | – |
| 23 | Динамический фактор | D | – |
| 24 | Коэффициент дорожного сопротивления | Ψ | – |
| 25 | Коэффициент эффективности торможения | Кэ | – |
| 26 | Тормозной путь | SТ | м |
| 27 | Время | t | с |
| 26 | Путь | S | м |
| 29 | Удельный эффективный расход топлива | gе | г/кВт·ч |
| 30 | Часовой расход топлива | GТ | кг/ч |
| 31 | Путевой расход топлива | gп | кг/100км |
| 32 | Плотность топлива | ρ | кг/л |
| 33 | Транспортный (рабочий) расход топлива | gр | г/т·км |
| 34 | Коэффициент использования пробега | β | – |
| 35 | Коэффициент использования грузоподъемности | γ | – |
| 36 | Производительность | W | т·км/ч |
| 37 | Высота центра тяжести | h | м |
| 38 | База автомобиля | L | м |
| 39 | Радиус поворота автомобиля | R | м |
| 40 | Коэффициент сопротивления боковому уводу колеса | K | Н/рад |
| 41 | Угол поворота управляемых колес | θ | град |
| 42 | Расстояние между центрами шкворней | M | м |
| 43 | Угол поворота рулевого колеса | γр.к | град |
| 44 | Угол увода колес | δ | град |
| 45 | Частота колебаний, обороты | ω, n | мин-1 |
| 46 | Статический прогиб подвески | f | см |
| 47 | Жесткость | c | Н/м |

Введение

Предмет "Теория автомобиля" и его содержание. Роль предмета в подготовке техника по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. История развития теории автомобиля. Работы отечественных и иностранных ученых в развитии теории и конструкции автомобилей.

ЛИТЕРАТУРА

Л-1, с.3…6, Л-2, с.3…5.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Уясните значение теории автомобиля для проектирования, испытания, ремонта и технического обслуживания, а также безопасности движения автомобилей и их дальнейшего совершенствования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Расскажите об основных этапах развития теории автомобиля

в СССР и России.

2. Охарактеризуйте работы советских и иностранных ученых и инженеров  в развитии автомобилестроения.

3. Расскажите о задачах, стоящих перед теорией автомобиля в деле дальнейшего развития автомобилестроения и автомобильного транспорта.

Тема 1. Эксплуатационные свойства автомобиля.

Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля. Определение понятий: тяговые свойства, динамичность, топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, надежность, долговечность, эксплуатационная технологичность, ремонтопригодность. Их краткое содержание. Системы показателей и измерителей эксплуатационных свойств.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, с.6…8, Л-7,  с.6…19.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение темы следует начать со знакомства с требованиями, которые предъявляются к конструкции автомобилей. К общим требованиям относятся следующие:

1. Соответствие автомобилей требованиям перспективного типажа; приспособленность к климатическим и дорожным условиям с учетом специфики отдельных районов.

2. Учет требований ГОСТов и нормалей к конструкциям; унификация агрегатов и деталей автомобиля, а также эксплуатационных материалов - смазочных масел, жидкостей с максимальным сокращением их сортамента.

3. Перспективность конструкции, позволяющая в течение длительного времени модернизировать базовую модель без коренной ее переработки.

4. Архитектоника кузова с учетом требований моды, а также функциональности формы, целостности композиции, единства формы со средой, соответствия формы материалу, технических требований к кузову.

5. Высокая технологичность конструкции обеспечивающая при заданном масштабе производства   минимальные трудозатраты на одну машину.

6. Высокая стойкость деталей и агрегатов автомобиля против коррозии, допускающая длительное безгаражное хранение автомобиля в различных климатических условиях.

7. Использование недефицитных и более дешевых материалов с целью снижения стоимости производства, а также пластмасс и легких сплавов, способствующих снижение веса автомобиля.

8. Малые габариты и вес автомобиля и его агрегатов, допустимые осевые нагрузки на дорогу.

9. Высокая надежность и износостойкость конструкции в пределах установленного амортизационного срока.

10. Необходимая комфортабельность; плавность хода автомобиля; величины вибрационных нагрузок для перевозимого груза в заданных пределах; удобные сиденья как для водителя, так и для пассажиров, обеспечивающие малую утомляемость, хороший обзор, легкость посадки и высадки, удобство пользования органами управления и приборами; система вентиляции кабины, гарантирующая при закрытых окнах грузового автомобиля не менее чем 20-кратный воздухообмен в час (при V = 15 км/ч); содержание СО, СО2, паров бензина в кабине; шумность, не превышающая допустимых норм.

11. Приспособленность подвижного состава к железнодорожным, водным и воздушным перевозкам, а также перевозкам на специализированном автотранспорте.

12. Учет специфических требований стран, в которые продаются автомобили, в отношении типажа машин, приспособленности к климатическим условиям и др.

13.  Патентная  "чистота".

14. Конструкции автомобиля должна быть травмобезопасной для  водителя и пассажиров при столкновениях и авариях.

С эксплуатационными и ремонтными требованиями, предъявляемыми к автомобилям, можно ознакомиться по Л-7,  с.8…10.

Теория автомобиля занимается  в основном изучением эксплуатационных свойств автомобиля.  Что это такое? Виды,  типы и формулировка смысла основных эксплуатационных свойств,  рассматриваемых в предмете, описаны в Л-2, с.6…8.

Ознакомьтесь с основными эксплуатационными свойствами автомобиля и их кратким содержанием.  В дальнейших разделах теории автомобилей эти качества будут углубляться и расширяться.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Перечислите основные эксплуатационные свойства автомобилей.

2. Что называется динамичностью автомобиля?

3. От каких основных свойств автомобиля зависит его динамичность?

4. Что называется:

а) проходимостью автомобиля,

б) топливной экономичностью,

в) устойчивостью и управляемостью автомобиля,

г) плавностью хода,

д) долговечностью и надежностью автомобиля?

5. Чем характеризуется приспособленность автомобиля к техническому обслуживание и ремонту?

Тема 2. Силы, действующие на автомобиль при движении.

Скоростная характеристика двигателя. Силы и моменты, действующие на ведущее колесо. Сила тяги на ведущих колесах. Радиусы колеса. КПД трансмиссии. Тяговая характеристика.

Схема сил, действующих на автомобиль в общем случае движения. Сила сопротивления качению, сила сопротивления дороги, сила сопротивления воздуха, сила сопротивления разгону.

Уравнение движения автомобиля. Сила тяги по условиям сцепления шин с дорогой. Условие возможности движения автомобиля.

Нормальные реакции дороги. Коэффициент изменения нормальных реакций.

Радиальные реакции на колесах неподвижного автомобиля. Продольное распределение нагрузки при движении. Сила сцепления колес с дорогой. Условия буксования колес.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, с.9…31, Л-5, Л-6, с.7-33.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение темы следует начать с повторения из курса "Двигатели внутреннего сгорания" скоростных характеристик. Нужно вспомнить, какая скоростная характеристика называется внешней, условия ее снятия. Повторите и вспомните, что называется крутящим моментом двигателя, эффективной мощностью. С целью проверки освоения изученного материала и его закрепления по Л-6 решите задачи № 2, 4, 6, 8.

Далее по Л-2 выясните, как изменяется при передаче от двигателя к колесам автомобиля мощность, крутящий момент, частота вращения колес. Затем изучите, что такое тяговая сила, как она образуется, к чему приложена, куда направлена, от каких факторов и как зависит. В тяговой характеристике автомобиля нужно запомнить условия и порядок снятия этой характеристики, а также характер протекания кривых на различных передачах.

Уяснив указанный материал, решите из Л-6 задачи № 10, II, 13, 16, 17, 19, 22, 27. В этом разделе желающие могут потренироваться в закреплении материала, решая и другие задачи.

При движении на автомобиль действуют силы сопротивления качению, подъему, воздуха, разгону (при ускоренном движении). Рассмотрите, чему равны эти силы, от каких параметров они зависят, где их точки приложения к автомобилю.

Выясните, какие условия необходимы для равномерного движения автомобиля, каким будет движений автомобиля при избытке тяговой силы.

Из Л-6, раздел 3 решите не менее 20-ти задач на нахождение изученных сил сопротивления движению.

Помимо изученных сил сопротивления и тяговой силы, приложенной к ведущим колёсам автомобиля, на него действует сила тяжести. Она распределяется и действует на передние и задние колеса автомобиля. Поэтому в точках касания передних и задних колес с почвой возникают нормальные реакции, равные вызвавшим их нагрузкам и противоположно направленные. Следует научиться определять величины этих реакций при покое автомобиля и при неравномерном его движении. Нужно понять, что значения реакций на колесах автомобиля изменяются в зависимости от условий его движения. Так, при разгоне реакция на передних колесах (и нагрузка) уменьшается, а на задних -увеличивается. При торможении автомобиля, наоборот, больше нагружаются передние колеса при разгрузке задних колес.

В связи с этим введено понятие коэффициента изменения нормальных реакций. Выясните, чему равен этот коэффициент для передних и задних колес при разгоне.

Далее рассмотрите материал о силах сцепления колес о дорогой. Важно понять и запомнить физический смысл понятия "сила сцепления". Уясните, от чего зависит величина этой силы и каковы условия движения автомобиля без буксования. При этом целесообразно теоретический материал связать с конструкцией автомобиля.

Не забудьте прорешать задачи из Л-5, раздел 2, с № 55 по № 60 и ответить на вопросы задач № 62…65.

Ниже приведена комплексная задача для определения различных параметров автомобиля с подробным пояснением решения.

Задача  1.

Определить максимальную тяговую силу, мощность на колесах, скорость, которую развивает автомобиль ЗИЛ-130, двигаясь по влажной грунтовой дороге ( φ = 0,3) на прямой передаче, если передаточное число главной передачи 6,45, КПД трансмиссии - 0,85. Нагрузка на задний мост равна 58750 Н, размер шин 260-508. Сможет ли автомобиль в заданных условиях реализовать максимальную тяговую силу? При решении используйте внешнюю скоростную характеристику (рис.1).

Дано: φ= 0,3; uк= 1,0; uгп = 6,45; ηТР= 0,85;G2 = 58750 Н; B=260 мм; d= 508 мм.

Определить: V, NТ, MТmax, PТmax.

Решение

1. Определим режим, на котором работает двигатель. Чтобы получить максимальную тяговую силу, необходимо, чтобы двигатель развивал максимальный крутящий момент.

Меmax= 41 кгм (из внешней скоростной характеристики, рис.1). Из точки  А опустим перпендикуляр на ось абсцисс. Найдем обороты двигателя nе = 1500 об/мин, в этом режиме мощность двигателя Nе =90л.с.=122,28 кВт.

2. Определим радиус качения колеса ( rк ).                                                                                                        Воспользуемся формулой:

rк  = 0,0127d   + 0,00085В    м,

где    d- посадочный диаметр обода колеса в дюймах;

В- ширина профиля шины, мм;

rк- радиус качения, м.

1дюйм = 25,4 мм. Имеем:    d=508 мм,  В=260 мм.

| rк = | 0,0127 ( 508 | + | 0,00085 ( 260 = 0,475 м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25,4 |  |  |

3. Определим максимальный крутящий момент на ведущих колесах автомобиля (МТmax) при движении на прямой передаче:

МТmax = Меmax · uк · uгп · ηТР,

где  Мтmax, Меmax - момент на колесах и эффективный момент двигателя, Н·м ;

uк, uгп - передаточные числа коробки передач, главной передачи;

ηТР - КПД трансмиссия.

МТmax=41 · 9,8Н·м. · 1 · 6,45 · 0,85 =2210 Н·м.

4. Определим максимальную тяговую силу на ведущих колесах ( РТmax ):

| РТmax= | МТmax | = | 2210 Н·м | = 4650 н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rк |  | 0,475 м |  |

5. Определим силу сцепления ведущих колес при данных условиях:

Рφ=G2 · φ,

где       G2   - вертикальная нагрузка на задние колеса, Н;

φ - коэффициент сцепления.

Рφ  = 58750Н·0.3 = 17650 Н.

ВЫВОД.

Автомобиль будет двигаться в заданных условиях без буксования, так как                Ртmax < Рφ.

6. Определим скорость движения автомобиля (V):

| ω | = | uк · uгп |
| --- | --- | --- |
| ωк |  |  |

V = ωк ·rк, но

| V = | ω · rк | м/с |
| --- | --- | --- |
|  | uк · uгп |  |

Поэтому

Где     V - скорость автомобиля, м/с;

ωе, ωк - угловые скорости соответственно но коленчатом валу и колесе , рад/с.

| ωе = | π · n | = | 3,14 · 1500 | = 157 рад/с. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  | 30 |  |

| V = | 157 · 0.475 | = 11,6 м/с |
| --- | --- | --- |
|  | 6,45 · 1 |  |

И, наконец,

7. Определим мощность на ведущих колесах ( Nт ):

NТ = Nе · ηТР = (90 • 0,736) кВт • 0,85 = 56,5 кВт

8. Определим потери мощности в трансмиссии (Nтр):

NТР = Nе - Nт = 90 • 0.736 кВт - 56,5 кВт = 10 кВт.

вопросы для самопроверки

1. Как образуется тяговая сила на ведущих колёсах автомобиля?

2. Выведите и объясните формулу для подсчета тяговой силы автомобиля.

3. От каких факторов и как зависит тяговая сила автомобиля?

4. Какие виды потерь оказывают влияние на механический КПД трансмиссии?

5. Как по размерам шины подсчитать радиус качения колес автомобиля?

6. Какое влияние на величину радиуса качения ведущих колес автомобиля оказывают крутящий или тормозной моменты, подведенные к этим колесам?

7. По какой формуле подсчитывается сила сопротивления качению? Объясните физический смысл и размерность членов этой формулы и укажите пределы изменения величины коэффициента сопротивления качению.

8. По какой формуле подсчитывается сила сопротивления подъёму? Объясните физический смысл и размерность членов формулы.

9. Из каких составных частей складывается сила сопротивления дороги?

10. Какова связь коэффициента сопротивления дороги, коэффициента сопротивления качение и уклона дороги?

11. Как подсчитывается лобовая площадь автомобиля?

12. От чего зависит сопротивление воздуха движению автомобиля?

13. Каков физический смысл коэффициента сопротивления воздуха?

14. Какое влияние на разгон автомобиля оказывают моменты инерции маховика и колес?

15. Как учитывается влияние вращающихся масс на разгон автомобиля?

16. По какой формуле подсчитывается сила сопротивления разгону автомобиля?

17. От чего зависит величина коэффициента сцепления?

18. Как перераспределяются нагрузки между передними и задними колесами автомобиля при его движении?

Тема 3. Тяговая динамичность автомобиля.

Силовой баланс и его график. Мощностной баланс и его график. Динамический фактор и динамическая характеристика, ее использование для определения основных параметров движения автомобиля. Динамическая характеристика и номограмма нагрузок. Динамический паспорт, его использование для определения динамических свойств автомобиля с учетом основных характеристик дорог.

Разгон автомобиля и графики ускорений. Время и путь разгона. Параметры разгона автомобиля. Динамическое преодоление подъемов. Движение автомобиля накатом.

Влияние конструктивных факторов на тяговую динамичность автомобиля.

Тяговые возможности автопоезда.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, с. 31…56, Л-6, с. 21…33.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В 3-й теме нужно изучить и понять смысл тягового к мощностного баланса автомобиля, научиться выражать их в аналитической и графической форме,  уяснить,  почему неудобно решение эксплуатационник задач с помощью графиков тягового баланса.

Затем следует ознакомиться с понятием динамического фактора автомобиля,  понять его физический смысл.  Величина динамического фактора зависит от скорости движения автомобиля и включенной передачи. Графическая  зависимость динамического фактора от изменения скорости автомобиля, построенная для различных его передач,  называется динамической характеристикой. Обычно она строится для полностью гружёного автомобиля. Решение практических задач с ее помощью затруднено из-за различного использования грузоподъемности автомобиля, которая редко бывает равна 100%. Для устранения этого недостатка к динамической характеристике пристраивают номо -грамму нагрузок и график контроля буксования. Динамическая характеристика,  совмещенная с номограммой нагрузок и графиком контроля буксования, называется динамическим паспортом  автомобиля.

По динамическому паспорту автомобиля следует разобрать

такие важные вопросы:

.1. Что называется динамической характеристикой?

2. Каков ее вид  для различных типов автомобилей?

3. Какие точки характеристики являются наиболее характерными?

4. Какие эксплуатационные задачи и как решаются с помощью, динамической характеристики с номограммой нагрузок?

5. Что называется динамическим паспортом автомобиля и каково его практическое значение? Как пользоваться динамическим паспортом?

Разберитесь подробнее в характере протекания кривых динамической характеристики. Почему при увеличении скорости движения автомобиля динамический фактор растет до максимума, а затем падает? В связи с этим выясните, какая ветвь кривой динамической характеристики соответствует устойчивому режиму движения автомобиля,  какая  скорость автомобиля называется критической по условиям тяги. Уясните связь динамической характеристики с тяговой и внешней скоростной характеристикой двигателя. Например,  возьмите все три перечисленные характеристики для одного автомобиля и найдите на них скорости, соответствующие максимальному крутящему моменту, наибольшей мощности на 1-й передаче,  2, 3 и т.д.

При работе автомобиль большую часть времени движется неравномерно. Поэтому ознакомьтесь с методикой  определения ускорения автомобиля. Уясните формулы, определяющие ускорение. Выясните,  на каких передачах и когда целесообразно делать разгон,  уясните причину этого.

Движение автомобиля накатом всегда связано с замедлением. Студенту очень важно уяснить те условия движения автомобиля, при которых ему необходимо двигаться накатом. Ответ на этот вопрос и ряд других, относящихся к теме 4, вы сможете найти в рекомендованной литературе.

Ниже приведены задачи и их решение.

Задача_2.

Определите, на какой передаче автомобиль может двигаться с разгоном, а также значение ускорения, если он движется со скоростью 50 км/ч по асфальтобетонной дороге ( f = 0,012), имеющей подъем 1,5°. Напишите уравнение тягового баланса для данных условий движения, при  этом  воспользуйтесь тяго-вой характеристикой  (рис. 2), если известно: габаритная высота автомобиля Н = 2,2 м; ширина колеи передних колес В=1,6 м; коэффициент сопротивления воздуха К = 0,687Н·с2/м4; полный вес автомобиля    Gа  = 72520 Н.

Дано:    uК1 = 6,48; uк2 = 3,09; uк3 = 1,0; f =0,012; α =1,5°; v =50 км/ч; В=1,6 м; Н=2,2 м; К=0,687н·с2/м4; Gа =72520 Н.

Определить:   Рu , j; на какой передаче движется автомобиль?

Решение

- Определим силы сопротивления:

а) качению ( Рк )

Рк=Gа·f·cosα=72520 Н·0,12·cos1,5°=880 Н.

где  f – коэффициент сопротивления качению,

Cos1,5° =1 (для углов α =0…10°)

б) подъёму (Рп )

Рп = Gа·sinα = 72520 H· sin1,5° =72520·0,0262 =1950 Н;

в) воздуха (Рв )

Рв = К·F·V2 = 0,687·1,6·2,2·13,92 = 474 Н.

где  К - коэффициэнт сопротивления воздуха, Н·с2 /м4 ;

F - лобового сопротивления, м2;

F=В·Н   - для грузовых автомобилей;

V - скорость автомобиля, м/с.

2. Определим суммарное сопротивление, которое испытывает автомобиль при своём движении:

ΣРсопр. =Рк + Рп + Рв = 880 Н +1950 Н + 474 Н = ЗЗ04 Н.

3. Из тяговой характеристики (рис.2) определим, на какой передаче целесообразно двигаться автомобилю.  Из точки 13,9 м/с на оси абсцисс восстановим перпендикуляр к ней до пересечения с кривыми 2 и 3 передачи.  Определим,  какие силы тяги разовьёт при этом автомобиль.  Они равны 4100 Н и 5150 Н. Из сравнения с силами сопротивления приходим к выводу, что автомобиль может двигаться с ускорением на 2 и 3 передачах. Однако с точки зрения топливной экономичности целесообразнее двигаться на 3-ей передаче. Для нее и выполним дальнейший расчет.

4. Определим силу сопротивления разгону (Рu).

Итак, тяговая сила на 3-ей передаче при 13,9 м/с равна 4100 Н, в силы сопротивления движению 3304 Н. Следовательно, разница этих сил пойдет на разгон автомобиля.  Воспользуемся уравнением тягового баланса:

Рu = Рт – (Рк + Рп + Рв) = 4100 Н – 3304 Н = 796 Н.

5. Определим ускорение автомобиля при разгоне ( j ):

| j = | Рu |
| --- | --- |
|  | Ма·δ |

Рu = Ма·j·δ,

откуда

где  Ма – масса автомобиля, кг;

δ   - коэффициент учета вращающихся масс.

| Ма = | Gа | = | 72520 Н | = 7400 кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g |  | 9,8 м/с2 |  |

Так как   Gа = Ма · g  , то

Найдем значение коэффициента учета вращающихся масс из формулы:

δ = 1 +(δ1 + δ2·uк2)Gа/G,

где   δ1≈δ2≈ 0.03…0,05 - коэффициенты учета вращающихся масс маховика и колес автомобиля;

Gа - полный вас автомобиля, Н;

G  - вес автомобиля с перевозимым грузом, Н;

uк- передаточное число коробки передач.

Так как  Gа  = G   согласно условиям задачи, то воспользуемся формулой :

δ = 1.05 •   0,03uк2= 1,05 + 0,03 • I2 = 1,08.

| j = | Рu | = | 796 | = 0,1 м/с2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ма·δ |  | 7400 · 1,08 |  |

Тогда

Задача 3.

Автомобиль движется равномерно с грузом, вес которого 24000 Н по грунтовой, дороге (коэффициент сопротивления качению -   f  = 0.021) на подъем в 4°30'   (грузоподъёмность автомобиля   Gгр = 40000 Н).

Пользуясь прилагаемой динамической характеристикой с номограммой нагрузок (рис. З), определите, на какой передаче и с какой скоростью движется автомобиль, какова величина его динамического фактора, а также определите силу тяги на ведущих колёсах автомобиля.

Технические  данные автомобиля:

Н - габаритная высота автомобиля    = 2,20 м;

В - ширина колеи передних колес    = 1,6 м;

К - коэффициент сопротивления воздуха   = 0,686 Нс2 /м4;

Gа - полный вес автомобиля = 85250 Н.

Дано:   Сф = 2400 Н;     Gгр = 40000 Н;       Gа= 85250 Н; α = 4°30' ;     f = 0,021;     Н = 2,2 м;    В = 1,6 М;   К = 0,686 Нс2/м4.

Определить:   V, Н%,D,РТ.

Рис. 3

РЕШЕНИЕ

I. Определим загрузку автомобиля в процентах:

| Н%= | Рu | · 100% = | 24000 | ·100% = 60%: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ма·δ |  | 40000 |  |

2. Определим динамический фактор автомобиля при 60%

загрузки (D60).

При равномерном движении.

D60 = Ψ60 =fcosα +sinα  = 0,021·1 + 0.079 = 0.1.

3. Определим передачу, на которой движется автомобиль. На рис.3 восстановим перпендикуляр к горизонтальной оси в точке, соответствующей нагрузке 60%, до его пересечения с динамическим фактором, равным 0,1. Из вновь полученной точки проведём прямую, параллельную оси абсцисс до пересечения с кривой динамического фактора. Согласно построению автомобиль может двигаться равномерно на 4,-й передаче со скоростями 5,6 м/с либо 14 м/с, так как прямая пересекает кривую D4 в точках, соответствующих этим скоростям движения. При скорости 14 м/с автомобиль будет иметь режим устойчивого движения, поэтому целесообразно выбрать эту скорость (см. графическое построение и определение на рис.3).

4. Определим вес автомобиля с 60α нагрузкой:

Gа60%= Gа – Gгр + Gф  = 85250 Н - 40000 Н .  24000 Н = = 69250 Н.

5. Силу сопротивления воздуха (Рв) определять не будем, так как она рассчитана для аналогичных услоий во 2-й задаче. Возьмем её  Рв = 474 Н.

6. Определим силу, тяги на ведущих колёсах (РТ)

| D60 = | РТ - Рв |
| --- | --- |
|  | Gа60% |

Откуда   РТ = D60 · Gа60% + Рв = 0,1·69250 Н + 474 Н = 6925 Н + 474 Н = 7399 Н.

- Определим мощность на колесах ( NТ  ):

| NТ = | РТ · V | кВт. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где          РТ   - тяговая сила, Н;

V   - скорость, м/с.

| NТ = | 7399 · 14 | 104 кВт. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.   Напишите уравнение тягового и мощностного баланса автомобиля в аналитической форме для       следующих условий:

а) равномерного движения на подъем;

б) равномерного движения по горизонтальной дороге;

в) разгона на подъем.

2.  Запишите условия, при которых автомобиль сможет двигаться без буксования ведущих колес.

3.  Изобразите уравнение тягового баланса в графической форме. Найдите на графике такие скорости автомобиля, при которых он может двигаться:

а) равномерно;

б) ускоренно;

в) замедленно.

Напишите уравнение тягового баланса для указанных случаев движения.

4.  Сделайте то же, что и в 3-м пункте, для мощностного баланса.

5.  Что называется динамическим фактором автомобиля? Напишите и объясните формулу динамического фактора.

6.  Что называется динамической характеристикой автомобиля?

7.  Изобразите в произвольно выбранном масштабе динамическую характеристику для полностью гружённого автомобиля с трехступенчатой коробкой передач. Объясните, что обозначает каждая линия и укажите ее характерные точки.

8.  Какие эксплуатационные задачи можно решать с помощью: динамических характеристик?

9. Как, пользуясь динамической характеристикой автомобиля, определить максимальную скорость движения, возможную на той или иной дороге?

10. Как найти величину динамического фактора при различных степенях загрузки автомобиля по динамической характеристике, построенной для случая полного использования грузоподъёмности?

11. Каким уравнением пользуются для нахождения величины ускорений по динамической характеристике автомобиля?

12. Как изменяется динамический фактор автомобиля при изменении его веса?

13. Как и для чего к динамической характеристике пристраивается номограмма нагрузок?

14. Что называется динамическим паспортом автомобиля?

15. Какие эксплуатационные задачи можно решать с помощью динамического паспорта?

Тема 4. Тяговые испытания автомобиля на динамичность

Цель испытаний. Виды и методы испытаний. Аппаратура и стенды для испытания автомобилей. Определение силы тяги, скорости, ускорения, замедления, коэффициента сопротивления качению, коэффициента сцепления с дорогой. Техника безопасности и безопасность дорожного движения при испытаниях автомобиля.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2,  с.60…79;      Л-6,  с.33…39.

методические указания

В практической деятельности в условиях автотранспортных предприятий, ремонтных заводов возникает потребность в проверке тяговых, тормозных и других качеств автомобиля. Целью изучения темы  4 является ознакомление студентов с методикой тяговых испытаний автомобиля, с применяемыми при этом приборами и оборудованием.

Перед изучением необходимо вспомнить из ранее изученного материала, что называется тяговой силой, коэффициентом сопротивления качения, коэффициентом сцепления и т.д.

В Л-2 ознакомьтесь с методами определения тяговой силы на ведущих колесах автомобиля, коэффициента сцепления, ускорения и замедления. Разберитесь с конструкцией тормозных барабанов, деселерометров и динамометров. Выясните, какие испытания, дорожные или стендовые, дают более точные результаты и уясните причину этого.

После изучения материала дайте ответы на вопросы для самопроверки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое сила сопротивления качению автомобиля? Из чего она складывается, от каких факторов и как зависит ее величина?

2.   Каков физический смысл коэффициента сопротивления качению?

3. Расскажите о методике испытаний по определению коэффициента сопротивления качению.

4.  Что такое сила сцепления колес с дорогой? Из чего она складывается, от каких факторов и как зависит ее величина?

5. Каков физический смысл коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием?

6. Расскажите о методике испытаний по определению коэффициента сцепления.

7. Расскажите о методике испытания по определению ускорения и замедления.

8. Какими приборами, стендами пользуются для определения тягового усилия на колесах автомобиля?

9.  Как практически определяется тяговая сила?

10. Каковы основные положения техники безопасности при тяговых испытаниях.

Тема 5. Тормозная динамичность автомобиля

Безопасность движения и тормозной момент. Тормозная сила, схема сил, действующих на автомобиль при торможении, и уравнение движения автомобиля при торможении.

Измерители тормозной динамичности автомобиля (замедление, время торможения, тормозной путь) и их графическое выражение. Факторы, влияющие не тормозной путь. Показателя интенсивности торможения автомобиля.

Распределение тормозной силы между мостами автомобиля. Способы торможения автомобиля.

Нормальные значения тормозного пути и замедления, предусмотренные правилами дорожного движения.

Способы торможения автомобиля и автопоезда. Понятие о дорожно-транспортной экспертизе дорожно-транспортного происшествия.

Определение показателей тормозной динамичности автомобиля; виды дорожных испытаний, аппаратуре для испытаний. Нормативы эффективности тормозных систем.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, С.80…98;   Л-7, с.40…45.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Современные автомобили обладают хорошими динамическими свойствами, позволяющими им развивать высокие скорости. Поэтому требования к тормозным качествам автомобиля предъявляются чрезвычайно   высокие. Студент отлично должен знать эти требования к тормозным системам, а также воплощение их в конкретных конструкциях.

Изучение темы следует начать с выяснения того, куда расходуется кинетическая энергия движущегося автомобиля при торможении. Очень важно уяснить физический смысл тормозной силы, возникающей на колесе автомобиля, а также, от чего она зависит и какова может быть ее максимальная величина. Выясните, одинаковы или нет тормозные силы на передних и задних колесах автомобиля, от чего зависит их численное значение.

Разберитесь, когда возникает юз на колесах автомобиля при торможении, как он влияет на длину тормозного пути, устойчивость движения автомобиля, выясните пути его предотвращения.

Ознакомьтесь с измерителями тормозных свойств, выясните, от каких параметров и как зависит время торможения ( tT ), замедление (jз) и тормозной путь ( ST ).

В Л-2 формулы тормозного пути и времени торможения даны для случая торможения автомобиля до полной остановки без учета движения на подъеме или под уклон.

Однако в реальных условиях часто торможение автомобиля происходит не до полной остановки. Поэтому время в путь торможения нужно определять по следующим формулам:

| tТ = | (Vн - Vк)Кэ |
| --- | --- |
|  | g( φ + Ψ) |
| SТ= | Кэ (Vн2 - Vк2) |
|  | 2g( φ + Ψ) |

;                                               ,

где     tT - время торможения, с;

ST - тормозной путь, м;

Кэ - коэффициент эффективности торможения;

Vн; Vк - начальная и конечная скорости автомобиля при торможении, м/с;

φ - коэффициент сцепления;

Ψ - коэффициент дорожного сопротивления.

Ψ = f·cosα ± sinα  или  Ψ =f ± i

Знак плюс „+” берется при движении автомобиля на подъем,

знак минус „-″на спуск.

Уясните также, что называется остановочным путем я зачем нужно знать его величину. На с.88 Л-2 ознакомьтесь с показателями интенсивности торможения автомобилей, регламентированными Правилами дорожного движения.

Существует несколько способов торможения автомобиля. Наиболее распространенными из них являются:

- только тормозами;

- тормозами и двигателем;

- двигателем.

По Л-2, с.88…90 изучите, какой способ торможения автомобиля является наиболее эффективным в тех или иных дорожных условиях.

В этом же учебнике ознакомьтесь со стендовым и дорожным испытаниями тормозных качеств автомобиля. Знание этого необходимо для того, чтобы по возможности внедрить в технологический процесс ТО-2 один из способов проверки эффективности тормозов после проведения регулировочных работ.

В заключение на с.91…93 Л-2 прочтите и запомните, каким образом проводится дорожно-транспортная экспертиза дорожно-транспортного происшествия, какие при этом делаются расчёты, изображаются схемы, заполняется документы.

Ниже рассмотрены задачи на тормозную динамичность автомобиля.

Задача 4.

Автомобиль ГАЗ-66 необходимо затормозить на горизонтальной дороге, покрытой снегом. Какова максимальная тормозная сила, если коэффициент сцепления равен 0,3; вес автомобиля 57700 Н.

Дано:    Gа = 57700 Н;   φ =0,3.

Определить:      Ртор max.

РЕШЕНИЕ

РТор max= 0,3 • 57700 Н = 17000 Н.

Итак, максимальная тормозная сала на всех колесах автомобиля ГАЗ-66 равна 17000 Н.

Задача 5.

Легковой автомобиль, движущийся со скоростью 120 км/ч, резко затормаживает. При торможении он проходит горизонтальный участок в 40 м по дороге с отличным цементобетонным покрытием, а затем участок плохой булыжной дороги с подъёмом в 1°43' до полной остановки. Коэффициент, учитывающий техническое состояние тормозов, равен 1,2.

Найти остановочный путь автомобиля, если время реакции водителя 0,7 с, время срабатывания тормозов с учетом времени нарастания замедления равно 0,3 с.

Дано:   V = 120 км/ч = 33 м/с;    Sт1 = 40 м;     Кэ = 1,2;  tр = 0,7 с;    tпр + tу/2=0,3 с;    α = 1°43'   ;     φ1 = 0,8;  φ2 = 0,5

Определить:     Sо.

РЕШЕНИЕ

1. Определим суммарное время ( tсум ):

tсум =tр + tпр + tу/2 = 0,7 + 0,3 =1 с.

2. Определим путь, проходимый автомобилем за время tсум (S'):

S' = tсум·V= I с • 33 м/с = 33 м.

3. Определим снижение скорости на участке 40 м из формулы:

| SТ1= | Кэ (Vн2 - Vк2) | М, |
| --- | --- | --- |
|  | 2g · φ1 |  |

где  V и V1 - скорости движения автомобиля в начале и в

конце участка торможения 40 м, м/с;

φ1 - коэффициент сцепления цементобетонного покрытия.

Выразим отсюда скорость   V1:

4. Определим тормозной путь на 2-м участке (ST2):

м,

где  Ψ = f·cosα ± sinα, знак плюс „+” берется при движении автомобиля на подъем; знак минус „-″ при движении на спуске;

f  - коэффициент сопротивления качению;

f = 0,023 для булыжной дороги;

Ψ = 0,023·1+ sin1°43'   = 0,023 + 0,032 = 0,055.

Тогда

5. Определим остановочный путь ( S0 ):

Sо = S' + Sт1 + Sт2 = 33 М + 40 М + 62 М = 135 м.

После изучения темы 5 решите задачи  и дайте ответы на приведенные ниже вопросы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Куда расходуется энергия движущегося автомобиля при торможении?

2. Какова роль тормозов в обеспечении безопасности движения

автомобиля?

3. Как распределяется тормозная сила на передних и задних колесах автомобиля (легкового, грузового)?

4. Какова общая тормозная сила на колесах автомобиля? Из каких соображений она выбирается при конструировании?

5. К чему приводит создание избыточного тормозного момента на колесах автомобиля?

6. Что такое юз? Перечислите его отрицательные последствия.

7. Какие измерители применяются при оценке тормозной динамичности автомобиля?

8. Что такое путь торможения?

9. По каким формулам подсчитывается путь торможения?

10. Совпадает ли величина расчетного тормозного пути с действительным? В чем причина расхождения?

11. Изобразите тормозную диаграмму. Дайте её объяснение.

12. Что представляет собой коэффициент эффективности торможения? Его значение для различных автомобилей.

13. Расскажите о приемах торможения автопоезда, автомобиля.

14. Перечислите и объясните причины дорожно-транспортных происшествий.

15. Как производится испытание тормозных качеств автомобиля?

16. Какие приборы, приспособления, стенды используются при испытании тормозов автомобиля?

Тема 6. Топливная экономичность автомобиля

Значение топливной экономичности автомобиля для народного хозяйства и охраны окружающей среды. Измерители топливной экономичности.

Топливно-экономическая характеристика автомобиля. Топливная экономичность автопоезда.

Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на расход топлива.

Понятие о нормах расхода топлива.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, с.99…108; Л-5, с.4…34; Л-6, с.45…52.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Учитывая непрерывный рост транспортного парка страны, повышение топливной экономичности при эксплуатации автомобилей является важной общегосударственной задачей. Ее решение будет способствовать снижению себестоимости перевезенного груза, уменьшению загрязненности атмосферы.

Прежде всего нужно ознакомиться с критериями топливной экономичности автомобилей.

К ним относятся:

1. Удельный эффективный расход топлива ( gе ).

где  GT - часовой расход топлива двигателем, кг/ч;

Nе - эффективная мощность двигателя, кВт.

2. путевой расход/топлива (gп).

Это расход топлива в литрах или килограммах на 100 километров пройденного автомобилем пути.

где          V - скорость автомобиля, м/с

или

где  ρ  - плотность топлива в кг/л ( г/см3), причем GT всегда берется в кг/ч.

3. Транспортный или рабочий расход топлива ( gр ).

Это расход топлива в граммах на тонно-километр совершенной транспортной работы.

Определяется по следующим формулам:

,  или

где  gп - путевой расход топлива, причем в первой формуле

в кг/100 км, а во второй - в л/100 км;

Gгр- грузоподъёмность автомобиля в тоннах;

β  - коэффициент использования пробега;

γ  - коэффициент использования грузоподъёмности;

ρ - плотность топлива в кг/л или г/см3.

Кроме указанных формул, определяющих топливную экономичность автомобиля, нужно запомнить также формулу, по которой находится производительность автомобиля (W);

W = 3,6·Gгр·V·γ·β    км/ч,

Где      Gгр - грузоподъёмность, т;

V - скорость автомобиля, м/с.

Наиболее объективным показателем топливной экономичности является транспортный расход топлива.

При изучении темы следует уяснить, какая характеристика называется  топливно-экономическом. Б Л-2 познакомьтесь с принципом её построения. По ней выясните, почему кривая топливно-экономической характеристики идет у автомобилей с карбюраторными двигателями резко вверх с увеличением и уменьшением скорости от её оптимального значения, для чего на графике проводится не  одна кривая, а несколько.

Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на топливную экономичность автомобиля следует изучить по Л-2. Здесь же приводятся очень важные для эксплуатации сведения о влиянии различных технических неисправностей автомобиля на его топливную экономичность.

Ознакомьтесь с мероприятиями, повышающими топливную экономичность автомобиля. Постарайтесь полученные знания использовать в своей практической деятельности. Рассмотрите топливную экономичность автопоезда.

Затем рассмотрите нормы расхода топлива для автомобилей различных марок. Выясните, от чего зависят эти нормы и как они изменяются в зависимости от различных факторов.

Ниже приведено решение задачи по теме "Топливная экономичность автомобиля".

Задача 6.

Определить удельный эффективный, расход топлива (9е), путевой и транспортный расходы топлива, а также производительность автомобиля ЗИЛ-130, движущегося на прямой передаче со скоростью 41,6 км/ч, развивающего максимальную тяговую силу на колесах. Коэффициент использования грузоподъемности - 0,95; коэффициент использования пробега - I. Грузоподъемность автомобиля 5 т.

При решении задачи воспользуйтесь внешней скоростной

характеристикой (рио.1).

Дано;   Gгр= 5 т;     γ= 0,95;   β= 1,0;V=41,6 км/ч= 11,6 м/с.

Определить:     gе,   gп,  gр, W.

РЕШЕНИЕ

1. Из внешней скоростной характеристики (рис.1) найдем удельный эффективный расход топлива (gе).   Режим работы двигателя при максимальном крутящем моменте на прямой передаче будет соответствовать максимальной тяговой силе на этой передаче. Из точки А опускаем перпендикуляр   на ось n. Находим      gе   = 210 г/л.с = 285 г/кВт·ч.

Nе= 90 л.с.= 90·0.736 = 66 кВт.

2. Определим часовой расход топлива ( GТ):

3. Определим путевой расход топлива (gп):

4.  Определим транспортный (рабочий)  расход топлива   (gр):

5. Определим производительность автомобиля  ( W):

W = 3,6 Gт·V·γ·β =3,6 · 5 · 11.6  ·  1 · 0,95 = 196 Т·КМ/ч.

Автомобиль ЗИЛ-130 движется на прямой передаче, двигатель работает с максимальной мощностью, грузоподъёмность автомобиля 5.5т. Определить минимальную грузоподъемность автопоезда, скомплектованного на базе этого автомобиля, из условия получения большей часовой производительности и луч-шей топливной экономичности в граммах топлива на 1 т·км транспортной работы, если автопоезд движется на 4-й передаче, частота вращения коленчатого вала 2600 об/мин. Передаточное число коробки передач на прямой передаче - 1,  на 4-й -1,47;  передаточное число главной передачи - 6,45;  радиус качения колеса - 0,475 м. Коэффициенты использования грузоподъемности, пробега принять, равными 1.

При решения использовать внешнюю скоростную характеристику (рис.1).

Дано:    uк5  = 1;    uк4= 1,47;    uгп =6,45 ;  Gгр=5,5т;     γ=β =1:     rк= 0,475 м.

Определить:   Gгрminan.

РЕШЕНИЕ

I. Из внешней скоростной характеристики (рис.1) найдем значения удельного эффективного расхода топлива (gе) и эффективной мощности ( Nе ) для одиночного автомобиля и автопоезда при максимальной мощности двигателя и частоте вращения коленчатого вала nе= 2600 об/мин; gеа = 300 г/л.с.ч =  408 г/кВт·ч; gеап= 250 г/Л.с.ч = 340 г/кВт·ч; Nеа= 150л.с.= 110,25 кВт; Nеап= 127 л.с. = 93,35 кВт.

2. Определим часовой расход топлива:

а) для одиночного автомобиля    (GTа)

б) для автопоезда

3. Определим скорость транспортных единиц (V):

а) одиночного автомобиля (Vа)

б) автопоезда (Vап)

где     ωка, ωкап - угловые скорости движения колес автомобиля и автопоезда,

рад/с;

nеа, nеап  - частота вращения коленчатого вала двигателя автомобиля и

автопоезда, мин-1;

rк  - радиус качения колеса, м;

uк5, uк4 - передаточные числа коробки передач на 5 и 4 передачах;

uгп - передаточное число главной передачи.

4. Определим путевой расход топлива (gп):

а) одиночного автомобиля (gпа)

б) автопоезда (gпап)

5. Определим рабочий (транспортный) расход топлива для одиночного   автомобиля (gра):

6. Определим производительность одиночного автомобиля (Wа):

Wа= 3,6 ·Gгра·Vа·γ·β = 3,6·24,7·5,5·1·1 = 489,1 Т·км/ч.

7. Чтобы найти минимальную грузоподъёмность автопоезда, нужно выразить её из следующих неравенств, которые отвечают условиям задачи:

Из полученных значений нужно выбрать такое значение грузоподъемности, чтобы оно удовлетворяло данную систему. Воспользуемся числовой осью и определим, какую величину нужно взять: больше 10 т или больше 7 т.

10

Мы видим, что следует взять результат больший большего,

т.е. > 10 т.

Итак, минимальная грузоподъёмность должна быть больше

10 т.

ПРОВЕРКА

I. Найдем рабочий расход топлива автопоезда (gрап):

т. е.     gрап <gра

- Найдем производительность автопоезда (Wап):

Wап =3,6·Gграп·Vап·γ·β =3,6·10·13,6 = 489,1 Т·км/ч,

т.е.      при       Gграп >10т     получим     Wап>Wа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.  Назовите критерии,  определяющие топливную экономичность

автомобиля.

2.  Что называется удельным эффективным расходом топлива? На-

пишите  формулу   удельного эффективного расхода топлива  и поясните её.

3.Какие эксплуатационные и конструктивные факторы влияют на удельный эффективный расход топлива?

4. Дайте определение путевому расходу топлива. Напишите формулу, определяющую путевой расход, и поясните ее.

5. Какое влияние на путевой расход топлива оказывает изменение скорости автомобиля, дорожного сопротивления, веса автомобиля и т.д.?

6. топливно-экономическая характеристика автомобиля. Изобразите ее и поясните, что она означает.

7. Поясните характер изменения кривых топливно-экономической характеристики.

8. Что понимается под транспортным расходом топлива? Напишите формулу, поясните ее.

9. Что такое производительность автомобиля? Как она определяется?

10. Расскажите, как практически определяется топливная экономичность автомобиля?

11. Каковы основные пути повышения топливной экономичности автомобиля?

12. Какие приборы применяется для испытания автомобиля на топливную экономичность?

Тема 7. Устойчивость автомобиля

Понятие об устойчивости автомобиля - поперечной, продольной. Поперечная устойчивость автомобиля и силы, действующие на автомобиль при движении на повороте, на дороге с поперечным уклоном. Показатели поперечной устойчивости.

Занос автомобиля: условия возможности заноса, занос переднего или заднего мостов.

Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на поперечную устойчивость автомобиля.

Продольная устойчивость автомобиля. Силы, действуйте на автомобиль при движении на уклоне. Условия буксования и опрокидывания при движении на уклоне.

Методы вождения автомобиля, предотвращающие занос и опрокидывание.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, с. 109…120;  Л-5, с. 34…68:  Л- 6. с. 53…56.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Устойчивость автомобиля - это эксплуатационно-техническое свойство автомобиля, заключающееся в его способности противостоять опрокидыванию, заносу или сползанию.

Различают продольную и поперечную устойчивость.

Худшую устойчивость имеет автомобиль в поперечном направлении. Поэтому следует тщательно изучить, какие силы способствуют опрокидыванию, заносу автомобиля, какие противодействуют этому. Необходимо уяснить, от чего зависят эти силы, чтобы оказывать на них посильное влияние. На с. 110…113 Л-2 прочтите и уясните, какие силы действуют на автомобиль, движущийся на повороте по уклону. В Л-5, с. 34…45 разобраны задачи, даны схемы действующих сил на автомобиль, который движется на повороте с поперечным уклоном.

Если автомобиль делает поворот в сторону, противоположную уклону, то максимальные критические скорости его движения по опрокидыванию Vо и заносу Vз могут быть найдены по формулам:

.    (1)

(2)

Если автомобиль делает поворот в сторону уклона  (вираж), то максимальные критические скорости автомобиля  возрастают и их можно найти по формулам:

(3)

(4)

где    Vо, Vз  - критические скорости соответственно по опрокидыванию и заносу, м/с;

В     - ширина колеи автомобиля, м;

R     - радиус поворота автомобиля, м;

g     - ускорение свободного падения, м/с2 ;

β     -  угол поперечного уклона, град.

Используя приведенные формулы, можно вывести формулы критических скоростей движения автомобиля на повороте по горизонтальному участку.

Итак, если угол β =0°, то

(5)

(6)

Проанализируйте, используя формулы (1),(2) ,(3), (4), как влияет увеличение (уменьшение) угла β на величину критической скорости автомобиля на повороте.

Из формул (5) и (6) выведите заключение, какое влияние, на критическую скорость автомобиля при повороте на горизонтальной дороге оказывают геометрические размеры автомобиля, радиус поворота и коэффициент сцепления.

Автомобиль может двигаться прямолинейно по поперечному уклону. В этом случае его устойчивость будет зависеть от угла поперечного уклона, при превышении критической величины возможно либо опрокидывание, либо сползание автомобиля. В Л-2 изучите вывод формул, определяющих максимальные поперечные углы уклона:

(7),                       tg βз = φ         (8)

где βо, βз - максимальные углы соответственно по опрокидыванию и            сползанию автомобиля.

Для закрепления материала решите 8…10 задач на с. 57…64 Л-5.

В практике эксплуатации транспорта занос всего автомобиля происходит реже, чем занос переднего или заднего мостов. Поэтому очень важно уяснить, какой мост, ведущий или ведомый, больше подвержен заносу, выяснить причину этого.

На устойчивость автомобиля большое влияние также оказывают способ торможения, одновременность, разновременность срабатывания передних и задних тормозов, их техническая исправность, конструкция подвески, поперечный крен при повороте.

Все эти вопросы представляют чрезвычайную важность для практики и их следует тщательно изучить, разобрать, запомнить. Этот материал подробно описан и разобран в Л-2 на с.113…119.

Изучение продольной устойчивости нужно начать с уяснения того, какие силы действуют на автомобиль, движущийся на подъем, с рассмотрения моментов сил, способствующих опрокидыванию автомобиля и противодействующих этому. Современные автомобили обладают хорошей продольной устойчивостью по опрокидыванию. Поэтому в Л-2 нет вывода формулы максимального угла подъема, который автомобиль может преодолеть без опрокидывания.

Гораздо чаще в этих условиях наступает буксование ведущих колес и сползание автомобиля. Изучите вывод формулы, определяющей максимальный угол продольного подъема, преодолеваемого автомобилем без буксования ведущих колес и сползания, данный в Л-2 на с.119…120. При этом обратите внимание, что автомобиль высокой проходимости преодолеет больший подъем, чем автомобиль обычного типа. В результате изучения продольной устойчивости автомобиля студент должен придти к выводу, что устойчивость автомобиля по опрокидыванию зависит в основном от геометрических размеров автомобиля, а эта же устойчивость по буксование и сползанию в большей мере зависит от продольного коэффициента сцепления шин ведущих колес с грунтом.

Рекомендуется для закрепления пройденного материала решить задачи № 96-100 по Л-5, с.65.

Ниже приведены формулы продольной устойчивости автомобилей.

1. По опрокидыванию

при движении передним ходом,

при движении задним ходом.

2. По сползанию и буксованию

для автомобилей с задним ведущим мостом,

tg αз = φ             для автомобилей со всеми ведущими колесами,

где     αо, αз  - критические углы продольного подъема соответственно по

опрокидыванию и сползанию;

а    -  расстояние от центра тяжести до центра передних колёс;

в    -  расстояние от центра тяжести до центра задних колёс;

L    -  база автомобиля;

h    -  высота центра тяжести автомобиля;

φ    -  коэффициент сцепления.

В завершение ознакомьтесь с методами решения отдельных задач на устойчивость автомобиля, приведенных ниже.

Задача 8.

Определить боковую силу, действующую на автомобиль ЗИЛ-130, если он движется со скоростью 15 м/с:

а) на повороте с боковым уклоном 2° в сторону, противоположную уклону,     радиус поворота 48 м;

б) прямолинейно по этому же уклону.

Технические данные автомобиля: ширина колеи - 1,8 м; высота центра тяжести - 1,2 м; полный вес - 100000 Н.

р

Рис.4

А.  Дано:   угол β =2°;  V = 15 м/с;  Gа = 100000 Н.

Определить:    Рy + Gу.

РЕШЕНИЕ

1. Изобразим поперечный уклон в 2° и схему автомобиля (рис.4). К центру тяжести автомобиля приложена сила тяжести (Gа) и боковая составляющая центробежной силы (Р) при движении автомобиля с поворотом. Разложим их на вертикальные и горизонтальные составляющию  (рис. 4).

2. Автомобиль   стремятся опрокинуть боковые составляющие:

Ру + Gу.      Из    Δ  Gа 0 Gz:

а)   Gу= Gа·sinβ = 100000 Н · sin 2° = 100000 Н ·0,035 = 3500 Н;

б)   Ру = Р·cosβ =

Из    Δ Р 0 Ру

Ру + Gу = 47500 Н + 3500 Н = 51000 Н.

Б. Если автомобиль движется прямолинейно по уклону, то его стремится опрокинуть только боковая составляющая силы тяжести (Gу)  (центробежная сила отсутствует).

Тогда     Gу= Gа· sinβ = 100000 Н · sin 2°= 100000 Н · 0,035 = 3500 Н.

Задача 9.

Используя данные задачи 8 , определить критические скорости автомобиля ЗИЛ-130 на повороте по условию опрокидывания и заноса, если он движется по асфальтобетонному шоссе ( φ = 0,7).

Дано: В = 1,8 м; h = 1.2 м; R = 48 м; угол β = 2°; φ = 0,7.

Определить:    Vо, Vз.

РЕШЕНИЕ

- Определим критическую скорость по опрокидыванию:

2. Определим критическую скорость по заносу:

При движении на повороте с уклоном 2° в сторону, противоположную повороту, раньше наступит занос, чем опрокидывание.

Задача 10.

Определить максимальный угол поперечного уклона дороги, по которому может двигаться прямолинейно автомобиль ЗИЛ-130 без опасности опрокидывания и сползания, если движение происходит по грунтовой дороге        (φ= 0,6).

Дано:   В = 1,8 м;  h = 1,2 м; φ = 0,6.

Определить:     угол βо, угол βз.

РЕШЕНИЕ

1. Определим максимальные угол поперечного   уклона преодолеваемый автомобилем без опрокидывания:

где    В - ширина колеи, м;

h - высота центра тяжести, м.

угол βо = 36°50'.

2. Определим максимальный угол поперечного   уклона, преодолеваемый автомобилем без сползания.

tgβз = φ = 0,6

угол βз = 31°.

Из сделанных расчетов видим, что автомобиль раньше сползёт (30°), чем опрокинется (36°50').

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какое эксплуатационно-техническое качество автомобиля называется устойчивостью?

2. Назовите виды устойчивости автомобиля.

3. Что называется продольной (поперечной) устойчивостью автомобиля?

4. От каких факторов зависит продольная (поперечная) устойчивость автомобиля?

5. Какие критерии определяют продольную (поперечную) устойчивость автомобиля?

6. Напишите формулы, определяющие поперечную (продольную) устойчивость автомобиля по опрокидывании (заносу) при  движении прямо, на повороте с_боковым уклоном, на повороте по горизонтальному участку дороги. Поясните их.

7. Как зависит критическая скорость автомобиля на повороте  от увеличения (уменьшения) угла поперечного уклона дороги?

8. Изобразите схему автомобиля на повороте с поперечным уклоном и покажите, какие силы действуют на него.

9. Что произойдет раньше занос или опрокидывание автомобиля, движущегося на повороте по сухому асфальтобетонному, шоссе, если ширина колеи автомобиля равна 1,8 м, а высота центра тяжести 1,2 м?

Тема 8. Управляемость автомобиля

Понятие об управляемости автомобиля и измерители управляемости автомобиля.

Критические скорости по условиям управляемости.

Увод колеса и поворачиваемость автомобиля. Схема движения автомобиля с жесткими и эластичными шинами.

Поворот задней оси при крене кузова.

Соотношение углов поворота управляемых колес. Колебания управляемых колес: собственные и вынужденные. Основные средства уменьшения колебания управляемых колес. Стабилизация управляемых колес.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, с.121…137; Л-5, с.68…90;  Л-6, с.56…60.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Управляемость автомобиля - это способность автомобиля следовать положению его управляемых колес. От управляемости автомобиля в большей степени зависит безопасность движения. Поэтому, чем быстроходнее автомобиль, тем лучшей управляемостью он должен обладать.

Разработаны критерии управляемости автомобиля, которые студент обязан изучить в первую очередь.

При повороте на автомобиль действует центробежная сила, приложенная к его центру тяжести. Боковая составляющая центробежной силы действует на передний и задний мосты, вызывая боковой увод у колес современного автомобиля. Изучите по Л-2, с. 121…122, чему равны эти силы, как они определяются. Затем на с. 122…126 ознакомьтесь с явлением бокового увода шин с определением радиуса поворота автомобиля с эластичными шинами и классификацией поворачиваемости автомобиля. Следует твердо уяснить, что недостаточная поворачиваемость является положительным качеством автомобиля, поэтому любому автомобилю стремятся придать это свойство. Студенту необходимо разобраться, за счет каких мероприятий можно получить недостаточную  поворачиваемость автомобиля.

Если автомобиль обладает излишней поворачиваемостью, то его устойчивость на повороте резко ухудшается, появляется необходимость в определении критической скорости по условиям бокового увода шин. На с.128 Л-2 разберитесь в выводе этой формулы.

Выясните, у каких автомобилей следует рассчитывать критическую скорость по боковому уводу шин. Не путайте эту скорость с критической скоростью по управляемости автомобиля.

Для закрепления материала решите 5-6 задач из Л-5, Л-6.

Кинематика поворота автомобиля зависит от ряда факторов, в том числе и от того, какие принимать колеса: жесткие или эластичные в боковом отношении.

Рассмотрите, поворот автомобиля с жесткими колесами. Уясните, что всегда угол поворота наружных колёс должен быть меньше угла поворота внутренних колес. Кроме того, следует запомнить, каким должно быть соотношение этих углов (Л-2, с.129…130).

Решите ряд задач на эту тему, воспользовавшись Л-5 и Л-6.

Способность управляемых колес автомобиля сохранять нейтральное положение при прямолинейном движении и автоматически возвращаться к этому положению в случае отклонения от него, называется стабилизацией управляемых колес.

Автомобиль с хорошими стабилизирующими свойствами хорошо "держит дорогу".

Студенту необходимо знать и понимать, какие стабилизирующие моменты возникают от продольного, поперечного наклона шкворней, какое стабилизирующее действие оказывает эластичность шин, трение в рулевом механизме.

Уясните физический смысл установки угла развала и схождения управляемых колёс.

Подробно о стабилизации написано в Л-2, с.133…137. При больших скоростях движения автомобилей часто возникает такое отрицательное явление, как колебание колес. Особенно опасны колебания передних управляемых колес.                        Студенту следует уяснить основные причины возникновения этого явления и способы его устранения и предупреждения (см. Л-2, с.131…132).

Ниже приведены типичные для данной темы задачи.

Задача 11.

Автомобиль ГАЗ-53А, база которого 3,7 м, делает поворот вправо. На какой угол необходимо при этом повернуть рулевое колесо, если угол поворота внутреннего колеса 20°, передаточное отношение рулевого механизма равно 20,5,

а расстояние между шкворнями 1,6 м?

Дано:   L = 3,7 м (база автомобиля); Θв = 20°;    uрм = 20,5; М =1,6 м (расстояние между центрами шкворней).

Определить:   yрк.

РЕШЕНИЕ

- Определим угол поворота рулевого колеса (yрк ) по формуле:

Yрк  =  Θср · uрм.

где       Θср - средний угол поворота управляемых колес. В этой формуле неизвестен средний угол:

где   Θн, Θв - наружный и внутренний углы поворота управляемых колес (рис.5).

- Определим наружный угол поворота управляемых колес из формулы:

ctgΘн – ctgΘв = М/L.

ctgΘн = ctgΘв + М/L = ctg20° + 1,6/3,7 = 2,74 + 0,432 =3,172.

Откуда  Θн = 17°30'.

3. Определим средний угол поворота (Θср):

4. Определим угол поворота рулевого колеса ( yрк ):

yрк = Θср · uрм = 18°45'·20,5 = 18,75°·20,5 =386° =386/360 = 1,07 оборота.

Задача 12.

Определить угол увода передних колёс автомобиля ВАЗ-2101, если его база равна 2,4 м, средний угол поворота управляемых колес 12°, угол бокового увода задних колес 4°32' , средний радиус поворота автомобиля 15 м.

Дано:   L = 2,4 м;  Θ ср =12°;  δ2 = 4°32';  R = 16 м;

Определись:    δ1.

РЕШЕНИЕ

1. Воспользуемся формулой:

R = L / tg(Θср - δ1) + δ2.

Откуда       tg( Θср – δ1) – tgδ2 = 2,4м/15 – tg 4°32' = 0,16 - 0,08 = 0,08,

где       Θср - средний угол поворота управляемых колес, град;

δ1, δ2  - углы увода передних и задних колес, град.

Θср – δ1  = 4°32', отсюда    δ1 =  Θср - 4°32' = 12° - 4°32' = 7°28'.

так как δ1 > δ2, то автомобиль обладает недостаточной поворачиваемостью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что называется управляемостью автомобиля? От чего зависит и на что влияет это эксплуатационно-техническое качество автомобиля?

2. Что называется стабилизацией управляемых колес автомобиля? Почему она необходима?

3. Какое влияние на стабилизацию оказывает вес, приходящийся на передние колеса?

4. Какие конструктивные факторы оказывает наибольшее влияние на стабилизацию?

5. Какие углы установки управляемых колес вы знаете? Какова роль этих углов в работе автомобиля?

6.  По каким причинам возникает колебание передних управляемых колес?

7. Какое влияние на управляемость автомобиля оказывают колебания передних колес?

8. Какими способами предотвращаются колебания колес?

9. Какова зависимость между боковой силой и углом увода шины?

10. От чего зависит коэффициент сопротивления боковому увод шины?

11. Уменьшается ли сопротивление уводу при увеличении ширины обода колеса?

12. Как будет стремиться двигаться автомобиль при прямолинейном движении и на повороте, у которого угол увода передних шин больше, чем угол увода задних?

13. Какое влияние оказывает боковой увод шин на движение автомобиля на повороте?

14. Что произойдет, если автомобиль, обладающий излишней по-ворачиваемостью, достигнет критической скорости?

15.  Каковы различия в управляемости автомобилей с передним ведущем мостом и без переднего ведущего поста? Объясните эти различия.

16. Изобразите и объясните схему поворота автопоезда. Объясните различия в поворотах автопоезда и одиночного автомобиля.

17. Расскажите о маневрировании автопоезда.

Теме 9.  Проходимость автомобиля

Понятие о проходимости автомобиля и ее геометрические, показатели.

Тяговые и опорно-сцепные показатели проходимости.

Влияние конструкции автомобиля на его проходимость.

Основные способы увеличения проходимости автомобиля : лебедки, лебедки самовытаскивания, приспособления.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, с. 138…147; Л-5, с.91…110; Л-6, с.60…64.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Проходимость автомобиля - это способность автомобиля к работе в тяжелых условиях без буксования ведущих колес, без его задевании за неровности дороги. Различные по назначение автомобили должны обладать и различной проходимостью. В основу классификации автомобилей по проходимости положена осевая формула. Студенту следует разобраться, что она означает и научиться без затруднения определять осевую формулу для любого автомобиля.

Большое влияние на проходимость оказывают тяговые и  опорно-сцепные качества автомобиля.

Разберитесь, когда возможно реализовать больший динамический фактор автомобиля, как можно увеличить его сцепные качества. Рассмотрите случай движения автомобиля по снегу, заболоченной местности, песку. Выясните, что в этом случае нужно сделать для уменьшения силы сопротивления качению колёс автомобиля.

Ознакомьтесь также с геометрическими параметрами автомобиля, влияющими на его проходимость.

Особое внимание, уделите выяснению влияния конструкции коробок передач, главных передач, дифференциалов, подвесок, колес (ведомых, ведущих), шин автомобиля, мастерства вождения и т.д. на проходимость.

В заключение решите ряд задач по Л-5, с.91…110; Л-6, с.60…64.

Ниже приведены основные формулы тяговых и опорных показателей.

Чтобы автомобиль мог двигаться в любых дорожных ситуациях, необходимо выдержать следующее условие:

Рсц ≥ Рт ≥ Рд + Рв.

где    Рсц, Рт, Рд, Рв - силы соответственно сцепления, тяговая, дорожного

сопротивления и сопротивления воздуха, Н.

Большое влияние на проходимость автомобиля оказывает коэффициент сцепного веса, равный отношению веса, приходящегося на ведущие колеса (Gвк), к весу автомобиля (Gа). Чтобы автомобиль двигался без буксования, должно быть выдержано условие:

Gвк/Gа ≥ (f + i)/φ,

где   f  -  коэффициент сопротивления качению;

φ - коэффициент сцепления;

i  -  уклон, переведенный из процентов в сотые части.

Кроме того, следует учитывать возможности движения автомобиля по динамическому фактору (D):

Ψ ≤ D ≤ Dсц,

где     ψ =f ± i - коэффициент дорожного сопротивления;

Dсц - динамический фактор по сцеплению.

Dсц = Рсц/Gа.

где   рсц   - сила сцепления ведущих колес, Н.

Основным показателем проходимости автомобиля по мягким грунтам является удельное давление колес на дорогу (Руд):

где   Руд - удельной давление, Па;

Gк - вес, приходящийся на колесо, Н;

Fк -  площадь контакта колеса с дорогой, м 2.

Чтобы автомобиль не имел пробуксовки при движении по мягким грунтам.

Рт ≤ σ·Fк,

где      σ -  напряжение среза в грунте, Н/м2.

Ознакомьтесь с  геометрическими показателями автомобилей и их влиянием на проходимость. Особое внимание уделите выяснению влияния конструкции коробки передач,  главных передач, дифференциалов, подвесок, шин автомобиля и т.д. на проходимость.

В заключение ознакомьтесь с методикой решения задач и ответьте на вопросы для самопроверки.

ЗАДАЧА 13

Сможет ли легковой автомобиль, отношение сцепного веса которого к весу автомобиля 0,45,  двигаться по мокрой грунтовой дороге (φ = 0,3)  на подъем 15%? Коэффициент сопротивления качению 0,08. Найти максимальный подъём, который сможет преодолеть   этот  автомобиль.

Дано:   Gвк/Gа = 0,45;    φ = 0,3;     f = 0,08;     i = 15%.

Определить:   возможность движения автомобиля и максимальный уклон дороги ( imax ).

РЕШЕНИЕ

- Автомобиль сможет двигаться без буксования, если

Gвк/Gа = (f + i)/φ ;  (f + i)/φ = (0,08 + 0,15)/0,3 = 0,77.

Но  0,45 < 0,77, следовательно, автомобиль не сможет преодолеть данный подъём.

2.  Найдём    imax .  Воспользуемся неравенство:

0,45 ≥ (f + i)/φ  →  imax ≤ 0,45 · φ – f;

imax = 0,45 · φ – f = 0,45 · 0,3 – 0,08 = 0,055,

imax = 5,5%.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что называется проходимостью автомобиля?

2.  Как классифицируются автомобили по проходимости?

3.  Каковы особенности дорожной сети России?

4.  Перечислите факторы, от которых зависит проходимость автомобиля.

5. Изобразите схему автомобиля и нанесите на ней геометрические параметры проходимости автомобиля.

6.  Что называется дорожным просветом автомобиля? На преодоление каких препятствий влияет просвет? Каковы величины просветов для современных автомобилей?

7.  Что называется продольным и поперечным радиусами проходимости? На преодоление каких препятствий влияют радиусы проходимости? Каковы величины радиусов проходимости для современных автомобилей?

8.  Что называется передним и задним углом проходимости? На преодоление каких препятствий влияют они? Каковы величины этих углов для современных автомобилей?

9.  Перечислите опорно-сцепные показатели проходимости.

10.  Расскажите о влиянии каждого фактора но проходимость.

11. Изобразите и объясните схему преодоления препятствия ведущим и ведомым колесами. От каких факторов зависит преодоление препятствий?

12. Какое колесо (ведомое или ведущее) может преодолеть большее препятствие и почему?

13.   Как влияет на проходимость рисунок протектора и тип шины?

14.  Расскажите об устройстве и роботе системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах.

15.    Почему тикая система повышает проходимость автомобиля?

16. Какие типы специальных автомобилей высокой проходимости вам известны?

17.   Каковы особенности устройства и работы каждого из них?

18. Как влияет проходимость автомобиля на его производительность и топливную экономичность?

19. Расскажите о способах повышения проходимости обычных дорожных автомобилей.

Тема 10. Плавность хода автомобиля

Влияние колебаний на организм человека и основные требования в отношении комфортабельности (удобства) современных автомобилей.

Понятие о плавности хода автомобиля и измерители плавности хода. Жёсткость подвески и жёсткость шин, их значение.

Колебания автомобиля: упрощенная схема колебательной системы автомобиля и определение приведенной жёсткости: выбор жёсткости подвесок переднего и заднего мостов для уменьшения колебаний автомобиля.

Способы повышения плавности хода автомобиля.

ЛИТЕРАТУРА

Л-2, с.148…154:6; Л-5, с.110…136; Л-6, с.64…66.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Плавность хода автомобиля - это его способность двигаться по неровным дорогам без ударов и сотрясений кузова. Чем выше плавность хода автомобиля, тем сохраннее будут грузы и автомобиль, более высокой средняя скорость его движения и меньше расход топлива. Таким образом, плавность хода влияет на производительность и топливную экономичность автомобиля.

Из курса "Устройство автомобиля" вспомните, из каких основных агрегатов состоит подвеска автомобиля, ее назначение и принцип действия. Затем изучите основные критерии плавности хода. Их несколько:

-.частота колебаний (n,ω);

- амплитуда колебаний (z);

- скорость колебаний (V) ;

- ускорение колебаний (j);

- скорость ускорения колебаний (j').

Следует запомнить формулы, которые определяют их, уяснить, от чего они зависят и как влияют, на плавность хода автомобиля, на пассажиров, перевозимый груз.

Из изученного материала следует твердо запомнить, что наибольшее влия- ние на плавность хода оказывает частота колебаний автомобиля. Поэтому она должна быть в пределах от 1 до 1,8 Гц. Меньшие значения частоты имеют логовые автомобили и автобусы, больше - грузовые автомобили. При частоте колебании автомобиля меньше 1 Гц человек в автомобиле испытывает состояние "морской болезни". При частоте больше 2,5 Гц наблюдается жестки ход автомобиля, пассажиры быстрее утомляются, перевозимый груз можно вывести из строя.

Важно знать, какие параметры подвески оказывают влияние на частоту колебаний. Для этого рассмотрите формулу:

где       ω - частота колебаний, Гц;

g - ускорение свободного падения, 981 см/с2 ;

f - статический прогиб подвески, см.

Упростим приведённую формулу:

В практике иногда частоту колебания измеряют числом колебаний в минуту n.  Тогда

n = 60·ω.

Итак, частота колебания тем меньше, чем больше статический прогиб подвески. Поэтому применение мягких подвесок является целесообразным.

Обычно передним и задним подвескам легковых автомобилей стараются обеспечить одинаковую жесткость. В связи с этим рассмотрим следующую задачу.

Задача 13.

Определить частоту колебаний передней и задней подвесок автомобиля ГАЗ-3110. Какие ощущения будут испытывать пассажиры, сидящие впереди и сзади, при сильных колебаниях кузова, если статические прогибы спереди и сзади соответственно равны 20,6 см и 22,6 см?

РЕШЕНИЕ

- Определим частоту колебаний передней подвески (n1):

2. Определим частоту колебаний задней подвески (n2):

Вывод. Расположение на задних сиденьях меньше утомляет пассажиров, чем на передних.

Далее следует рассмотреть основные колебания, которым подвержен автомобиль при движении. Уясните, какие массы автомобиля относят к подрессоренным массам, какие и неподрессоренным, что такое приведённая жёсткость подвески и для чего она рассчитывается. Разберитесь с формулой, определяющей приведенную жесткость автомобиля  (СПР).

,

где     СП, СЩ -  жёсткость подвески и шин, Н/м;

СПР -  приведенная жесткость, Н/м.

Рассмотрите колебания автомобиля при движении. Обратите внимание на два основных колебания: галопирование и подпрыгивание. Обычно стараются избавиться от возникновения галопирования при конструировании автомобиля.

При движении автомобилю желательно обеспечить только подпрыгивание и свести на нет возникновение галопирования. Для этого необходимо, чтобы центр тяжести автомобиля совпал с его центром упругости. Разберитесь с выводом формулы,  описывающей условие, при котором такое явление случается.

.

где С1, С2  -  приведённые жёсткости передней, задней подвесок;

α, b -  расстояние от центра тяжести до центра передних и задних колёс.

Из этой формулы следует, что приведённые жёсткости  подвесок должны быть обратно пропорциональны координатам центра тяжести. В этом случае галопирование не возникает.

В заключение рассмотрите влияние типа, конструкции подвесок на обеспечение плавности ход.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.   Что называется плавность хода автомобиля?

2. Какое влияние оказывает плавность хода на пассажиров и на перевозимый груз?

3. Какие основные критерии оценивают плавность хода?

4.  Что такое статический прогиб подвески?

5. Как влияет статический прогиб подвески на частоту колебаний автомобиля? Какие подвески в связи с этим желательно изготовлять?

6. Назовите допустимые значения частоты колебаний автомобиля. Как будут чувствовать себя пассажиры, если частота колебаний будет ниже (выше) допустимых норм? Если частота колебаний автомобиля выше 3 Гц, как это может отразиться на сохранности перевозимого груза?

7. Какое влияние на пассажира оказывает увеличение скорости, ускорения колебаний автомобиля при повышении частоты колебаний?

8. Как определить статический прогиб подвески автомобиля?

9. Что называется приведенной жесткостью, как она определяется? Назовите допустимые значения жесткости для подвесок и шин.

10. Назовите основные виды колебаний автомобиля. Чем вредно галопирование?

11. Каким образом можно уменьшить галопирование автомобиля?

12. Какое влияние на плавность хода автомобиля оказывает конструкция шин и его подвески?

Индивидуальные контрольные задания по предмету «Теория автомобиля».

ВАРИАНТ № 1.

1. Определить ускорение, с которым сможет двигаться автопоезд в составе одиночного автомобиля массой 14,8 т и двух прицепов (масса каждого из прицепов 10 т) по дороге, коэффициент сопротивления качение которой 0,03. Подъем дороги 2%. Динамический фактор автомобиля 0,2, коэффициент вращающихся масс 1,8.

2. Автомобиль тормозит с замедлением 5 м/с2, проходя тормозной путь 18 м. Определить начальную и конечную скорости автомобиля, а также время торможения,   если сумма начальной и конечной скоростей торможения    равна 35 м/с.

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 4,5 т движется равномерно со скоростью 54 км/ч на 5-й передаче, загруженный в первом случае на 20%, во второй - на 90%. Определить расход топлива автомобилем на 100 км пути, расход топлива в г на 1 т·км в обоих случаях движения и сделать вывод, при какой загрузке автомобиль будет обладать лучшей топливной экономичностью. Полная масса автомобиля 8350 кг, коэффициент сопротивления   воздуха 0,7 Нс2/м4, ширина колеи 1,8 м, высота автомобиля 2,2 м, КПД трансмиссии 0,85, удельный эффективный расход топлива при загрузка на 20% - 345 г/кВт·ч, на   90% -305 г/кВт·ч, коэффициент сопротивления дороги 0,08.

4. Критическая скорость грузового автомобиля по заносу по горизонтальной дороге на повороте - 65 км/ч, отношение   ширины колеи автомобиля к удвоенной высоте центра тяжести-0,6. Найти, чему равна критическая скорость этого автомобиля    по опрокидыванию, если коэффициент сцепления шин с дорогой составляет 0,5.

5. Автомобиль массой 10525 кг двигается на повороте радиусом 50 м со скоростью 18 км/ч. Определить углы увода передних и задних колес, если расстояние от центра тяжести до центра передник колес в три раза больше, чем расстояние от центре тяжести до центра задних колес. Коэффициент  сопротивления боковому уводу для передних колес равен 50 кН/рад, для задних - 75 кН/рад.

ВАРИАНТ № 2.

1. Автомобиль, полная масса которого 8,9 т, грузоподъёмностью 5 т движется по дороге, преодолевая подъём 8%. Определить скорость автомобиля и силу дорожного сопротивления, если динамический фактор равен 0,15; коэффициент сопротивления качению 0,02; фактор обтекаемости 4.1 Н·с2/м2. Автомобиль имеет 60-процентную загрузку, причем сила сопротивления воздуха составляет 20% от силы тяги.

2. Найти время торможения и начальною скорость автомобиля перед торможением, если конечная скорость составила 4 м/с, а величина тормозного пути при замедлении 5 м/с2  равна 25 м.

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 5,2 т движется равномерно по дороге, коэффициент дорожного сопротивления которой 0,11, загруженный в первом случае на 70%, во втором - на 20%. Определить расход топлива автомобилем на 100 км пути, расход топлива в г на 1 т·км в обоих случаях движения и сделать вывод, при какой загрузке автомобиль будет обладать лучшей топливной экономичностью. Полная масса автомобиля 9550 кг, коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Н·с2/м4, ширина колеи 1,8 м, высота автомобиля 2 м, КПД трансмиссии 0,8, удельный эффективный расход топлива при загрузке на 70% равен 312 г/кВт·ч, на 20% - 350 г/кВт·ч, скорость движения автомобиля 10 м/с.

4.  Определить величины возникающих боковых сил, перпендикулярных продольной оси автомобиля, движущегося на повороте со скоростью 14 м/с в сторону уклона, если известно, что угол поперечного   уклона дороги 15°, радиус попорота 30 м, масса автомобиля 8000 кг, коэффициент сцепления 0,4. Сравнив боковые силы и силы сцепления, сделать вывод, сохранит ли автомобиль устойчивость по заносу?

5. Определить углы увода передних и задних  колес у автомобиля движущегося на повороте радиусом 60 м со скоростью 8,5 м/с, масса автомобиля 5170 кг. Известно, что база автомобиля 3,3 м, расстояние от центра тяжести до центра задних колес равно 0,92 м. Коэффициенты сопротивления боковому уводу передних колес 60 кН/рад, задних - 75 кН/рад.

ВАРИАНТ № 3.

1.  Автомобиль, полная масса которого 14,8 т, а грузоподъемность 8т, движется со скоростью 15 км/ч на подъём  4,5° с разгоном 0,4 м/с2. Найти коэффициент сопротивления качению, если тяговая сила на колесах автомобиля, который загружен на 90%, равна 21,13 кН. Коэффициент учета вращающихся масс 1,12, фактор обтекаемости 3,1 Н·с2/м2.

2. Какой должна быть масса автомобиля, чтобы за счет тормозной силы на его колесах в 10 кН на участке горизонтальной дороги 40 м скорость снизилась  от 50 км/ч до 0?

3. Автомобиль грузоподъемностью 8 т движется на 5-й передаче с частотой вращения коленчатого вала двигателя 1600 об/мин. Автопоезд на базе этого автомобиля движется на 4-й  передаче с частотой вращения коленчатого вала двигателя 2000 об/мин. Определить минимальную грузоподъёмность автопоезда, который обеспечивает при работе большую чем у автомобиля, производительность и меньший рабочий расход топлива в г на 1 т·км. Удельный эффективный расход топлива для автомобиля равен 214 г/кВт·ч, для автопоезда-  228 г/кВт·ч, КЦД трансмиссии 0,8, передаточное число трансмиссии автомобиля 5,1, у автопоезда-7,73, радиус качения колес 0,5 м, коэффициент использования грузоподъёмности и пробега равны 1, тяговая сила на колёсах автомобиля 5 кН, автопоезда-6 кН.

4. Рассчитать опрокидывающий и восстанавливающий моменты, действующие на автомобиль, движущийся на повороте в сторону, противоположную уклону, со скоростью 12 м/с, если известно, что угол поперечного уклона 18°, радиус поворота 50 м, масса автомобиля 7 т, высота центра тяжести 1,4 м, ширина колеи 2 м. На основании сопоставления моментов   сделать вывод относительно устойчивости автомобиля.

5. Определить углы поворота управляемых колес автомобиля, угол поворота рулевого колеса, если известно, что переднее наружное колесо катится по дуге с радиусом 12,7 м, расстояние между центрами шкворней 1,6 м, база автомобиля 3,8 м, передаточное число рулевого механизма 18.

ВАРИАНТ № 4.

1. Автомобиль с полной массой 10 т, грузоподъемностью 5,5 т загружен на 80%. Он движется с разгоном 0,1 м/с2  на подъем 4%, коэффициент сопротивления качению 0,03, коэффициент вращающихся масс 1,2, фактор обтекаемости 3 Н·с2/м2. Определить скорость автомобиля, если тяговая сила на ведущих колесах равна 7,6 кН.

2. Автомобиль затормаживается на горной дороге, коэффициент сцепления и коэффициент сопротивления качению которой равны 0,6 и 0.025. Замедление равно 3,5 м/с2  при снижении скорости на 10 м/с. Определить уклон дороги, по корой происходит торможение, и время торможения, если коэффициент эксплуатационного состояния тормозов равен 1,1.

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 4,2 т движется равномерно по дороге, коэффициент дорожного сопротивления которой 0,04, загруженный в первом случае на 100%, во втором - на 30%. Определить, при какой загрузке работа автомобиля будет экономичнее (найдите путевой и рабочий расходы топлива), если известно, что полная масса автомобиля 8525 кг, коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Н·с2/м4, высота автомобиля 2,1 м, ширина колеи 1,82 м, удельный эффективный расход топлива при загрузке на 100% - 306г/кВт·ч, на 30%  - 340 г/кВт·ч. КПД трансмиссии 0,85, скорость движения автомобиля 20 м/с.

4. Автомобиль движется прямо по дороге с поперечным уклоном. Определить опрокидывавший и восстанавливающий моменты, действующие на автомобиль, и на основании этого сделать вывод относительно его  устойчивости. Возникающая   боковая сила равна 3,8 т, масса автомобиля 5,77 т, высота   центра тяжести 0,9 м, ширина колеи 1,8 м. Сможет ли автомобиль противостоять заносу, если   φ=0,6?

5. Рассчитать, какой поворачиваемость будет обладать грузовой автомобиль, если его масса распределена таким образом, что на задний мост приходится в 2,1 роза больше, чем на передний мост, причем коэффициенты сопротивления боковому уводу для передних колес равны 10 кН/рад, для задних-90 кН/рад.

ВАРИАНТ № 5.

1. Автомобиль массой 1345 кг движется равномерно на прямой передаче по дороге, которая характеризуется коэффициентом дорожного сопротивления 0,025.    Определить потери мощности в трансмиссии, если известно, что при частоте вращения коленчатого вала двигателя 4600 об/мин он развивает крутящий момент 107 Н·м. Радиус качения колеса 0,305 м, передаточное число главной передачи 4,1, фактор обтекаемости автомобиля 0,45 Н·с2/м2.

2.Определить начальную скорость автомобиля перед торможением, если известно, что конечная скорость - 25 км/ч, тормозной путь - 40 м, масса автомобиля - 1,87 т, тормозная сила на колесах - 7,33 кН. Найти покрытие и состояние дорожного полотна, если коэффициент технического состояния тормозов равен 1,4.

3.Автомобиль грузоподъёмностью 8 т движется на 5-й передаче с угловой скоростью коленчатого вала двигателя 157 рад/с. Автопоезд на базе этого автомобиля движется на 4-й передаче с крутящим моментом на ведущих колёсах 3500 Н·м. Определить  минимальную   грузоподъёмность автопоезда, который обеспечивает при работе большую, чем у автомобиля, производительность и меньший рабочий расход топлива в г на 1 т·км. Удельный эффективный расход топлива для автомобиля равен 214 г/кВт·ч, для автопоезда - 228 г/кВт·ч, КПД трансмиссии 0,8, передаточное число трансмиссии автомобиля 5,1,у автопоезда-7,73, радиус качения колес 0,5 м, коэффициенты использования грузоподъемности и пробега равны 1. Тяговая сила на ведущих колёсах автомобиля равна 5 кН, скорость движения автопоезда равна 10 м/с.

4.Легковой автомобиль, масса которого 1,5 т, ширина колеи 1,3 м, движется прямо по дороге с критическим поперечным   уклоном по опрокидыванию. Найти этот угол уклона, если опрокидывающий момент, действующий на автомобиль,       равен 6500 кН. Произойдёт ли занос автомобиля, если   коэффициент сцепления колес с дорогой  φ=0,3?

5.Масса автобуса, приходящаяся на задние колеса, в 1,45 больше массы, приходящейся на передние колеса. Коэффициент сопротивления боковому уводу задних колёс 84 кН/рад. Определить такое минимальное значение коэффициента сопротивления боковому уводу передних колес, чтобы обеспечивалась недостаточная поворачиваемость автобуса.

ВАРИАНТ № 6.

1. Определить, на сколько процентов загружен грузовой автомобиль грузоподъёмностью 4,5 т, движущийся со скоростью 10 м/с, если его полная масса 6,5 т, тяговая сила на ведущих колесах 9 кН, коэффициент обтекаемости 0,686 Н·с2/м4, коэффициент учета вращающихся масс 1,1, ширина колеи 1,8 м, высота автомобиля 2,3 м. Дорога характеризуется подъемом 7% и коэффициентом сопротивления качания 0,03. Движение осуществляется с разгоном 0,6 м/с2.

2. Автомобиль при торможении на подъём 8° проходит тормозной путь 32 м. Найти начальную и конечную скорости автомобиля, а также величину его замедления, если известно, что конечная скорость при торможении уменьшилась в два раза по сравнение с начальной, а коэффициенты эксплуатационного состоянии тормозов, сцепления с дорогой, сопротивления качению соответственно равны 1,2; 0,4; 0,023.

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 4,5 т движется равномерно по дороге, коэффициент дорожного сопротивления которой 0,08, загруженный в первой случае на 80%, во втором - на 30%. Определить, при какой загрузке работа автомобиля будет экономичнее  (найдите путевые и рабочие    расходы топлива), если известно, что полная масса автомобиля 8525 кг, коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Н·с2/м4, ширина колеи 1,8 м, высота автомобиля 2,2 м, КПД трансмиссии 0,82, удельный эффективный расход топлива при загрузке на 80% - 307 г/кВт·ч, на 30% - 341 г/кВт·ч, скорость движения при загрузке на 80%-15 м/с, на 30%-20 м/с.

4. Легковой автомобиль, масса которого 1345 кг, ширина колеи 1,4 м, движется прямо по дороге с критическим поперечным уклоном по опрокидывании. Определить этот критический уклон, а также боковую силу, если известно, что опрокидывавший момент, действующий на автомобиль, равен 5900 Н·м.

5. Масса грузового автомобиля, приходящаяся на задний мост, в два раза больше массы, приходящейся па передний мост. Определить минимальное значение коэффициента сопротивления боковому уводу задних колес, при котором бы обеспечивалась недостаточная поворачиваемость автомобиля, если коэффициент боковому уводу передних колес равен 40 кН/рад.

ВАРИАНТ % 7.

1.Автомобиль массой 1080 кг движется равномерно по дороге, коэффициент дорожного сопротивления которой 0,3. Найти, чему равна лобовая площадь этого автомобиля, если крутящий момент двигателя 88,2 Н·м, а его мощность в 1.08 раза больше мощности на ведущих колесах. Угловая скорость вращения колес 110 рад/с,  радиус качения 0,3 м, передаточные числа: главной передача - 4,125, коробки передач – 0,964. Коэффициент обтекаемости автомобиля 0,21 Н·с2/м4.

2. Определить покрытие дороги и её состояние, а также начальную скорость автомобиля, масса которого 3 т. Известно, что при торможении до полной остановки тормозной путь составил 36 м, а тормозная сила на колесах автомобиля была равна 20,6 кН. Коэффициент эксплуатационного состояния тормозов 1,3.

3. Автомобиль грузоподъемностью 8 т движется на 5-й передаче, крутящий момент на колёсах 3000 Н·м, скорость движения 15 м/с. Автопоезд, на базе этого автомобиля движется на 4-й передаче, крутящий момент на колесах 4900 Н·м, скорость движения 10 м/с. Определить минимальную грузоподъемность автопоезда, который обеспечивает при работе большую, чем у автомобиля, производительность и меньший расход топлива в г на 1 т·км работы, если известно, что удельные эффективные расходы топлива для автомобиля и автопоезда соответственно равны 214 г/кВ·ч и 220 г/кВт·ч, КПД трансмиссии 0,83, коэффициенты использования грузоподъемности и пробега равны 0,9 и 0, 92, радиус качения колеса 0,5 м.

4. Рассчитать силы сцепления и определить величины боковых сил, перпендикулярных   продольной оси автомобиля, движущегося на повороте со скоростью 12 м/с в сторону, противоположную уклону, если известно, что угол, поперечного уклона 18°, радиус поворота 50 м, масса автомобиля 7000 кг, коэффициент сцепления 0,7. При решении задачи изобразить схему автомобиля на повороте и показать действующие на него силы и реакции. На основании сравнения рассчитанных сил сделать вывод, сохранит ли автомобиль устойчивость по заносу.

5. Масса автомобиля 15 т. Распределить её на передний и задний мост таким образом, чтобы при коэффициентах сопротивления  боковому уводу передних и задних колес, соответственно равных 36 кН/рад и 75 кН/рад,  была обеспечена недостаточная поворачиваемость у автомобиля, причем угол увода передних колес должен быть больше, чем у задних колес, на 5%.

ВАРИАНТ № 8.

1. Автомобиль массой 15 т, имеющий грузоподъемность 8 т, загруженный на 75%, движется с разгоном со скоростью 10 м/с по дороге с коэффициентом сопротивления качению 0,03. Определить мощность двигателя, мощность на колесах, величину преодолеваемого уклона дороги, если потери мощности в трансмиссии составляют 15%.   Мощность на колесах  8,3, а мощность разгона в 3.5 раза больше мощности, расходуемой автомобилем на сопротивление воздуха. Мощность на сопротивление качению составляет 25% от мощности, затрачиваемой на подъем. Cos α принять равным 1.

2. Найти при торможении автомобиля начальную и конечную скорости, время торможения, если известно, что дорога мокрая, коэффициент оцепления 0,6. Автомобиль спускается по дороге с уклоном 12%; коэффициент эксплуатационного состояния тормозов 1,3, величина тормозного пути равна 24 м, а начальная скорость больше конечной в 1,5 раза. Коэффициент, сопротивления качанию 0,02.

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 4,5 т движется равномерно по дороге, коэффициент  дорожного сопротивления которой 0,07, со скоростью 15 м/с на 5-й передаче с загрузкой 40%. После догрузки автомобиля до 80% скорость его осталась прежней но водитель вынужден был включить 4-ю передачу. Определить расход топлива автомобилем на 100 км пути, расход топлива в г на 1 т·км в обоих случаях движения и сделать вывод, при какой загрузке автомобиль обладает лучшей топливной экономичностью. Полная масса   автомобиля 8200 кг; коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Н·с2/м4; ширина колеи 1,75 м; высота автомобиля 2,2 м; КПД трансмиссии 0.84; удельный эффективный расход топлива при движении на 5-й передаче 345 г/кВт·ч, на 4-й - 320 г/кВт·ч.

4. Автомобиль, масса которого 12000 кг, движется прямо по дороге поперечным уклоном. Определить угол поперечного уклона дороги и величину опрокидывающего момента, действующего на автомобиль, если известно, что ширина колеи 1,8 м, высота центра тяжести 1,45 м, а опрокидывающий момент у автомобиля в 1,4 раза меньше восстанавливающего.

5. Определить массы, приходящиеся на передний и задний мосты, если масса автомобиля 1820 кг, коэффициенты сопротивления боковому уводу передних и задних колес соответственно равны 16 кН/рад и 20 кН/рад, угол увода передних колёс на 15% больше угла увода задних колёс.

ВАРИАНТ № 9.

1. Определить скорость автомобиля, массой 8 т, движущегося равномерно по дороге, которая характеризуется коэффициентом дорожного сопротивления 0,025. Частота вращения коленчатого вала  двигателя  2600 об/мин, крутящий момент 254,8 Н·м, а его мощность в 5 раз превышает потери в трансмиссии автомобиля. Мощность потерь на сопротивление воздуха равна 20 кВт.

2. Автомобиль массой 10 т, движущийся со скоростью 80 км/ч, начинает торможение, в  результате которого до полной остановки он   проходит тормозной путь 50 м. Определить, какой должна быть тормозная сила на колёсах автомобиля, а также состояние дороги и её покрытие.

3. Автомобиль грузоподъемностью 7 т движется на 4-й передаче  со скоростью 17,5 м/с, тяговая сила на колёсах 5 кН. Автопоезд на база этого автомобиля движется с тяговой силой 12 кН, со скоростью 6 м/с, но на 3-й передаче. Определить минимальную грузоподъёмность  автопоезда, который бы обеспечивал большую, чем у одиночного автомобиля, производительность и   меньший рабочие расход топлива в г на 1 т·км выполненной работы, если известно, что удельный эффективный расход топливе у обеих транспортных единиц 235 г/кВт·ч, КПД транcмиccии 0,82, коэффициенты иcпользования  грузоподъемности и пробега равны 0,9 и 0,85.

4. Найти значение боковой силы при повороте автомобиля на горизонтальной дороге, если он движется с критической скоростью по опрокидыванию; вес автомобиля 25 кН, высота центра тяжести 1,45 м, ширина колеи 2 м. Сможет ли автомобиль сохранить свою устойчивость, если дорога изменится и коэффициент сцепления будет равен 0,6?

5. Определить средний радиус поворота автомобиля с жёсткими шинами, если известно, что средний угол поворота управляемых колес 30°, ширина колеи 1,4 м, а угол поворота внутреннего колеса в 1,4 раза больше угла поворота наружного колеса.

ВАРИАНТ № 10.

1. Автомобиль массой 1380 кг движется равномерно на прямой передаче по дороге, коэффициент дорожного сопротивления 0,028. Найти коэффициент полезного действия трансмиссии, если  крутящий момент двигателя 97,0 Н·м, частота вращения колёс 1340 об/мин, радиус качения колеса 0,305 м, передаточное число главной передачи 4,1, фактор обтекаемости автомобиля 0,46 Н·с2/м2.

2. При торможении автомобиль за З,0 с снижает скорость на 8 м/с. Найти величину уклона дороги, по которой движется автомобиль, а также рассчитать, подъем это будет или спуск,  если коэффициенты эксплуатационного состояния тормозов, сцепления с дорогой, сопротивления качению колёс соответственно равны 1,4; 0,4; 0,02.

3. Грузовой автомобиль грузоподъёмностью 5,5 т движется равномерно со скоростью 36 км/ч по дороге коэффициент дорожного сопротивления которой 0,08,       загруженный в первом случае на 55%, во втором - на 90%. Определить расход топлива автомобилем на 100 км пути, расход топлива в г на 1 т·км в обоих случаях   движения и сделать вывод, при какой загрузке автомобиль будет обладать лучшей топливной экономичностью. Полная масса автомобиля 9500 кг, коэффициент сопротивления     воздуха 0,7 Н·с2/м4, ширина колеи 1,7 м, высота автомобиля 2,3 м, КПД трансмиссии 0,8З, удельный эффективный   расход     при загрузке на 55% равен 320 г/кВт·ч, на 90% - 312 г/кВт·ч.

4. Автомобиль движется по дороге коэффициент сцепления колес с дорогой равен 0,5 (φ = 0,5),  радиус    поворота которой 25 м,  со скоростью 36 км/ч. Какую дополнительную силу нужно приложить к автомобилю, чтобы он потерял устойчивость,  если масса 2 т, ширина колеи 1,6 м,  высота центра тяжести 1,2 м?

5. Определить средний радиус поворота автомобиля с жесткими шинами, если известно, что ширина колеи автомобиля 1,8 м, угол поворота внутреннего управляемого колеса на 8°, а средний угол поворота равен З0º. Радиус поворота' переднего внутреннего колеса – 5,2 м.

ВАРИАНТ № 11.

1. Найти передаточное число главной передачи автомобиля, которое позволяет достичь тяговой силы 1070 Н при движении по дороге, характеризуемой коэффициентом дорожного сопротивления 0,025. Масса автомобиля 1835 кг, фактор обтекаемости автомобиля 0,5З Нс2/м2; радиус качения колеса 0,354 м;

частота вращения коленчатого вала двигателя 4500 об/мин, автомобиль  движется равномерно на 3-й передаче ( ик -1,6).

2. Тормозной путь автомобиля равен 42.6 м при его торможении от скорости 80 км/ч до полной остановки. Определить состояние и покрытие дороги, по которой должно  производиться торможение, если коэффициент технического состояния тормозов равен 1,2.

3. Автомобиль грузоподъёмностью 7,5 т движется на 5-й передаче     (ик =1), а крутящий момент двигателя равен 481,5 Н·м, скорость движения автомобиля 15 м/с. Автопоезд на базе этого автомобиля движется на 3-й передаче, крутящий момент ее ведущих колёсах 4800 Н·м, скорость движения автопоезда 10 м/с. Определить минимальную грузоподъёмность  автопоезда, который обеспечивает при работе большую, чем у автомобиля, производительность и меньший рабочий расход топлива в г на 1 т·км, если известно, что   удельные эффективные расходы топлива для автомобиля и автопоезда соответственно равны 220 г/кВт·ч и 214 г/кВт·ч, КПД трансмиссии 0,85, коэффициенты   использования грузоподъемности и пробега равны 0,8 и 1. Радиус качения колеса 0,48 м, передаточное число главной передачи 6,45.

4. Сохранит ли автомобиль с шириной колеи 1,8 м и высотой центра тяжести 1,2 м свою устойчивость, если он движется на повороте горизонтальной дорога (коэффициент сцепления 0,6), причем вес автомобиля в 1,5 раза больше боковой силы?

5. У автомобиля с жесткими шинами  угол поворота наружного колеса 13,4°, а радиус поворота заднего наружного колеса больше ширины колеи в 8,4 раза. Определить угол поворота рулевого колеса, если передаточное отношение рулевого механизма равно 19.

ВАРИАНТ № 12.

1. Определить частоту вращения коленчатого вала, если крутящий момент двигателя 274 Н·м, а его мощность в 6,7 раза превышает потери мощности в трансмиссии автомобиля, который движется равномерно со скоростью 63 км/ч по дороге с коэффициентом дорожного сопротивления 0,0З. Фактор обтекаемости  автомобиля 3,6 Н·с2/м2, масса 7400 кг.

2.Определить величину уклона при торможении автомобиля, а также рассчитать, на подъем или спуск идет автомобиль, если замедление автомобиля равно 6,1 м/с. Коэффициенты эксплуатационного состояния тормозов, сцепления, сопротивления качению соответственно равны 1.2; 0,8; 0,02.

3. Определить, как изменится производительность автомобиля   грузоподъемностью 10 т, его путевой и рабочий расходы топлива, если он движется на 3-й передаче (uк = 1,79), а частота вращения коленвала двигателя снизилась с 230 рад/с до 178 рад/с, тяговая сила увеличилась с 10 кН до 12 кН,  удельный эффективный расход топлива снизился с 245 г/кВт·ч до 238 г/кВт·ч. Коэффициенты использования грузоподъемности и пробега равны 0,9 и 0,95, КПД трансмиссии 0,85, передаточное число главной передачи 7,73, радиус качения колеса 0,53 м.

4. Определить, что произойдет раньше, занос или опрокидывание автомобиля, который   движется на повороте по горизонтальной дороге. Ширина колеи автомобиля 1,6 м, высота центра тяжести 1,0 м, коэффициент сцепления шин с   дорогой 0,1.. Найти  критическую скорость автомобиля по заносу, если критическая скорость по опрокидывание 18 м/с.

5. Средний радиус поворота автомобиля с эластичными шинами больше его базы в 5 раз, угол увода передних колес больше угла увода задних колес на 10%, средний угол поворота управляемых колес 12º. Найти углы увода передних и задних колес.

ВАРИАНТ № 13.

1. Тягач массой 13 т движется равномерно с двумя прицепами, каждый из которых имеет массу 8 т, по грунтовой   дороге коэффициент сопротивления качению которой 0,04 (fап = 0,04). Определить, какой подъем сможет преодолеть автопоезд, если динамический фактор тягача   0,18.

2. Найти время торможения автомобиля, величину уклона, дороги, если скорость при замедлении 3,5 м/с2   снизилась на 10 м/с. Торможение происходит на гористой дороге, коэффициенты сцеплении и сопротивления качению которой соответственно равны 0,6 и 0,02, коэффициент эксплуатационного состояния тормозов равен 1,2.

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 6,5 т движется равномерно по дороге, коэффициент дорожного сопротивления которой 0,10, скорость движения  15 м/с загруженный в первой случае на 80%, во втором - на 40%. Определить, при какой загрузке работа автомобиля будет экономичней (найдите путевой и рабочий расходы топлива), если известно, что полная масса автомобиля 11000 кг, коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Н·с2 /м4, высота автомобиля 2 м, ширина колеи 1,8 м, удельный эффективный расход топлива при загрузке на 80% - 306 г/кВт·ч на 40% - 340 г/кВт·ч, КПД трансмиссии - 0,85.

4. Автомобиль движется по дороге, радиус которой 30 м, со скоростью 12 м/с. Какую дополнительную боковую силу нужно приложить к автомобилю, чтобы он потерял устойчивость, если масса автомобиля 2,5 т, ширина колеи 1,8 м, высота центра тяжести 1,4 м? Дорога асфальтобетонная, коэффициент сцепления 0,7.

5. Определить средний угол поворота управляемых колес, углы увода переднего и заднего колеса, если средний радиус поворота больше базы в 6 раз, а средний угол поворота управляемых колес больше угла увода передних колес на 8°. Угол увода задних колес на 5% меньше угла увода передних колес.

ВАРИАНТ № 14.

1. Сможет ли автомобиль а задними ведущими колесами двигаться без буксования в дорожных условиях, если коэффициент сопротивления качению 0,03, коэффициент сцепления 0,2, подъем 3,8°, а сопротивление воздуха составляет 20% от силы тяги? Масса автомобиля 14825 кг, длина базы 3,97 м, расстояние от центра тяжести до центра передних колес 2,67м. Движение автомобиля принять равномерным.

2. Грузовой автомобиль движется со скоростью 25 м/с, затем происходит его торможение по сухому асфальтобетонному шоссе  (φ1 = 0,7, f1 = 0,02) на протяжении 20 м. Дальнейшее торможение осуществляется по мокрой гравийной дороге ( φ2 = 0,4, f2 = 0,022) до скорости 30 км/ч. Определить общий тормозной путь автомобиля, если коэффициент     эксплуатационного состояния тормозов 1,4.

3. Автомобиль грузоподъемностью 5 т движется, на 4-й передаче (uк=1). Автопоезд на базе этого автомобиля движется не 3-й передаче (uк=1,69). Определить минимальную грузоподъемность автопоезда, который обеспечивает     при работе большую, чем у автомобиля,  производительность   и меньший рабочий расход топлива в г на 1 т·км совершенной работы, если известно, что угловые скорости вращения колес автомобиля и автопоезда соответственно равны 50 рад/с и 24 рад/с,  радиус качения колеса 0,46 м, передаточное число главной передача 6,45, коэффициент использования грузоподъемности и пробега-0,95 и 1. Эффективная мощность двигателя автомобиля и автопоезда соответственно равны 84 кВт и 82 кВт, удельный эффективный расход топлива автомобиля 300 г/кВт·ч, автопоезда 290 г/кВт·ч.

4. Автомобиль, масса которого 15000 кг, ширина колеи 1,9 м, высота центра тяжести 1,45 м, движется прямолинейно по дороге с поперечным уклоном (φ = 0,5). Возникающая при этом боковая сила равна 75 кН. Определить, сохранит ли автомобиль свою устойчивость.

5. Автомобиль с эластичными шинами делает поворот, средний его радиус больше базы автомобиля в 10 раз. Угол увода передних колес на 15% больше угле увода задних колес, а угол увода задних колес вместе со средним углом  поворота управляемых колес составляет 9,5°. Найти углы увода колес и средний угол поворота.

ВАРИАНТ № 15.

1. Автомобиль массой 8,2 т движется по дороге с разгоном и имеет на ведущих колесах мощность 102 кВт при угловой скорости колес 40 рад/с. Определить величину ускорения автомобиля, если мощность, затрачиваемая на сопротивление дороги, в 2 раза больше мощности, затрачиваемой на сопротивление воздуха, и в 1,5 раза больше мощности, затрачиваемой на сопротивление разгона. Коэффициент вращающихся масс 1,1. Размер шин 8,50 -20.

2. Легковой автомобиль резко тормозит по горизонтально дороге. Определить величины максимальных тормозных сил на передних и задних колесах автомобиля, если его масса 1445 кг, масса, приходящаяся на передние колеса 670 кг, коэффициент сцепления 0,7.

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 5 т движется равномерно по дороге со скоростью 36 км/ч на 4-й передаче с 10% загрузкой. Коэффициент дорожного сопротивления 0,12. После догрузки до 60%,  автомобиль продолжал двигаться с той же скоростью, но на 3-й передаче. Определить расход топлива автомобиля на 100 км пути, расход топлива   в г на I т·км в обоих случаях движения и сделать вывод, при какой загрузке автомобиль обладает лучшей топливной экономичностью. Полная    масса автомобиля 9200 кг; коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Нс2/м4; ширина колеи 1.85 м; высота автомобиля 2,2 м; КПД трансмиссии 0,81; удельный   эффективный расход топлива при движении на 4-й передаче -341 г/кВт·ч, на 3-й-330 г/кВт·ч.

4. Автомобиль, масса которого 10000 кг, ширина колеи 1,5 м. высота центра тяжести 1,4 м, движется прямо по дороге с поперечным уклоном 25°. Определить, какую, дополнительную боковую силу нужно приложить к его центру тяжести, чтобы он потерял   устойчивость (φ  = 0,6).

5. Определить средний угол поворота управляемых колес, если радиус поворота в 11 раз больше базы автомобиля, а угол увода задних колёс больше угла увода передних колес на  0,5º. Изобразить схему поворота автомобиля с эластичными шинами.

ВАРИАНТ № 16.

1. Определить силу тяги на ведущих колесах автомобиля, если известно, что автомобиль движется с разгоном по грунтовой дороге (φ = 0,6; f = 0,03) в гору, крутизной 12%. Сила сопротивления воздуха составляет 15% от силы тяги, а сила сопротивления разгону в 3 раза меньше тяговой силы. Полная масса автомобиля 10 т, грузоподъемность 6 т. Автомобиль имеет 70-процентную загрузку. Сможет ли автомобиль двигаться в заданных дорожных условиях, если 50% массы автомобиля будут приходиться на ведущие колеса?

2. Легковой автомобиль, двигаясь по горизонтальной дороге, резко тормозит. Определить максимальные тормозные силы на передних и  задних  колесах автомобиля, если коэффициент сцепления 0,6,  масса автомобиля   1870 кг, база автомобиля 2,8 м, расстояние от центра тяжести до центра задних колёс 1,3 м.

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 6,5 т движется равномерно по дороге со скоростью 36 км/ч на 4-й передаче с 40% загрузкой. Коэффициент дорожного сопротивления 0,10. После догрузки до 80%,  автомобиль продолжал двигаться с той же скоростью, но на 3-й передаче. Определить расход топлива автомобиля на 100 км пути, расход топлива   в г на I т·км в обоих случаях движения и сделать вывод, при какой загрузке автомобиль обладает лучшей топливной экономичностью. Полная    масса автомобиля 9200 кг; коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Нс2/м4; ширина колеи 1.85 м; высота автомобиля 2,2 м; КПД трансмиссии 0,81; удельный   эффективный расход топлива при движении на 4-й передаче -341 г/кВт·ч, на 3-й-330 г/кВт·ч.

4. Определить величины возникающих боковых сил, перпендикулярных продольной оси автомобиля, движущегося с критической скоростью 20 м/с по опрокидыванию на повороте в сторону уклона, если известно, что угол поперечного  уклона  дороги 14°, радиус поворота 30 м, масса автомобиля 7000 кг, ширина колеи автомобиля 1,6 м, высота центра тяжести 1,25 м. При решении задачи изобразить схему автомобиля на повороте и показать   действующие на него силы и реакции.

5. База автомобиля в 2,1 раза больше ширины колеи, а угол поворота внутреннего управляемого колеса больше угла поворота наружного в 1,04 раза. Передаточное число рулевого механизма 17. Определить угол поворота наружного колеса, внутреннего колеса, угол поворота рулевого колеса.

ВАРИАНТ № 17.

1.Автомобиль с полной загрузкой массой 10 т движется с ускорением 0,2 м/с2   на 4-й передаче (uк=1,5). Определить мощность, теряемую на сопротивление дороги, если на сопротивление воздуха расходуется 9,7 кВт, фактор обтекаемости автомобиля составляет 2,9 Нс2/м4. Динамический фактор автомобиля равен 0,06.

2. Найти тормозной путь автомобиля до полной остановки, а также покрытие дороги, по которой он движется. Известно, что масса автомобиля 15 т, начальная скорость движения 60 км/ч, тормозная сила на колесах автомобиля 88,2 кН. Определить покрытие и состояние дороги, по которой движется автомобиль, если коэффициент эксплуатационного  состояния тормозов 1,4.

3. Грузовой автомобиль грузоподъёмностью 4,8 т движется равномерно со скоростью 15 м/с на 4-й передаче, загруженный в первом случае на 80%, во втором - на 20%. Определить, расход топлива автомобилем на 100 км пробега, расход топлива в г на 1 т·км в обоих случаях движения и сделать вывод, при какой загрузке автомобиль обладает лучшей топливной экономичностью. Полная масса автомобиля 8400 кг, ширина колеи 1,7 м, высота автомобиля 2,15 м, КПД трансмиссии 0,8, коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Нс2/м4, удельный эффективный расход топлива при загрузке на 80% равен 311 г/кВт·ч, на 20% - 356 г/кВт·ч, коэффициент сопротивления дороги 0,08.

4. Автомобиль движется по дороге, радиус которой   30 м, со скоростью 8 м/с.  Какую дополнительную силу нужно приложить к автомобилю, чтобы произошла потеря его устойчивости, если масса автомобиля 2,5 т, ширина колеи 1,8 м, высота центра тяжести 1,4 м (φ=0,3)?

5. Определить угол поворота наружного колеса, рулевого колеса, средний радиус поворота, если угол поворота внутреннего управляемого колеса равен 24°, ширина колеи 1,8 м, передаточное число равно 20, а радиус поворота автомобиля больше базы в 2,4 раза.

ВАРИАНТ № 18.

1. Какова сила сопротивления дороги, тяговая сила, если автомобиль со 100-процентной загрузкой и массой 9,5 т движется на 4-й передаче (uк=1,45) с ускорением 0,3 м/с2? Мощность, теряемая на сопротивление воздуха, равна 10 кВт, фактор обтекаемости автомобиля 3 Нс2/м2, динамический фактор 0,06.

2. Автомобиль затормаживается, при этом его скорость за  2,7 с снижается на 36 км/ч. Определить уклон дороги и его направление по отношению к движущемуся автомобилю, а также его замедление, если коэффициент сцепления 0,6, коэффициент сопротивления качению 0,02, коэффициент технического состояния тормозов 1,3. Каким будет время торможения, если уклон будет направлен в другую сторону по отношению к движущемуся автомобилю?

3. Грузовой автомобиль грузоподъемностью 5 т движется равномерно на 3-й передаче со скоростью 18 км/ч. Определить расход топлива автомобилем на 100 км пути, расход топлива в г на 1 т·км при загрузке автомобиля на 90% и 60% и сделать вывод, в каком случае автомобиль обладает лучшей топливной экономичностью. Полная масса автомобиля 9,8 т, коэффициент сопротивления воздуха 0,7 Н·с2/м4, ширина колеи 1,75 м, высота автомобиля 2,2 м. Удельный эффективный расход топлива в обоих случаях равен 320 г/кВт·ч).   КПД трансмиссии 0,84, коэффициент сопротивления дороги равен 0,13.

4. Сможет ли сохранить устойчивость по заносу автомобиль, у которого вес в два раза больше боковой силы? Автомобиль движется прямо по мокрой  цементно-бетонной дороге (φ=0,5) с поперечным уклоном.

5. Рассчитать, как нужно распределить массу автомобиля, равную 1820 кг, между передним и задним мостом, чтобы поворачиваемость автомобиля была недостаточной, а угол увода шин передних колес был бы на 15% больше угла увода шин задних колес, если коэффициенты  сопротивления боковому уводу шин передних и задних колес соответственно равны 16 кН /рад и 20 кН/рад.

ВАРИАНТ № 19.

1. У автомобиля движущегося с разгоном, вес больше силы дорожного сопротивления в 12,5 раза, а силы, затрачиваемой на сопротивление разгону, в 50 раз. Определить динамический фактор автомобиля и преодолеваемый подъем, если дорога, по которой происходит движение, характеризуется коэффициентом сопротивления качению 0,03.

2. Найти начальную скорость автомобиля перед торможением, а также величину замедления. Конечная скорость автомобиля – З6 км/ч, длина тормозного пути 12 м. Дорога характеризуется подъемом 8%. Коэффициента сцепления, сопротивления качению, эксплуатационного состояния тормозов соответственно равны 0,7, 0,02, 1,5.

3. Автомобиль грузоподъемностью 4 т движется на прямой передаче (ик1= 1), мощность на ведущих колесах 61 кВт. Автопоезд на базе этого автомобиля движется на 3-й передача (uк2 = 1,69), мощность на ведущих колесах 52 кВт. Определить минимальную грузоподъемность автопоезда, который обеспечивает при работе большую, чем у автомобиля, производительность и меньший рабочий расход топлива в г на 1 т·км, если известно, что коэффициенты использования грузодъёмности и пробега равны 1, радиус качения колеса 0,46 м, передаточное число главной передачи 6,83, КПД трансмиссии 0,83,частота вращения коленвала  автомобиля и автопоезда соответственно равна 1200 об/мин и 900 об/мин, удельный эффективный расход топлива в обоих случаях 300 г/кВт·ч.

4.  Найти максимальный угол поперечного уклона дороги, по которой автомобиль сможет двигаться прямо без заноса и опрокидывания. Определить значение минимальной боковой силы, способной вызвать опрокидывание автомобиля, силу сцепления, если масса автомобиля 1345 кг, ширина колеи 1,34 м, высота центра тяжести 0,8 м, коэффициент сцепления дороги 0,3.

5. Определить углы поворота управляемых колес автомобиля, угол поворота рулевого колеса, если известно, что радиус поворота заднего наружного колеса в 1,5 раза больше   базы автомобиля, расстояние между центрами шкворней 1,6 м, передаточное число рулевого механизма 20.

ВАРИАНТ № 20.

1. Определить скорость движения автомобиля массой  10 т, если динамический фактор равен 0.06, фактор обтекаемость 2,3 Н·с2/м2, размер шин 260-20. Двигатель развивает крутящий момент 300 Н·м. Передаточные числа коробки передач, главной передачи соответственно равны 2,1 и 6,45. Коэффициент полезного действия трансмиссии 0,84.

2. Определить величину уклона дороги, по которой происходит торможение автомобиля, а также рассчитать, на спуск или подъем идет автомобиль. Тормозной путь равен 40 м, скорость уменьшилась на 8 м/с, сумма начальной и конечной скоростей равна 32 м/с. Коэффициент эксплуатационного состояния тормозов, сцепления с дорогой, сопротивления качению соответственно равны 1,4; 0,6; 0,015.

3. Автомобиль грузоподъемностью 6 т движется на 5-й передаче (uк = 0,79), частота вращения коленчатого вала двигателя равна 241 рад/с, а удельный эффективный расход топлива составляет 233 г/кВт·ч. Автопоезд на базе этого автомобиля, грузоподъемность которого 13 т, движется   на прямой передаче (uк  = 1), частота вращения коленчатого вала двигателя равна 157 рад/с, а удельный эффективный расход топлива равен 228 г/кВт·ч. Определить производительность, рабочий расход топлива транспортных единиц   и  сделать вывод относительно экономической целесообразности использования автопоезда, если известно, что передаточное число главной передачи 8,2, КПД трансмиссии 0,8, радиус качения колеса 0,53 м, коэффициенты использования грузоподъемности и пробега равны 0,9 и 1, тяговая сила на колесах автомобиля равна 4 кН, автопоезда 6 кН.

4.Автомобиль, масса которого 12500 кг, ширина колеи 1,6 м, высота центра тяжести 1,45 м, выезжает на прямую дорогу, которая характеризуется коэффициентом сцепления 0,45 и поперечный уклоном. Сможет ли автомобиль сохранить устойчивость, если боковая составляющая силы тяжести будет в два раза меньше её вертикальное составляющей? Определить значения опрокидывающего к восстанавливающего моментов, силы сцепления и на основании этого сделать необходимый вывод.

5. Определить углы поворота управляемых колес автомобиля, угол поворота рулевого колеса, если известно, что средний угол поворота управляемых колес равен 26°, передаточное число рулевого механизма 17, база автомобиля 2,4 м, расстояние между центрами шкворней 1,2 м.

ВАРИАНТ № 21.

1. Какой подъем сможет преодолеть автомобиль, загруженный на 100%, если передаточное число коробки передач 1,47, коэффициент сопротивления качению 0,02, тяговая сила на ведущих колесах 10 кН, фактор обтекаемости 2,8 Н·с2/м2,полная масса 10 т. Автомобиль при разгоне увеличивает свою скорость с 10 до 12 м/с за 5 секунд. Cos α принять равным 1.

2. Определить конечную скорость и замедление автомобиля при торможении под уклон 12%, если начальная скорость была 50 км/ч, тормозной путь составил 18 м. Коэффициенты эксплуатационного состояния тормозов, сцепления с дорогой, сопротивления качению соответственно равны 1,4; 0,8; 0,02.

3. Автомобиль грузоподъемностью 7 т движется на 5-й передаче (uк = 0,79), Автопоезд на база этого автомобиля движется на 4-й передаче (uк=1). Определить минимальную грузоподъемность автопоезда, который обеспечивает      при работе большую, чем у автомобиля, производительность я меньший расход топлива в г на 1 т·км совершенной работы, если известно, что частота вращения коленчатых валов двигателей автомобиля и автопоезда соответственно равна 199 рад/с и 147 рад/с, радиус качения колеса 0,53 м, передаточное число главной передачи 7,73, коэффициенты     использования грузоподъемности и пробега-0,8 и 0,9, эффективная мощность двигателя автомобиля и автопоезда соответственно равна 77 кВт и 69 кВт.

4. Найти максимальный угол поперечного уклона дороги, по которой автомобиль сможет двигаться прямо без заноса и опрокидывания . Определить при этом значение минимальной боковой силы, способной вызвать потери устойчивости автомобиля, а также силу сцепления. Масса автомобиля 8000 кг, ширина колеи 1,7 м, высота центра тяжести 1,21 м, коэффициент сцепления грунтовой дороги 0,6.

5. Угол поворота наружного управляемого колеса 16°, база автомобиля 2,8 м, передаточное число рулевого механизма 20, а средний радиус поворота в 9 раз больше ширины колеи автомобиля. Определить угол поворота рулевого колеса.

ВАРИАНТ № 22.

1. Найти массу автомобиля, если известно, что динамический фактор автомобиля равен 0,05, КПД трансмиссии 0,86, мощность, теряемая на сопротивление воздуха, 10 кВт. Фактор обтекаемости автомобиля 2.8 Н·с2/м2. Мощность двигателя 70 кВт.

2. При торможении автомобиля скорость уменьшилась на 6 м/с. Дорога характеризуется подъёмом 10%, коэффициент сцепления 0,6, коэффициент сопротивления качению 0,02. Найти тормозной путь, замедление, скорости автомобиля, если известно, что сумма начальной и конечной скоростей автомобиля больше их разности на 20 м/с. Коэффициент эксплуатационного состояния тормозов 1,4.

3. Автомобиль грузоподъемностью 7 т движется на 5-й передаче с угловой скоростью колес 50 рад/с и тяговой силой на колесах 3 кН. Автопоезд на базе этого автомобиля грузоподъемность 12 т движется на 4-й передаче с крутящим моментом на ведущих колесах 3000 Нм и со скорость 10 м/с. Определить производительность, путевые и рабочие расходы топлива транспортных единиц, если известно, что удельные эффективные расходы топлива автомобиля и автопоезда соответственно равны 223 в 214 г/кВт·ч, КПД трансмиссии , 0,85, коэффициент использования грузоподъемности и пробега равны 0,9 и 0,92, радиус качения колес 0,5 м.

4. Автомобиль, масса которого 7,5 т, движется по горизонтальному шоссе на повороте радиусом 28 м, коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8. Определить скорость движения автомобиля, если дополнительная боковая сила больше 54 кН вызовет занос автомобиля.

5. Автомобиль, у которого отношение ширины колеи к удвоенной высоте его центра тяжести равно 0,9, движется на повороте со скоростью 20 м/с по дороге с коэффициентом сцепления 0,45. Найти минимальный радиус поворота дороги, при котором автомобиль сохранит устойчивость.

ВАРИАНТ № 23.

1. Автомобиль с загрузкой 60% после разгона движется на    4-й передаче (uк=1,47) со, скоростью 36 км/ч по цементно-бетонной дороге   (f=0,02) на подъем   3%. Определить величину ускорения автомобиля, если полная масса автомобиля 10 т, грузоподъемность 5 т, фактор обтекаемости   3 Нс2/м2, а мощность на ведущих колёсах составляет 58 кВт.

2. Определить, на сколько снизится скорость автомобиля при его торможении с замедлением 4,6 м/с2, а также величину уклона дороги, если торможение происходит в течение 2 секунд по гористой дороге, коэффициент сцепления и сопротивления качению которой соответственно равен   0,6, 0,03. Коэффициент  эксплуатационного состояния тормозов  равен 1,2.

3. Автомобиль грузоподъёмностью 4 т движется на прямой передаче и имеет мощность на ведущих колёсах 67 кВт с частотой вращения коленчатого вала 2400 об/мин. Автопоезд на базе этого автомобиля имеет грузоподъемность 10 т, но движется на 3-й передаче (uк=1,69) с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, крутящий момент на коленчатом вале 330 Нм. Определить рабочие расходы топлива в г на 1 т·км совершенной работы, производительность транспортных единиц, если известно, что коэффициент использования грузоподъемности равен 0,8, коэффициент использования пробега 1, радиус качения колеса 0,458 м, передаточное число главной передачи 8,83, КПД трансмиссии 0,84.

4. Автомобиль, масса которого 8225 кг, движется по горизонтальному шоссе на повороте радиусом 50 м. Определить скорость его движения, если известно, что дополнительная боковая сила больше, чем 16195 Н, вызовет его опрокидывание. Ширина колеи автомобиля 1,7 м, высота центра тяжести 1,2 м.

5. Определить боковые силы, действующие на передние и задние колеса автомобиля при повороте, а также углы бокового увода, если скорость автомобиля 36 км/ч, масса автомобиля 840 кг, средний радиус поворота 18 м, коэффициент сопротивления боковому уводу для передних колес 400 Н/град, для задних - 486 Н/град. Расстояние от центра тяжести до центра передних колес в 1,5 раза больше расстояния от центра тяжести до центра задних колес.

ВАРИАНТ № 24.

1. Определить динамический фактор, тяговую силу и силу дорожного сопротивления автомобиля, движущегося равномерно, если сила сопротивления воздуха равна 300 Н, а   вес автомобиля больше силы тяги в 4,88 раза и в 5 раз больше силы дорожного сопротивления.

2. Определить начальную в конечную скорости автомобиля при его торможении, если тормозной путь составил 25 м при постоянном замедлении 6 м/с2. Время торможения 1,5 с.

3. Автомобиль   грузоподъёмностью 6,5 т движется на 5-й передаче, угловая скорость колес 39,6 рад/с, с силой тяги 4 кН, удельный эффективный расход топлива при этом 231 г/кВт·ч. Автопоезд на базе автомобиля движется на 4-й передаче со скоростью 12 м/с, соответствующей силе тяги 6 кН, удельный эффективный расход топлива равен 210 г/кВт·ч.  Определить минимальную  при грузоподъёмность автопоезда, при использовании которого получается большая, чем у автомобиля, производительность и меньший рабочий расход топлива в     г на 1 т·км совершенной работы, если известно, что КПД трансмиссии 0,89, коэффициенты использования грузоподъёмности и пробега равны 0,9 и 0,8, радиус качения 0,48 м.

4. Отношение ширины колеи к удвоенной высоте центра тяжести автомобиля равно 0.6. Автомобиль движется по горизонтальной дороге с поворотом, коэффициент сцепления дороги  изменяется в пределах от 0,1 до 0,8. Определить, на каких дорогах автомобиль сначала занесет, о потом опрокинет, а на каких наоборот. На каких дорогах автомобиль одновременно занесёт и опрокинет?

5. Отношение среднего радиуса поворота к ширине колеи автомобиля равно 10 , а база автомобиля на 1,3 м больше ширины колеи. Найти углы поворота управляемых колес, угол поворота рулевого колоса, если передаточное число рулевого механизма 18, а средний угол поворота управляемых колёс равен 12°.

ВАРИАНТ № 25.

1. Определить мощность, теряемую, на разгон, если автомобиль массой 10 т движется со скоростью 50 км/ч. На сопротивление дороги автомобиль затрачивает 45 кВт   мощности, динамический фактор 0,05.

2. Автомобиль массой 2,5 т тормозится на горизонтальной дороге так, что тормозной путь составил 20 м. Определить конечную скорость автомобиля, если начальная скорость равнялась 90 км/ч, а тормозная сила на колесах составила 12,25 кН. Найти покрытие и состояние дорожного полотна. Коэффициент эксплуатационного состояния тормозов   принять равным 1,4. Величиной коэффициента сопротивления качению пренебречь.

3. Автомобиль грузоподъемностью 6 т движется на прямой передаче ( uк = 1) с тяговой силой на колесах 2910 Н, с частотой вращения коленчатого вала 3000 об/мин. Автопоезд на вазе этого автомобиля грузоподъёмностью 15 т движется на 4-й передаче (uк =1,5) со скоростью 50 км/ч, мощность на коленчатом валу 82 кВт. Определить рабочие расходы топлива в г на 1 т·км совершенной работы, производительность транспортных единиц, если известно, что коэффициенты использования грузоподъёмности и пробега равны 0,9, КПД трансмиссии 0,85. радиус качения колес 0,48 м, передаточное число главной передачи 6,45.

4. Отношение половины ширины колеи автомобиля к высоте центра тяжести равно 0,5. Автомобиль движется прямо по дороге с поперечным уклоном. Коэффициент сцепления дороги меняется в пределах от 0,4 до 0,8. Определить, на каких дорогах сначала   наступит занос автомобиля, а потом опрокидывание, а на каких  наоборот. На каких дорогах автомобиль одновременно занесет и наступит опрокидывание?

5. Определить углы поворота управляемых колес, угол поворота рулевого колеса, если известно, что переднее наружное колесо катится по дуге радиусом   8 м, расстояние между центрами шкворней 1,4 м, база автомобиля 2,8 м, передаточное число рулевого механизма 18.

ВАРИАНТ № 26.

1. Определить, какое количество груза перевозит автомобиль, полная масса которого 15 т, грузоподъемность 8 т. Сила дорожного сопротивления 12174 Н, сила сопротивления разгону 1826 Н, а динамический фактор равен 0,1.

2. Определить замедление автомобиля, коэффициент сцепления дороги, если скорость его при торможении на пути 14 м снизилась с 50 км/ч до 25 км/ч. Коэффициент эксплуатационного состояния тормозов  равен 1,3. Коэффициент дорожного сопротивления принять равным нулю.

3. Автомобиль грузоподъемностью 7,5 т движется на 5-Й передаче, крутящий момент на колесах 2375 Нм, со скоростью 15 м/с. Автопоезд на базе этого автомобиля движется на 3-й передаче   с частотой вращения колеса 17,1 об/мин с тяговой силой на колёсах 11кН. Определить минимальную грузоподъёмность    автопоезда, который. обеспечивает при работа большую, чем у автомобиля, производительность и меньший рабочий расход топлива в г на 1 т·км, если известно, что удельный аффективный расход топлива для автомобиля и автопоезда   соответственно равен 220 г/кВт·ч и 214 г/кВт·ч, КПД трансмиссии 0,85, коэффициенты использования   грузоподъемности и пробега равны 0,8   и 1, радиус качения колеса 0,475 м.

4. Сохранит ли автомобиль свою устойчивость, если он будет двигаться на повороте в сторону, уклона дороги, равного 14°, со скоростью 16 м/с? Известно, что радиус поворота 30 м, масса автомобиля 7000 кг, ширина колеи 1,6 м, высота центра тяжести 1,25 м, коэффициент сцеплении дороги 0,6. Рассчитать значения боковых сил и силы сцепления.

5. Определить углы поворота управляемых колес автомобиля, угол поворота рулевого колеса, если известно, что средний радиус поворота 6,7 м, передаточное число рулевого механизма 20,5, база автомобиля 3,3 м, расстояние между центрами шкворней 1,8 м.

ВАРИАНТ № 27.

1. Найти ускорение автомобиля, движущегося с загрузкой 80% на 4-й передаче (uк = 1,47) со скоростью 15 м/с по дороге, покрытой снегом ( f =0,03), на подъем 2%, Известно, что полная масса автомобили 10 т, грузоподъемность 5,5 т, фактор обтекаемости 2,9 Н·с2/м2 , тяговая сила на колесах 6000 Н.

2.   Определить время торможения и конечную скорость автомобиля, при торможении, если начальная скорость была 90 км/ч, а величина тормозного пути при замедлении 4,1 м/с2   составила 20 метров.

3. Определить, как изменится производительность автомобиль грузоподъёмностью 10 т, его путевой и рабочий расходы топлива, если он движется на 4-й передаче ( ик = 1,00), а частота вращения коленвала двигателя снизилась с 230 рад/с до 178 рад/с, тяговая сила на колесах увеличилась с 6 кН до 9 кН, удельный эффективный расход топлива снизился с 245 г/кВт·ч до 238 г/кВт·ч. Коэффициенты использования грузоподъемности и пробега равны 0,9 и 0,95, КПД трансмиссии 0,85, передаточное число главной передачи 7,73, радиус качения колеса 0,53 м.

4. Сохранит ли автомобиль свою устойчивость по опрокидыванию, если он будет двигаться на повороте со скоростью 15 м/с в сторону уклона дороги, равного 8°? Технические данные автомобиля: масса 8500 кг, ширина колеи 2 м, высота центра тяжести 1,4 м. Радиус поворота - 40 м. Вывод сделать на основании сопоставления рассчитанных опрокидывающих и восстанавливающих моментов, действующих на автомобиль.

5. На сколько градусов повернутся управляемые колеса автомобиля, если водитель повернул рулевое колесо на 420°? База автомобиля 3,8 м. ширина колеи 1,8 м, передаточное число рулевого механизма 20.

ВАРИАНТ № 28.

1. Автомобиль, загруженный на 100%, имеет полную массу 10 т, разгоняется от 3 м/с до 6 м/с за 9 секунд по грунтовой дорога (f = 0,03). Определить величину подъема, который сможет преодолеть автомобиль, если мощность двигателя 106 кВт, коэффициент полезного действия трансмиссии 0,85, фактор обтекаемости 2,8 Н·с2/м2 , передаточное число коробки передач 4. При расчетах Сos α  принять равным 1.

2. Найти начальную и конечную скорости при торможении автомобиля, если за 4 секунды скорость автомобиля уменьшилась на 10 м/с, а тормозной путь составил 30 м.

3. Автомобиль грузоподъемностью 7,8 т движется на 5-й передаче с угловой скоростью коленчатого вала 162 рад/с и тяговой силой на колёсах 5 кН. Автопоезд на базе этого автомобиля движется на 4-й передаче с частотой вращения коленчатого вала 1911 об/мин и тяговой силой на колёсах 6 кН. Определить минимальную грузоподъемность  автопоезда, который   обеспечивает при работе большую,    чем у автомобиля, производительность и меньший рабочий расход топлива в г на 1 т·км. Удельный эффективный расход топлива для автопоезда равен 230 г/кВт·ч, для   автомобиля - 218 г/кВт·ч, КПД трансмиссии 0,82, передаточное число трансмиссии у автомобиля 5, у автопоезда-7,5, радиус качения колес 0,5 м, коэффициенты использования грузоподъёмности и пробега равны 1.

4. Рассчитать опрокидывающий и восстанавливающий моменты, действующие на автомобиль, движущийся на повороте в сторону, противоположную уклону, со скоростью 12 м/с, если известно, что угол поперечного уклона 18°, радиус поворота 50 м, масса автомобиля 7 т, высота центра тяжести 1,4 м, ширина колеи 2 м. На основании сопоставления моментов   сделать вывод относительно устойчивости автомобиля.

5. Определить углы поворота управляемых колес автомобиля, угол поворота рулевого колоса, если известно, что переднее наружное колесо катится по дуге с радиусом 12,7 м, расстояние между центрами шкворней 1,8 м, база автомобиля 3,8 м, передаточное число рулевого механизма 18.

ВАРИАНТ № 29.

1. Автомобиль массой 10,5 т движется по горизонтальной дороге с разгоном 0,25 м/с2 на 4-й передаче  (uк = 1,4). Определить мощность, теряемую на сопротивление качению, если потери на сопротивление воздуха составляют 8,5 кВт, фактор обтекаемости автомобиля 2,8 Н·с2/м2 , динамический фактор 0,04.

2. Автомобиль затормаживается, причем его скорость на участке пути в 30 м снижается на 8 м/с. Определить величины начальной и конечной скорости перед и после торможения, если коэффициенты сцепления, сопротивления качению и технического состояния тормозов соответственно равны 0,8; 0,02 и 1,5.

3. Автомобиль грузоподъемностью 5 т движется на 4-й передаче (ик=1). Автопоезд на базе этого автомобиля движется на 3-й передаче ( ик = 1,69). Найти такую грузоподъёмность автопоезда, которая обеспечила бы на 60% большую часовую производительность, чем у автомобиля. Рассчитать при этом путевой и рабочий расходы топлива у обеих транспортных единиц и сделать вывод относительно целесообразности использования рассчитанного автопоезда, если угловая скорость колёс автомобиля и автопоезда 50 и 25 рад/с, эффективная мощность двигателя автомобиля и автопоезда 84 и 59 кВт,  радиус качения колеса 0,45 м; передаточное число главной передачи 6,45. Коэффициенты   использования пробега и грузоподъемности равны 1.

4. Сохранит ли автомобиль свою устойчивость, если он будет двигаться на повороте в сторону, противоположную уклону, со скоростью 10 м/с? Известно, что крутизна уклона 10°, радиус поворота 45м, коэффициент сцепления дороги 0,7, ширина колеи автомобиля 2,1 м, высота центра тяжести 1,1 м. Описать влияние конструкции автомобиля на его устойчивость.

5. Определить боковые силы, действующие на передние и задние колеса автомобиля при повороте, а также углы бокового увода, если скорость автомобиля 39,6 км/ч, масса распределена: на передние колеса - 340 кг, на задние колеса - 500 кг. Средний радиус поворота 18 м, коэффициент сопротивления боковому уводу для передних колес 400 Н/град, для   задних   -436 Н/град.

ВАРИАНТ № 30.

1. Определить динамический фактор автомобиля массой 10 т, движущегося со скоростью 34 км/ч, если на сопротивление дороги было затрачено 65 кВт, на разгон-20 кВт мощности.

2. Автомобиль затормаживается, при этом его скорость       на пути 38,7 м снижается с 72 до 28,8 км/ч. Определить уклон дороги, а также сделать вывод, как направлен     этот уклон по отношение движения автомобиля, если коэффициенты сцепления, сопротивления качанию и учета технического состояния тормозов соответственно равны 0,7, 0,02 и 1,4 .

3. Автомобиль грузоподъемностью 6 т движется на 5-й передача (uк=1). Автопоезд на базе этого автомобиля, движется на 4-й передаче  (uк = 1,53). Какой должна быть грузоподъемность автопоезда, чтобы при его движении обеспечивался бы на 45% меньший, чем у одиночного автомобиля, расход топлива в г на 1 т·км работы? Какая при этом будет часовая производительность автопоезда по сравнению с одиночным автомобилем? Угловая скорость колес у автомобиля и автопоезда 48 и 25 рад/с, эффективная мощность двигателя 82 и 59 кВт, радиус качения 0,48 м; передаточное число главной передачи 6,0. Коэффициенты использования пробега и грузоподъемности равны 1.

4. Определить максимальный угол подъема, который автомобиль может   преодолеть, двигаясь прямо без потери устойчивости. Найти минимальную продольную силу, которая может вызвать буксование ведущих колес, если масса автомобиля 1300 кг, его база 2,5 м, расстояние от центра тяжести до центра передних колес 1,2 м, высота центра тяжести 0,7 м, коэффициент сцепления дороги 0,7.

5. Определить углы поворота рулевого колеса, наружного управляемого колеса автомобиля, если его внутреннее колесо повернуто на 32°, передаточное число рулевого механизма 20, база автомобиля 3,8 м, а средний радиус поворота больше ширины колеи автомобиля в 2,4 раза.

Экзаменационные вопросы по предмету «Теория автомобиля».

1. Теория автомобиля. Что это за наука и для чего она необходима?

2. Перспективы развития автомобильной промышленности.

3. Эксплуатационные свойства автомобиля.

4. Динамичность автомобиля. Критерии оценки динамичности.

5. Внешняя скоростная характеристика двигателя.

6. Радиусы автомобильного колеса.

7. КПД трансмиссии.

8. Внешние силы сопротивления движению автомобиля.

9. Сила сопротивления качению колес.

10. Сила сопротивления подъёма.

11. Сила сопротивления дороги.

12. Сила сопротивления воздуха.

13. Сила сопротивления разгону.

14. Мощность затрачиваемая на сопротивление качению колес.

15. Мощность затрачиваемая на сопротивление подъёма.

16. Мощность затрачиваемая на сопротивление дороги.

17. Мощность затрачиваемая на сопротивление воздуха.

18. Мощность затрачиваемая на сопротивление разгону.

19. Сила сцепления колес с дорогой.

20. Уравнение тягового (силового) баланса.

21. График тягового (силового) баланса.

22. Уравнение мощностного  баланса.

23. График мощностного баланса.

24. Динамический фактор автомобиля.

25. Динамическая характеристика автомобиля.

26. Динамическое перераспределение нагрузки.

27. Динамический паспорт автомобиля.

28.Тяговые испытания автомобиля.

29. Ускорение автомобиля.

30. График ускорения автомобиля.

31. Время разгона.

32. Путь разгона.

33. Торможение автомобиля.

34. Уравнение сил при торможении.

35. График торможения.

36. Время торможения.

37. Путь торможения.

38. Топливная экономичность автомобиля. Критерии оценки топливной экономичности.

39. Удельный эффективный расход топлива.

40. Путевой расход топлива.

41. Рабочий (транспортный) расход топлива.

42. Производительность автомобиля.

43. Экономическая характеристика автомобиля.

44. Устойчивость автомобиля. Критерии оценки устойчивости. Виды устойчивости.

45. Продольная устойчивость автомобиля.

46. Продольная устойчивость автопоезда.

47. Поперечная устойчивость автомобиля при прямолинейном движении по дороге с поперечным уклоном.

48. Поперечная устойчивость автомобиля при движении автомобиля на повороте по горизонтальной дороге.

49. Устойчивость автомобиля при движении автомобиля на повороте по дороге с поперечным уклоном. Уклон в сторону поворота.

50. Устойчивость автомобиля при движении автомобиля на повороте по дороге с поперечным уклоном. Уклон в сторону  противоположную повороту.

51. Возникновение и гашение бокового заноса автомобиля (задняя ведущая ось).

52. Возникновение и гашение бокового заноса автомобиля (передняя ведущая ось).

53. Занос при разном действии тяговых или тормозных сил.

54. Управляемость автомобиля. Критерии оценки управляемости.

55. Кинематика поворота автомобиля.

56. Боковой увод шин.

57. Кинематика поворота с учетом бокового учета шин. Недостаточная поворачиваемость автомобиля.

58. Кинематика поворота с учетом бокового учета шин. Излишняя поворачиваемость автомобиля.

59. Кинематика поворота с учетом бокового учета шин. Неизменная поворачиваемость автомобиля.

60. Колебания управляемых колес.

61. Стабилизация управляемых колес.

62. Проходимость автомобиля. Критерии оценки проходимости.

63. Плавность хода. Критерии оценки плавности хода.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя. М., Издательский центр «Академия», 2003.

2.  Иларионов  В.А., Морин М.М., Сергеев Н.М., Фаробин Я.Е., Шупляков В.С.,  Юрчевский А. А.  Теория и конструкции автомобиля. М.,  "Машиностроение",1979.

3. Тур Е.Я., Серебряков К.Б., Жолобов Л.А. Устройство автомобиля. М., «Машиностроение»,  1990.

4.  Вишняков Н.Н., Вахламов В.К., Нарбут А.Н., Островцев А.Н., Шлиппе И.С. Автомобиль: Основы конструкции. М., «Машиностроение», 1986.

5. Вопилов Л.П. Теория и конструкция автомобилей. Методические указания к решению задач. Горький, ГЗАТТ. 1980.

6. Левченко Г.П. Методические указания по решению задач теории и конструкции автомобиля (задачи). Горький, ГЗАТТ, 1980.

Дополнительная

7. Бухарин Н.А., Прозоров В.С., Щукин Н.Н. Автомобили. М.,"Машиностроение", 1973.

8. Унгер Э.В., Левин В.И., Этманов С.Я., Машатин И.М. Устройство и техническое обслуживание автомобилей КамАЗ. М., "Транспорт", 1976.

9. Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта. М.,  "Транспорт", 1987.

10. Краткий автомобильный справочник. НИИАТ. М., "Транспорт", 1984.

11. Журналы: "Автомобильный транспорт", "Автомобильная промышленность", "За рулем".

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

96