Геодезические работы при перенесении проектов зданий и сооружений на местность

Геодезические разбивочные работы или перенесение проекта в натуру выполняют для того чтобы:

А) определить положение точки по двум углам  и построить здание и сооружение;

В) создать цифровые модели местности и  построить здание и сооружение в соответствии с его местоположением;

С) находить и закрепить на местности точек и линий, определяющих плановое положение зданий и сооружений;

D) получить крупномасштабные топографические планы и построить здание и сооружение в соответствии с его местоположением, формами и размерами;

Е) определить положение точки способом перпендикуляров в соответствии с его местоположением, формами и размерами.

Геодезическая разбивочная основа для строительства создается в виде:

А) развитой сети закрепленных знаками пунктов, привязанных к пунктам Государственной геодезической сети;

В) исходными данными все последующей геодезической работы, выполняемые при производстве строительных работ;

С) карт и планов для решения геодезических нерешенных вопросов;

D) местоположения ранее уложенных подземных коммуникаций;

Е) фиксации ось трубы, кабеля, центров колодцев, край коллектора.

Геодезическая разбивочная основа обеспечивает:

А) развитой сети закрепленных знаками пунктов, привязанных к пунктам Государственной геодезической сети;

В) исходными данными все последующей геодезической работы, выполняемые при производстве строительных работ;

С) карт и планов для решения геодезических нерешенных вопросов;

D) местоположения ранее уложенных подземных коммуникаций;

Е) фиксации ось трубы, кабеля, центров колодцев, край коллектора.

Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства начинают с изучения:

А) генерального плана, стройгенплана, и разбивочного чертежа;

В) принципа работы и устройства теодолита;

С) условных знаков топографической карты;

D) геологических, температурных, динамических процессов в районе строительства;

Е) обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной основы.

Плановая разбивочная сеть для строительства создается в виде:

А) точек строительной сетки, красных линий, других линий регулирования застройки;

В) нивелирных ходов, которые прокладывают между двумя и более точками ранее  проложенных нивелирных ходов более высокого классов;

С) линейных отрезков заданной проектом ширины;

D) горизонтальных углов заданной проектом величины;

Е) построения на местности осевых точек сооружений.

Строительная сетка представляет собой:

А) систему пунктов, расположенных в вершинах прямоугольников:

В) границы между улицами и домами внутри квартала, жилыми и промышленными зонами или зонами  зеленных массивов;

С) линейных отрезков заданной проектом ширины;

D) горизонтальных углов заданной проектом величины;

Е) построения на местности осевых точек сооружений.

Высотная разбивочная основа для строительства создается в виде:

А) точек строительной сетки, красных линий, других линий регулирования застройки;

В) нивелирных ходов, которые прокладывают между двумя и более точками ранее  проложенных нивелирных ходов более высокого классов;

С) линейных отрезков заданной проектом ширины;

D) горизонтальных углов заданной проектом величины;

Е) построения на местности осевых точек сооружений.

Основными способами разбивки сооружений являются способы:

А) полярных координат, прямой угловой засечки, прямоугольных координат, линейной створной засечки:

В) исходные  данные  последующей геодезической работы, выполняемые при производстве строительных работ;

С) карт и планов для решения геодезических нерешенных вопросов;

D) местоположения ранее уложенных подземных коммуникаций;

Е) фиксации ось трубы, кабеля, центров колодцев, край коллектора.

Для получения профиля сооружений линейного типа сначала на местности  по оси трассы разбивают:

А) Расстояния;

В) Углы;

С) Пикеты;

D) Колышки;

Е) Площадку.

Требования предъявляемые при выборе положения трассы проектируемой дороги на продольном профиле:

А) Правильный выбор измерительных инструментов и их исправность;

В) Соблюдение предельных уклонов, обеспечение минимального объема земляных работ;

С) Соблюдение вертикальных углов, обеспечение примерного баланса объема земляных работ;

D) Разбивка земляных сооружений по пикетам и определение объема земляных работ;

Е) Устройства выемок и насыпей вдоль трассы.

Отметки точек поверхности земли при планировке называют:

А) Фактическими;

В) Высотными;

С) Промежуточными;

D) Реперными;

Е) Условными.

Геодезическая разбивочная основа в районах строительства создается в виде:

А) съемок ранее построенных и проложенных коммуникации;

В) развитием сети закрепленных знаками пунктов, привязанных к пунктам государственной геодезической сети;

С) развитием сети триангуляции привязанных к зданию и сооружению ;

D) развитием сети трилатерации,  привязанных к колодцам ;

Е) развитием сети полигонометрии, привязанных к местности

Разбивочная сеть строительной площадки создается:

А) Для выноса в натуру основных или главных разбивочных осей здания;

В) Для строительства зданий и сооружений на понравившимися месте;

С) При необходимости построения внешней разбивочной сети, производства исполнительных съемок;

D) ответ А и В;

Е) ответ А и С.

В ходе изысканий для линейных  сооружений в первую очередь решают вопросы:

### о направлении трассы;

о планово высотном положении трассы;

о допустимом уклоне трассы;

о возможности прямолинейности трассы;

об обходе препятствий трассы;

Трассой дороги называют линию:

определяющую в пространстве положение продольной оси дороги на уровне бровки земляного полотна дороги;

определяющую положения плановой высоты;

определяющую рельеф земной поверхности;

определяющую плановую изыскательскую работу;

определяющую ширину дороги;

Если трассу определяют по топографическим планам или аэрофотоматериалам, то трассирование называют:

полевым;

профильным;

плановым;

камеральным;

продольным;

Камеральное трассирование дороги выполняют способом:

профильного трассирования;

попыток, построением линии допустимого уклона;

рабочего проектирования;

круговой кривой;

углов поворота;

Основные элементы круговой кривой трассы:

угол поворота, радиус кривой, длина кривой;

тангенс, длина кривой, длина сторон;

длина биссектрисы, домер, тангенс;

правильный ответ А и С;

правильный ответ В и С;

Нивелирование по оси трассы проводится для получения:

поперечного профиля;

продольного профиля;

топографической карты;

топографического плана;

высоты точек;

Нивелирование перпендикулярное к оси трассы проводится для получения:

А) поперечного профиля;

В) продольного профиля;

С) топографической карты;

D) топографического плана;

Е) высоты точек;

Пикет- это:

точка от начала до конца кривой поворота;

длина от точки угла поворота до начала кривой;

точка оси трассы предназначенная для закрепления заданного интервала;

материалы камерального трассирования;

высота точки на местности;

Проектирование (красные) отметки участка дороги определяют по формуле:

А) ai=Нпр-Нф;

В) ;

С) ;

D) Нi=Hi-1±id;

Е) Hi= Hi-1*id;

Рабочие отметки для пикетов и плюсовой точки определяют по формуле:

ai=Нпр-Нф;

;

;

Нi=Hi-1±id;

Hi= Hi-1*id;

Места пересечения проектной линий с черной линией профиля определяют по формуле:

А) ai=Нпр-Нф;

В) ;

С) ;

D) Нi=Hi-1±id;

Е) Hi= Hi-1*id;