Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для

специальности  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Екатеринбург

2014

Задания для практических работ разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», базовой подготовки, программы учебной дисциплины «Инженерная графика»

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией автомобильного транспорта Председатель комиссии ______________ С.Ю.Кордюков от «10» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________ В.И. Овсянников «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Дмитриенко Е.В., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема: Титульный лист контрольной работы

Студент должен:

иметь представление:

-   о конструкции некоторых прописных и строчных букв греческого и латин

ского алфавитов;

знать:

-  размеры основных форматов чертежных листов (ГОСТ 2.301-68);

-  типы и размеры линии чертежа (ГОСТ 2.303-68);

-  размеры и конструкцию прописных и строчных букв русского алфавита,

цифр и знаков;

уметь:

-  выполнять различные типы линии на чертежах;

-  наносить слова и предложения чертежным шрифтом.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять различные типы линии на чертежах, наносить слова, цифры и предложения чертежным шрифтом.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий, чертежным шрифтом с соблюдением толщины линий шрифта.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения тем "Основные сведения по оформлению чертежей" и «Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах».

Краткие теоретические сведения

Формат листа определяется наружной рамкой, выполненной сплошной тонкой линией, по которой производиться обрезка.

Внутренняя рамка поля чертежа выполняется сплошной основной линией.

Шрифтом называется графическая форма изображения букв, цифр и условных знаков, которые используются при выполнении чертежей.  Параметры шрифта приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Последовательность решения задачи:

1. Начертить наружную рамку формата..

2. Начертить внутреннюю рамку поля чертежа.

3. Сплошными тонкими линиями выполнить разметку листа для написания текста.

4. Написать текст в тонких линиях и проверить правильность его исполнения.

5. Обвести текст с соблюдением толщины линий шрифта.

6. Обрезать лист по наружной рамке.

Образец выполнения титульного листа показан на рисунке 1.

АН ПОО «Уральский промышленно – экономический техникум»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина: Инженерная графика

К 130202 128 01 14

|  | Выполнил студент Иванов С.С. Преподаватель Хохлова О.С. |
| --- | --- |

2014

Рисунок 1

Задание для графической работы

Задание для всех вариантов смотрите на рисунке 1.  Выполнить титульный лист к контрольной работе. Шрифт тип Б с наклоном,

1

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема: Чертеж деталей с применением сопряжений, уклоном и конусностью

Студент должен:

иметь представление:

-   о построении сопряжений, уклонов, конусности и оформлении чертежей;

знать:

-  определения и стандартные масштабы;

-  форму, содержание и размеры граф основной надписи;

-  правила определения центра дуги, деление отрезка прямой, деление углов;

-  правила построения правильных вписанных многоугольников;

- последовательность построения лекальных кривых (эллипс, гипербола,

парабола, синусоида);

-  правила проведения выносных и размерных линий для линейных и угловых

размеров;

-  общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68;

-  упрощения в нанесении размеров;

уметь:

-  выполнять различные типы линии на чертежах;

-  обозначать стандартные масштабы в основной надписи и на изображениях;

-  заполнять графы основной надписи;

-  располагать размерные числа по отношению к размерным линиям;

-  строить перпендикулярные и параллельные линии, уклон и конусность;

-  строить сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей;

-  строить овалы и овоиды;

-  строить различные виды лекальных кривых.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться вычерчивать контура технических деталей с применением различных типов сопряжений, уклона, конусности, нанесение размеров и заполнение граф основной надписи.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или трех листах А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения тем "Основные сведения по оформлению чертежей", «Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей» и «Основные правила нанесения размеров».

Краткие теоретические сведения

Под сопряжением понимают плавный переход от одной линии к другой.

План построения сопряжений:

1. Определить и провести на чертеже линию, удаленную от одной из заданных линий на расстояние, равное радиусу сопряжения.

2. Определить и провести на чертеже линию, удаленную от другой заданной  линии на расстояние, равное радиусу сопряжения.

3. Найти точку пересечения построенных линий, являющейся центром сопряжения.

4. Построить точки сопряжения заданных линий с сопрягаемой дугой окружности, т. е. точку касания заданной линии с окружностью.

5. Построить сопрягаемую дугу окружности в пределах найденных точек сопряжения.

Уклоном называется величина, характеризующая наклон одной прямой по отношению к другой (Рисунок 1).

Рисунок 1

Конусностью называется отношение основания прямого кругового конуса к его высоте.   Для усеченного конуса конусность определяется по формуле (Рисунок 2):

Рисунок 2

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежей с учетом нанесенных размеров задач №№ 1, 2, 3 и равномерно расположить их на листе.

2. В тонких линиях вычертить контуры заданных деталей.

3. Нанести необходимые размеры.

4. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 3.

Рисунок 3.

Задание для графической работы

В задаче 1 начертить контур детали, применяя правила построения сопряжений, проставить размеры. Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1 и 2.

В задаче 2 чётные варианты выполняют чертежи балки двутавровой, нечётные – швеллера, с построением уклонов и сопряжений, проставить размеры и обозначение

уклона.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 3.

В задаче 3 выполнить чертёж пробки с построением конусности, проставить размеры и обозначение конусности.  .  Задание взять в таблице 3.

Таблица 1.

Таблица 2.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: Комплексный чертеж  и изометрическая проекция геометрических тел.

Студент должен:

иметь представление:

-  о методах проецирования;

- о взаимном положении прямых в пространстве;

- о проекциях плоских фигур;

- о критериях принадлежности прямых и точек плоскости;

- о назначении аксонометрических проекций;

- об образовании геометрических тел и поверхностей;

знать:

- проецирование точки на три плоскости проекции;

- комплексный чертеж точки;

-  проецирование отрезка прямой на три плоскости проекции;

- расположение прямой относительно плоскостей проекции;

- изображение плоскости на комплексном чертеже;

- расположение    плоскости    относительно    плоскостей проекции;

- взаимное расположение плоскостей;

- виды аксонометрических проекций (изометрия, диметрия), расположение

осей и коэффициенты искажения;

- проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса);

уметь:

- измерять координаты точки;

- читать комплексные чертежи проекций точек;

- строить третью проекцию по двум заданным.

- читать комплексные чертежи проекций отрезка прямой;

- строить третью проекцию отрезка прямой по двум заданным.

- читать комплексные чертежи проецирования плоскости.

- изображать плоские фигуры, окружности и геометрические тела в аксоно-

метрических проекциях.

- строить проекции точек и линий, принадлежащих поверхностям геометри-

ческих тел;

- строить аксонометрические проекции геометрических тел.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться вычерчивать комплексные чертежи и изометрические проекции геомет-риических тел с построением проекций точек, принадлежащих этим телам.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или четырех листах А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения тем "Метод проекций", «Проецирование отрезка прямой», «Проецирование геометрических тел» и «Аксонометрические проекции».

Краткие теоретические сведения

Для построения изометрических проекций плоских многогранников необходимо определить проекции их вершин и соединить их отрезками прямых, получив проекции сторон.

Окружность в изометрических проекциях проецируется в виде эллипса. Эллипс строится по восьми точкам. На осях  X и Y в обе стороны от точки их пересечения отмечаем точки на расстоянии равном R окружности.  БОЭ = 1,22D;   МОЭ = 0,71D.   Большая (БОЭ) перпендикулярна к отсутствующей оси: горизонтальная плоскость X0Y  Z,  фронтальная плоскость X0Z  Y,  профильная плоскость Y0Z  X.  БОЭ  МОЭ.

В задании проекции точек А на призме и цилиндре и проекции точек А и В на пирамиде и конусе изображены, для примера, построенными, перечерчивать их не нужно.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры комплексных чертежей с учетом нанесенных размеров и изометрических проекций прямой призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и равномерно расположить их на листе.

2. В тонких линиях перечертить контуры заданных деталей на ортогональный чертеж.

3.  Нанести необходимые размеры.

4.  Построить в изометрии заданные геометрические тела.

5.  Построить принадлежащие поверхностям геометрических тел точки на ортого-

нальном чертеже и в изометрии.

6.  На свободном месте начертить таблички с координатами точек.

7. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Задание для всех вариантов смотрите на рисунке 2.  Построить проекции геометрических тел, построить проекции точек М и К, принадлежащие поверхности геометрических тел (ортогональный чертеж и изометрия).

Рисунок 2.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: Сечение геометрических тел плоскостями

Студент должен:

иметь представление:

- о развертке геометрического тела;

знать:

- сечение тел проецирующими плоскостями;

- нахождение действительной величины отрезка и плоской фигуры способами

вращения, совмещения и перемены плоскостей проекции;

- построение разверток поверхностей усеченных тел (призмы, цилиндра,

пирамиды, конуса);

уметь:

- строить действительной величины фигуру сечения тела;

- изображать усеченные геометрические тела в аксонометрических проекциях.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять комплексный чертеж усеченного многогранника, нахождение действительной величины сечения, построение развертки и аксонометрической проекции усеченного многогранника.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Сечение геометрических тел плоскостями".

Краткие теоретические сведения

Построение натурального вида фигуры сечения производиться способом совмещения или перемены плоскостей проекций.

Развертка – это изображение поверхностей, совмещенных с плоскостью чертежа (основание, боковая поверхность, частично верхнее основание - при его наличии, натуральная величина сечения).

Развертка боковой поверхности прямой призмы представляет собой прямоугольники, их высота  равна высоте призмы.  Для усеченной призмы  высота грани  определяется для каждой точки отдельно по виду, где она изображено в натуральную величину.

Развертка боковой поверхности пирамиды строится так:  грани ограниченные многоугольником основания совмещают с плоскостью чертежа. Каждый из треугольников строится по трем сторонам, при этом необходимо использовать их натуральные размеры.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры комплексного чертежа усеченного многогранника с учетом нанесенных размеров и действительной величины сечения , изометрической проекции и развертки. Расположить их на листе.

2.  В тонких линиях вычертить контуры двух проекций заданного многогранника.

3.  Построить третью проекцию.

4. Усечь многогранник проецирующей плоскостью, обозначить характерные точ-кина плоскостях проекций.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Построить действительную величину сечения.

7.  Построить развертку усеченного многогранника.

8.  Построить изометрическую проекцию усеченного многогранника.

9. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Построение комплексного чертежа усеченного многогранника, нахождение действительной величины сечения, построение развертки и изометрического изображения.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: Проекции моделей

Студент должен:

иметь представление:

- о выборе положения модели для более наглядного ее изображения;

знать:

- порядок построения третьей проекции модели по двум заданным;

уметь:

- строить по двум проекциям третью проекцию модели;

- вычерчивать аксонометрические проекции модели;

- строить комплексные чертежи моделей по натурным образцам и по аксоно-

метрическому изображению.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять построения третьей проекции модели по двум заданным и её изометрической проекции.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Проекции моделей".

Краткие теоретические сведения

Построение третьей проекции модели по двум заданным выполняется путем нахождения отдельных точек в проекционной связи.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры комплексного чертежа модели с учетом нанесенных размеров и изометрической проекции. Разметить их положение на листе.

2.  В тонких линиях вычертить контуры двух проекций заданной модели.

3.  Построить третью проекцию.

4.  Нанести необходимые размеры.

5.  Построить изометрическую проекцию модели.

9. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Построение третьего вида модели по двум заданным и её изометрического изобра-жения.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: Изображения – виды, разрезы, сечения

Студент должен:

иметь представление:

- о применении различных типов видов, разрезов и сечений при вычерчивании

чертежей деталей;

знать:

- виды и их назначение;

- основные, местные и дополнительные виды и их применение;

- разрезы   простые:   горизонтальный,   фронтальный,   профильный и наклонный;

- местные разрезы.

уметь:

- графически изображать различные материалы в разрезах и сечениях;

- выполнять и обозначать основные, местные и дополнительные виды;

- выполнять и обозначать простые разрезы;

- соединять половину вида с половиной разреза;

- выполнять разрезы через тонкие стенки, ребра и т.п.;

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять построения третьего вида по двум заданным, необходимые простые разрезы и изометрические проекции с вырезом четверти.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Изображения – виды, разрезы, сечения".

Краткие теоретические сведения

Чтение чертежа, это мысленное расчленение предмета на составные части и определение их на поверхности.

Построение третьей проекции по двум заданным выполняется путем установления какими линиями ограничены контуры элементов и как они проецируются на две плоскости проекций и их проецирование на третью плоскость.

Скрытые элементы выявляются с помощью простых разрезов, выполненных плоскостями совпадающими с осями симметрии. Если секущая плоскость рассекает вдоль ребро, то ребро не штрихуется.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежа детали с учетом нанесенных размеров и изометрической проекции. Разметить их положение на листе.

2.  В тонких линиях вычертить контуры двух проекций заданной детали.

3.  Построить третью проекцию.

4.  Выполнить необходимые простые разрезы.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Построить изометрическую проекцию детали.

7.  Выполнить вырез передней четверти.

9. Нанести линии штриховки.

10. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

. По двум данным видам построить третий вид, необходимые простые разрезы, аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти, нанесение размеров. Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема: Изображения – виды, разрезы, сечения

Студент должен:

иметь представление:

- о применении различных типов видов, разрезов и сечений при вычерчивании

чертежей деталей;

знать:

- сложные разрезы: ступенчатые и ломаные;

уметь:

- выполнять и обозначать сложные разрезы.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять сложные разрезы: ступенчатые и ломаные.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Изображения – виды, разрезы, сечения".

Краткие теоретические сведения

Сложный разрез называется ступенчатым, если секущие плоскости параллельны, и ломаным, если секущие плоскости пересекаются под углом, более 90°.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежа детали с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе.

2.  В тонких линиях вычертить заданные контуры двух проекций детали.

3.  Выполнить указанный сложный разрез.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Нанести линии штриховки.

7. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Выполнение чертежей деталей, содержащих необходимые сложные разрезы.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Тема: Эскиз точеной детали

Студент должен:

иметь представление:

- о форме детали и ее элементах;

- о графической и текстовой части эскиза;

- о конструктивных и технологических базах, нормальных диаметрах, длинах и

особенностях конструирования деталей машин;

- о шероховатости поверхности, допусках и посадках;

знать:

- последовательность выполнения эскиза детали с натуры и сборочного чертежа;

- условные обозначения материалов на чертежах;

- требования к деталям, изготавливаемым механической обработкой поверхностей;

уметь:

- выполнять и читать эскизы.

# Цель выполнения графической работы:

# Изучить правила и приемы составления эскизов.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на клетчатой или миллиметровой бумаге формата А4 или А3. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Эскизы деталей и рабочие чертежи".

Краткие теоретические сведения

Эскиз – это тот же рабочий чертеж детали, но выполненный от руки без применения чертежных инструментов (возможно применение циркуля для проведения окружностей), без масштаба. Следует придерживаться одинаковой толщины линий одного назначения. Надписи и размерные числа необходимо выполнять чертежным шрифтом. Изображения деталей должны быть представлены крупно с соблюдением пропорциональности элементов детали.

При выполнении работы соблюдать правила нанесения размеров:

- число размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и

контроля детали;

- размеры не допускается наносить в виде замкнутой цепочки;

- размеры, относящиеся к одному и тому же элементу конструкции детали,

концентрируются в одном месте и там, где он полнее всего представлен;

- размеры диаметров рекомендуется наносить на изображении, полученном

проецированием на плоскость, параллельную оси детали.

При обозначении параметров шероховатости следует руководствоваться таблицей 1.

Таблица 1.

Последовательность решения задачи:

1.   Прочитать сборочный чертеж, найти заданную деталь на всех видах, опреде-

лить её назначение и конструкцию.

2.   Определить необходимое число изображений, выбрать главный вид (обычно

дают разрез) – вид спереди.

3.   Детали, состоящие из тел вращения, располагать на главном виде горизонталь-

но.

4.   Определить глазомерно соотношение габаритных размеров детали (длины, ши-

рины, высоты).

5.   Выбрать размер листа бумаги.

6.   Нанести на лист габаритные очертания будущих изображений, предусмотрев

место для нанесения размеров, так чтобы поле чертежа было равномерно

загружено, провести осевые и центровые линии.

7.   Нанести контуры детали, выполнить необходимые разрезы.

8.   Обдумать какие необходимо указать размеры и провести размерные линии.

9.   Обвести линии чертежа.

10.  Вычислить размеры детали и проставит размерные числа.

11.  Оформить эскиз: указать шероховатость, написать технические условия, запол-

нить основную надпись, указать материал детали.

Образец выполнения эскиза показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Выполнить эскиз точеной детали по сборочному чертежу.

Проставить необходимые размеры и знаки шероховатости поверхностей.

Деталь для выполнения эскиза выбирается в соответствии с вариантом  по номеру позиции в таблице 2.

Таблица 2.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборочный чертеж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| № поз. детали | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема: Резьбовое соединение двух деталей

Студент должен:

иметь представление:

- о винтовой линии на поверхности цилиндра и конуса;

- о винтовой поверхности;

- о сбегах, недорезах, проточках и фасках;

знать:

- классификацию, основные параметры и характеристики стандартных резьб

общего назначения;

- первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей

(обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений,

изображение зазоров).

уметь:

- изображать   и   обозначать стандартные  и  специальные резьбы и резьбовые

соединения.

- заполнять спецификацию, наносить номера позиций на сборочном чертеже.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять резьбовые соединения двух деталей и оформлять его сборочным чертежом.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Разъемные соединения деталей".

Краткие теоретические сведения

Под резьбовым соединением понимают разъемное соединение, выполненное с помощью резьбовых крепежных деталей – винтов, болтов, шпилек, гаек или резьбы нанесенной непосредственно на соединяемые детали. Наружная резьба выполняется сплошными толстыми основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру. Внутренняя резьба – наоборот. Линию, определяющую границу резьбы, обозначают в конце ее полного профиля толстой основной линией, если резьба видима, или штриховой, если она невидима.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежа с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе.

2.  В тонких линиях вычертить деталь А.

3.  В тонких линиях вычертить деталь Б, ввернутой в деталь А на 10 -15 мм.

4.  Определить как сопрягаются данные детали и удалить ненужные линии.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Нанести линии штриховки.

7.  Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

8.  Нанести номера позиций.

9.  Заполнить спецификацию.

Образец выполнения графической работы и размеры спецификации показаны на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Начертить деталь Б ввёрнутой в деталь А на 10 – 15 мм.  Проставить размеры: диаметр резьбы, длину свинчивания, габаритные размеры деталей. На чертеже выполнить спецификацию ( ГОСТ 2.106 – 96 ). Проставит на чертеже номера  позиций.

Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Тема: Сборочный чертеж соединения деталей

стандартными крепежными деталями

Студент должен:

иметь представление:

- о сбегах, недорезах, проточках и фасках;

знать:

- правила   изображения  стандартных резьбовых  изделий (болты, гайки, винты,

шпильки);

- условные обозначения и изображения стандартных резьбовых изделий по

размерам ГОСТа:

уметь:

- изображать    стандартные    резьбовые    крепежные    детали    упрощенно

(болты, шпильки, винты. гайки, шайбы.);

- заполнять спецификацию, наносить номера позиций на сборочном чертеже.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять соединения двух деталей стандартными крепежными деталями и оформлять его сборочным чертежом.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или нескольких листах А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Разъемные соединения деталей".

Краткие теоретические сведения

При упрощенном изображении размеры крепежных деталей определяют по условным соотношениям в зависимости от диаметра резьбы. На чертеже наносят размеры: толщину присоединяемых деталей, диаметр резьбы, длину болта (шпильки, винта), диаметр отверстия в деталях. Формулы для расчета упрощенного крепежного элемента и необходимые  для этого данные смотрите на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1.

На чертеже шпилечного соединения линия раздела соединяемых деталей должна совпадать с границей резьбы ввинчиваемого конца шпильки.

Рисунок 2.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежей крепежных элементов (болтом, шпилькой, винтом) с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе, предварительно выделив место для спецификации.

2.   В тонких линиях вычертить соединяемые детали.

3.   Рассчитать параметры упрощенного изображения крепежных элементов соглас-

но задания и данных приведенных на рисунках 1 и 2.

4.   В тонких линиях вычертить, согласно расчетов, на соединяемых деталях упро-

щенное изображение крепежных элементов.

5.   Определить как сопрягаются данные детали и удалить ненужные линии.

6.   Нанести необходимые размеры.

7.   Нанести линии штриховки.

8.   Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

9.   Нанести номера позиций.

10.  Заполнить спецификацию.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 3.

Рисунок 3.

Задание для графической работы

Выполнить упрощенное изображение болтового, шпилечного и винтового соеди-

нений по ГОСТ 2.315-68.  Рассчитать длину болта, шпильки и винта. Подобрать стандар-

тные длины.

При выполнении соединения деталей винтом: варианты 1,5,7, 13, 17 – с потайной головкой по ГОСТ 17475-80;  варианты 2, 6, 8, 14, 18 – с полупотайной головкой по ГОСТ 15474-80:  варианты 3, 9, 11, 15 – с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80;  варианты 4, 10, 12, 16 – с круглой головкой по ГОСТ 17473-80.

Проставить размеры: длину болта (шпильки, винта), диаметр резьбы, диаметр отверстия, толщину соединяемых деталей.

На чертеже выполнить спецификацию ( ГОСТ 2.106 – 96 ). Проставит на чертеже номера  позиций.

Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Тема: Чтение и деталирование чертежей

Студент должен:

иметь представление:

- о нанесении размеров на чертеж детали;

- о заполнении основной надписи;

знать:

- назначение и работу данной сборочной единицы, узла;

- габаритные, установочные и присоединительные размеры;

уметь:

- читать и деталировать сборочный чертеж.

# Цель выполнения графической работы:

# Изучить основные правила и приемы вычерчивания рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу изделия.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на форматах А3 и А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Чтение и деталирование чертежей".

Задание для графической работы

Выполнить эскиз точеной детали по сборочному чертежу.

Проставить необходимые размеры и знаки шероховатости поверхностей.

Деталь для выполнения эскиза выбирается в соответствии с вариантом  по номеру позиции в таблице 2.

Таблица 2.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборочный чертеж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| № поз. детали | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |

# Text boxes

Шрифт 7,

буквы строчные

120

Шрифт 10,

буквы прописные

Шрифт 5,

буквы строчные