Контрольный срез знаний по силовой электронике

Вариант 3

- Что может служить электронным ключём:

1.1 Диод,   1.2 Транзистор в усилительном режиме,  1.3 Тиристор,  1.4 Транзистор в ключевом режиме.

2. Какой прибор изображён на чертеже:

2.1 Диод     2.2  Стабилитрон  2.3 Тиристор  2.4 Транзистор

3. Чем отличается транзистор р-n-р от n-р-n в работе:

3.1 дополнительным электродом, 3.2 направлением стрелки 3.3 Кружком вокруг соединения, 3.4 полярностью сигнала на базе.

4. p-n-p это транзистор: 4.1 прямой проводимости открывается (+) на базе, 4.2 прямой проводимости открывается (-) на базе, 4.3 обратной проводимости открывается (+) на базе, 4.4 обратной проводимости открывается (-) на базе.

5. При частотно-импульсном управлении изменяют:

5.1 Ширину управляющего импульса 5.2 Период коммутации.

6. Преобразователь частоты предназначен для преобразования:

6.1 Постоянного тока в переменный 6.2 Пере5менного тока в постоянный 6.3 Амплитуды напряжения 6.4 Частоты напряжения.

7. Естественная коммутация тиристора применяется в сети: 7.1 постоянного тока 7.2 переменного тока.

8. Назовите основной недостаток силового тиристорного преобразователя: 8.1 высокий кпд 8.2 помехи от высших гармоник при открывании тиристора.

9. Мягкая коммутация, это переключение ключа: 9.1 при переходе напряжения или тока через ноль, 9.2 плавная траектория за счёт резонансных контуров нагрузки.

10. У инвертора напряжения нагрузка: 10.1 активно-емкостная, 10.2 активно-индуктивная.