Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

для специальности СПО

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Екатеринбург, 2015

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовой подготовки, программы учебной дисциплины «Техническая механика»

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией технологии строительства Председатель комиссии ______________Н.Н.Гараева подпись Протокол № 9 от «30» мая 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ________________ Н.Б. Чмель «30» мая 2015 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум».

Разработчик: Пантуев С.И., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум».

Техническая экспертиза комплекта контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Техническая механика»  пройдена.

Эксперт:

Методист АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

____________________Т.Ю. Иванова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий комплект оценочных средств предназначен для суммирующей оценки по дисциплине «Техническая механика»  в рамках специальности СПО «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Уровень подготовки  базовый для проведения Экзамена.

Контрольно-оценочное средство разработано на основе требований:

- ФГОС СПО по специальности СПО «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Уровень подготовки  базовый ,

- Рабочей программы по дисциплине «Техническая механика».

2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Область применения

Комплект  контрольно-оценочных  средств  предназначен  для   проверки  результатов  освоения  учебной дисциплины Техническая механика»  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Уровень подготовки  базовый

.2 Требования ФГОС по освоению дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика»  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Уровень подготовки  базовый  следующими умениями и знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции:

2.2.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У 1 выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;

У 2 определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, ферм, рам; определять усилия в стержнях ферм;

У3 строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др

2.2.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З1-законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;

З2- определение направления реакций, связи;

З3-определение момента силы относительно точки, его свойства;

З4-типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;

З5-напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под нагрузкой;

З6- моменты инерций простых сечений элементов и др.

2.2.3 В результате освоения учебной дисциплины формируются  следующие  общие   компетенции, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2.2.4 В результате освоения учебной дисциплины формируются элементы следующих профессиональных  компетенций:

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

Формой аттестации по учебной дисциплине является Экзамен

2.3 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине «Техническая механика»  осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:

Таблица 1

| Результаты обучения: умения и знания | Показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки, объект оценки |
| --- | --- | --- |
| У 1 выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание, тестирование, устный опрос. Экспертная оценка |
| У 2 определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, ферм, рам; определять усилия в стержнях ферм; | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание, тестирование, устный опрос. Экспертная оценка |
| У3 строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание, тестирование, устный опрос. Экспертная оценка |
| З1-законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты; | Правильные ответы на устные вопросы и тесты, правильное решение задач Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Устный опрос, тестирование, задача Экспертная оценка |
| З2- определение направления реакций, связи | Правильные ответы на устные вопросы и тесты, правильное решение задач Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Устный опрос, тестирование, задача Экспертная оценка |
| З3-определение момента силы относительно точки, его свойства; | Правильные ответы на устные вопросы и тесты, правильное решение задач Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Устный опрос, тестирование, задача Экспертная оценка |
| З4-типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; | Правильные ответы на устные вопросы и тесты, правильное решение задач Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Устный опрос, тестирование, задача Экспертная оценка |
| З5-напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под нагрузкой; | Правильные ответы на устные вопросы и тесты, правильное решение задач Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Устный опрос, тестирование, задача Экспертная оценка |
| З6- моменты инерций простых сечений элементов и др. | Правильные ответы на устные вопросы и тесты, правильное решение задач Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Устный опрос, тестирование, задача Экспертная оценка |

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания

Раздел  I:«Теоретическая механика»

Тема I «Статика»

1. Что называется силой?

а) Давление одного тела на другое.                          б) Мера воздействия одного тела на другое.

в) Величина взаимодействия между телами.         г) Мера взаимосвязи между телами (объектами).

2. Назовите единицу измерения силы?

а) Паскаль.                                                                         б) Ньютон.

в) Герц.                                                                                г) Джоуль.

3. Чем нельзя определить действие силы на тело?

а) числовым значением (модулем);                          б) направлением;

в) точкой приложения;                                                  г) геометрическим размером;

4. Какой прибор служит для статистического измерения силы?

а) амперметр;                                                                  б) гироскоп;

в) динамометр;                                                               г) силомер;

5. Какая система сил называется уравновешенной?

а) Две силы, направленные по одной прямой в разные стороны.

б) Две силы, направленные под углом 90о друг к другу.

в) Несколько сил, сумма которых равна нулю.

г) Система сил, под действием которых свободное тело может находится в покое.

6. Чему равна равнодействующая трёх приложенных к телу сил, если F1=F2=F3=10кН? Куда она направлена?

1	а) 30 кН, вправо.	б) 30 кН, влево

2                                                          в) 10 кН, вправо.             г) 20 кН, вниз.

3

7. Какого способа не существует при сложении сил, действующих на тело?

а) геометрического;                                                      б) графического;

в) тензорного;                                                                 г) аналитического;

8. Две силы F1=30Н и F2=40Н приложены к телу под углом 900 друг другу. Чему равна их равнодействующая?

а) 70Н.                                                                                б) 10Н.

в) 50Н.                                                                              г) 1200Н.

9. Чему равна равнодействующая трёх сил, если F1=F2=F3=10 кН?

а) 0 кН.	б) 10 кН.

1200	1200	в) 20 кН.	        г) 30 кН.

1200

10. Что называется моментом силы относительно точки (центра)?

а) Произведение модуля этой силы на время её действия.

б) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила действует.

в) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра).

г) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра).

11. Когда момент силы считается положительным?

а) Когда под действием силы тело движется вперёд.

б) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки.

в) Когда под действием силы тело движется назад.

г) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки.

12. Что называется парой сил?

а) Две силы, результат действия которых равен нулю.

б) Любые две силы, лежащих на параллельных прямых.

в) Две силы, лежащие на одной прямой, равные между собой, но противоположные по направлению.

г) Две силы, лежащие на параллельных прямых, равные по модулю, но противоположные по направлению.

13. Что называется центром тяжести?

а) Это точка, в которой может располагаться масса тела.

б) Это  точка, через которую проходит равнодействующая сил тяжести, действующих на частицы данного тела.

в) Это точка приложения силы тяжести.

г) Это точка, в которой совпадают центр симметрии тела и центра тяжести тела.

14. Назовите координаты центра тяжести фигуры, изображенной на рисунке

а)

10                         	б)

в)

С                 	г)

1

4	12

1

5. Какой формулой нужно воспользоваться, чтобы найти координату с  центра тяжести фигуры, выполненной из тонкой проволоки?

а)                     б)

в)                            г)

Тема II: «Кинематика»

1.Что изучает  кинематика?

а) Движение тела под действием приложенных к нему сил.

б) Виды равновесия тела.

в) Движение тела без учета действующих на него сил.

г) Способы взаимодействия тел между собой.

2. Что из ниже перечисленного не входит в систему отсчёта?

а) Способ измерения времени.                  б) Пространство.

в) Тело отсчёта.                                               г) Система координат, связанная с телом отсчёта.

3. Какого способа не существует для задания движения точки (тела)?

а) Векторного.                                                   б) естественного.

в) Тензорного.                                                   г) Координатного.

4. Движение тела описывается уравнением 2 . Определите скорость тела через 2с после начала движения.

а) 21,4 м/c                                                         б) 3,2 м/c

в) 12 м/c                                                            г) 6,2 м/c

5. Движение тела описывается уравнением . Не делая вычислений, назовите начальную координату тела и его начальную скорость.

а) 12м; 7м/c                                                     б) 3м; 7м/c

в) 7м; 3м/c                                                       г) 3м; -12м/c

6. Чему равно ускорение точек на ободе колеса диаметром 40см, движущегося со скоростью 36 км/ч?

а) 250 м/с2                                                б) 1440 м/с2

в) 500 м/с2                                                        г) 4 м/с2

7. Определите полное ускорение тела, для которого    2,   2

а) 7 м/с2                                                    б)1 м/с2

в) 5м/с2                                                      г) 25м/с2

8. Тело вращается согласно уравнению: 2. Не делая вычислений, определите угловую скорость вращения  и угловое ускорение   этого тела.

а) 50 рад/с;  0,1 рад/с2                              б) 0,1 рад/с; 0,02 рад/с

в) 50 рад/с; 0,02 рад/с2                             г) 0,1 рад/с; 0,04 рад/с2

9. На рисунке изображены графики зависимости ускорения от времени для разных движений. Какой из них соответствует равномерному движению?

а	а	а	а

А	t	Б	t	В	t	Г	t

а) график  А                                                         б) график  Б

в) график  В                                                         г) график  Г

10. По дорогам, пересекающимся под прямым углом, едут велосипедист и автомобилист. Скорости велосипедиста и автомобилиста относительно дороги соответственно равны 8 м/с и 15 м/с. Чему равен модуль скорости автомобилиста относительно велосипедиста?

а) 1 м/с                                                                   б) 3 м/с

в) 9 м/с                                                                   г) 17м/с

11. в вагоне поезда, скорость которого равна 1мс, навстречу движению идет пассажир со скоростью 1,5 м/с. Чему равна по модулю скорость пассажира для людей, стоящих на платформе?

а) 0,5 м/с                                                                б) 2,5 м/с

в) 0 м/с                                                                   г) 1,5 м/с

12. На рисунке показан график зависимости координаты автомобиля от времени. Какова скорость автомобиля?

x	а)  -2 м/с

6                                                             б) -0, 5 м/с

4                                                             в) 0,5м/с

2		                           г) 2 м/с

3	t

13. Моторная лодка развивает скорость 4 м/с. За какое минимальное время лодка может пересечь реку шириной 200 м при скорости течения реки 3 м/с.

а) 50 с                                                             б) 200 с

в) 40 с                                                    г) 0,02 с

14. Тело совершает движение, уравнение которого . В соответствии с этой формулой циклическая частота равна:

а) 5 рад/с                                                       б) 10 рад/с

в) 20 рад/c                                                     г) 25 рад /с

15. Движение тела описывается уравнением 2. Определите скорость и ускорение тела через 2с после начала движения.

а) 6,2 м/с; 0,75 м/с2                                     б) 9,2 м/с; 1,5 м/с2

в) 0,75 м/с; 6,2 м/с2                                г) 0,15 м/с; 12м/с2

16. Автомобиль, движущийся равномерно и прямолинейно со скоростью 60 км/ч, увеличивает в течение 20 с скорость до 90 км/ч. Определите какое ускорение получит автомобиль и какое расстояние он проедет за это время, считая движение равноускоренным?

а) 0,415м/с2; 417м                                       б) 45 м/с2; 180 м

в) 15 м/с2; 120км                                          г) 0,045 м/с2; 30 км

17. Движение точки по прямолинейной траектории описывается уравнением                        . Определите скорость и ускорение точки в начале движения.

а) 0,2 м/с; 0,6 м/с2                                   б) 0,6 м/с; -1 м/с2

в) 0,6м/с; -2 м/с2                                      г) 0,2м/с; -0,6 м/с2

Тема III: «Динамика»

1.Товарный вагон, движущийся с небольшой скоростью, сталкивается с другим вагоном и останавливается. Какие преобразования энергии происходят в данном процессе?

а) Кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины.

б) Кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию.

в) Потенциальная энергия пружины преобразуется в её кинетическую энергию.

г) Внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона.

2. Равнодействующая всех сил, действующих на автомобиль «Волга» массой 1400 кг, равна 2800 Н. Чему равно изменение скорости автомобиля за 10 сек?

а) 0                                                                   б) 2 м/с

в) 0,2 м/с                                                          г) 20 м/с

3. Масса тела 2г, а скорость его движения 50 м/с. Какова энергия движения этого тела?

а) 2,5 Дж                                                                     б) 25 Дж

в) 50 Дж                                                                       г) 100 Дж

4. Молоток массой 0,8 кг ударяет по гвоздю и забивает его в доску. Скорость молотка в момент удара 5м/с, продолжительность удара равна 0,2 с. Средняя сила удара равна:

а) 40 Н                                                                         б) 20 Н

в) 80 Н                                                               г) 8 Н

5. Автомобиль  движется со скоростью 40 м/с. Коэффициент  трения резины об асфальт равен 0,4. Наименьший радиус поворота автомобиля равен:

а) 10 м                                                               б) 160 м

в) 400 м                                                              г) 40 м

6. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н. Чему равен коэффициент  трения?

а) 8,3                                                                  б) 1,2

в) 0,83                                                                г) 0,12

7. Парашютист опускается равномерно со скоростью 4 м/с. Масса парашютиста с парашютом равна 150 кг. Сила трения парашютиста о воздух равна:

а) 6000 Н                                                          б) 2400 Н

в) 1500 Н                                                          г) 375 Н

8. Два тела массами m1=0,1 кг и m2=0,2 кг летят навстречу друг другу со скоростями  и . Столкнувшись, они слипаются. На сколько изменилась внутренняя энергия тел при столкновении?

а) на 19 Дж                                                      б) на 20 Дж

в) на 30 Дж                                                       г) на 40 Дж

9. Мальчик массой 40 кг стоит в лифте. Лифт опускается с ускорением 1 м/с2 . Чему равен вес мальчика?

а) 400 Н                                                            б) 360 Н

в) 440 Н                                                             г) 320 Н

10. Проводя опыт, вы роняете стальной шарик на массивную стальную плиту. Ударившись о плиту, шарик подскакивает вверх. По какому признаку, не используя  приборов, вы можете определить, что удар шарика о плиту не является абсолютно упругим?

а) Абсолютно упругих ударов в природе не бывает.

б) На плите останется вмятина.

в) При ударе шарик деформируется.

г) Высота подскока шарика меньше высоты, с которой он упал.

11. С яблони, высотой 5 м, упало яблоко. Масса яблока 0,6 кг. Кинетическая энергия яблока в момент касания поверхности Земли приблизительно равна:

а) 30 Дж                                                                   б) 15 Дж

в) 8,3 Дж                                                                   г) 0,12 Дж

12. Пружину жесткостью 30 Н/м растянули на 0,04 м. Потенциальная энергия растянутой пружины:

а) 750 Дж                                                                 б) 1,2 Дж

в) 0,6 Дж                                                                   г) 0,024 Дж

13. Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов соответственно равны  и   . Столкнувшись шарики слипаются. Чему равен импульс слипшихся шариков?

а)                                                    б)

в)                                                     г)

14. Гвоздь длиной 10 см забивают в деревянный брус одним ударом молотка. В момент удара кинетическая энергия молотка равна 3 Дж. Определите среднюю силу трения гвоздя о дерево бруса?

а) 300 Н                                                                      б) 30 Н

в) 0,3 Н                                                                                   г) 0,03 Н

15.Упавший и отскочивший от поверхности Земли мяч подпрыгивает на меньшую высоту, чем та, с которой он упал. Чем это объясняется?

а) Гравитационным притяжением мяча к Земле.

б) Переходом при ударе кинетической энергии мяча в потенциальную.

в) Переходом при ударе потенциальной энергии мяча в кинетическую.

г) Переходом при ударе части механической энергии мяча в тепловую.

16. Тело массой 10 кг поднимают вверх по наклонной плоскости силой 1,4 Н. Угол наклона 45о . Чему равен коэффициент  трения?

а) 0,2                                                                          б) 0,02

в) 2                                                                             г) 0,14

17. Какая сила действует на тело массой 10 кг, если это тело движется согласно уравнению: x=4t2-12t+6.

а) 90 Н                                                                        б) 80 Н

в) 70 Н                                                                        г) 60 Н

18. Какой мощности электродвигатель необходимо поставить на лебедку, чтобы она могла поставить груз массой 1,2 т на высоту 20 м за 30 с?

а) 8кВт                                                                         б) 72 кВт

в) 3,6 кВт                                                                     г) 720 кВт

19. Какая формула отражает основной закон динамики вращательного движения?

а)                                                                          б)

в)                                                                          г) Т=

20. Ракета массой 5 т поднимается на высоту 10 км за 20 с. Чему равна сила тяги двигателя ракеты?

а) 2,5 105  Н                                                                б) 3 105 Н

в) 4,5 105 Н                                                                 г) 5,5 105 Н

Раздел II: «Сопротивление материалов»

Тема I «Растяжение и сжатие»

- Какой формы тела не существует?

а) Брус                                                                                        б) Штатив

в) Оболочка                                                                             г) Массив

2. Прочность это:

а) Способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появления остаточных деформаций.

б) Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям.

в) Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

г) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.

3. Брус нагружен продольными силами F1=30 H; F2=50 Н; F3=40 H. Какая из эпюр продольных сил построена правильно?

4. На брус круглого поперечного сечения диаметром 10 см действует  продольная сила 314 кН. Рассчитайте напряжение.

а) 4 МПа                                                              б) 40 кПа

в) 40 МПа                                                            г) 4 Па

5. Какая из формул выражает закон Гука при деформации растяжения (сжатия)?

а)                                                                        б)

в)                                                                 г)

6. На сколько переместится сечение бруса длиной 1 м под действием продольной силы в 1 кН. Сечение бруса 2 см2, а модуль Юнга 2 МПа?

а) 2,5 м                                                                            б) 2,5 см

в) 2,5 мм                                                                          г) 25 см

7. Как называется график зависимости между растягивающей силой и соответствующим удлинением образца материала?

а) Спектрограмма                                                         б) Голограмма

в) Томограмма                                                               г) Диаграмма

8. Пластичность – это

а) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.

б) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.

в) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные формы и размеры.

г) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практически не получающего остаточных деформаций.

9. Чему равен коэффициент запаса прочности, если предельное напряжение 100 МПа, а расчетное напряжение 80 МПа?

а) 0,25                                                                                 б) 0,2

в) 0,8                                                                                   г) 1,25

10. Чтобы прочность конструкции не нарушилась, коэффициент запаса прочности должен быть:

а) n=1                                                                                   б) n1

в) n1                                                                                  г) n1

11. Какого вида расчетов не существует в «сопротивлении материалов»?

а) Проектного расчета                                                    б) расчета на допустимую нагрузку

в) Проверочного расчета                                               г) Математического расчета

12. Рассчитайте коэффициент запаса прочности для стальной тяги, площадь поперечного сечения которой 3,08 см2, находящийся под действием силы 40 кН. Допустимое напряжение 160 МПа

а) 12,3                                                                                     б) 8,1

в) 0,81                                                                                     г) 1,23

13. Из условия прочности известно, что допустимая сила, действующая на одну заклепку 105 кН. Максимальная нагрузка на конструкцию 27 МН. Сколько заклепок необходимо поставить?

а) 250                                                                                      б) 257

в) 258                                                                                       г) 260

14. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается:

а) наименьшая толщина склепываемых элементов

б) наибольшая толщина склепываемых элементов

в) толщина всех склепываемых деталей

г) диаметр заклепки

15. Твердость – это

а) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.

б) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.

в) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузок свои первоначальные  формы и размеры.

г) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого тела практически не  получающего остаточных деформаций.

Тема II: « Кручение»

- Какой вид деформации называется кручением?

а) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает внутренний силовой фактор – крутящий момент.

б) Это такой вид деформации, при котором на гранях элемента возникают касательные напряжения.

в) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает внутренний силовой фактор – продольная сила.

г) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает внутренний силовой фактор – поперечная сила

2. На рисунке изображен брус, нагруженный четырьмя моментами Т1= 10 кН м; Т2= 30 кН м; Т3= 20 кН м; Т4= 20 кН м. В каком случае правильно построена эпюра крутящих моментов?

3.Какого допущения не существует в теории кручения бруса?

а) Поперечные сечения бруса, плоские и нормальные к его оси до деформации, остаются плоскими и нормальными к оси и при деформации.

б) Поперечное сечение остается круглым, радиусы не меняют своей длины и не искривляются.

в) Материал бруса при деформации следует закону Гука.

г) Материал однороден и изотропен.

4. Что называется  крутящим моментом?

а) Произведение силы, действующей на тело, на квадрат площади сечения.

б) Момент касательных сил, возникающих в поперечном сечении.

в) Произведение силы на плечо.

г) Произведение массы тела на квадрат расстояния но оси кручения.

5. Если М1= 5 кН м; М2= 10 кН м; М3= 20 кН м, то чему равен момент X ?

а) – 5 кН м

б) 10 кН м

в) - 15 кН м

г) 20 кН м

6.Что такое чистый сдвиг?

а) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения на противоположных гранях выделенного элемента, равные по модулю и противоположные по знаку.

б) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает только один силовой фактор - касательные напряжения.

в) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникают только поперечные силы.

г) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает только один силовой фактор – продольная сила.

7. Какая формула является законом Гука при сдвиге?

а)                                                                     б)

в)                                                              г)

8. Рассчитайте значение касательного напряжения для бруса круглого сечения, у которого полярный момент  сопротивления Wp= 81,7 см2 , а крутящий момент равен Мк = 3,8 кН м

а) 0,046 Па                                                                      б) 21,5 Па

в) 21,510-9Па                                                                   г) 46 МПа

Тема III: « Изгиб»

- Что называется изгибом?

а) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения

б) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают изгибающие моменты

в) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы

г) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы

2. Как называется брус, работающий на изгиб?

а)  массив;                                                                         б) балка;

в) консоль;                                                                        г) опора.

3. При чистом изгибе волокна, длины которых не меняется, называются…

а) средний слой;                                                              б) неизменяющийся;

в) нулевой слой;                                                              г) нейтральный слой.

4. Какого вида изгиба не существует?

а) поперечного;                                                               б) чистого;

в) косого;                                                                           г) нелинейного.

5. При прямом поперечном изгибе возникают…

а) поперечные силы;                                                     б) изгибающие моменты;

в) поперечные силы и изгибающие моменты;      г) изгибающие силы и крутящие моменты.

6. Для наиболее наглядного представления о характере изменения внутренних силовых факторов при нагрузках на брус принято строить…

а) графики;                                                                        б) эпюры;

в) диаграммы;                                                                  г) фигуры.

7. Касательные напряжения при поперечном изгибе рассчитываются по формуле…

а) Пуассона;                                                                       б) Журавского;

в) Мора;                                                                              г) Гука.

8. Вычислить интеграл Мора можно по правилу…

а) Буравчика;                                                                     б) Верещагина;

в) Ленца;                                                                             г) Сжатых волокон.

9. Какое выражение называется формулой Журавского?

а)                                                                   б)

в)                                                                            г)

10. Какой дифференциальной зависимости не существует между распределенной нагрузкой q, поперечной силой Qу  и  изгибающим моментом?

а)                                                                             б)

в)                                                                        г)

Эталон ответов

Раздел 1

Тема 1

1 -  Б                    6 - В                    11  - Б

2 -  Б                    7 -  В                   12  - Г

3 -  Г                    8 -  В                   13  - Б

4 -  В                    9 -  А                  14  - Г

5 -  Г                    10 - Г                  15  - Б

Тема 2

1 - В                     6 -  В                   11  - А               16 - А

2 - В                     7 -  В                   12  - А               17 - В

3 - В                     8 -   Г                  13  - В

4 - Б                     9 -   Г                   14  - В

5 - Г                    10 -  Г                   15  - Б

Тема 3

1 -  А                    6 -  Б                   11  -  А               16 - Б

2 -  Г                    7 -   В                  12  -  Г                17 - Б

3 -  А                   8 -   В                  13  -  В               18 - А

4 -  Б                    9 -  Б                   14  -  Б                19 - Г

5 -  В                   10 - Г                   15  -  Г                20 – А

Раздел 2

Тема 1

1 -  Б                    6 - А                    11  - Г

2 -  А                   7 -  Г                   12  - Г

3 -  Г                    8 -  Б                   13  - В

4 -  В                    9 -  Г                  14  - А

5 -  В                    10 - Б                  15  - Г

Тема 2

1 -  А                    6 - А

2 -  Б                    7 -  А

3 -  Г                    8 -  Г

4 -  Б

5 -  А

Тема 3

1 -  Б                    6 - Б

2 -  Б                    7 -  Б

3 -  Г                    8 -  Б

4 -  Г                    9 -  А

5 -  В                    10 - Г

ПАКЕТ

экзаменационных вопросов

для проведения итоговой аттестации по дисциплине

«Техническая механика»

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточной аттестации

Экзаменационные билеты по дисциплине «Техническая механика» содержат один теоретический вопрос или задачу, и три тестовых вопроса с предлагаемыми вариантами ответов.

Оценочная стоимость (в баллах) теоретических вопросов, задач и тестовых вопросов определяется по шкале:

- правильный и полный ответ на теоретический вопрос – 40 баллов;

- правильное решение задачи – 40 баллов;

- правильный ответ на тестовый вопрос – 20 баллов.

При недостаточно полном освещении вопроса или ошибках при решении задач, по усмотрению преподавателя, оценочная отметка может быть снижена:

- при неполном ответе на теоретический вопрос или решении задачи с ошибкой – до 20 баллов;

- при неспособности обосновать ответ на тестовый вопрос – до 10 баллов.

Итоговый оценочный балл, отметка и ее вербальный аналог определяются по итогам ответов на все вопросы экзаменационного билета по универсальной шкале:

| Процент результативности (суммарный балл) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | Отметка | Вербальный аналог |
| 90-100 | 5 | отлично |
| 75-89 | 4 | хорошо |
| 60-74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | 2 | неудовлетворительно |

Теоретические вопросы и задачи

Решить задачу

Определить силу натяжения в канате крановой установки, поднимающей груз G с ускорением а.

Исходные данные:

Масса груза m = 5 тонн

Ускорение груза а = 2 м/сек2

Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/сек2

Силой сопротивления воздуха пренебречь.

## Решить задачу

Определить силу F, необходимую для равномерного перемещения бруса по горизонтальной шероховатой поверхности.

Исходные данные:

Коэффициент трения между брусом и поверхностью f = 0,6.

Масса бруса m = 12 кг.

Ускорение свободного падения принять равным 10 м/сек2.

Раскрыть сущность понятий

Нормальные и касательные ускорения. Сформулируйте теорему о нормальном и касательном ускорении

## Решить задачу

Построить эпюру напряжений в ступенчатом круглом брусе, нагруженном продольными силами и указать на наиболее напряженный участок. Весом бруса пренебречь.

Исходные данные:

Силы:

F1 = 100 кН

F2 = 200 кН

Площадь сечения бруса: А = 0,1 м2.

Решить задачу

Построить эпюру изгибающих моментов, действующих на однородный квадратный брус.  Указать на расположение критического сечения.

Исходные данные:

Сторона сечения квадратного бруса: a = 10 см (для построения эпюры изгибающих моментов не потребуется);

Изгибающий момент Ми = 100 Нм

Поперечная сила F = 50 Н.

Решить задачу

Определить абсолютное удлинение круглого бруса в результате приложения растягивающей силы F. Весом бруса пренебречь.

Исходные данные:

Сила F = 10 кН

Площадь сечения бруса A = 0,005 м2

Начальная длина бруса L = 5 м

Материал бруса имеет модуль продольной упругости Е = 2,0 × 1011 Па.

## Решить задачу

Построить эпюру изгибающих моментов, действующих на однородный круглый брус, изображенный на схеме.

Для критического сечения подсчитать нормальное напряжение, приняв момент сопротивления изгибу  данного бруса равным W = 0,1 d3. Собственный вес бруса не учитывать.

Исходные данные:

Изгибающий момент Ми = 50 Нм

Поперечная сила F = 200 Н

Длина бруса L = 6 м

Диаметр сечения круглого бруса d = 0,02 м.

Раскрыть сущность понятий

Виды резьбовых соединений, основные типы резьб, их сравнительная характеристика и область применения. Геометрические размеры.

Решить задачу

Венец зубчатого колеса прикреплен к ступице болтовыми соединениями  из шести болтов с гайками, размещенными равномерно по окружности диаметром D.

Определить касательные напряжения сдвига (среза), действующие в каждом из болтов при номинальной нагрузке. При расчете не учитывать ослабление стержня болта резьбой.

Исходные данные:

Номинальный крутящий момент на валу шестерни: Мкр = 10 Нм.

Диаметр окружности, на которой размещены болтовые соединения D = 0,4 м.

Диаметр стержня болта d = 10 мм

Раскрыть сущность понятий

Работа и мощность при поступательном движении, единица измерения. Понятие о КПД, способы его повышения.

Раскрыть сущность понятий

Эпюры продольных сил и нормальных напряжений, правила построения.

Раскрыть сущность понятий

Ремённые передачи: достоинства, недостатки, классификация, материалы. Передаточное число ременной передачи.

Раскрыть сущность понятий

Классификация зубчатых передач в зависимости от взаимного расположения осей валов, от расположения зубьев на ободе колес и от формы профиля зуба.

Достоинства и недостатки червячной передачи.

Решить задачу

Определить окружную скорость v точки А, лежащей на поверхности вращающегося диска. Определить, сколько оборотов сделает диск за 15 секунд.

Исходные данные:

Угловая скорость вращения диска ω = 6π  (рад/сек)

Радиус диска r = 0,5 м

Решить задачу

Какую мощность развивает вращающийся диск, если его угловая скорость ω= 10π (рад/сек), а вращающий момент Т равен 50 Нм?

Сколько оборотов сделает диск за 10 минут?

Исходные данные:

ω = 10π (рад/сек)

Т = 50 Нм

Раскрыть сущность понятий

Силовые соотношения в прямозубой цилиндрической передаче. Особенности конструкции шевронной передачи, ее достоинства и недостатки.

Решить задачу

Найти силу натяжения упругой нити, удерживающей груз в состоянии равновесия на идеально гладкой наклонной плоскости.

Исходные данные:

Вес груза G = 100 Н

Решить задачу

Какую работу W необходимо совершить, чтобы повалить кубический предмет на боковую грань?

Исходные данные:

Длина грани кубического предмета a = 1 м

Масса кубического предмета m = 100 кг

Центр тяжести кубического предмета расположен в точке пересечения диагоналей.

Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/сек2

Решить задачу

Автомобиль движется между городами Барнаул и Камень-на-Оби с постоянной скоростью v = 60 км/час. Определить частоту вращения колес автомобиля и сколько оборотов сделает каждое колесо в течение поездки, если диаметр колеса d = 0,6 м.

Расстояние между городами принять равным 180 км.

Решить задачу

Произвести проверочный расчет призматической шпонки на смятие.

Исходные данные:

Вращающий момент на валу Т = 100 Нм

Радиус сечения вала r = 30 мм

Высота шпонки h = 6 мм

Рабочая длина шпонки lр= 30 мм

Допускаемое напряжение на смятие [σ]см = 200 МПа

Раскрыть сущность понятий

Классификация зубчатых передач. Модуль зуба, передаточное число зубчатой передачи.

Раскрыть сущность понятий

Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в расчетах сопротивления материалов и поясните их физическую суть. Сформулируйте принцип Сен-Венана.

Решить задачу

Определить силу натяжения гибкой связи (нити) на участке АВ.

Исходные данные:

Вес груза G = 100 Н.

Углы между ветвями нити представлены на схеме.

Решить задачу

Перемещение шарового груза ограничивают плоские наклонные поверхности (см. схему). Определить величину и направление сил, действующих на груз со стороны ограничивающих плоскостей (реакции связей).

Исходные данные:

Углы между поверхностями приведены на схеме.

Масса груза m = 12 кг.

Ускорение свободного падения g принять равным 10 м/сек2.

Решить задачу

Груз G удерживается гибкой связью (нитью) и тонким стержнем  в состоянии равновесия. Определить силу натяжения  гибкой связи (нити).

Исходные данные:

Углы между элементами растяжки представлены на схеме.

Масса груза m = 10 кг.

Ускорение свободного падения g принять равным 10 м/сек2.

Решить задачу

Определить требуемый коэффициент трения f между наклонной плоской поверхностью и грузом G, при котором груз будет равномерно передвигаться вниз с постоянной скоростью v.

Исходные данные:

Угол наклона поверхности приведен на схеме.

Вес груза G = 500 Н.

Решить задачу

Балка находится в состоянии равновесия на опорах А и В. Определить величину и направление реакции опоры В.

Вес балки не учитывать.

Исходные данные:

Сила F = 150 Н.

Размеры балки и направление силы F приведены на схеме.

Решить задачу

Построить эпюру поперечных сил, действующих на защемленный одним концом брус (см. схему).

Исходные данные:

Распределенная нагрузка q = 10 Н/м.

Вес бруса не учитывать.

Решить задачу

Для изображенной на схеме передачи определить вращающий момент Т2 на ведомом валу.

Исходные данные:

Мощность на ведущем валу Р1 = 8 кВт;

Угловая скорость ведущего вала ω1 = 40 рад/сек

Коэффициент полезного действия передачи η = 0,97

Передаточное число передачи u = 4.

Решить задачу

Балка висит на гибких связях горизонтально, нагружена собственным весом G, силой F и находится в состоянии равновесия.

Определить реакцию гибкой связи RА.

Исходные данные:

Вес балки G = 1200 Н

Сила F = 600 Н

Расположение гибких связей и силовых факторов приведено на схеме.

Решить задачу

Конструкция из невесомых стержней АВ и АС находится в равновесии, удерживаемая шарнирными связями (см. схему). В точке А к шарниру приложена вертикальная сила F.

Определить реакцию в шарнире В.

Исходные данные:

Сила F = 1000 Н

Углы между элементами конструкции представлены на схеме.

Решить задачу

Построить эпюру вращающих моментов для круглого однородного бруса, представленного на схеме. Указать наиболее нагруженный участок бруса.

Исходные данные:

Вращающие моменты:

Т1 = 150 Нм

Т2 = 400 Нм

Т3 = 50 Нм

Решить задачу

Невесомая балка находится в состоянии равновесия под действием изгибающего момента МИ и реакций опор RA и RB.

Определить величину реакции опоры RB и построить эпюру изгибающих моментов для балки.

Исходные данные:

Изгибающий момент МИ = 100 Нм.

Размеры балки приведены на схеме.

Решить задачу

Определить величину растягивающей силы F, если известно, что под ее действием брус удлинился на ΔL = 0,005 мм.

Исходные данные:

Модуль продольной упругости балки Е = 2,0×105 МПа.

Площадь сечения бруса A = 0,01 м2.

Размеры бруса и точка приложения силы F приведены на схеме.

Решить задачу

Определить нормальные напряжения σ в сечениях ступенчатого бруса, изображенного на схеме, и построить эпюру напряжений. Указать с помощью эпюры наиболее напряженный участок бруса.

Исходные данные:

Площадь поперечного сечения А = 0,01 м2.

Растягивающая сила F1 = 500 Н

Сжимающая сила F2 = 10 кН

Решить задачу

Механический привод состоит из червячного редуктора и ременной передачи.

КПД червячного редуктора ηч=0,8, КПД ременной передачи ηр=0,96.

Определить, какой мощности должен быть электродвигатель, чтобы  мощность на выходном валу привода составляла 12,5 кВт.

Решить задачу

Лебедка состоит из цилиндрической передачи и барабана, к которому посредством троса прикреплен груз G. Определить требуемую мощность электродвигателя лебедки, если скорость подъема груза  должна составлять v = 4 м/сек.

Исходные данные:

Вес груза G = 1000 Н

Скорость подъема груза v = 4 м/сек

КПД барабана лебедки ηб = 0,9

КПД цилиндрической передачи ηп = 0,98

Элементы конструкции приведены на схеме.

Решить задачу

Кубический ящик находится на шероховатой поверхности, коэффициент трения которой с днищем ящика составляет f = 0,2.

Определите: опрокинется ящик или будет скользить по поверхности, если к его верхнему ребру приложить горизонтальную силу F, как показано на схеме.

Исходные данные:

Центр тяжести ящика расположен в точке пересечения диагоналей (в центре ящика);

Коэффициент трения между днищем ящика и поверхностью f = 0,2;

Вес ящика G = 100 Н.

Решить задачу

Определить нормальное напряжение, возникающее в сечении круглого бруса, расположенном рядом с жесткой заделкой, если к свободному концу бруса приложена поперечная сила F.

Вес бруса не учитывать.

Исходные данные:

Поперечная сила F = 1000 Н;

Длина бруса L = 5 м

Диаметр бруса d = 0,01 м.

Решить задачу

Построить эпюру изгибающих моментов однородного круглого бруса, изображенного на схеме, и указать наиболее напряженный участок бруса.

Исходные данные:

Распределенная нагрузка q = 100 Н/м;

Длина участка а, на котором действует распределенная нагрузка, равна половине длины бруса;

Поперечная сила F = 500 Н;

Длина бруса L = 12 м.

***

Тестовые вопросы и задачи

- Тест 1

Согласно определению, тело называют абсолютно твердым, если:

- при ударе оно не деформируется, а раскалывается;

- его невозможно разрушить динамическими нагрузками;

- расстояние между любыми его точками не изменяется при действии на него других тел;

- на любое внешнее воздействие оно оказывает значительное противодействие.

- Тест 2

Вариатор это:

- механическая передача, способная плавно изменять частоту вращения на ходу;

- механизм, способный изменять свои свойства в зависимости от внешних нагрузок;

- тип многоступенчатого привода;

- механическая передача для изменения мощности на выходном валу машины.

- Тест 3

Какие из следующих методов не относятся к числу основных, изучаемых в курсе сопротивления материалов?

- Методы расчета элементов конструкций на жесткость

- Методы расчета элементов конструкций на экономичность

- Методы расчета элементов конструкций на устойчивость

- Методы расчета элементов конструкций на прочность

- Тест 4

Что означает математическое выражение: σ ≤ [σ]?

- Закон Гука

- Коэффициент запаса прочности

- Условие прочности

- Формула Эйлера

- Тест 5

Тело, один размер которого значительно больше двух других, называется

- балкой

- оболочкой

- пластиной

- массивом

- Тест 6

Какое из зубчатых колес имеет наименьший диаметр делительной окружности:

- число зубьев 25, модуль зубьев 5 мм;

- число зубьев 35, модуль зубьев 4 мм;

- число зубьев 28, модуль зубьев 5 мм;

- число зубьев 45, модуль зубьев 6 мм.

- Тест 7

Чему равна проекция силы F = 70 Н на ось y?

- 30 Н

- 45 Н

- 60 Н

- 35 Н

- Тест 8

В сопротивлении материалов вводится допущение о сплошности материала, что позволяет:

- использовать методы дифференциального и интегрального исчисления.

- устанавливать зависимости между напряжениями и деформациями.

- использовать принцип зависимости сил.

- считать деформации упругими.

- Тест 9

Какая из перечисленных передач предназначена для плавного изменения на ходу частоты вращения ведомого вала при неизменной частоте вращения ведущего вала?

- Коробка скоростей;

- Вариатор;

- Мультипликатор;

- Редуктор.

- Тест 10

Какова основная причина выхода из строя зубчатых передач, работающих в масле?

- Значительный износ рабочей поверхности зубьев

- Поломка зуба

- Усталостное выкрашивание рабочей поверхности зубьев

- Заедание зубьев

- Тест 11

Способность твердого тела сопротивляться внешним нагрузкам не разрушаясь, называется

- прочностью.

- устойчивостью.

- жесткостью.

- выносливостью.

- Тест 12

В каких случаях предпочтительнее соединение деталей не болтом, а шпилькой?

- При небольшой нагрузке на соединение

- При работе соединения в условиях повышенной вибрации

- При частой разборке и сборке соединения

- При использовании средств механизации для разборки и сборки изделий.

- Тест 13

Какая из приведенных формул предложена Л. Эйлером для расчета продольно сжимаемых стержней на устойчивость:

- Fкр = π2EImin/l2пр

- σкр = a - bλ

- σ = Еε

- Δl = Nl/(EA)

- Тест 14

Момент силы относительно точки это:

- время воздействия силы на точку

- расстояние от точки до точки приложения силы

- произведение силы на расстояние от точки до линии действия силы

- расстояние от вектора силы до точки в данный момент времени (мгновенное расстояние)

- Тест 15

Основными критериями работоспособности хорошо смазываемых зубчатых передач являются:

- бесшумность работы и небольшие габаритные размеры;

- усталостная контактная прочность рабочей поверхности и прочность зубьев при изгибе;

- хрупкость рабочих поверхностей зубьев и прочность на излом;

- способность противостоять ударным нагрузкам и нагреву во время работы.

- Тест 16

Какое из утверждений поясняет суть закона сохранения механической энергии:

- действие равно противодействию

- сумма потенциальной и кинетической энергии есть величина постоянная

- изолированная материальная точка находится в покое или равномерно движется

- потенциальная энергия любого тела является неизменной величиной

- Тест 17

Допущение об однородности материала предполагает, что:

- материал тела обладает одинаковыми свойствами во всех направлениях

- материал тела обладает одинаковыми свойствами в каждой точке

- материал тела имеет непрерывное строение и представляет собой сплошную среду

- в материале тела отсутствуют механические дефекты

- Тест 18

Какая из перечисленных передач не относится к ременным передачам:

- плоскоременная;

- поликлиноременная;

- шевроноременная;

- зубчатоременная;

- круглоременная

- Тест 19

Коэффициент полезного действия механической передачи это:

- Отношение числа оборотов ведомого вала к числу оборотов ведущего вала

- Отношение крутящего момента на ведомом валу к крутящему моменту на ведущем валу

- Отношение мощности на ведомом валу к мощности на ведущем валу

- Отношение диаметра ведомого вала к диаметру ведущего вала

- Тест 20

Изменение размеров и формы тела под действием внешних сил называется

- смятием

- деформацией

- разрушением

- критическим состоянием

- Тест 21

Какие из перечисленных механических передач осуществляют передачу мощности за счет сил трения?

- Зубчатая планетарная передача

- Цепная передача с роликовой цепью

- Фрикционная передача

- Скользящая цилиндрическая передача

- Тест 22

В каком сечении изображенного бруса нормальные напряжения будут максимальны?

- в жесткой заделке

- в середине бруса

- в котором приложен изгибающий момент

- напряжения одинаковы во всех сечениях бруса

- Тест 22

Момент силы относительно точки О это:

- произведение модуля силы на расстояние от линии действия силы до точки О

- время, в течении которого сила оказывает воздействие на точку О

- произведение модуля силы на расстояние от точки приложения силы до точки О

- совокупность нормальных и касательных напряжений, действующих на множестве элементарных площадок, проходящих через  точку О.

- Тест 23

Какие из перечисленных функций не могут выполнять механические передачи:

- изменение частоты вращения и крутящего момента;

- преобразование поступательного движения во вращательное;

- распределять энергию двигателя между исполнительными органами машины;

- вырабатывать энергию для вращения исполнительных органов машины.

- Тест 24

Какая сила называется равнодействующей?

- уравновешивающая данную систему сил

- эквивалентная данной системе сил

- одинаково действующая на материальную точку во всех направлениях

- вызывающая состояние равновесия материальной точки

- Тест 25

Относительная линейная деформация имеет размерность:

- мм2

- безразмерная величина

- метр

- Паскаль

- Тест 26

Какой формы не бывают зубья в конических зубчатых колесах?

- прямые

- косые

- спиралевидные

- шевронные.

- Тест 27

Балка лежит на опорах А и В, нагружена силой F и находится в равновесии.

Указать какое из уравнений равновесия балки составлено неправильно. Вес балки не учитывается.

- 6RА - 2F = 0

- 4F - 6RВ = 0

- RA - F - RB = 0

- 4RA - 2RB = 0

- Все уравнения правильные

- Все уравнения неправильные

- Тест 28

Материал называется однородным, если:

- свойства материала по всем направлениям одинаковы

- материал сплошным образом заполняет пространство

- напряженное состояние во всех его точках одинаково

- свойства материала во всех точках одинаковы.

- Тест 29

Какой угол пересечения осей валов в передачах коническими зубчатыми колесами имеет наибольшее распространение?

- 600

- 750

- 900

- 1200

- Тест 30

На схеме изображена балка, нагруженная распределенной нагрузкой q = 10 Н/м. Какова реакция опоры А?

- 50 Н

- 100 Н

- 12,5 Н

- 25 Н

- 10 Н

- Тест 31

Какое из утверждений не относится к свойствам пар сил:

- Пара сил не имеет равнодействующей.

- Алгебраическая сумма проекций сил пары на ось всегда равна нулю.

- Алгебраическая сумма моментов сил, составляющих пару, относительно любой точки плоскости действия пары есть величина постоянная, равная моменту пары.

- Пара сил должна учитываться при составлении уравнений сил и проекций сил.

- Тест 32

Сколько из перечисленных свойств ременной передачи можно отнести к ее недостаткам:

- широкий диапазон межосевых расстояний;

- плавность, безударность работы;

- повышенные габариты;

- простота конструкции, малая стоимость;

- непостоянство передаточного отношения;

- повышенные силовые воздействия на валы и опоры;

- необходимость в создании и поддерживании предварительного натяжения ремня;

- электроизолирующая способность.

- Пять.

- Четыре.

- Три.

- Два.

- Тест 33

Какое из представленных уравнений характеризует теорему Вариньона о моменте равнодействующей силы:

- М(FΣ) = ΣМ(Fi)

- ΣМ(Fi) = 0

- М(FΣ)x - М(FΣ)y - М(FΣ)z = 0

- ΣМ(Fi) = F1 + F2 + F3 +…..+ Fi

- Тест 34

Внутренними силами в сопротивлении материалов называют

- силы взаимодействия между атомами тела.

- силы инерции.

- собственный вес тела.

- дополнительные силы взаимодействия, возникающие между атомами тела при его деформировании.

- Тест 35

Сколько из перечисленных ниже свойств относятся к достоинствам зубчатых передач?

- Высокая жесткость, не дающая компенсировать динамические нагрузки

- Простота обслуживания

- Сравнительно малые нагрузки на валы и подшипники

- Шум на больших скоростях

- Относительно высокие требования к точности изготовления и монтажа

- Постоянство передаточного числа

- Высокий КПД

- Малые габариты

- Большой ресурс

- 3

- 5

- 6

- 7

- Тест 36

Какие напряжения в поперечном сечении бруса называют нормальными?

- не вызывающие критическую деформацию и разрушение бруса

- направленные перпендикулярно плоскости сечения

- направленные параллельно плоскости сечения

- лежащие в плоскости сечения

- Тест 37

Центр тяжести площади треугольника расположен:

- в точке пересечения биссектрис

- в точке пересечения высот

- в точке пересечения медиан

- на равном расстоянии от вершин углов треугольника

- Тест 38

Сколько оборотов совершит диск за 10 секунд, если его угловая скорость ω = 10π  рад/сек?

- 10 оборотов

- 20 оборотов

- 50 оборотов

- 100 оборотов

- Тест 39

Пластической (остаточной) деформацией называется:

- деформация, сохраняющаяся после прекращения действия нагрузки.

- деформация, продолжающая увеличиваться после снятия нагрузки.

- деформация, изменяющаяся пропорционально величине нагрузки.

- деформация, полностью исчезающая после прекращения действия нагрузки.

- Тест 40

Какое из перечисленных разъемных соединений деталей  является подвижным?

- шпоночное

- шлицевое

- резьбовое

- штифтовое

- Тест 42

Как изменятся контактные напряжения, если нагрузка на зубчатую передачу возрастает в четыре раза?

- Не изменятся.

- Возрастут в два раза.

- Возрастут в четыре раза.

- Возрастут в 16 раз.

- Тест 43

Какая из приведенных формул применима для определения нормального ускорения точки при криволинейном движении:

- aн = 2S/t2

- aн = v2/ρ

- aн = F/m

- aн = dv/dt

- Тест 44

Способность материала сопротивляться деформациям называется:

- долговечность

- надежность

- жесткость

- прочность

- Тест 45

Для каких целей нельзя применить зубчатую передачу?

- Передача вращательного движения с одного вала на другой.

- Дискретное изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим.

- Бесступенчатое изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим.

- Преобразование вращательного движения вала в поступательное.

- Тест 46

Определить силу F, необходимую для равномерного перемещения груза G = 250 Н  по шероховатой горизонтальной плоскости, если коэффициент трения f = 0,3

- F=125Н

- F=50Н

- F=100Н

- F=75Н

- Тест 47

Какое из перечисленных свойств не относится к главным факторам, влияющим на усталостный предел выносливости детали:

- наличие концентраторов напряжений

- абсолютные размеры детали (ее величина)

- тип передачи, передающей мощность на деталь

- состояние поверхности детали

- Тест 48

Что из перечисленного можно отнести к недостаткам планетарных зубчатых передач в сравнении с обычными зубчатыми передачами:

- увеличенные габариты и масса передачи

- повышенная нагрузка в каждом зацеплении, высокая нагрузка на валы, оси и опоры

- повышенные требования к точности изготовления и сборки, большое количество деталей

- непостоянство передаточного отношения

- Тест 49

Осевой момент инерции круглого сечения диаметром d можно приближенно определить по формуле:

- ≈ 0,05d4

- ≈ 0,2d3

- ≈ πd2/4

- ≈ 0,1d4

- Тест 50

Работа силы тяжести не зависит:

- от длины траектории, по которой перемещается центр тяжести тела

- от массы тела

- от вертикального перемещения центра тяжести тела

- от ускорения свободного падения

- Тест 51

Какое из приведенных отношений является передаточным числом одноступенчатой передачи?

- z1/z2

- d1/d2

- ω2/ω1

- ω1/ω2

- Тест 52

Сколько оборотов в минуту совершает колесо автомобиля, если его угловая скорость ω = 3π рад/сек?

- 50

- 45

- 30

- 12

- Тест 53

Величина давления в 1000 Н/м2 равнозначна:

- 1 МПа

- 12 атм

- 1 кПа

- 1000 мм рт. столба

- Тест 54

## Что такое механический КПД передачи вращательного типа?

- отношение мощности на выходном валу к мощности на входном валу

- отношение величины окружной силы на поверхности выходного и входного валов

- произведение крутящего момента на входном валу на передаточное отношение передачи

- произведение угловой скорости входного вала на величину крутящего момента

- Тест 55

Укажите неправильный ответ:

- Сила тяжести - это сила, с которой тело притягивается к Земле

- Сила тяжести – это сила взаимодействия между телом и Землей

- Сила тяжести – это сила, с которой тело ударяется о поверхность Земли при падении

- Сила тяжести – это сила, с которой Земля притягивается к телу

- Тест 56

Какая из точек сечения витка цилиндрической пружины наиболее напряжена при сжатии? Ответ обоснуйте.

- точка А

- точка В

- точка С

- точка D

- Тест 57

Укажите, какая формула для определения критической силы при продольном изгибе (формула Эйлера) записана правильно:

- Fкр = (π2ЕImin)/lп2

- Fкр = (π2Imin)/(Еlп2)

- Fкр = (π2Е)/(Imin lп2)

- Fкр = (π2Еlп2)/Imin

где:  Fкр – критическая сила,   Е – модуль упругости, Imin – наименьший из осевых моментов инерции, lп – приведенная длина стержня.

- Тест 58

Каково передаточное число зубчатой передачи, если угловая скорость ведущей шестерни

ωш = 10π рад/сек, а угловая скорость ведомого колеса  ωк = 4π рад/сек?

- 40

- 2,5

- 0,4

- Тест 59

При расчетах в сопротивлении материалов материал конструкций предполагается:

- прочным, жестким и упругим

- пластичным, тугоплавким и ковким

- сплошным, однородным, изотропным и линейно упругим

- не содержащим в своем объеме значительных дефектов (трещин, раковин, включений)

- Тест 60

Ядро после первого выстрела улетело от пушки на 720 м, после второго выстрела – на 800 м, после третьего –  на 660 м, при этом высота подъема ядра над поверхностью земли во всех случаях составила 30 метров. После какого выстрела работа силы тяжести по перемещению ядра больше?

- после первого выстрела

- после второго выстрела

- после третьего выстрела

- работа силы тяжести одинакова во всех случаях

- Тест61

Коэффициент полезного действия (КПД) многоступенчатого привода определяется как:

- сумма КПД всех передач, составляющих привод;

- произведение КПД всех передач, составляющих привод;

- отношение суммы КПД повышающих передач к сумме КПД понижающих передач;

- отношение частоты вращения ведущего вала привода к частоте вращения ведомого вала.

- Тест 62

Закон Гука в сопротивлении материалов устанавливает зависимость:

- между относительным удлинением бруса и приложенными к нему нагрузками;

- между силами, действующими на брус и напряжениями в каждом сечении;

- между величиной касательных и нормальных напряжений в нагруженном брусе;

- между весом, площадью поперечного сечения и длиной бруса.

- Тест 63

Опрокинется или нет кубический ящик весом G = 100 Н, если к его верхнему ребру приложить горизонтальную силу F = 100 Н?

Центр тяжести ящика находится в точке пересечения его диагоналей.

- да, опрокинется

- нет, не опрокинется

- ящик будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия

- Тест 64

Принцип, утверждающий, что результат воздействия на тело системы сил равен сумме воздействий тех же сил, прикладываемых последовательно и в любом порядке, называется:

- принципом Даламбера;

- принципом начальных размеров;

- принципом независимости действия сил;

- принципом Бернулли.

- Тест 65

Определить силу F, необходимую для равномерного перемещения груза G = 250 Н  по шероховатой горизонтальной плоскости, если коэффициент трения

f = 0,4

- F=250Н

- F=125Н

- F=100Н

- F=75Н

- Тест 66

Преимущества червячных передач с нижним горизонтальным расположением червяка по сравнению с верхним расположением червяка:

- более благоприятные условия смазки;

- более благоприятные условия теплоотдачи;

- лучшая общая компоновка редуктора;

- бóльшие допускаемые окружные скорости.

Что из перечисленного не соответствует действительности?

- Тест 67

Материал называется изотропным, если:

- он имеет кристаллическую структуру;

- его свойства во всех точках одинаковы;

- он сплошным образом заполняет пространство;

- его свойства во всех направлениях одинаковы.

- Тест 68

В какой из перечисленных передач с промежуточной гибкой связью нагрузка на валы наименьшая?

- цепная;

- клиноременная;

- плоскоременная;

- нагрузки примерно одинаковые.

- Тест 69

Причина, из-за которой применяют компоновку червячной передачи с верхним расположением червяка:

- улучшении условий теплоотдачи;

- улучшении условий смазки зацепления;

- уменьшение разбрызгивания смазки при высоких скоростях вращения червяка;

- удобство сборки и обслуживания червячной передачи.

- Тест 70

К какому виду механических передач относятся цепные передачи?

- передача трением с промежуточной гибкой связью;

- передача зацеплением с промежуточной гибкой связью;

- передача трением с непосредственным касанием рабочих тел;

- передача зацеплением с непосредственным касанием рабочих тел.

- Тест 71

Внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня находятся с помощью:

- метода сечения;

- метода перемещения;

- закона Гука;

- метода нормальных сил.

- Тест 72

Назовите тип червяка червячной передачи, у которого профиль витка  во всех сечениях имеет криволинейную форму.

- архимедов;

- эвольвентный;

- конволютный;

- нелинейчатый.

- Тест 73

Если действующие на брус внешние нагрузки приводятся к паре сил, лежащей в плоскости, перпендикулярной оси бруса, то брус испытывает деформации:

- растяжения (сжатия);

- изгиба;

- сдвига;

- кручения

- Тест 74

Как элемент червячной передачи чаще всего лимитирует ее работоспособность?

- Червяк.

- Червячное колесо.

- Червяк и колесо в равной степени.

- Или червяк, или колесо в зависимости от конструкции передачи

- Тест 75

Какое из зубчатых колес имеет наименьший диаметр делительной окружности:

- число зубьев 45, модуль зубьев 5 мм;

- число зубьев 35, модуль зубьев 4 мм;

- число зубьев 35, модуль зубьев 5 мм;

- число зубьев 45, модуль зубьев 6 мм.

- Тест 76

Какое из перечисленных утверждений справедливо при изучении деформаций нагруженного тела в сопротивлении материалов:

- можно заменить действующую на тело систему сил другой, ей эквивалентной;

- можно переносить действующую на тело систему сил вдоль линии  действия равнодействующей;

- можно переносить действующую на тело пару сил в плоскости ее действия;

- можно изменить действующие на тело нагрузки.

- Тест 77

Какой из перечисленных типов резьб не применяется в машиностроении:

- цилиндрическая круглая;

- цилиндрическая трапецеидальная;

- цилиндрическая прямоугольная;

- цилиндрическая овальная.

- Тест 78

Какое из перечисленных требований не предъявляется к материалам заклепок:

- высокая пластичность;

- одинаковый температурный коэффициент расширения с материалом соединяемых деталей;

- способность изнашиваться дольше, чем материал соединяемых деталей;

- однородность с материалом соединяемых деталей (для предотвращения появления токов).

- Тест 79

Коэффициент Пуансона определяет зависимость между:

- продольной и поперечной деформацией тела;

- касательным и нормальным напряжением в поперечном сечении бруса;

- критической силой и способом закрепления продольно сжимаемого стержня;

- относительным удлинением тела и величиной продольных нагрузок.

- Тест 80

Что из перечисленного не относится к достоинствам резьбовых соединений:

- наличие концентраторов напряжений во впадинах резьбы;

- высокая нагрузочная способность;

- возможность применения для регулировки взаимного положения деталей;

- удобство сборки и разборки.

- Тест 81

По управляемости различают муфты:

- неуправляемые;

- управляемые;

- самоуправляемые;

- самостоятельные.

- Тест 82

Устойчивостью в сопротивлении материалов называется способность элементов конструкции:

- сохранять вертикальное положение при внешних нагрузках;

- противостоять статическим и динамическим нагрузкам не падая;

- сопротивляться значительным упругим деформациям;

- сохранять первоначальную форму равновесия при воздействии внешних нагрузок.

- Тест 83

Какие муфты не применяют в промышленном машиностроении:

- глухие;

- слепые;

- зубчатые;

- пальцевые.

- Тест 84

Сколько зубьев на ведущем колесе зубчатой передачи, если:

- передаточное отношение пары зубчатых колес  u = 3,15;

- модуль зацепления  m = 2,5 мм;

- межосевое расстояние  аw = 120мм.

- 17

- 18

- 23

- 26

- Тест 85

Какова основная причина выхода из строя открытых зубчатых передач?

- поломка зуба или заклинивание зубьев;

- усталостные микротрещины на рабочих поверхностях зубьев;

- износ рабочей поверхности зуба под действием сил трения;

- перекос валов из-за поломки подшипников.

- Тест 86

Две первые цифры справа на условной маркировке подшипников обозначают:

- - отклонение конструкции подшипника от основного типа;

- - серию подшипника по ширине;

- - тип подшипника (шариковый радиальный, роликовый конический и т. п.);

- - диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника.

- Тест 87

Фрикционные муфты служат для:

- - плавного сцепления валов под нагрузкой на ходу;

- - плавного изменения крутящего момента на ведомом валу;

- - реверсивного вращения ведомого вала;

- - для компенсации осевых,  радиальных и угловых смещений между валами.

- Тест 88

Какой из видов связей не рассматривает раздел «Теоретическая механика»:

- гибкая связь;

- идеальный гладкий шарнир;

- резьбовая связь;

- ребро угла;

- идеально гладкая поверхность.

- Тест 89

Какое из перечисленных свойств не относится к главным факторам, влияющим на усталостный предел выносливости детали:

- величина статической нагрузки на деталь;

- наличие концентраторов напряжений;

- абсолютные размеры детали (ее величина);

- состояние поверхности детали (степень обработки и шероховатости).

- Тест 90

Зубья какой формы не изготавливают  в конических зубчатых колесах?

- прямые;

- шевронные;

- спиралевидные;

- косые.

- Тест 91

Закон Гука в сопротивлении материалов устанавливает зависимость:

- между относительным удлинением бруса и приложенными к нему нагрузками;

- между силами, действующими на брус и напряжениями в каждом сечении;

- между величиной касательных и нормальных напряжений в нагруженном брусе;

- между весом, площадью поперечного сечения и длиной бруса.

- Тест 92

Какая из перечисленных передач не относится к ременным передачам:

- поликлиноременная;

- шевроноременная;

- зубчатоременная;

- круглоременная

- Тест 93

Коэффициент полезного действия механической передачи это:

- Отношение числа оборотов ведомого вала к числу оборотов ведущего вала;

- Отношение крутящего момента на ведомом валу к крутящему моменту на ведущем валу;

- Отношение мощности на ведомом валу к мощности на ведущем валу;

- Отношение диаметра ведомого вала к диаметру ведущего вала.

- Тест 94

Сила трения это:

- - сила реакции поверхности, умноженная на коэффициент трения;

- - отношение силы тяжести тела к силе сцепления с поверхностью;

- - разница между силой тяги и силой тяжести тела;

- - произведение массы тела на ускорение свободного падения.

- Тест 95

Напряжения сдвига зависят от:

- - площади сечения, расположенного в плоскости сдвига;

- - величины нормальных напряжений в сечении бруса;

- - изгибающей нагрузки, приложенной к брусу;

- - физических свойств материала бруса.

- Тест 96

Какие из зубчатых колес имеет одинаковый диаметр делительной окружности:

- число зубьев 40, модуль зубьев 5 мм;

- число зубьев 50, модуль зубьев 4 мм;

- число зубьев 28, модуль зубьев 6 мм;

- все перечисленные зубчатые колеса имеют одинаковый диаметр делительной окружности.

- Тест 97

Возникающие при кручении круглого бруса напряжения в поперечных сечениях  зависят от:

- полярного момента инерции сечения относительно продольной оси бруса;

- осевого момента инерции сечения относительно продольной оси бруса;

- свойств материала, из которого изготовлен брус;

- только от величины крутящего момента.

- Тест 98

Какие виды изгибов не изучает наука «Сопротивление материалов»?

- косой изгиб;

- прямой изгиб;

- кривой изгиб;

- поперечный изгиб;

- чистый изгиб.

- Тест 99

Основными критериями работоспособности подшипников качения являются:

- сопротивление контактной усталости и статической контактной прочности;

- чистота обработки поверхности колец и сепараторов;

- радиальные нагрузки, которым подвергается подшипник в процессе работы;

- количество тел качения (шариков, роликов) в подшипнике;

- условие смазки узла.

- Тест 100

Теорема Д. И. Журавского для изгиба устанавливает зависимость:

- между  силами, приложенными к брусу, и величиной прогиба бруса;

- между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки;

- между деформацией, касательными напряжениями и нагрузкой;

- между величиной осевого момента инерции сечения бруса и его деформацией.

- Тест 101

Растяжением и сжатием называют вид деформации, при которой:

- на всех участках бруса действуют одинаковые нормальные напряжения;

- в любом поперечном сечении бруса возникает только продольная сила;

- касательные и нормальные напряжения в сечениях бруса равны по модулю;

- в любом поперечном сечении бруса возникает только поперечная сила.

- Тест 102

Коэффициент полезного действия (КПД) многоступенчатого привода определяется как:

- Произведение КПД всех передач, составляющих привод на передаточное число привода;

- произведение КПД всех передач, составляющих привод;

- отношение суммы КПД повышающих передач к сумме КПД понижающих передач;

- отношение частоты вращения ведущего вала привода к частоте вращения ведомого вала.

- Тест 103

Предельным напряжением при статической нагрузке для пластичных материалов является:

- предел прочности;

- предел текучести;

- предел выносливости;

- предел усталости.

- Тест 104

Подшипники качения по направлению воспринимаемой нагрузки классифицируются на:

- радиально-упорные;

- четырехрядные;

- самоустанавливающиеся;

- игольчатые.

- Тест 105

Укажите на неверный ответ:

В зависимости от взаимного расположения осей валов фрикционные передачи бывают:

- цилиндрические;

- конические;

- бесступенчатые;

- лобовые.

- Тест 106

Модуль продольной упругости первого рода (модуль Юнга) определяет зависимость между:

- нормальными и касательными напряжениями в сечениях бруса;

- изгибающим моментом и  касательными напряжениями в сечениях бруса;

- критической силой и способом закрепления продольно сжимаемого стержня;

- величиной продольных нагрузок и относительным удлинением бруса.

- Тест 107

При кручении круглого бруса в его поперечных сечениях возникают силовые факторы:

- касательные напряжения;

- нормальные напряжения;

- микротрещины и сколы;

- касательные и нормальные напряжения.

- Тест 108

Условие работоспособности фрикционной передачи:

- сила трения в зоне контакта катков не должна превышать передаваемую окружную силу;

- сила трения в зоне контакта катков  должна превышать передаваемую окружную силу;

- передаваемая окружная сила зависит от угловой скорости вращения ведущего колеса;

- передаваемая окружная сила зависит от запаса мощности двигателя привода.

- Тест 109

Контактная прочность при сжатии цилиндрических поверхностей рассчитывается по формуле:

- Гука

- Герца

- Журавского

- Эйлера

- Тест 110

Второй закон Ньютона (основное уравнение динамики) можно представить в виде формулы:

- ΣFi = 0

- F = ma

- σ = Eε

- σ = F/S

- Тест 111

Червячные передачи с нижним горизонтальным расположением червяка по сравнению с верхним расположением червяка имеют:

- неблагоприятные условия теплоотдачи;

- лучшие  условия смазки;

- удобство сборки и регулировки редуктора;

- меньшие допускаемые окружные скорости.

- Тест 112

Гипотеза наибольших касательных напряжений утверждает: «Опасное состояние материала наступает тогда, когда…..» (найдите правильное завершение утверждения):

- наибольшие касательные напряжения достигают предельной величины;

- касательные напряжения становятся равными нормальным напряжениям;

- касательные напряжения становятся пропорциональными внешней нагрузке;

- касательные напряжения стремятся разрушить брус.

- Тест 113

Какая из формул описывает кинетическую энергию материальной точки:

- К = mv2/2

- П + К = const

- К = mgh

- Е = mc2

- Тест 114

Какое из зубчатых колес имеет наибольший диаметр делительной окружности:

- число зубьев 35, модуль зубьев 5 мм;

- число зубьев 32, модуль зубьев 4 мм;

- число зубьев 35, модуль зубьев 6 мм;

- число зубьев 42, модуль зубьев 6 мм.

- Тест 115

Мощностью силы называется:

- произведение силы на плечо;

- работа, совершаемая силой за единицу времени;

- произведение модуля силы на ускорение точки ее приложения;

- работа постоянной силы на перемещение точки в пространстве.

- Тест 116

Разложение силы на две составляющие сводится к построению:

- треугольника сил;

- четырехугольника сил;

- параллелограмма сил;

- равнодействующей силы.

- Тест 117

Наибольшее контактное напряжение в зоне зацепления зубьев зубчатых колес определяется:

- по формуле Журавского;

- по формуле Гука;

- опытным путем;

- по формуле Герца.

- Тест 118

Что означает математическое выражение: σ ≤ [σ]?

- закон Гука;

- коэффициент запаса прочности;

- условие прочности;

- формула Эйлера.

- Тест 119

При динамических (переменных) нагрузках различают следующие циклы напряжений:

- асимметричный;

- внезапно-повторный;

- случайный;

- ударный.

- Тест 120

Основной энергетической характеристикой редуктора является:

- номинальный вращающий  момент  Т2 на тихоходном ходу;

- передаточное число;

- удельная масса;

- число ступеней.

# Text boxes

а)

40

20

30

10

40

20

30

10

20

20

F1

F2

F3

б)

в)

г)

Т1

Т2

Т3

Т4

10

40

20

10

20

40

10

30

20

20

10

40

20

А

Б

В

Г

М1            М2           М3           X