Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект контрольно-оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

по профессиональному модулю

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

основной профессиональной образовательной программы

по специальности СПО

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»  (базовой подготовки)

2016

| Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (базовой подготовки) программы ПМ. 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» |
| --- |
| Одобрена цикловой комиссией электроэнергетики Председатель комиссии ______________Н.А. Шурова Протокол № 1 от 25 августа 2016г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ________________ Н.Б. Чмель «29» августа 2016 г. |

Организация-разработчик: АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Данилова Е.В.,  преподаватель по ПМ. 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического  оборудования» АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Техническая экспертиза комплекта контрольно-оценочных средств

ПМ. 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического  оборудования»

Эксперт:

Методист АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

____________________Т.Ю. Иванова

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Пояснительная записка | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств | 8 |
| 3. | Инструментарий оценки | 11 |
|  | Приложение 1 Инструкция для эксперта-экзаменатора | 17 |
|  | Приложение 2 Инструкция для ассистента (мастера производственного обучения) | 19 |
|  | Приложение 3 Инструкция для испытуемого (экзаменующегося) | 20 |
|  | Приложение 4 Комплексное практическое задание и порядок его выполнения | 21 |
|  | Приложение 5 Схема электрическая принципиальная пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник» | 23 |
|  | Приложение 6 Карта организации ТО электрооборудования | 24 |
|  | Приложение 7 Эталон карты организации ТО электрооборудования | 25 |
|  | Приложение 8 Таблица неисправностей | 26 |
|  | Приложение 9 Эталон таблицы неисправностей | 27 |
|  | Приложение 10 Дефектная ведомость | 28 |
|  | Приложение 11 Эталон заполнения дефектной ведомости | 30 |
|  | Приложение 12 Диагностическая карта электродвигателя | 32 |
|  | Приложение 13 Модельный вариант заполнения диагностической карты электродвигателя | 33 |
|  | Приложение 14 Наряд на ремонт | 34 |
|  | Приложение 15 Эталон заполнения наряда на ремонт | 36 |
|  | Приложение 16 Критерии оценки продукта практической деятельности - работа электрической цепи главного двигателя заточного станка после устранения неисправностей | 38 |
|  | Приложение 17 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.1 | 44 |
|  | Приложение 18 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.2 | 46 |
|  | Приложение 19 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.3 | 48 |
|  | Приложение 20 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.4 | 50 |
|  | Приложение 21 Таблица итоговых результатов оценки освоения профессионального модуля ПМ.01 | 52 |
|  | Приложение 22 Условия положительного/отрицательного заключения по освоению профессионального модуля | 54 |

1 Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки образовательных результатов освоения профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части овладения видом профессиональной деятельности  Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

Комплект контрольно-оценочных средств,  входит в состав фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для проведения Экзамена квалификационного по профессиональному модулю в форме выполнения комплексного практического задания, направленного на проверку сформированности профессиональных компетенций ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

Инструментарий оценки предназначен для оценки групп компетенций по указанному виду профессиональной деятельности.

Оценивание происходит на основе:

- продукта  практической деятельности:  работа электрической цепи после устранения неисправностей по критериям.

Для оценки компетенций ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 используется комплексное практическое задание в 1-м  варианте.

Экзамен проводится для группы из 15 человек одновременно, путем  нахождения и устранения неисправностей  электрической цепи пуска двигателя переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник».

Время выполнения задания – 120 минут.

График проведения оценочной процедуры устанавливается  в соответствии с графиком учебного процесса.

Формой проведения оценочной процедуры является квалификационный экзамен, который проводится непосредственно после завершения обучения по профессиональному модулю.

Итогом квалификационного экзамена  является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен/не освоен».

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлен показатель, при котором принимается решение по освоению/не освоению  вида профессиональной деятельности, – не менее  70 %.

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «Вид профессиональной деятельности не освоен».

При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу экзаменующегося.

Результаты оценочной процедуры оформляются в соответствии с инструктивно-регламентирующими документами региональной системы квалификационной аттестации: решение аттестационно-квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационном листе кандидата, протоколе экзамена (квалификационного).

2 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

# 2.1 Вид профессиональной деятельности

# Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

# 2.2 Предметы оценивания

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

2.3 Требования к деятельности экзаменующегося по профессиональным компетенциям

| Профессиональная компетенция | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | 1. Технически грамотно выполняет наладку электрического и электромеханического оборудования 2. Технически грамотно выполняет регулировку электрического и электромеханического оборудования 3. Технически грамотно выполняет проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | 4. Организует техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования 5. Выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования 6. Оптимально точно и скоро выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 7. Выполняет диагностику и технический контроль электрического и электромеханического оборудования; 8. Технически грамотно составляет дефектные ведомости на электрическое и электромеханическое оборудование |
| ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | 9. Составляет отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования в соответствии с установленными требованиями |

2.4 Объекты оценки

| Показатели оценки результата | Объекты оценки |
| --- | --- |
| 1. Технически грамотно выполняет наладку электрического и электромеханического оборудования | Оценка продукта практической деятельности – установка катушки реле времени в соответствии с техническим заданием |
| 2. Технически грамотно выполняет регулировку электрического и электромеханического оборудования | Оценка продукта практической деятельности – регулировка реле времени в соответствии с техническим заданием |
| 3. Технически грамотно выполняет проверку электрического и электромеханического оборудования | Оценка продукта практической деятельности – заполнение таблицы неисправностей |
| 4. Организует техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Оценка продукта практической деятельности – заполнение карты организации технического обслуживания электрооборудования |

| 5. Выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Оценка продукта практической деятельности – правильное подключение двигателя |
| --- | --- |
| 6. Оптимально точно и скоро выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Оценка продукта практической деятельности – работа электроустановки после устранения неисправностей |
| 7. Выполняет диагностику и технический контроль электрического и электромеханического оборудования | Оценка продукта практической деятельности – заполнение диагностической карты электродвигателя |
| 8. Технически грамотно составляет дефектные ведомости на электрическое и электромеханическое оборудование | Оценка продукта практической деятельности – заполнение дефектной ведомости |
| 9. Составляет отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования в соответствии с установленными требованиями | Оценка продукта практической деятельности – заполнение наряда на ремонт |

2.5. Требования к кадровому обеспечению оценки

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель администрации ОУ |
| Эксперт-экзаменатор | Инженер соответствующего профиля |
| Эксперт-экзаменатор | Преподаватель дисциплин соответствующего профиля, не осуществляющего подготовку по данному ПМ |
| Ассистент (1 чел.) | Мастер производственного обучения, не осуществляющий подготовку по данному ПМ |

3 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ

Комплексное практическое задание по оценке  освоения профессионального модуля   ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования  по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Модельная ситуация:

Вы, как работник оперативно-ремонтного электротехнического персонала цеха, получили наряд на ремонт электрооборудования заточного станка  3А64ДФ с неисправностью «Главный двигатель при пуске не переходит в рабочий режим».

Задание:

Найти и устранить причину неисправности в электрической цепи пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник»; осуществить диагностику двигателя в рабочем режиме;  заполнить наряд на ремонт.

Оцениваемые компетенции:

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Этапы выполнения:

- Ознакомление с электрической схемой пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник» (Приложение 5).

- Заполнение карты организации ТО электрооборудования (Приложение 6).

- Подбор инструмента и диагностических приборов для организации ТО электрооборудования.

- Организация рабочего места.

- Обнаружение причины неисправности.

- Заполнение таблицы неисправностей (Приложение 8).

- Заполнение дефектной ведомости (Приложение 10).

- Ремонт и регулировка реле времени.

- Подключение двигателя.

- Пробный пуск двигателя.

- Диагностика двигателя в рабочем режиме.

- Заполнение диагностической карты двигателя (Приложение 12).

- Заполнение наряда на ремонт (Приложение 14).

Время выполнения:  120 минут.

Электромонтажные инструменты и  электроизмерительные приборы в расчете на одного обучающегося:

| 1. | Набор отверток (плоская, крестовая) | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Плоскогубцы | 1 шт. |
| 3. | Круглогубцы | 1 шт. |
| 4. | Кусачки | 1 шт. |
| 5. | Нож электромонтажный | 1 шт. |
| 6. | Мультиметр | 1 шт. |
| 7. | Мегомметр | 1 шт. |

Оборудование в расчете на одного экзаменующегося:

| 1. | Рабочий стол | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Стенд с электрической цепью пуска асинхронного двигателя | 1 шт. |

Техническая документация:

1. Схема электрическая принципиальная  пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник»  (Приложение 5).

Норма времени на одного экзаменующегося:

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования – 30 мин.

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования – 40 мин.

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования – 30 мин.

ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования – 10 мин.

Дополнительно:

- подготовка к работе – 5 мин.;

- уборка рабочего места – 5 мин.

Место проведения:

ГБПОУ СО СМТ: электромонтажная мастерская № 262.

Инструмент проверки:

- критерии оценки продукта практической деятельности – работы электрической цепи главного двигателя заточного станка после устранения неисправностей (Приложение 16);

- сводная таблица оценки сформированности ПК 1.1 (Приложение 17);

- сводная таблица оценки сформированности ПК 1.2 (Приложение 18);

- сводная таблица оценки сформированности ПК 1.3 (Приложение 19);

- сводная таблица оценки сформированности ПК 1.4 (Приложение 20);

- таблица итоговых результатов оценки  освоения профессионального модуля ПМ. 01 (Приложение 21);

- эталон карты организации ТО  электрооборудования (Приложение 7);

- эталон таблицы неисправностей (Приложение 9);

- эталон  заполнения дефектной ведомости (Приложение 11);

- модельный вариант заполнения диагностической карты электродвигателя (Приложение 13);

- эталон заполнения наряда на ремонт (Приложение 15).

Комплексное практическое задание позволяет оценить сформированность профессиональных компетенций в отдельности и освоение профессионального модуля в целом.

Допуском к выполнению практического задания является наличие у экзаменующегося  спецодежды (куртка х/б).

Для принятия положительного заключения  по освоению  профессионального  модуля в целом экзаменующийся должен набрать установленное минимальное количество  баллов по каждой профессиональной компетенции.

В случае если экзаменующийся набирает меньше установленного минимального количества  баллов, хотя бы по одной профессиональной компетенции, профессиональный модуль считается не освоенным. Условия положительного/отрицательного заключения по освоению модуля,  представлены в Приложении 22.

Инструкции для участников процедуры оценивания:

Деятельность участников процедуры оценивания регламентирована соответствующими инструкциями (Приложения 1,2,3),  которые являются частью пакетов экзаменатора и испытуемого.

Пакет экзаменатора:

- Инструкция для эксперта-экзаменатора (Приложение 1);

- Инструкция для ассистента (мастера производственного обучения) (Приложение 2);

- Комплексное практическое задание и порядок выполнения (Приложение 4);

- Эталон карты организации ТО электрооборудования (Приложение 7);

- Эталон таблицы неисправностей (Приложение 9);

- Эталон  заполнения дефектной ведомости (Приложение 11);

- Модельный вариант заполнения диагностической карты электродвигателя (Приложение 13);

- Эталон заполнения наряда на ремонт (Приложение 15);

- Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.1 (Приложение 17);

- Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.2 (Приложение 18);

- Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.3 (Приложение 19);

- Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.4 (Приложение 20);

- Критерии оценки продукта практической деятельности (Приложение 16);

- Таблица итоговых результатов оценки  освоения профессионального модуля ПМ. 01 (Приложение 21);

- Условия положительного/отрицательного заключения по освоению профессионального модуля (Приложение 22).

Пакет испытуемого:

- Инструкция для экзаменующегося (Приложение 3);

- Комплексное практическое задание   и порядок его выполнения (Приложение 4);

- Схема электрическая принципиальная  пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник» (Приложение 5);

- Карта организации ТО  электрооборудования (Приложение 6);

- Таблица неисправностей (Приложение 8);

- Дефектная ведомость (Приложение 10);

- Диагностическая карта электродвигателя (Приложение 12);

- Наряд на ремонт (Приложение 14).

Приложение 1

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Экзамен (квалификационный)

по ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Инструкция для эксперта - экзаменатора

1. Ознакомьтесь с заданием  и этапами его выполнения (Приложение 4).

2. Ознакомьтесь с условиями положительного/отрицательного заключения по освоению профессионального модуля (Приложение 22).

3. Ознакомьтесь с:

- критериями оценки продукта  практической деятельности (Приложение 16) и сводными таблицами оценки  сформированности профессиональных компетенций (Приложения 17, 18, 19, 20);

- эталоном карты организации ТО электрооборудования (Приложение 7);

- эталоном таблицы неисправностей (Приложение 9);

- эталоном  заполнения дефектной ведомости (Приложение 11);

- модельным вариантом заполнения диагностической карты электродвигателя (Приложение 13);

- эталоном заполнения наряда на ремонт (Приложение 15).

4. Проверьте выполненное задание в соответствии с критериями.

5. Поставьте внизу бланков дату и подпись.

Приложение 2

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Экзамен (квалификационный)

по ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Инструкция для ассистента

1. Проверьте готовность экзаменующихся к выполнению практического задания: наличие специальной одежды.

2. Проведите инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

3. Контролируйте соблюдение правил техники безопасности экзаменующимися в процессе выполнения практического задания.

4. При необходимости Вы можете консультировать экзаменующихся по организационным вопросам.

5. По окончании выполнения задания экзаменующимися,  примите их работу.

Приложение 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Экзамен (квалификационный)

по ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Инструкция  для экзаменующегося

1. Внимательно прочитайте  задание (Приложение 4).

2. Во время выполнения практического задания  Вы обязаны:

- соблюдать правила  ТБ в соответствии с инструкциями по охране труда;

- выполнять правила организации труда  и рабочего места.

3. Если у Вас возникли вопросы, связанные с заданием, задавайте уточняющие  вопросы.

4. Время выполнения всего задания - 120 минут. В случае если Вы не выполнили задание в установленное время, то оно будет оцениваться в том виде, в котором  будет готово к этому времени.

5. Во время выполнения практического задания запрещается:

- нарушать дисциплину;

- общаться с другими экзаменующимися.

6. По окончании выполнения практического задания, сдайте работу ассистенту.

Приложение 4

Комплексное практическое задание

по оценке  освоения профессионального модуля

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Модельная ситуация:

Вы, как работник оперативно-ремонтного электротехнического персонала цеха, получили наряд на ремонт электрооборудования заточного станка  3А64ДФ с неисправностью «Главный двигатель при пуске не переходит в рабочий режим».

Задание:

Найдите и устраните причину неисправности в электрической цепи пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник»; осуществить диагностику двигателя в рабочем режиме;  заполнить наряд на ремонт.

Порядок выполнения задания:

1. Прочитайте электрическую схему пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник» (Приложение 5).

2. Заполните карту организации ТО  электрооборудования (Приложение 6) и подберите необходимый для выполнения задания электромонтажный инструмент и диагностическое оборудование.

3. Организуйте свое рабочее место.

4. Найдите причину неисправности в электрической цепи, используя электрическую схему (Приложение 5).

5. Заполните таблицу неисправностей (Приложение 8).

6. Заполните дефектную ведомость на ремонт электрооборудования (Приложение 10).

7. Устраните причину неисправности в электрической цепи.

8. Отрегулируйте электрооборудование, так чтобы двигатель переходил в рабочий режим  через 5 с. после пуска.

9. Подключите электродвигатель.

10. Заполните диагностическую карту электродвигателя пункт «Схема подключения обмоток статора к коробке выводов электродвигателя».

11. Измерьте сопротивление изоляции обмоток статора двигателя.

12. Заполните диагностическую карту электродвигателя пункт 1 «Результаты диагностики»  и сделайте вывод о состоянии изоляции обмоток и заключение о возможности дальнейшей эксплуатации двигателя (Приложение 12).

13. Осуществите пробный пуск двигателя.

14. Осуществите контроль нагрузки электродвигателя в рабочем режиме.

15. Заполните диагностическую карту электродвигателя пункт 2 «Результаты диагностики» и сделайте вывод о режиме работы двигателя (Приложение 12).

16. Заполните наряд на ремонт (Приложение 14).

Приложение 5

Схема электрическая принципиальная  пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник»

Приложение 6

Карта организации ТО электрооборудования

Перечень оборудования для технического обслуживания электроустановок, имеющегося на складе:

- набор отверток, клещи для опрессовки проводов, плоскогубцы,  круглогубцы, кусачки,  нож электромонтажный;

- индикаторная отвертка,  мультиметр,  амперметр, вольтметр, мегомметр;

- измерительные клещи, диэлектрические боты, диэлектрические перчатки.

| № п/п | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажные инструменты |
| 1. |  | Выполнение работ по ТО и ремонту электрооборудования |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| Диагностическое оборудование |
| 1. |  | Проверка электрической цепи |
| 2. |  | Измерение сопротивления изоляции |

Заполнил __________________________________

Дата ______________________________________

Приложение 7

Эталон

карты организации ТО электрооборудования

Перечень оборудования для технического обслуживания электроустановок, имеющегося на складе:

- набор отверток, клещи для опрессовки проводов, плоскогубцы,  круглогубцы, кусачки,  нож электромонтажный;

- индикаторная отвертка,  мультиметр,  амперметр, вольтметр, мегомметр;

- измерительные клещи, диэлектрические боты, диэлектрические перчатки.

| № п/п | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажные инструменты |
| 1. | Набор отверток | Выполнение работ по ТО и ремонту электрооборудования |
| 2. | Плоскогубцы |  |
| 3. | Круглогубцы |  |
| 4. | Кусачки |  |
| 5. | Нож электромонтажный |  |
| Диагностическое оборудование |
| 1. | Мультиметр | Проверка электрической цепи |
| 2. | Мегомметр | Измерение сопротивления изоляции |

Заполнил ФИО  экзаменующегося

Дата          Дата экзамена

Приложение 8

Таблица неисправностей

электрической цепи пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник»

| № п/п | Соответствие электрической цепи на стенде технической документации | Отметка о целостности цепи, да/нет | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цепь управления |
| 1. | SBC-KM1-KK-DCV |  |  |
| 2. | KM1:4-KM3:3-KT-DCV |  |  |
| 3. | KT-KM2-DCV |  |  |
| 4. | KM2-KM3-DCV |  |  |

Заполнил _________________________________

Дата _____________________________________

Приложение 9

ЭТАЛОН

таблицы неисправностей

электрической цепи пуска главного двигателя заточного станка переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник»

| № п/п | Соответствие электрической цепи на стенде технической документации | Отметка о целостности цепи, да/нет | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цепь управления |
| 1. | SBC-KM1-KK-DCV | Да |  |
| 2. | KM1:4-KM3:3-KT-DCV | Нет | Заменить катушку реле времени |
| 3. | KT-KM2-DCV | Да |  |
| 4. | KM2-KM3-DCV | Да |  |

Заполнил ФИО  экзаменующегося

Дата          Дата экзамена

# Приложение  10

Заказ №__________________________________

Заказчик К

Исполнитель ТЭ 27 К

Дата «___» _______________________ 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на                     текущий                        ремонт оборудования

Наименование___________________________________________________________________________________________

Модель_________________________________________________ Инвентарный №    0000000                                                 _

Место установки                                                                                   Код модели_____________________________________

Категория ремонтной сложности    0000000                                       Вид и дата последнего ремонта  КР   15.06.2010 г.         _

Дата начала ремонта ___________________________Дата сдачи из ремонта ______________________________________

Длительность ремонта в сутках __________Плановая________1______________Фактическая_______1________________

Стоимость ремонта в рублях_____________Плановая_______300_____________Фактическая_______300______________

Всего листов _____

Лист ____________

Подписи:

| Отдел анализа и планирования ремонтов _____Иванов И.И. ________________ |
| --- |
| Бюро технической помощи ремонта ________Петров П.П. _________________ |
| Ремонтно-механический цех ________ Сидоров С.С. _______________ |
| Исполнитель_________________________________________________________ |
| № п/п | Наименование узлов и деталей, подлежащих замене или ремонту. Требуемые материалы | № детали (чертежа) марка, ГОСТ | Наименование операций | Кол. (*) вес (кг) | Общая стоимость | Трудозатраты | Примечание |
|  |  |  |  |  | материалы | запчасти |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* Примечание в графе 5 (Кол.) должно быть:

- для запчастей, узлов – шт.;

- для металлоконструкций, трубопроводов – т;

- для окраски, вентиляции, химзащиты – м2;

- для теплоизоляции, футеровки – м3.

Лист ___________

Заполнил _________________________________

Дата _____________________________________

# Приложение  11

ЭТАЛОН ЗАПОЛНЕНИЯ

Заказ №_________________________________

Заказчик К

Исполнитель К

Дата ______ Дата экзамена _______________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на                     текущий                        ремонт оборудования

Наименование                      Реле времени                                                                                                                                       _

Модель          РВП 72 или РВП 72-3222-00 УХЛ4                           Инвентарный №__   0000000________________________

Место установки           заточной станок                                       Код модели            3А64ДФ                                                _

Категория ремонтной сложности    0000000________________________ Вид и дата последнего ремонта  КР   15.06.2010 г.

Дата начала ремонта               Дата экзамена                       Дата сдачи из ремонта                  Дата экзамена                        _

Длительность ремонта в сутках __________Плановая________1______________Фактическая_______1________________

Стоимость ремонта в рублях_____________Плановая_______300_____________Фактическая_______300______________

Всего листов __2__

Лист __1_________

Подписи:

| Отдел анализа и планирования ремонтов_____Иванов И.И. _________________ |
| --- |
| Бюро технической помощи ремонта ________Петров П.П. _________________ |
| Ремонтно-механический цех ________ Сидоров С.С. _______________ |
| Исполнитель ФИО экзаменующегося _ |
| № п/п | Наименование узлов и деталей, подлежащих замене или ремонту. Требуемые материалы | № детали (чертежа) марка, ГОСТ | Наименование операций | Кол.(*) вес (кг) | Общая стоимость | Трудозатраты | Примечание |
|  |  |  |  |  | материалы | запчасти |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Катушка | РВП72 или | Демонтировать. | 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  | РВП72- | Заменить. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3222-00- | Установить в |  |  |  |  |  |
|  |  | УХЛ4 | соответствии с |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 В 50 Гц | условиями |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЭТВ | работы. |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 витков |  |  |  |  |  |  |

* Примечание в графе 5 (Кол.) должно быть:

- для запчастей, узлов – шт.;

- для металлоконструкций, трубопроводов – т;

- для окраски, вентиляции, химзащиты – м2;

- для теплоизоляции, футеровки – м3.

Лист _____2______

Заполнил ФИО  экзаменующегося

Дата          Дата экзамена

Приложение 12

Диагностическая карта электродвигателя

| Тип электродвигателя SDDL-ETM7114 | Дата диагностики «____» _______ 20___ г. |
| --- | --- |
| Паспортные данные электродвигателя | Схема подключения обмоток статора к коробке выводов электродвигателя |
| Зав. № |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2012 г. |  |
| Мощность | Активная, кВт |  |
|  | 0,25 |  |
| Статор | Напряжение, кВ |  |
|  | 0,38 |  |
|  | Ток, А |  |
|  | 0,83 |  |
| Частота вращения | об/мин |  |
|  | 1400 |  |
| cos ( | 0,7 |  |
| КПД | % |  |
|  | 66 |  |
| Класс изоляции | Е |  |
| Результаты диагностики: |
| 1. Сопротивление изоляции фаз обмотки статора, МОм |
| RС1 |  | RС2 |  | RС3 |  |
| Вывод о состоянии изоляции: ______________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |
| 2. Рабочий ток двигателя, А |
| Соединение обмоток статора _____________________________ |  |
| Вывод о режиме работы двигателя: _________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |

Заполнил _____________________________________________

Приложение 13

Модельный вариант заполнения

диагностической  карты  электродвигателя

| Тип электродвигателя SDDL-ETM7114 | Дата диагностики Дата экзамена |
| --- | --- |
| Паспортные данные электродвигателя | Схема подключения обмоток статора к коробке выводов электродвигателя |
| Зав. № |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2012 г. |  |
| Мощность | Активная, кВт |  |
|  | 0,25 |  |
| Статор | Напряжение, кВ |  |
|  | 0,38 |  |
|  | Ток, А |  |
|  | 0,83 |  |
| Частота вращения | об/мин |  |
|  | 1400 |  |
| cos ( | 0,7 |  |
| КПД | % |  |
|  | 66 |  |
| Класс изоляции | Е |  |
| Результаты диагностики: |
| 1. Сопротивление изоляции фаз обмотки статора, МОм |
| RС1 | Показания мегомметра | RС2 | Показания мегомметра | RС3 | Показания мегомметра |
| Вывод о состоянии изоляции: Если RС1= RС2= RС3 и их значения ≥ 0,5 МОм, то «Состояние изоляции обмоток в норме. Эксплуатация двигателя разрешена». В противном случае «Состояние изоляции обмоток недопустимое. Эксплуатация двигателя запрещена». |
| 2. Рабочий ток двигателя, А |
| Соединение обмоток статора треугольником | Показание амперметра |
| Вывод о режиме работы двигателя: - Если показание амперметра от 0,71 А до 0,95 А (0,83 А ± 15%), то «Двигатель работает в нормальном режиме». - Если показание амперметра больше 0,95 А, то «Двигатель работает в перегруженном режиме». - Если показание амперметра меньше 0,71 А, то «Двигатель работает в недогруженном режиме». |

Заполнил       ФИО  экзаменующегося

Приложение 14

Наряд на ремонт

Лицевая сторона наряда

Обратная сторона наряда

Заполнил _________________________________

Дата _____________________________________

Приложение 15

ЭТАЛОН ЗАПОЛНЕНИЯ

наряда  на ремонт

Лицевая сторона наряда

Обратная сторона наряда

Заполнил ФИО  экзаменующегося

Дата          Дата экзамена

Приложение 16

Критерии оценки продукта практической деятельности - работа электрической цепи главного двигателя заточного станка после устранения неисправностей

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель №1. Технически грамотно выполняет наладку электрического и электромеханического оборудования |
| 1. | Установка катушки реле времени | Катушка установлена на срабатывание при включении; позиционирование крепежных винтов обеспечивает срабатывание контактов реле | 4 |
|  |  | Катушка установлена на срабатывание при включении; позиционирование крепежных винтов не обеспечивает срабатывание контактов реле | 2 |
|  |  | Катушка установлена на срабатывание при отключении; позиционирование крепежных винтов обеспечивает срабатывание контактов реле | 2 |
|  |  | Катушка установлена на срабатывание при отключении; позиционирование крепежных винтов не обеспечивает срабатывание контактов реле | 0 |
| Показатель №2. Технически грамотно выполняет регулировку электрического и электромеханического оборудования |
| 2. | Регулировка реле времени | Время срабатывания соответствует техническому заданию (характерный щелчок через 5 секунд) | 4 |
|  |  | Время срабатывания не соответствует техническому заданию | 3 |
|  |  | Реле не настроено на выдержку времени (отсутствует регулировочный винт) | 0 |
| Показатель №3. Технически грамотно выполняет проверку электрического и электромеханического оборудования |
| 3. | Заполнение таблицы неисправностей | Отметка о целостности цепи и способ устранения неисправности соответствуют эталону | 5 |
|  |  | Отметка о целостности цепи соответствует эталону; способ устранения неисправности не соответствует эталону | 4 |

|  |  | Отметка о целостности цепи не соответствует эталону; способ устранения неисправности соответствует эталону | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отметка о целостности цепи и способ устранения неисправности не соответствуют эталону | 0 |
| Максимальное количество баллов | 13 |

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель №4. Организует техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| 1. | Выбор электромонтажных инструментов | Все инструменты выбраны в соответствии с эталоном | 6 |
|  |  | Пять инструментов выбраны в соответствии с эталоном и имеются иные инструменты | 5 |
|  |  | Один инструмент выбран в соответствии с эталоном | 1 |
|  |  | Инструменты не выбраны или не соответствуют эталону | 0 |
| 2. | Выбор диагностического оборудования | Все оборудование выбрано в соответствии с эталоном | 3 |
|  |  | Оборудование выбрано в соответствии с эталоном и имеется иное оборудование | 2 |
|  |  | Одно наименование оборудования выбрано в соответствии с эталоном | 1 |
|  |  | Оборудование не выбрано или не соответствует эталону | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий электробезопасности | Электропитание отключено, вывешен запрещающий знак «Не включать – работают люди» | 3 |
|  |  | Электропитание отключено, не вывешен запрещающий знак | 2 |
|  |  | Электропитание не отключено | 0 |
| 4. | Организация рабочего места | Инструмент находится на подставке | 1 |
|  |  | Инструмент находится в беспорядке | 0 |
| Показатель №5. Выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| 5. | Подключение двигателя | Обмотки статора подключены к коробке выводов двигателя правильно; схема подключения соответствует эталону диагностической карты | 4 |
|  |  | Обмотки статора подключены к коробке выводов двигателя правильно; схема подключения не соответствует эталону диагностической карты | 3 |
|  |  | Обмотки статора подключены к коробке выводов двигателя неправильно; схема подключения соответствует эталону диагностической карты | 1 |
|  |  | Обмотки статора подключены к коробке выводов двигателя неправильно; схема подключения не соответствует эталону диагностической карты | 0 |
| 6. | Выбор катушки реле времени | Выбрана катушка на напряжение 36 В | 1 |
|  |  | Выбрана катушка на напряжение, отличное от 36 В | 0 |
| Показатель №6. Оптимально точно и скоро выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| 7. | Работа установки после устранения неисправности | Установка работает в соответствии с техническим заданием | 2 |
|  |  | Установка работает с нарушением технического задания | 1 |
|  |  | Установка не работает | 0 |
| Максимальное количество баллов | 20 |

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель №7. Выполняет диагностику и технический контроль электрического и электромеханического оборудования |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции | Измерены сопротивления изоляции трех фаз обмоток статора | 3 |
|  |  | Измерены сопротивления изоляции двух фаз обмоток статора | 2 |
|  |  | Измерено сопротивление изоляции одной фазы обмоток статора | 1 |
|  |  | Сопротивления изоляции фаз обмоток статора не измерены | 0 |
| 2. | Вывод о состоянии изоляции | Вывод по показаниям мегомметра соответствует модельному ответу | 1 |

|  |  | Вывод по показаниям мегомметра не соответствует модельному ответу | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Заключение о дальнейшей эксплуатации | Заключение соответствует модельному ответу | 2 |
|  |  | Заключение не соответствует модельному ответу | 1 |
|  |  | Заключение не сделано | 0 |
| 4. | Измерение рабочего тока | Измерен ток при соединении обмоток треугольником | 2 |
|  |  | Измерен ток при соединении обмоток звездой | 1 |
|  |  | Рабочий ток не измерен | 0 |
| 5. | Вывод о режиме работы двигателя | Вывод соответствует модельному ответу | 2 |
|  |  | Вывод не соответствует модельному ответу | 1 |
|  |  | Вывод не сделан | 0 |
| Показатель №8. Технически грамотно составляет дефектные ведомости на электрическое и электромеханическое оборудование |
| 6. | Заполнение титульного листа дефектной ведомости | Титульный лист заполнен в соответствии с эталоном | 4 |
|  |  | Хотя бы шесть пунктов заполнены в соответствии с эталоном | 3 |
|  |  | Хотя бы три пункта заполнены в соответствии с эталоном | 2 |
|  |  | Один пункт заполнен в соответствии с эталоном | 1 |
|  |  | Титульный лист не заполнен | 0 |
| 7. | Заполнение дефектной ведомости: | Пять граф заполнены в соответствии с эталоном | 11 |
|  | 7.1 Заполнение 1-й, 2-й и 5-й граф | Графы заполнены в соответствии с эталоном | 3 |
|  | 7.2 Заполнение 3-й графы | Пять параметров катушки заполнены в соответствии с эталоном | 5 |
|  |  | Четыре параметра катушки заполнены в соответствии с эталоном | 4 |
|  |  | Один параметр катушки заполнен в соответствии с эталоном | 1 |
|  | 7.3 Заполнение 4-й графы | Три наименования операций заполнены в соответствии с эталоном | 3 |
|  |  | Два наименования операций заполнены в соответствии с эталоном | 2 |

|  |  | Одно наименование операций заполнено в соответствии с эталоном | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дефектная ведомость не заполнена | 0 |
| Максимальное количество баллов | 25 |

ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель №9. Составляет отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования в соответствии с установленными требованиями |
| 1. | Заполнение реквизита «Причина ремонта» | Причина указана в соответствии с эталоном | 2 |
|  |  | Указанная причина не соответствует эталону | 1 |
|  |  | Реквизит не заполнен | 0 |
| 2. | Заполнение реквизита «Выполненные работы» | Шесть видов работ указаны в соответствии с эталоном | 7 |
|  |  | Шесть видов работ указаны в соответствии с эталоном и присутствуют иные | 6 |
|  |  | Пять видов работ указаны в соответствии с эталоном | 5 |
|  |  | Один вид работы указан в соответствии с эталоном | 1 |
|  |  | Реквизит не заполнен | 0 |
| 3. | Заполнение реквизита «Использованные материалы» | Материалы указаны в соответствии с эталоном | 2 |
|  |  | Указанные материалы не соответствует эталону | 1 |
|  |  | Реквизит не заполнен | 0 |
| 4. | Заполнение реквизитов «Дата ремонта» и «Время работы» | Все три реквизита заполнены в соответствии с эталоном | 3 |
|  |  | Заполнен хотя бы один реквизит соответствующий эталону | 2 |
|  |  | Реквизиты не заполнены | 0 |
| 5. | Заполнение реквизита «Простой ст/час» | Простой просчитан верно, станко-часы указаны в двух графах | 3 |

|  |  | Простой просчитан верно, станко-часы указаны хотя бы в одной графе | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Простой просчитан неверно, станко-часы указаны хотя бы в одной графе | 1 |
|  |  | Реквизит не заполнен | 0 |
| 6. | Заполнение реквизита «н/часы» | Нормо-часы указаны верно в двух графах | 3 |
|  |  | Нормо-часы указаны верно хотя бы в одной графе | 2 |
|  |  | Нормо-часы указаны неверно хотя бы в одной графе | 1 |
|  |  | Реквизит не заполнен | 0 |
| Максимальное количество баллов | 20 |

# Приложение 17

# Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.1

Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Ф.И.О. экзаменуемого | Показатель 1. Технически грамотно выполняет наладку электрического и электромеханического оборудования | Показатель 2. Технически грамотно выполняет регулировку электрического и электромеханического оборудования | Показатель 3. Технически грамотно выполняет проверку электрического и электромеханического оборудования | Набрано баллов | Процент выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка катушки реле времени | Регулировка реле времени | Заполнение таблицы неисправностей |  |  |  |
| Максимальное количество баллов | 4 | 4 | 5 | 13 | 100 | Сформирована /не сформирована |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

# Дата проведения:        «____»  ____________20____ г.

Приложение 18

# Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.2

Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Ф.И.О. экзаменуемого | Показатель 4. Организует техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Показатель 5. Выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Показатель 6. Оптимально точно и скоро выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Набрано баллов | Процент выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор электромонтажных инструментов | Выбор диагностического оборудования | Выполнение мероприятий по электробезопасности | Организация рабочего места | Подключение двигателя | Выбор катушки реле времени | Работа установки после устранения неисправности |  |  |  |
| Максимальное количество баллов | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 100 | Сформирована /не сформирована |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор__________________________________________________

Эксперт-экзаменатор__________________________________________________

Эксперт-экзаменатор__________________________________________________

# Дата проведения:        «____»  ____________20____ г.

# Приложение 19

# Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.3

Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Ф.И.О. экзаменуемого | Показатель 7. Выполняет диагностику и технический контроль электрического и электромеханического оборудования | Показатель 8. Технически грамотно составляет дефектные ведомости на электрическое и электромеханическое оборудование | Набрано баллов | Процент выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции | Вывод о состоянии изоляции | Заключение о дальнейшей эксплуатации | Измерение рабочего тока | Вывод о режиме работы двигателя | Заполнение титульного листа дефектной ведомости | Заполнение дефектной ведомости |  |  |  |
| Максимальное количество баллов | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 25 | 100 | Сформирована /не сформирована |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

# Дата проведения:        «____»  ____________20____ г.

# Приложение 20

# Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.4

Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Ф.И.О. экзаменуемого | Показатель 9. Составляет отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования в соответствии с установленными требованиями | Набрано баллов | Процент выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заполнение реквизита «Причина ремонта» | Заполнение реквизита «Выполненные работы» | Заполнение реквизита «Использованные материалы» | Заполнение реквизитов «Дата ремонта» и «Время работы» | Заполнение реквизита «Простой ст/час» | Заполнение реквизита «н/часы» |  |  |  |
| Максимальное количество баллов | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 100 | Сформирована/ не сформирована |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения:        «____»  ____________20____ г.

# Приложение 22

# Условия положительного/отрицательного заключения

по освоению профессионального модуля

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования составляет  13 баллов.

Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.1 экзаменующийся должен набрать не менее 9 баллов,  что составляет  более 70% от общего количества баллов  (Таблица 1).

Таблица 1 -  Оценочная шкала по ПК 1.1

| Набрано баллов | < 9 баллов | ≥ 9 баллов |
| --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | < 70 % | ≥ 70 % |
| Оценка | ПК 1.1 не сформирована | ПК 1.1 сформирована |

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования составляет  20 баллов.

Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.2 экзаменующийся должен набрать не менее 14 баллов,  что составляет  70% от общего количества баллов  (Таблица 2).

Таблица 2 -  Оценочная шкала по ПК 1.2

| Набрано баллов | < 14 баллов | ≥ 14 баллов |
| --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | < 70 % | ≥ 70 % |
| Оценка | ПК 1.2 не сформирована | ПК 1.2 сформирована |

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования составляет  25 баллов.

Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.3 экзаменующийся должен набрать 18 баллов,  что составляет более 70% от общего количества баллов  (Таблица 3).

Таблица 3 -  Оценочная шкала по ПК 1.3

| Набрано баллов | < 18 баллов | ≥ 18 баллов |
| --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | < 70 % | ≥ 70 % |
| Оценка | ПК 1.3 не сформирована | ПК 1.3 сформирована |

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования составляет  20 баллов.

Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 1.4 экзаменующийся должен набрать 14 баллов,  что составляет более 70% от общего количества баллов  (Таблица 4).

Таблица 4 -  Оценочная шкала по ПК 1.4

| Набрано баллов | < 14 баллов | ≥ 14 баллов |
| --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | < 70 % | ≥ 70 % |
| Оценка | ПК 1.4 не сформирована | ПК 1.4 сформирована |

Суммарное максимальное количество баллов по оценке профессионального модуля  ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования составляет 78 баллов.

Для принятия решения об освоении вида профессиональной деятельности профессионального модуля  ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования экзаменующийся должен набрать не менее 55 баллов, что составляет более 70% от общего количества баллов (Таблица 5).

Таблица 5 - Оценочная шкала по профессиональному модулю ПМ.01

| Набрано баллов | < 55 баллов | ≥ 55 баллов |
| --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | < 70 % | ≥ 70 % |
| Оценка | ПМ.01 не освоен | ПМ.01 освоен |

Таблица 6 - Шкала перевода в рамках Региональной системы квалификационной аттестации (РСКА) по профессиональному модулю ПМ.01

| Результат квалификационного экзамена, в % | Оценка |
| --- | --- |
| до 70 % | 2 (неудовлетворительно) |
| от 70 % до 79 % | 3 (удовлетворительно) |
| от 80 % до 89 % | 4 (хорошо) |
| 90 % и выше | 5 (отлично) |

# Text boxes

ГБПОУ СМТ

ГБПОУ СМТ