Автономная некоммерческая  профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Учебно-методическое пособие по выполнению обязательной контрольной работы для заочной формы обучения для

специальности  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Екатеринбург

2014

Задания для выполнения обязательной контрольной работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», базовой подготовки, программы учебной дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией автомобильного транспорта Председатель комиссии ______________ С.Ю.Кордюков от «10» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ___________ В.И. Овсянников «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно - экономический техникум»

Разработчик: Габдрахманова А.Р.  преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно - экономический техникум»

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для выполнения контрольной  работы  необходимо  изучить теоретический материал.

Изучение теоретического материала  ведется в последовательности предусмотренной программой.

Нельзя оставлять  непонятных или сомнительных мест при изучении предмета, если самому преодолеть затруднения не удается, необходимо  обращаться за консультацией к преподавателю.

Особое внимание должно быть уделено задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров, помещенных в учебниках  и  в настоящем пособии.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа содержат  задачи и  теоретические  вопросы и охватывает наиболее важные разделы дисциплины.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. Вопросы контрольной работы необходимо переписывать полностью. Ответы  должны быть полными по существу и краткими по форме.  Электрические схемы замещения вычерчиваются в соответствии с ГОСТом.  На  каждой странице  необходимо оставлять поля 30 – 40 мм   для замечаний преподавателя.

Вариант контрольной работы   соответствует  шифру, присвоенному студенту.  Данные к задачам  необходимо взять из таблиц 1, 2, 3, 4  а   теоретический вопрос из списка вопросов.

Работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается без оценки.

Получив прорецензированную контрольную работу,  необходимо поправить и объяснить все ошибки.  Если работа выполнена неудовлетворительно, то учащийся выполняет ее вторично (тот же вариант или новый по указанию преподавателя).

Методические указания к решению задачи  по разделу

«Электрические цепи постоянного тока»

Расчет простой цепи постоянного тока

Решение задачи 1 требует знаний закона Ома, законов Кирхгофа, методики определения эквивалентного сопротивления цепи при смешанном соединении резисторов, а также умения вычислять мощность и энергию  электрического тока. Перед решением задачи рассмотрите типовой пример 1.

Пример 1. Для схемы приведенной на рисунке 1, определить токи в каждом сопротивлении, энергию, потребляемую цепью за 8 часов работы, если напряжение источника питания  Uвх = 100 В, R1 = 25 Ом,              R2   = 20 Ом, R3 = 30 Ом.

Проверить правильность найденных токов одним из способов:  составлением баланса мощности цепи,  проверкой законов Кирхгофа для узлов и контуров цепи.

Произвести обрыв  на резисторе R1 и объяснить изменения в работе цепи.

Произвести  короткое замыкание  на резисторе R2  и объяснить изменения в работе цепи.

Рисунок 1 – Простая цепь постоянного тока

Решение:  1.Определяем эквивалентное сопротивление цепи. Сопротивления R2 и R3 соединены параллельно, поэтому

R2,3 = R2R3/ (R2 + R3) = 20 ×30 / (20 + 30) = 12 Ом

Сопротивления R2,3 и R1 соединены последовательно, поэтому полное сопротивление цепи

R = R1 +  R2,3 = 25 + 12 = 37 Ом

2.Показываем на схеме токи, протекающие по каждому сопротивлению, и находим их. Так как напряжение источника питания  Uвх = 100 В. Общее сопротивление цепи R = 12 Ом, то, согласно закону Ома

I = I1 = Uвх/ R = 185 / 37 = 5 А

Для определения токов I2 и I3  определим напряжение U2,3

U2,3 = I R2,3 = 5×12 = 60 В

Так как резисторы R2 и R3 соединены параллельно, то U2,3= U2 =  U3

В соответствии с законом Ома

I2 = U2,3/ R2 = 60 / 20 = 3 А

I3 = U2,3/ R3 = 60 / 30 = 2 А

3.Определяем энергию, потребляемую цепью за 8 часов работы

W = Рt = UIt = 185×58 = 7400 Вт = 7.4 кВт

4.Проверяем соблюдение первого закона Кирхгофа

I = I1 + I2 = 2 + 3 = 5 А

5.Составляем баланс мощностей. Общая мощность, потребляемая цепью, должна быть равна сумме мощностей, теряемых во всех сопротивлениях

Рист = Р1 + Р2 + Р3

Uвх I = I12 R1 + I22 R2 +  I32 R3

925 Вт = 925 Вт

6.При обрыве резистора R1 тока в цепи не будет.

7.При коротком замыкании R2, цепь будет нагружена только на резистор R1

I = I1 = Uвх/ R1 = 185 / 25 = 7.4 А

Методические указания к решению задачи  по разделу

«Электрические цепи  переменного тока»

Расчет неразветвленной  цепи переменного  тока

Перед решением задачи 2 изучите материал темы 1.4 и ознакомьтесь с типовым примером 2.

Пример 2. Для схемы,  приведенной на рисунке 2, определить ток в цепи, общее сопротивление цепи, напряжения питания, активную, реактивную, полную мощности цепи, коэффициент мощности цепи. Построить векторную диаграмму, если падение напряжения на резисторе UR1 = 32 B,

R = 4 Ом,  XС = 4 Ом,  XL  = 7 Ом.

Рисунок 2 – Цепь переменного тока

Решение: 1.В соответствии с законом Ома определяем ток через резистор

IR = UR1/ R = 32/ 4 = 8 А

2.Так как цепь неразветвленная, общий ток  в цепи равен току на участках цепи

I = IR = IC  = IL = 8 А

3.Полное сопротивление цепи

Z = ( R2   +  ( XL-Xc )2     = (   42  +  ( 7 – 4  )2      = 5 Ом

4.Напряжение питания цепи

U =  I Z = 8 × 5 = 40 В

5.Активная мощность

Р = I2 R = 82  4 = 256 Вт

6.Реактивная мощность

Q = I2 ( XL-Xc )  =   82  3 = 192 вар

7.Полная мощность цепи

S = U I = 40 × 8 = 320 ВА

8.Коэффициент мощности цепи

cos φ = Р/ S = 256 / 320 = 0.67

9.Для построения векторной диаграммы определяем напряжения на сопротивлениях цепи

UR = I R = 8 ×4 = 32 В

UL = I XL  =  8 × 7 = 56 В

UC = I Xc = 8 × 4 = 32 В

Выбираем масштаб для тока и напряжения. Задаемся масштабом по току: в 1см – 4 а и масштабом по напряжению:  в 1 см – 32 В. Построение векторной диаграммы начинаем с построения вектора тока, который откладываем по горизонтали. Напряжение на индуктивном сопротивлении опережает ток на 90 ˚. Из конца вектора UL откладываем вектор напряжения UR. Он совпадает с вектором тока. Из конца вектора UR откладываем вектор напряжения UC,

он отстает от вектора тока на угол 90 ˚.

Рисунок 3 – Векторная диаграма

Задания к контрольной работе

Задача 1

«Расчет цепи постоянного тока »

1.В соответствии со своим вариантом выбрать схему цепи рис. 4.

2.Параметры элементов цепи и напряжение питания цепи выбрать в соответствии со своим вариантом из таблицы 1.

3.Определить силу тока в каждой ветви.

4.Определить энергию, расходуемую цепью за 8 часов работы.

5.Проверить правильность найденных токов одним из способов:  составлением баланса мощности цепи,  проверкой законов Кирхгофа для узлов и контуров цепи.

6.Произвести обрыв одной из ветвей цепи и объяснить изменения в работе цепи.

7.Произвести  короткое замыкание  одной из ветвей цепи и объяснить изменения в работе цепи.

Таблица 1 - Параметры элементов цепей

| Вариант № | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | Uвх,В | Схема № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 6 | 10 | 8 |  | 130 | 1 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |  | 24 | 2 |
| 3 | 15 | 15 | 5 | 25 |  | 110 | 3 |
| 4 | 20 | 50 | 7 | 4 | 6 | 220 | 4 |
| 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 35 | 56 | 5 |
| 6 | 8 | 13 | 4 | 15 | 10 | 20 | 6 |
| 7 | 17 | 13 | 10 | 9 | 25 | 110 | 7 |
| 8 | 45 | 50 | 30 | 15 |  | 380 | 8 |
| 9 | 5 | 10 | 15 | 5 |  | 180 | 9 |
| 10 | 34 | 56 | 42 | 10 | 18 | 220 | 10 |
| 11 | 30 | 5 | 8 | 2 |  | 90 | 11 |
| 12 | 14 | 16 | 7 | 43 |  | 30 | 12 |
| 13 | 23 | 14 | 20 | 15 |  | 20 | 2 |
| 14 | 24 | 12 | 15 | 20 | 33 | 200 | 4 |
| 15 | 10 | 20 | 30 | 25 | 20 | 24 | 6 |
| 16 | 12 | 23 | 34 | 45 |  | 65 | 8 |
| 17 | 0,8 | 23 | 14 | 7 | 10 | 50 | 10 |
| 18 | 14 | 36 | 5 | 7 |  | 65 | 12 |
| 19 | 15 | 9 | 15 | 15 |  | 110 | 1 |
| 20 | 16 | 7 | 45 | 25 |  | 130 | 3 |
| 21 | 18 | 5 | 23 | 14 | 20 | 80 | 5 |
| 22 | 32 | 3 | 20 | 12 | 30 | 180 | 7 |
| 23 | 16 | 1 | 10 | 26 |  | 220 | 9 |
| 24 | 4 | 22 | 50 | 20 |  | 220 | 11 |
| 25 | 5 | 14 | 40 | 18 |  | 30 | 2 |
| 26 | 25 | 6 | 16 | 17 |  | 15 | 3 |
| 27 | 15 | 14 | 30 | 27 | 41 | 24 | 4 |
| 28 | 35 | 3 | 44 | 43 | 30 | 50 | 5 |
| 29 | 45 | 6 | 17 | 24 | 12 | 50 | 6 |
| 30 | 24 | 8 | 32 | 15 |  | 110 | 8 |

Рисунок  4  -  Простые электрические цепи

Задача 2

«Расчет цепи  переменного тока »

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно.

Определить следующие величины, относящиеся к данной цепи, если они не заданы в таблице: 1) Полное сопротивление z; 2) Напряжение U, приложенное к цепи; 3) Ток I; 4) Угол сдвига фаз φ (по величине и знаку);

5) Активную Р, Реактивную Q и полную S мощности цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

Таблица 2 – Параметры элементов цепей

| Номер варианта | Номер рисунка | R1, Ом | R2, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XС1, Ом | XС2, Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 4 |  | 6 |  | 3 |  | QL= 24 вар |
| 02 | 2 | 6 | 2 | 3 |  | 9 |  | U = 40 B |
| 03 | 3 | 10 | 6 |  |  | 12 |  | I = 0,5 A |
| 04 | 4 | 6 | 2 | 6 |  |  |  | PR1 = 150 Вт |
| 05 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | S = 36 BA |
| 06 | 6 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | I =2 A |
| 07 | 7 | 8 |  | 12 |  | 4 | 2 | P=200 Вт |
| 08 | 8 | 16 |  | 10 | 8 | 6 |  | U=80 В |
| 09 | 9 | 10 |  | 16 |  | 8 |  | I = 1 A |
| 10 | 10 | 8 |  | 5 | 3 |  |  | Q = 192 вар |
| 11 | 11 |  |  | 20 |  | 6 | 8 | U = 50 B |
| 12 | 12 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | I = 2A |
| 13 | 1 | 4 |  | 2 |  | 8 |  | UR1 = 20 B |
| 14 | 2 | 8 | 4 | 16 |  | 4 |  | S = 320 BA |
| 15 | 3 | 6 | 10 |  |  | 10 |  | P = 400 Вт |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 12 |  |  |  | S = 160 BA |
| 17 | 5 | 12 | 6 | 4 | 8 |  |  | I = 4 A |
| 18 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | 4 | P = 54 Вт |
| 19 | 7 | 8 |  | 10 |  | 6 | 10 | S = 180 BA |
| 20 | 8 | 8 |  | 12 | 12 | 4 |  | P = 250 Вт |
| 21 | 9 | 6 |  | 10 |  | 2 |  | I = 5 A |
| 22 | 10 | 4 |  | 8 | 6 |  |  | P = 24 Вт |
| 23 | 11 |  |  | 20 |  | 6 | 9 | S = 250 BA |
| 24 | 12 | 12 |  | 3 |  | 12 |  | QL1= 80 вар |
| 25 | 1 | 4 |  | 10 |  | 6 |  | Q = 64 вар |
| 26 | 2 | 8 | 8 | 15 |  | 4 |  | U = 40 В |
| 27 | 3 | 6 | 10 |  |  | 12 |  | UС1 = 60 В |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | Q = 75 вар |
| 29 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 |  |  | UR2 = 24 B |
| 30 | 6 | 4 |  |  |  | 8 | 4 | QС1 = 16 вар |

Рисунок 5 -  Неразветвленные цепи переменного тока

Теоретические вопрос 1

1.Методы и погрешности измерения.

2.Классификация электромеханических приборов, условные обозначения, наносимые на панель приборов.

3.Приборы магнитоэлектрической системы, их устройство, принцип действия, назначение, достоинства и недостатки.

4.Приборы электромагнитной  системы, их устройство, принцип действия, назначение, достоинства и недостатки.

5.Устройство амперметров, измерение токов.

6.Расширение пределов измерения амперметров.

7.Устройство вольтметров, измерение напряжений.

8.Расширение пределов измерения вольтметров.

9.Цифровые приборы, их достоинства и недостатки.

10.Цифровой вольтметр, структурная схема и ее работа.

11.Комбинированные приборы.

12.Электрические измерения неэлектрических величин.

13.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

14.Режимы работы трансформатора.

15.Устройство и принцип действия трехфазного трансформатора.

16.Устройство и принцип действия сварочного трансформатора.

17.Устройство машин постоянного тока.

18.стройство и принцип действия двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

19.Пуск, реверс, регулировка частоты, достоинства и недостатки двигателей постоянного тока.

20.Устройство и принцип действия  трехфазного асинхронного двигателя.

21.Пуск реверс, регулировка частоты, достоинства и недостатки трехфазного асинхронного двигателя.

22.Устройсмтво и принцип  действия однофазного асинхронного двигателя.

23.Синхронный генератор, устройство и принцип действия.

24.Устройство электромагнитных реле.

25.Электроснабжение промышленных предприятий.

Теоретический вопрос 2

1.Электрофизические свойства полупроводников, собственная и примесная проводимость.

2.Р-п переход  и его свойства.

3.Полупроводниковые диоды, устройство, характеристики диодов их параметры и применение.

4.Биполярные транзисторы, их устройство, способы включения,  параметры и  характеристики.

5.Тиристоры, их устройство, параметры и характеристики.

6.Фороэлетронные явления,  фоторезистор.

7.Фотодиоды, их устройство, принцип действия, параметры и характеристики.

8.Светоизлучающие диоды и оптроны.

9.Структурная схема выпрямителей, однофазные выпрямители.

10.Структурная схема выпрямителей,  трехфазные выпрямители.

11.Стабилизаторы напряжения.

12.Принцип усиления напряжения, тока, мощности. Классификация усилителей, основные технические показатели и характеристики усилителей.

13.Усилитель низкой частоты, устройство, принцип действия.

14.Операционные усилители.

15.Интегральные схемы микроэлектроники. Понятие о гибридных, тонкопленочных, полупроводниковых  интегральных микросхемах.

16.Системы счисления и операции над числами.

17.Основные логические операции и логические схемы.

18.Триггеры

19.Счетчики импульсов,

20.Регистры.

21.Дешифраторы.

22.Сумматоры

23.Запоминающие устройства.

24.Общие понятия о микропроцессорах и микроЭВМ.

25.Использование ЭВМ в технологических процессах.

3. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН

- Электрическая  цепь, ее основные и дополнительные элементы.

- Электрический ток, сила тока.

- Электрическое сопротивление, резисторы, реостаты,  потенциометры.

- Источники э.д.с.

- Электрическая энергия и мощность.

- Закон Ома для участка и полной цепи.

- Законы Кирхгофа.

- Закон Джоуля-Ленца, его практическое применение.

- Последовательное соединение элементов цепей, его свойства и его практическое применение.

- Параллельное соединение элементов цепей, его свойства и практическое применение.

- Смешанное соединение элементов цепей, его свойства и практическое применение.

- Конденсаторы, их устройство, назначение, маркировка.

- Катушки индуктивности, их устройство, назначение, маркировка.

- Закон Ампера.

- Закон электромагнитной индукции.

- Явление  взаимоиндукции.

- Ферромагнитные материалы, их свойства и применение.

- Однофазный трансформатор, устройство, принцип действия, назначение.

- Электрические измерения, методы измерений

- Погрешности  измерений.

- Приборы магнитоэлектрической системы, их устройство, принцип действия, область применения, достоинства и недостатки.

- Измерение токов и напряжений.

- Комбинированные приборы: назначение, определение пределов и цены деления, включение в цепь, определение показаний приборов.

24.Цифровые измерительные приборы.

25.Осциллографы, их устройство  и принцип действия.

26.Измерение неэлектрических величин.

27.Анализ активной цепи переменного тока.

28.Конденсатор в цепи переменного тока.

29.Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

30.Соединение обмоток генератора звездой и треугольником.

31.Соединение  трехфазной нагрузки звездой.

32.Соединение трехфазной нагрузки треугольником.

33. Устройство и принцип действия  трехфазного асинхронного двигателя

34. Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока.

35. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока.

36.Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей.

37.Релейно – контакторное управление электродвигателями (реверсивный магнитный пускатель).

38.Полупроводникоые диоды, их устройство, принцип действия, назначение.

39.Биполярный транзистор, его устройство принцип действия, применение.

40.Тиристоры: устройство, принцип действия, назначение.

41.Электронный генератор синусоидальных колебаний типа RC (электрическая схема, принцип работы).

42.Электроннолучевая трубка, ее устройство, принцип действия.

41.Фотоэлектронные приборы.

42.Оптоэлектронные приборы.

43.Электронные выпрямители: электрические схемы, принцип действия, назначение.

44.Усилительный каскад с биполярным транзистором  по схеме  ОЭ: электрическая схема, принцип действия, назначение.

45.Принцип действия логических элементов И, НЕ, ИЛИ.

46.Интегральные микросхемы.

Перечень рекомендуемой литературы

1.Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2001

2.Частоедов Л.А. Электротехника. М.: УМК МПС России, 1999.

3.Попов В.С. Теоретическая электротехника: для учащихся техникумов. – М.:        Энергоатомиздат, 1990

3Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника: программирование учебного пособие. – М.: Высшая школа, 2002

4.Барсов И.Н. Теоретические основы электротехники, кн.1, кн.2 – М.: Энергоатомиздат, 1992

5.Аблин А.Н. и др. Электротехника. – М.: «Агар», 1998

6.Новиков П.Н., Кауфман В.Я. и др. Задачник по электротехнике. – М.: Высшая школа, 1992

7.Новиков П.Н., Толмачев О.В., Кауфман В.Я. Задачник по электротехнике: Учебное пособие. – М.: ИРПО, изд. центр «Академия», 1999

8.СТ СЭВ 1052-78. Метрология. Единицы физических величин.