Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

для специальности СПО

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

по дисциплине

«Основы архитектуры зданий»

Екатеринбург, 2015

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовой подготовки, программы учебной дисциплины «Основы архитектуры зданий»

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией технологии строительства Председатель комиссии ______________Н.Н. Гараева подпись Протокол № 9 от «30» мая 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ________________ Н.Б. Чмель «30» мая 2015 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Ковалева Т.Н.. преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Техническая экспертиза комплекта контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Основы архитектуры зданий»  пройдена.

Эксперт:

Методист АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

____________________Т.Ю. Иванова

Паспорт КОС

Назначение КОС

Комплект контрольно – оценочных средств (далее - КОС) предназначен для промежуточной аттестации обучающихся по Основам архитектуры зданий для специальности СПО  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Форма проведения аттестации: экзамен

Способ оценки: оценка объема и уровня усвоения информации

Метод оценки: тесты усвоения (индивидуальное письменное тестирование)

Объекты и показатели оценки

| Результаты (объем усвоения информации и освоенные умения) | Основные показатели результата усвоения обучающимися | Распределение заданий для оценивания результатов |
| --- | --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: |
| У1 - Различать здания по различным признакам; | Определять различные виды зданий по признакам. | 11 |
| У2 формулировать требования к зданиям и отдельным конструкциям | Применение умений подбора требования к зданиям и отдельным конструкциям |  |
| У3 различать конструкции по их назначению, конструктивному решению, работе под нагрузкой,; | Выполнение теплотехнических расчетов конструкций. | 12 |
| У4 - определять конструктивную схему здания; | Применение умений подбора строительных конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей | 1,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 12,15,16,17,18,19, |
| У5- решать несложные вопросы, задачи по проектированию здания и жилой застройки населенных мест | Применение умения читать типовые узлы при разработки чертежей | 13 |
| У6- выполнять архитектурно-строительные чертежи отдельных элементов зданий, выполнять эскизы, схемы | Применение знаний и навыков при использовании информационных систем для проектирования генеральных планов | 20 |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: |
| Зн 1 - Типы зданий, их конструктивные решения, требования к зданиям; | Воспроизведение основных конструктивных систем и решений частей зданий. | 2 |
| Зн 2 - современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; | Воспроизведение современных конструктивных решений подземной и надземной частей зданий. | 4,5,6,7,15,16,17,18 |
| Зн 3 - Конструктивные и объемно-планировочные элементы зданий | Воспроизведение знаний о конструктивные и объемно-планировочных элементов зданий. | 11 |
| Зн 4 - . Конструктивные схемы зданий, основные задачи по проектированию зданий и жилой застройки населенных мест. | Применение условных обозначений при проектировании генеральных планов, зданий и жилой застройки населенных мест | 1,3,10,19 |

Пакет экзаменатора

Инструментарий оценки: сравнение с эталоном ответов. Тесты составлены в четырех равнозначных вариантах и включают в себя 22 задания. Для учебной подгруппы следует распечатать комплект, включающий 25 билетов КИМ (по четыре экземпляров каждого варианта).

Требования к процедуре оценки

Помещение: учебная аудитория на 25 посадочных мест

Оборудование: канцелярские принадлежности

Инструменты: особых требований нет

Расходные материалы: раздаточный материал – КИМ (комплект на учебную группу –  25 экземпляров).

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: пользоваться дополнительными источниками запрещается

Норма времени: 30 минут.

Инструмент оценки

Таблица модельных ответов и критерии оценки

| № | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 | Вариант №4 | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - Г 2 - В 3 - Б 4 – А | 1 – Д 2 – Г 3 – В 4 - Б | 1 – Д 2 – Г 3 – В 4 - Б | 1 – Д 2 – Г 3 – В 4 - Б | 1 балл |
| 2 | 1 – А 2 – В 3 - Б | 1 – Б 2 – А 3 - В | 1 – А 2 – В 3 – Г | 1 – Б 2 – А 3 - В | 1 балл |
| 3 | Б | Б | В | Б | 2 балла |
| 4 | В | В | Б | А | 2 балла |
| 5 | В | В | Г | Б | 2 балла |
| 6 | В | В | Г | А | 2 балла |
| 7 | Г | Г | Б | А | 2 балла |
| 8 | Г | Г | А | Б | 2 балла |
| 9 | А | А | В | В | 2 балла |
| 10 | А | А | Б | В | 2 балла |
| 11 | Б | Г | В | А | 2 балла |
| 12 | В | Б | В | Б | 2 балла |
| 13 | Б | А | Г | В | 2 балла |
| 14 | Г | Б | А | В | 2 балла |
| 15 | Приямок | Лестница | Огнестойкость | Конструктивную схему | 3 балла |
| 16 | Наличник | Конек | Чердак | Консоль | 3 балла |
| 17 | Мауэрлат | Консоль | 900 мм | Перемычка | 3 балла |
| 18 | Цоколь | Перемычка | Фундамент | Мауэрлат | 3 балла |
| 19 | Основания | Фундамент | Плавучий | Основание | 3 балла |
| 20 | Архитектура и строительство АС/АР | Дерево чертежа | Геометрия | Мультилинией | 3 балла |
| 21 | ГОСТу | ЕСКД | ГОСТу | ЕСКД | 3 балла |
| 22 | Сервис-Менеджер документа | СПДС-помощник | Интерьер | Стена | 3 балла |

Оценочная шкала

Критерии оценки образовательных достижений обучающихся по пятибалльной системе

При оценивании используется пятибалльная система. Критерии оценки образовательных достижений обучающихся  показывает перевод полученных баллов в отметки по пятибалльной системе. В результате выводится общая оценка.

Условием положительной промежуточной аттестации (экзамен) считается, если экзаменующийся набрал не менее 26 баллов.

| Набрано баллов | 25 баллов и менее | От 26 до 37 баллов | 38-47 баллов | 48-50 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | Неудовлетворительно, оценка «2» | Удовлетворительно, оценка «3» | Хорошо, оценка «4» | Отлично, оценка «5» |

Контрольно – измерительные материалы для обучающихся

Основам архитектуры зданий

Специальность   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Норма времени: 30 минут

Вариант № 1

Прочитайте внимательно инструкцию:

Для выполнения экзаменационной  работы по ПМ 01 МДК 01.01 тема 1.5  Архитектура зданий, отводится 30 минут. Работа состоит из трех частей и включает 22 заданий

Часть 1. Содержит 2 задания:

- задание № 1-2 – в данной части соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Правильно выполненное задание части 1 оценивается в 1 балла.

Часть 2. Содержит 12 заданий:

- задания № 3-14 – это задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов. Правильно выполненное задание части 2 оценивается в 2 балла.

Часть 3 содержит 8 заданий:

- задание 15-22 – эти  задания представляют отрытый тип заданий со свободными ответами.  Правильное выполнение задание части 3 оценивается в 3 балла.

Все бланки ответов заполняются яркими синими или чёрными чернилами. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха!

Часть 1

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, |
| 1 | Установите соответствие между свайными фундаментами и признаками их классификации Свайные фундаменты: Сваи-стойки и висячие сваи Забивные и набивные Короткие (3-6м) и длинные (16м) Ж/б, бетонные, деревянные, металлические Сборные и монолитные Признаки классификации: По материалу По глубине заложения По характеру заложения По конструктивным решениям | 1 - Г 2 - В 3 - Б 4 – А |
| 2 | Приведите в соответствие сроки службы здания и степени долговечности Срок службы: 100 лет и более 50 – 100 лет 25 – 50 лет Степень долговечности: 1 степень 2 степень 3 степень Г. 4 степень | 1 – А 2 – В 3 - Б |
| Часть 2 |
| Инструкция по выполнению заданий № 3-14: необходимо выбрать из 4 предложенных вариантов ответов выбрать один правильный |
| 3 | Подготовка под фундамент выполняется из: А. из гипса или цемента Б. из песка или щебня В. Из силикатного кирпича или картона Г. Из уголков или швеллеров | Б |
| 4 | В конструктивном решении каких полов применяют антисептические деревянные лаги? А. Полы из керамической плитке Б. Мозаичные полы В. Деревянные полы Г. Бетонные полы | В |
| 5 | Как определяется высота этажа в гражданских зданиях? А. от пола до потолка Б. От пола нижележащего этажа до плиты вышележащего этажа В. от пола нижележащего этажа до пола вышележащего этажа Г. От цоколя до потолка | В |
| 6 | Остекление окон в промышленных зданиях может быть: А. Сквозное и осевое Б. Мансардное и подвальное В. Ленточное и отдельное Г. Жесткое и шарнирное | В |
| 7 | От чего зависит количество слоев в рулонной кровли? А. От вида здания Б. От конструктивного решения крыши В. От нагрузок Г. От величины уклона ската и количество выпадающих осадков в регионе | Г |
| 8 | Стена, воспринимающая нагрузки от собственного веса и веса других конструкций называется: А. Навесной Б. Самонесущей В. Несущей Г. Временной | Г |
| 9 | Толщина швов в панельных зданий: А. 20 мм Б. 50 мм В. 40 мм Г. 60 мм | А |
| 10 | Фундамент располагающейся по всей площадью здания называется: А. Сплошной Б. Ленточный В. Столбчатый Г. Свайный | А |
| 11 | При расчете глубины заложения фундамента учитывается: А. Сумма положительных температур Б. Сумма отрицательных температур В. Сумма отрицательных и положительных температур Г. Температура не учитываются | Б |
| 12 | Требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены определяется в соответствии с: А. ГОСТом Б. СНиПом В. Санитарно-гигиенических условий Г. Техническими условиями | В |
| 13 | Показатель генплана процент озеленения характеризуется отношением площади озеленения к : А. площади жилой зоны Б. площади ген. плана В. площади дорожного покрытия Г. Подсобной площади | Б |
| 14 | На генплане условным обозначением – Э – Э – Э – Э отмечается: А. Трансформаторная будка Б. Гидрант В. Отопление Г. Электроснабжение | Г |
| Часть 3 |
| Инструкция по выполнению заданий № 15-22: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |
| 15 | «Световой колодец перед окном подвального помещения называется ……..» | приямок |
| 16 | «Зазор между дверной коробкой и стеной закрывают ………» | наличник |
| 17 | «Нижнем концом наклонные стропила в крыше опирается на ……» | Мауэрлат |
| 18 | «Нижняя часть стены называется ……» | цоколь |
| 19 | «Массив грунта расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания ………» | Основания |
| 20 | «Условные обозначения по генплану в графическом редакторе Компас можно найти в библиотеке в папке …………………….» | Архитектура и строительство АС/АР |
| 21 | «Все чертежи выполняются согласно……………» | ГОСТу |
| 22 | «Параметры листа в графическом редакторе Компас задаются в ………..» | Сервис-Менеджер документа |

Контрольно – измерительные материалы для проведения экзамена

по Основам архитектуры зданий

Специальность   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Норма времени: 30 минут

Вариант № 2

Прочитайте внимательно инструкцию:

Для выполнения экзаменационной  работы по ПМ 01 МДК 01.01 тема 1.5  Архитектура зданий, отводится 30 минут. Работа состоит из трех частей и включает 22 заданий

Часть 1. Содержит 2 задания:

- задание № 1-2 – в данной части соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Правильно выполненное задание части 1 оценивается в 1 балла.

Часть 2. Содержит 12заданий:

- задания № 3-14 – это задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов. Правильно выполненное задание части 2 оценивается в 2 балла.

Часть 3 содержит 8 заданий:

- задание 15-22 – эти  задания представляют отрытый тип заданий со свободными ответами.  Правильное выполнение задание части 3 оценивается в 3 балла.

Все бланки ответов заполняются яркими синими или чёрными чернилами. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха!

Часть 1

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, |
| 1 | Установите соответствие между разновидностями фундаментов и их признаками классификации Разновидности фундаментов: Из бетонного камня, бутобетонные, бетонные, ж/б, полнотелого керамического кирпича Гибкие и жесткие Сборные и монолитные Ленточные, столбчатые, сплошные, свайные Признаки классификации: Глубина заложения Конструктивные схемы Способы возведения Характер работы Д. Материал | 1 – Д 2 – Г 3 – В 4 - Б |
| 2 | Приведите в соответствие понятие и их характеристики Понятие: Здание Сооружение Этажи Характеристики: Предназначены для сугубо технических задач Наземные сооружения для вида человеческой деятельности Ряд помещений полы которых находятся на одном уровне Система размещения помещений во всем здании | 1 – Б 2 – А 3 - В |
| Часть 2 |
| Инструкция по выполнению заданий № 3-14: необходимо выбрать из 4 предложенных вариантов ответов выбрать один правильный |
| 3 | Верхний обрез столбчатого фундамента промышленного здания имеет отметку: А. – 0,15 метров Б. – 14 метров В. – 7 метров Г. – 12 метров | А |
| 4 | Верхняя, уширенная часть колонны называется: А. Карниз Б. Козырек В. Консоль Г. Капитель | Г |
| 5 | Какой набор строительных конструкций определяет бескаркасную конструктивную схему А. Колонны, балки, стены Б. Лестницы, фундаменты, стены В. Фундаменты, стены, плиты покрытия Г. Плиты покрытия, перегородки, окна, двери | В |
| 6 | Горизонтальные и вертикальные связи обеспечивают: А. Прочность и жесткость Б. Защиту от пыли в здании В. Защиту от шума в здании Г. Влажность воздуха в здании | А |
| 7 | Назначение подкрановой балки промышленного здания А. Для увеличения несущей способности стен Б. Для передвижения по ним мостового крана В. Для увеличения несущей способности фундамента Г. Для передачи нагрузок от ветра | Б |
| 8 | Стена, воспринимающая нагрузки от собственного веса и веса других конструкций называется: А. Навесной Б. Самонесущей В. Несущей Г. Временной | В |
| 9 | На какую величину зазора перегородку не доводят до потолка? А. на 10 - 15 мм Б. на 20 - 30 мм В. На 40 - 50 мм Г. Не оставляют зазора | А |
| 10 | Под колонны устраивают фундамент: А. Ленточный Б. Столбчатый В. Ребристый Г. Гладкий | А |
| 11 | При расчете глубины заложения фундамента учитывается: А. Температура не учитываются Б. Сумма положительных температур В. Сумма отрицательных и положительных температур Г. Сумма отрицательных температур | Г |
| 12 | Требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены определяется в соответствии с: А. ГОСТом Б. Санитарно-гигиенических условий В. СНиПом Г. Техническими условиями | Б |
| 13 | Показатель генплана процент озеленения характеризуется отношением площади озеленения к: А. площади ген. плана Б. площади жилой зоны В. площади дорожного покрытия Г. Подсобной площади | А |
| 14 | На генплане условным обозначением – Э – Э – Э – Э отмечается: А. Трансформаторная будка Б. Электроснабжение В. Отопление Г. Гидрант | Б |
| Часть 3 |
| Инструкция по выполнению заданий № 15-22: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |
| 15 | «…… - конструкция, служащая для сообщения между этажами» | Лестница |
| 16 | «Верхнее горизонтальное ребро в двухскатной крыше, называется ……» | Конек |
| 17 | «Подкрановые балки опираются на ……» | Консоль |
| 18 | «Конструкция, перекрывающая оконный проем называется ……» | Перемычка |
| 19 | «…… - подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от всего здания и передающая их на грунт» | Фундамент |
| 20 | «Масштаб генплана в графическом редакторе Компас задается в …………..» | Дереве чертежа |
| 21 | «Комплекс государственных стандартов, называется……………….» | ЕСКД |
| 22 | «Сетка осей в графическом редакторе Компас задается при открытии в библиотеке папки -Архитектура АС/АР-………» | СПДС-помощник |

Контрольно – измерительные материалы для проведения экзамена

Основам архитектуры зданий

Специальность  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Норма времени: 30 минут

Вариант № 3

Прочитайте внимательно инструкцию:

Для выполнения экзаменационной  работы по ПМ 01 МДК 01.01 тема 1.5  Архитектура зданий, отводится 30 минут. Работа состоит из трех частей и включает 22 заданий

Часть 1. Содержит 2 задания:

- задание № 1-2 – в данной части соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Правильно выполненное задание части 1 оценивается в 1 балла.

Часть 2. Содержит 12 заданий:

- задания № 3-14 – это задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов. Правильно выполненное задание части 2 оценивается в 2 балла.

Часть 3 содержит 8 заданий:

- задание 15-22 – эти  задания представляют отрытый тип заданий со свободными ответами.  Правильное выполнение задание части 3 оценивается в 3 балла.

Все бланки ответов заполняются яркими синими или чёрными чернилами. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха!

Часть 1

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, |
| 1 | Установите соответствие между разновидностями фундаментов и их признаками классификации Разновидности фундаментов: Из бетонного камня, бутобетонные, бетонные, ж/б, полнотелого керамического кирпича Гибкие и жесткие Сборные и монолитные Ленточные, столбчатые, сплошные, свайные Признаки классификации: Глубина заложения Конструктивные схемы Способы возведения Характер работы Д. Материал | 1 – Д 2 – Г 3 – В 4 - Б |
| 2 | Установите соответствие между видами перекрытий и требованиями к ним Виды перекрытий: 1. Междуэтажное перекрытие 2. Перекрытие санузлов 3. Чердачное перекрытие Требования: А. Прочность Б. Жесткость В. Водопроницаемость Г. Достаточная теплоизоляция | 1 – А 2 – В 3 – Г |
| Часть 2 |
| Инструкция по выполнению заданий № 3-14: необходимо выбрать из 4 предложенных вариантов ответов выбрать один правильный |
| 3 | Укажите толщину многопустотной ж/б плит покрытия А. 120 мм Б. 250 мм В. 220 мм Г. 450 мм | В |
| 4 | Укажите размер ступеньки в лестничном марше: А. 200х200 мм Б. 150х300 мм В. 300х400 мм Г. 100х150 мм | Б |
| 5 | К какой степени огнестойкости относятся деревянные незащищенные здания? А. к 1 и 2 степени Б. к 3 степени В. К 4 степени Г. К 5 степени | Г |
| 6 | Оголовок колонны воспринимает нагрузку от: А. От наружных стен здания Б. От фундамента здания В. От окон и дверей здания Г. От вышележащих конструкций здания | Г |
| 7 | Деревянные перекрытия применяются: А. В зданиях с повышенной влажностью Б. В малоэтажном строительстве В. В многоэтажном строительстве Г. В промышленном здании с мостовым краном | Б |
| 8 | Длина стеновой панели промышленного здания: А. 6 и 12 метров Б. 3 и 5 метров В. 16 и 18 метров Г. 9 и 15 метров | А |
| 9 | Назначение перегородок: А. Для увеличения несущей способности здания Б. Для опирания плит перегородок В. Для отделения помещения друг от друга Г. Для увеличения высоты этажа | В |
| 10 | Назовите элементы ленточного фундамента: А. Арматура и раствор Б. Фундаментная подушка и фундаментный блок В. Подготовка под фундамент Г. Приямок и техническое отверстие | Б |
| 11 | При расчете глубины заложения фундамента учитывается: А. Сумма положительных температур Б. Сумма отрицательных и положительных температур В. Сумма отрицательных температур Г. Температура не учитываются | В |
| 12 | Требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены определяется в соответствии с: А. ГОСТом Б. СНиПом В. Санитарно-гигиенических условий Г. Техническими условиями | В |
| 13 | Показатель генплана процент озеленения характеризуется отношением площади озеленения к : А. площади жилой зоны Б. Подсобной площади В. площади дорожного покрытия Г. площади ген. плана | Б |
| 14 | На генплане условным обозначением – Э – Э – Э – Э отмечается: А. Электроснабжение Б. Гидрант В. Отопление Г. Трансформаторная будка | А |
| Часть 3 |
| Инструкция по выполнению заданий № 15-22: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |
| 15 | «Способность конструкций сохранять при пожаре функции несущих ограждающих элементов называется ……» | огнестойкость |
| 16 | «Замкнутый объем между крышей и верхним покрытием называется ……» | чердак |
| 17 | «Высота ограждения лестницы ……» | 900 мм |
| 18 | «…… - подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от всего здания и передающая их на грунт» | фундамент |
| 19 | «Свая-стойка опирается на …… грунт» | Плавучий |
| 20 | «Размеры на генплане в графическом редакторе Компас проставляются, выбрав пиктограмму …………………….» | геометрия |
| 21 | «Все чертежи выполняются согласно……………» | ГОСТу |
| 22 | Чтобы выбрать санитарно-техническое оборудования, в графическом редакторе Компас, необходимо двойным щелчком стукнуть по строчке ………….. в библиотеке, которая откроет окно, где можно выбирать нужные элементы. | Интерьер |

Контрольно – измерительные материалы для проведения экзамена

Основам архитектуры зданий

Специальность   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Норма времени: 30 минут

Вариант № 4

Прочитайте внимательно инструкцию:

Для выполнения экзаменационной  работы по ПМ 01 МДК 01.01 тема 1.5  Архитектура зданий, отводится 30 минут. Работа состоит из трех частей и включает 22 заданий

Часть 1. Содержит 2 задания:

- задание № 1-2 – в данной части соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Правильно выполненное задание части 1 оценивается в 1 балла.

Часть 2. Содержит 12заданий:

- задания № 3-14 – это задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов. Правильно выполненное задание части 2 оценивается в 2 балла.

Часть 3 содержит 8 заданий:

- задание 15-22 – эти  задания представляют отрытый тип заданий со свободными ответами.  Правильное выполнение задание части 3 оценивается в 3 балла.

Все бланки ответов заполняются яркими синими или чёрными чернилами. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха!

Часть 1

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, |
| 1 | Установите соответствие между разновидностями фундаментов и их признаками классификации Разновидности фундаментов: Из бетонного камня, бутобетонные, бетонные, ж/б, полнотелого керамического кирпича Гибкие и жесткие Сборные и монолитные Ленточные, столбчатые, сплошные, свайные Признаки классификации: Глубина заложения Конструктивные схемы Способы возведения Характер работы Д. Материал | 1 – Д 2 – Г 3 – В 4 - Б |
| 2 | Приведите в соответствие понятие и их характеристики Понятие: Здание Сооружение Этажи Характеристики: Предназначены для сугубо технических задач Наземные сооружения для вида человеческой деятельности Ряд помещений полы которых находятся на одном уровне Система размещения помещений во всем здании | 1 – Б 2 – А 3 - В |
| Часть 2 |
| Инструкция по выполнению заданий № 3-14: необходимо выбрать из 4 предложенных вариантов ответов выбрать один правильный |
| 3 | Под колонны устраивают фундамент: А. Ленточный Б. Столбчатый В. Ребристый Г. Гладкий | Б |
| 4 | Сборные ж/б балки имеют форму: А. Тавровую и трапециевидную Б. Круглую и рифленую В. Квадратную и гладкую Г. Узкую с острым концом | А |
| 5 | Основными объемно-планировочными параметрами здания являются: А. Сечение колонн, толщина стен, размер окон Б. Пролет, шаг, высота В. Полы, двери, ворота Г. Плиты покрытия, стыки панелей, нагрузка от снега | Б |
| 6 | Плиты к балкам перекрытия крепятся: А. Сваркой закладных деталей плит и балок Б. На болтах В. На растворе Г. На шпонках | А |
| 7 | Назначение отмостки здания: А. Для защиты фундамента от увлажнения Б. Для усиления наружных стен В. Для увеличения теплоизоляции стен Г. Для защиты здания от вибрации | А |
| 8 | Назовите новые строительные материалы для теплоизоляции наружных стен: А. Минеральная вата, песок Б. Пеноплекс, пенополистирол В. Шлакобетон, легкий кирпич Г. Керамзитобетон, опилки | Б |
| 9 | Укажите толщину стен в мм, в два кирпича: А. 380 мм Б. 640 мм В. 510 мм Г. 250 мм | В |
| 10 | Назовите основной фактор влияющий на глубину заложение фундамента А. Вид грунтов Б. Назначения здания В. Глубина промерзания грунта Г. Уровень грунтовых вод | В |
| 11 | При расчете глубины заложения фундамента учитывается: А. Сумма отрицательных температур Б. Сумма положительных температур В. Сумма отрицательных и положительных температур Г. Температура не учитываются | А |
| 12 | Требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены определяется в соответствии с: А. ГОСТом Б. СНиПом В. Техническими условиями Г. Санитарно-гигиенических условий | Г |
| 13 | Показатель генплана процент озеленения характеризуется отношением площади озеленения к: А. площади жилой зоны Б. площади дорожного покрытия В. площади ген. плана Г. Подсобной площади | В |
| 14 | На генплане условным обозначением – Э – Э – Э – Э отмечается: А. Трансформаторная будка Б. Гидрант В. Электроснабжение Г. Отопление | В |
| Часть 3 |
| Инструкция по выполнению заданий № 15-22: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |
| 15 | «Пространственная система вертикальных и горизонтальных несущих элементов образует ……» | Конструктивную схему |
| 16 | «Подкрановые балки опираются на ……» | Консоль |
| 17 | «Конструкция, перекрывающая оконный проем называется ……» | Перемычка |
| 18 | «Нижнем концом наклонные стропила в крыше опирается на ……» | Мауэрлат |
| 19 | «Массив грунта расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания ………» | Основание |
| 20 | « Диагонали рельефа местности на генплане в графическом редакторе Компас выполняются …………………….» | мультилинией |
| 21 | «Комплекс государственных стандартов, называется……………….» | ЕСКД |
| 22 | «Вычертить контуры стен и колонн в графическом редакторе Компас. Включить операцию- ………» | Стена |

Тестовые задания по темам

Вариант 1

Выбрать правильный ответ

1. К объемно-планировочным элементам относят:

а) перекрытия;

б) этаж и отдельные помещения;

в) отделочные камни;

г) стены.

2. Здание средней этажности имеет количество этажей:

а) 5-12;

б) до 5;

в) 5-7;

г) до 3.

3. Прочность – способность здания:

а) сохранять форму под воздействием нагрузок;

б) сохранять равновесие под нагрузкой;

в) воспринимать нагрузки без разрушения;

г) сохранять равновесие без разрушения.

4. Назначение отмостки:

а) равномерная осадка здания;

б) отвод атмосферных вод от стен и фундаментов;

в) обеспечение устойчивости здания;

г) обеспечение гидроизоляции стен.

5. В виде массивной, монолитной железобетонной плиты устраивается фундамент:

а) ленточный;

б) столбчатый;

в) свайный;

г) сплошной;

6. Несущие конструкции стен зданий воспринимают нагрузку от:

а) собственного веса;

б) опирающихся на них элементов;

в) собственного веса и опирающихся на них конструктивных элементов;

г) собственного веса в пределах этажа.

7. Оконная коробка состоит из:

а) контурной обвязки и импоста;

б) створки и форточки;

в) фрамуги;

г) средников.

8. Двухветвевые колонны используют для высот от:

а) 8,4 до 12,6м;

б) 10,8 до 14,4м;

в) 10,8 до 18,0м;

г) 9,6 до 18м.

9. Для зданий без мостовых кранов применяются колонны:

а) постоянного по высоте сечения с консолями;

б) постоянного по высоте сечения;

в) ступенчатые сплошного и сквозного сечения;

г) одноветвевые.

10. Вертикальные связи по колоннам обеспечивают:

а) геометрическую неизменяемость рамы каркаса;

б) продольную жесткость каркаса;

в) восприятие температурных усилий и деформаций;

г) поперечную жесткость каркаса.

11. Металлические подкрановые балки имеют сечение:

а) двутавровое;

б) тавровое;

в) трапецеидальное;

г) швеллерное.

12. Верхний и нижний пояса стальных ферм имеют уклон:

а) 5%;

б) 3,3%;

в) 1,5%;

г) 3%

13. Стеновые панели промышленных зданий имеют модуль по высоте:

а) 0,5м;

б) 0,6м и 1,2м;

в) 1,0м и 1,2;

г) 1.2м.

14. Навесная стена промышленного здания передает собственную нагрузку на:

а) фундаментную балку;

б) нижележащие конструкции стен;

в) колонну через опорный столик;

г) колонну через опорную балку.

15. Аэрационный фонарь в промышленном здании служит для:

а) аэрации помещения;

б) аэрации и освещения помещения;

в) освещения помещения;

г) инсоляции помещения.

Дополнить предложение:

16. Расстояние между продольными координационными осями называется.

17. Нижняя плоскость фундамента называется.

18. Верхняя плоскость фундамента называется.

19. Совокупность расстояний в продольном и поперечном направлении называется .

20. Стена, воспринимающая нагрузку от вышерасположенных конструкций, называется.

Ключ к тесту:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | а) |
| 3 | в) |
| 4 | б) |
| 5 | г) |
| 6 | в) |
| 7 | а) |
| 8 | в) |
| 9 | б) |
| 10 | б) |
| 11 | а) |
| 12 | в) |
| 13 | б) |
| 14 | в) |
| 15 | а) |
| 16 | пролет |
| 17 | подошва |
| 18 | обрез |
| 19 | сетка колонн |
| 20 | несущей |

Вариант 2

Выбрать правильный ответ

1. Пространственная жесткость является способностью здания:

а) сохранять равновесие под нагрузкой;

б) воспринимать нагрузки без разрушения;

в) сохранять свою форму под воздействием нагрузок;

г) сохранность нормальных эксплуатационных качеств.

2. Массив грунта способный воспринимать нагрузки от здания, имеет основание:

а) искусственное;

б) естественное;

в) комбинированное;

г) крупнообломочное.

3. Высота уступа ленточного фундамента на местности с уклоном:

а) не больше 0,5м;

б) не меньше 0,5м;

в) 1 м;

г) не больше 1,5м.

4. По способу возведения фундаменты разделяют на:

а) ленточные и столбчатые;

б) гибкие и жесткие;

в) монолитные и сборные;

г) сборные и бутобетонные.

5. Здания, в которых стены смонтированы из больших искусственных камней, называют:

а) панельными;

б) крупноблочными;

в) монолитными;

г) объемноблочными.

6. Глубина заделки многопустотных плит перекрытий в кирпичные стены равна:

а) 50-70 мм;

б) 100 мм;

в) 100-120 мм;

г) 80-100 мм.

7. Совмещенная крыша не выполняет функции:

а) звукоизолирующие;

б) несущие;

в) теплозащитные;

г) гидроизоляционные.

8. Основанием для устройства гидроизоляционного слоя кровли является:

а) цементная или асфальтобетонная стяжка;

б) четыре слоя рубероида на битумной мастике;

в) гравий, втопленный в мастику;

г) минераловатные плиты.

9. Вертикальная грань ступеней называется:

а) фризовой;

б) проступью;

в) подступенком;

г) тетивой.

10. Сечение фундаментной балки зависит от:

а) высоты подколонника;

б) толщины стены;

Тема 1. Задачи курса Сущность архитектуры

1.1. Что понимается под архитектурой?

- Система художественных форм и образов, присущих различным архитектурным объектам.

- Материальная пространственная среда, созданная искусственным путѐм для различных процес-сов жизнедеятельности людей.

- Это материальные объекты, созданные по социальному заказу общества.

- Искусство проектировать и строить здания и сооружения.

1.2. Какие задачи ставятся перед архитектурой в современных условиях?

- Строительство жилья, промышленных предприятий и инженерных сооружений.

- Создание зданий и сооружений, представляющие памятники эпохи.

- Создание пространственной среды для комплекса процессов труда, отдыха и быта людей.

- Обеспечение научного и технического прогресса общества.

1.3. Чем определяется потребность в строительстве зданий?

- Желанием архитектора.

- Социальным заказом (потребностью) общества.

- Наличием материалов, рабочей силы.

- Инициативой отдельных государственных лидеров.

1.4. Каким главным требованиям должны отвечать архитектурные сооружения?

- Функциональной целесообразности (польза).

- Иметь хороший внешний вид и быть прочным.

- Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты.

- Удовлетворять потребности заказчика и архитектора.

1.5. Кому принадлежит высказывание о том, что в архитектуре должны выступать в единстве польза, прочность, красота?

- Древнеримскому архитектору Витрувию.

- Известному архитектору эпохи Возрождения Виньоле.

- Советскому архитектору академику Желтовскому.

- Французскому архитектору Ле Карбюзье.

1.6. Чем объясняется незначительное применение в современном строительстве классических архитектурных деталей и форм (ордерных систем, лепных украшений и т.п.)?

- Отсутствием опытных мастеров.

- Отсутствием необходимых отделочных материалов, а также их высокой стоимостью.

- Противоречиями с современными методами типизации и унификации в строительстве.

- Отсутствием средств доставки этих деталей на место строительства.

1.7. В каком направлении следует развивать строительство, чтобы оно не создавало угрозы окружающей природной среде?

- Оставлять условия существования окружающей среды без нарушения сложившегося в природе равновесия.

- Формировать новую среду, удобную для эксплуатации зданий и сооружений.

- Приостановить строительство, ограничиться зданиями и сооружениями, вписывающимися в природные условия и не создающими вредности.

- При строительстве и проектировании искусственной среды создавать системы безотходных производств, искусно вписывать еѐ в окружающую среду.

1.8 Можно ли строить красиво в условиях индустриального строительства?

- Нельзя, так как индустриализация несовместима с красотой сооружения.

- Можно при использовании приѐмов архитектурной композиции, отвечающих условиям инду-стриального строительства.

- Индустриализация не исключает индивидуальность в применении классических приѐмов компо-зиции.

- При индустриальном строительстве обеспечение качества красоты сооружения требует высокой стоимости строительства, что неприемлемо для общества.

Тема 2. Основы проектирования зданий. Требования, предъявляемые к зданиям

2.1. Что называют сооружением?

- Систему взаимосвязанных строительных частей и элементов (несущих и ограждающих).

- Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства.

- Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм.

- Сочетание архитектурных форм и материалов.

2.2. Что называют инженерным сооружением?

- Здания, в которых применяются инженерные конструкции (фермы, балки и т.д.).

- Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими параметрами (температурой, влажностью и т.д.).

- Сооружения, выполняющие задачи по обеспечению потребностей промышленности и транспорта (мосты, дороги, трубопроводы, эстакады и т.д.).

- Сооружения, к которым предъявляются только требования пользы и прочности.

2.3. Какие сооружения относят к архитектурным?

- Мосты, железные дороги, подпорные стенки, плотины и т.д.

- Жилые, общественные и промышленные здания и сооружения.

- Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими параметрами (температурой, влажностью, освещѐнностью и т.д.).

- Скульптурные группы, памятники, сооружения с декоративным оформлением.

2.4. Как классифицируются здания по назначению?

- Гражданские и общественные.

- Жилые, общественные и производственные.

- Гражданские, промышленные и военные.

- Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные.

2.5. К каким типам зданий (по назначению) относятся вокзалы?

- Производственным.

- Административным.

- Общественным.

- Вспомогательным.

2.6. К каким типам зданий следует отнести депо, гаражи, насосные станции?

- Гражданским.

- Общественным.

- Вспомогательным.

- Производственным.

2.7. При каком количестве этажей здания относят к многоэтажным?

- 3-х и более этажей.

- 4–9 этажей.

- 10–20 этажей.

- При количестве этажей более 20.

2.8. Какие здания относят к зданиям повышенной этажности?

- С этажностью 3 и более этажей.

- С этажностью 4–9 этажей.

- С этажностью 10–20 этажей.

- С этажностью более 20 этажей.

2.9. Что понимается под этажом в здании?

- Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке.

- Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли.

- Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне.

- Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором.

2.10. Что называют помещением в здании?

- Часть площади этажа, на которой протекает главный технологический процесс.

- Часть объѐма здания, ограниченная ограждающими конструкциями.

- Часть объѐма здания, расположенная на одном уровне.

- Объѐм здания, заключѐнный между перекрытиями смежных этажей.

2.11. Какие этажи называют подземными (подвальными)?

- С отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг здания.

- С отметкой пола ниже спланированной поверхности земли более чем на половину высоты расположенного в нѐм помещения.

- С отметкой пола выше уровня спланированной поверхности земли более чем на половину высо-ты помещения.

- Спланированная поверхность земли вокруг здания выше отметки пола помещения, но не ниже отметки подоконника.

2.12. Какой этаж называют мансардным?

- Этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания.

- Этаж, расположенный в объѐме чердачного пространства, при высоте помещения более 1,6 м.

- Этаж, где располагается технологическое оборудование здания.

- Этаж, для которого отметка пола помещения выше спланированной поверхности земли вокруг здания, но не ниже отметки подоконника.

2.13. Какие этажи учитываются при определении этажности здания?

- Только подземные и надземные этажи.

- Надземные этажи и мансарда.

- Надземные, мансардные, цокольные этажи при низе перекрытия, находящегося выше спланиро-ванной поверхности земли более чем на два метра.

- Все этажи, включая подвал, если спланированная поверхность земли не ниже подоконника.

2.14. Какие задачи определяют функциональные требования, предъявляемые к зданиям?

- Обеспечение прочности и устойчивости здания.

- Обеспечение условий рациональной планировки, размеров помещений, удовлетворяющих нормальному функционированию технологических процессов.

- Удовлетворение условиям нормального микроклимата, долговечности и огнестойкости.

- Подбор класса здания, соответствующего производственному процессу.

2.15. Что характеризуют санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к зданиям?

- Возможность размещения технологического оборудования и размеры помещений.

- Параметры искусственной среды помещений (температура, влажность, освещѐнность и т.д.).

- Выбор необходимых материалов ограждений и отделки внутренних поверхностей.

- Класс здания, долговечность материалов.

2.16. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания и чем характеризуется огнестойкость?

- На две степени, характеризующие предел огнестойкости и класс здания.

- На три степени, характеризующие группу возгораемости материала и класс здания.

- На пять степеней, характеризующихся пределом огнестойкости и группой возгораемости мате-риала.

- На четыре степени, определяющие опасность технологического процесса (пожароопасный, неопасный и т.д.).

2.17. Почему в СНиП квартиры разделяются на 2 типа – “А” и “Б”?

- По условиям ориентации относительно стран света.

- В связи с различным назначением квартир (городские или сельские).

- В связи с различной численностью семей.

- В связи с различным возрастным составом, полом, численным составом и родственными отно-шениями в семье.

2.18. На какие группы возгораемости делятся строительные материалы, из которых строят здания?

- Сгораемые, тлеющие, воспламеняющиеся.

- Несгораемые и сгораемые.

- Сгораемые, несгораемые и тлеющие.

- Сгораемые, трудносгораемые, несгораемые.

2.19. Чем измеряется предел огнестойкости материала?

- Скоростью распространения огня.

- Степенью огнестойкости.

- Временем в часах от начала испытания на огнестойкость до обрушения конструкции, потери устойчивости, появление сквозных отверстий или прогрева конструкции со стороны, противопо-жарной огню до 140 ° С.

- Временем, необходимым на сгорание конструкции или ее обрушение от сгорания отдельных элементов.

2.20. Назовите минимальную степень огнестойкости зданий в 5–9 этажей.

- Не ниже первой.

- Не ниже второй.

- Не ниже третьей.

- Не ниже четвѐртой.

2.21. Чем характеризуется степень долговечности здания?

- Морозостойкостью, прочностью, стойкостью против коррозии материалов несущих конструк-ций.

- Способностью здания обеспечивать потребительские качества в течение заданного срока эксплу-атации.

- Сроком службы при заданном классе здания.

- Требованиями к прочности и огнестойкости материала в течение заданного срока эксплуатации. 2.22. Какие характеристики материалов конструктивных элементов зданий устанавливают по  требованию долговечности?

- Предел огнестойкости и группу возгораемости материала.

- Прочность, огнестойкость, био- и коррозионную стойкость.

- Морозостойкость, прочность, био- и коррозионную стойкость.

- Прочность, группа возгораемости, стоимость, трудоемкость обработки материала.

2.23. Какой срок службы у здания третьей степени долговечности?

- Не менее 20 лет.

- Не нормируется.

- 20–50 лет.

- Более 50 лет.

2.24. На сколько классов делятся здания и чем определяется класс здания?

- На 5 классов, определяемых степенью долговечности и огнестойкости здания.

- На 2 класса, определяемых назначением здания (промышленное или гражданское).

- На 3 класса, определяемых народнохозяйственной значимостью и долговечностью.

- На 4 класса, определяемых народнохозяйственной значимостью, долговечностью и огнестойко-стью здания.

Тема 3. Функциональный процесс, протекающий в здании. Архитектурно-планировочные композиции. Объемно-планировочные решения зданий

3.1. Что понимается под функциональной схемой зданий?

- Схема размещения помещений в пространстве этажа.

- Объѐмно-пространственная композиция зданий.

- Условная схема размещения помещений с обозначением их технологических взаимосвязей.

- Пространственная материальная оболочка, ограничивающая здание.

3.2. Для чего составляется функциональная схема проектируемого здания?

- Для определения площадей помещений.

- Для разработки объемно-планировочного решения здания.

- Для определения этажности здания.

- Для определения размеров помещений (высоты, длины, ширины).

3.3. Какие условия устанавливаются функциональными требованиями к зданиям?

- Обеспечение прочности и устойчивости здания.

- Удовлетворение условиям рациональной планировки, назначение размеров помещений с целью рационального размещения технических процессов, протекающих в зданиях.

- Удовлетворение условий долговечности, огнестойкости и прочности.

- Выбор соответствующего класса здания.

3.4. Какую роль выполняют главные помещения здания?

- В главных помещениях протекают основные технологические процессы.

- Главные помещения обеспечивают связь основных технологических процессов.

- Они обеспечивают координацию подготовительных процессов.

- Они предназначены для коммуникации с подсобными помещениями.

3.5. К каким помещениям следует отнести вестибюль кинотеатра?

- К коммуникационным.

- К обслуживающим.

- К техническим.

- К второстепенным.

3.6. Как определяются основные размеры помещений в здании?

- В соответствии с нормалями людей и оборудования.

- В зависимости от условий ориентации здания по сторонам света.

- В зависимости от принятой композиции планировки (коридорная, секционная и т.д.).

- По требованиям заказчика и усмотрению архитектора.

3.7. Какие процессы деятельности человека определяют требования к жилым зданиям?

- Работа, сон, отдых, приѐм пищи, коммуникационные процессы.

- Сон, личная гигиена, приѐм и приготовление пищи, хозяйственные работы, трудовые процессы, отдых.

- Отдых, работа, сон.

- Производственный процесс, в котором участвует человек, отдых, приѐм пищи.

3.8. Какую роль играет жилище в современном обществе?

- Является местом сна, отдыха, средством организованного обслуживания и удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.

- Является местом, где человек укрывается от стихийных воздействий природы (холода, дождя и т.д.).

- Является средством получения доходов.

- Является составной частью помещений, в которых протекает трудовая деятельность людей

Конструктивный состав зданий. Конструктивные системы. Типизация, унификация и стандартизация в строительстве. Единая модульная система в строительстве

4.1. Какие структурные части зданий относятся к ограждающим?

- Полы, перегородки, двери, окна.

- Стены, перегородки, перекрытия, покрытия, кровли, окна, двери.

- Фундаменты, стены, столбы, перекрытия.

- Крыши, окна, двери, стены, столбы.

4.2. Какие структурные части здания создают несущий остов?

- Фундаменты, стены, столбы, крыши.

- Стены, столбы, перегородки, и перекрытия.

- Фундаменты, стены, столбы, перекрытия.

- Стены, перекрытия, перегородки и лестничные клетки.

4.3. Какие конструктивные системы несущего остова различают в зданиях?

- С несущими продольными стенками и несущим каркасом.

- Связевые, рамные, рамно-связевые.

- Здания с несущими стенами (продольными и поперечными) с несущим каркасом.

- Здания с несущими стенами, колоннами и рамами.

4.4. Что называют типизацией в строительстве?

- Широкое внедрение индустриальных методов строительства и превращение строительной площадки в монтажную.

- Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу.

- Использование универсальности и взаимозаменяемости элементов здания.

- Многократное использование одинаковых изделий в ряде зданий.

4.5. Что понимают под унификацией в строительстве?

- Широкое внедрение индустриальных методов строительства и превращение строительной площадки в монтажную.

- Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу на основе принципов ЕМС.

- Использование универсальности и взаимозаменяемости элементов зданий на основе требований типизации.

- Приведение к единообразию размеров частей зданий и соответственно размеров и формы их конструктивных элементов.

4.6. Что называют шагом конструкций здания?

- Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания на отдельные плани-ровочные элементы.

- Расстояние между опорами несущих элементов здания.

- Расстояние между наружными стенами.

- Расстояние между перегородками и столбами.

4.8. Что называют пролѐтом в здании?

- Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания на отдельные плани-ровочные элементы.

- Расстояние между разбивочными осями несущих элементов в направлении перпендикулярном шагу.

- Расстояние между наружными стенами, столбами и опорами здания.

- Расстояние между перегородками и столбами в здании.

4.9. Что называют высотой этажа?

- Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке.

- Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа.

- Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа.

- Расстояние от пола до верха оконного проема.

4.10. Что называют высотой помещения?

- Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке.

- Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа.

- Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа.

- Расстояние от пола до верха оконного проема.

4.11. Каким образом формулируются задачи ЕМС в строительстве?

- Координация размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий на основе единого модуля для создания условий индустриализации строительства.

- Разработка правил назначения размеров элементов зданий (шага, пролѐта, и т.д.) с целью созда-ния условий взаимозаменяемости.

- Разработка единичных размеров универсальных зданий.

- Создание условий для применения современных конструкций и материалов (пластмассы, лѐгких металлов и т.д.).

4.12. Какие модули используют в единой модульной системе?

- Единый модуль М = 100 мм.

- Единый модуль (М), кратный (n М), дробный (1/n М).

- Единый модуль (М) и укрупнѐнные модули (300) и (600).

- Единый модуль (М) и производный модуль (М/n).

4.13. Как определяется номинальный размер конструкции?

- Расстояние между гранями конструкции.

- Расстояние между разбивочными осями с учѐтом допустимых отклонений по точности изготов-ления.

- Расстояние между разбивочными осями конструкции.

- Расстояние между гранями конструкции с учѐтом допусков на разбивку и изготовление.

4.14. Какой из размеров длины плиты перекрытия является конструктивным?

1. 6000 мм.	2. 5980 мм.	3. 6050 мм.	4. 6000+5 мм.

4.15. С помощью чего определяется пространственное положение элементов в зданиях в соответствии с правилами ЕМС?

- С помощью модульных разбивочных осей.

- С помощью пространственной системы условных модульных плоскостей и линий их пересечения.

- Путѐм привязки их к разбивочным осям.

- Установлением размеров, кратных единому модулю.

4.16. Что называется “привязкой” элемента к разбивочным осям?

- Назначение положения разбивочных осей относительно пространственной системы модульных плоскостей.

- Определение его положения при помощи размеров, взятых от разбивочных осей до грани или оси данного элемента.

- Установление целесообразного использования типовых индустриальных изделий в здании.

- Использование размеров между осями кратных единому модулю.

Определение размеров помещений по условиям размещения оборудования и организации рабочего пространства. Увязка размеров помещений с требованиями ЕМС. Понятие о планировочных нормалях

5.1. Какие параметры взрослого человека учитываются при назначении габаритов мебели, размеров помещений, дверей, коридоров?

- Рост 175 см и ширина 60 см.

- Рост 162,5 см и ширина 50 см.

- Рост 225 см и ширина 87,5 см.

- Рост 180 см и ширина 65 см.

5.2. При определении каких параметров здания учитываются размеры человека?

- При определении площади помещения.

- При определении размеров окон и дверей.

- При определении размеров дверных проѐмов, ширины коридоров, размеров помещений, мебели и т.д.

- При определении соотношения площадей помещений.

5.3. Как определяются основные размеры помещений в зданиях?

- В зависимости от габаритов людей, оборудования и величины проходов.

- В зависимости от условий ориентации здания по странам света.

- В зависимости от принятой композиции планировки (коридорная, секционная и т.д.).

- По требованию заказчика и усмотрению архитектора.

5.4. Что такое планировочные нормали?

- Это часть обшей системы типизации, унификации и стандартизации в жилищно-гражданском строительстве.

- Это применение элементов для полносборного строительства зданий.

- Планировочные структуры элементов помещений и их групп, разработанные для зданий различного назначения.

- Нормы проектирования отдельных видов жилых и общественных зданий.

5.5. Что принято за основу при разработке нормалей планировочных решений зданий?

- Нормы проектирования отдельных видов жилых и общественных зданий.

- Санитарно-противопожарные нормы проектирования зданий.

- Государственные стандарты на мебель и оборудование, требования ЕМС в строительстве, требования освещенности и инсоляции

- Нормы проектирования различных видов зданий, санитарные и противопожарные нормы, государственные стандарты на мебель и оборудование, требования ЕМС в строительстве.

5.6. Что лежит в основе определения рациональных размеров и планировки помещений квартиры?

- Отношение площади занятой мебелью к площади помещения.

- Коэффициент насыщенностью мебелью помещения.

- Приѐмы архитектурной композиции: пропорции, масштабность, ритм.

- Коэффициент насыщенности мебелью помещения, а также приѐмы архитектурной композиции: пропорции, масштабность, ритм.

5.7. Как определяется площадь спальни исходя из необходимого набора мебели помещения?

- Как отношение площади занятой мебелью к коэффициенту насыщенности мебелью помещения

(40–45 %).

- Отношение коэффициента насыщенности мебелью к площади необходимого комплекта мебели.

- Отношение необходимого комплекта мебели к площади пола.

- Площади помещения спальни к коэффициенту насыщенности мебелью.

5.8. Как определяются размеры помещения из условия организации рабочих мест?

- В зависимости габаритов мебели, оборудования, габаритов человека, с учѐтом его подвижности, нормируемых проходов.

- В зависимости от габаритов оборудования с учѐтом габаритов человека.

- В зависимости от габаритов мебели и оборудования.

- В зависимости от габаритов человека в подвижном состоянии.

5.9. Как увязываются размеры помещений с требованиями ЕМС и конструктивной схемой здания?

- На основе единого модуля М = 100 мм.

- На основе укрупнѐнного модуля (3М) и размерами объѐмно-планировочных параметров здания (пролѐт, шаг, высота этажа).

- С учѐтом объемно-планировочных параметров здания (пролѐт, шаг, высота этажа).

- На основе дробного модуля единой модульной системы и основных параметров здания.

5.10. Как назначаются параметры путей движения в зданиях?

- Исходя из габаритов (ширины) человека в подвижном состоянии – 60 см.

- Исходя из габаритов человека в спокойном состоянии.

- Исходя из габаритов человека в сидячем и подвижном состоянии.

- Исходя из величины скорости движения человека по горизонтальному пути – 16 м/мин.

Тема 6. Архитектурная композиция. Категории и элементы архитектурной композиции

6.1. Каким основным требованиям должны отвечать архитектурные сооружения (по М. Витрувию)?

- Симметрия, пропорции, ритм.

- Гармония, целостность, гуманизм.

- Польза, прочность, красота.

- Экономичность, красота, долговечность.

6.2. Что называется архитектурной композицией?

- Закономерное расположение или сочетание внешних и внутренних элементов здания, гармонично согласованных между собой и образующих единое целое.

- Сочетание внешних объѐмов и деталей здания с учетом окружающей среды.

- Взаимосвязь между внешним обликом здания и окружающей средой, формирующая застройку населѐнного пункта в целом.

- Единство художественных закономерностей (симметрия и асимметрия, ритм и т.п.).

6.3.Что называют масштабностью в архитектуре?

- Соотношение между размерами сооружения и человека, а также между всем сооружением и его частями и деталями.

- Это закономерное чередование элементов с убыванием или возрастанием их размеров или шага.

- Соразмерность сооружения человеку и окружающей среде, восприятие человеком величины и значимости сооружения.

- Соотношение размеров частей, членений и деталей сооружения.

6.4. Что называется тектоникой здания?

- Это композиция объѐмов здания.

- Это единство материалов, конструкций и формы здания.

- Это форма композиционного объема здания.

- Правдивое выражение материала и конструкций здания.

6.5. Что называется в архитектуре пропорцией?

- Система выражения одних размеров через другие.

- Отношение размера здания к модульному размеру.

- Система соотношений размеров элементов зданий между собой.

- Это сочетание свойств между объѐмом здания и человеком.

6.6. Какие тектонические системы разработаны практикой архитектурного проектирования?

- Стеновые, купольные, каркасные, структурные.

- Стеновые, каркасные, сводчатые.

- Балочные, арочные, рамные.

- Оболочки, стены, арки.

6.7. Что называют ритмом в архитектуре?

- Это композиция здания, характеризующая симметрию и асимметрию расположения элементов сооружения.

- Это закономерное чередование изменяющихся форм и интервалов между ними.

- Это порядок чередования элементов на одинаковом расстоянии.

- Это соразмерное отношение между архитектурным произведением и человеком или частями произведения.

6.9. Какую роль играет цвет в архитектурных сооружениях?

- Способствует созданию гигиенической обстановки, благоприятной для здоровья человека, выделяет важные элементы оборудования в интерьерах, подчѐркивает тектоническую структуру.

- Выявляет перспективу в городских и парковых ансамблях.

- Усиливает коммуникационные архитектурные средства, симметрию и асимметрию сооружения.

- Изменяет характер восприятия архитектурного сооружения.

6.10. Что называют фактурой в архитектуре?

- Строение поверхности строительного или отделочного материала, изделия, элемента или сооружения.

- Сочетание поверхностей гладких с поверхностями с сильным рельефом, полированными или шероховатыми.

- Средство, усиливающие образную выразительность сооружения.

- Средство композиции, эмоционально воздействующее на человека

6.11. Что понимается под гармонией?

- Единство материала, конструкции и формы сооружения.

- Сочетание свойств симметрии с концентрацией материала, формы и назначения сооружения.

- Совокупность композиционных приѐмов обеспечивающих общепринятые в природе свойства предметов и его деталей.

- Закономерное расположение элементов относительно оси или плоскости.