Логические элементы.

| Функция | Условное обозначение | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| И | а___ ___ ав в___ | На выходе сигнал, когда на входе все сигналы. |
| ИЛИ | а___ ___ а+в в___ | На выходе сигнал при любом сигнале на входе. |
| НЕ | а___ ___а | На выходе сигнал противоположный входному. |
| НЕТ | а___ ___ав в___ | На выходе сигнал, при наличии основного и отсутствии запрещающего. |
| Память | а___ ____ав в___ | При кратковременном входном, на выходе сигнал сохраняется до подачи запрещающего. |
| И-НЕ | а___ ___ав в___ | На выходе сигнал противоположный подаче всех входных. |
| ИЛИ-НЕ | а___ ___а+в в___ | На выходе сигнал противоположный хотя бы одному входному. |
| Задержка | а___ D ___а | На выходе сигнал появляется через некоторое время после входного. |

Схема пуска на бесконтактных логических элементах.

Элемент «память» формируется на 2х элементах «или-не». Обратная связь необходима для удержания элемента в состоянии «1» при подаче сигнала на вход 1, при подаче сигнала на вход 2, схема будет в исходном состоянии «0».

Реверсивная схема управления.

В схеме использованы два узла «память» и два усилителя А1 и А2. Для блокировки от одновременного включения использована связь со входа 1элемента на вход 4го и со входа 3го на вход 2го.