Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Учебно-методическое пособие по выполнению обязательной контрольной работы для заочной формы обучения для

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Екатеринбург

2014 г.

Задания для выполнения обязательной контрольной работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» , базовой подготовки, программы учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией Председатель комиссии ______________ МС.Ю.Кордюков от «10» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ___________ В.И. Овсянников «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Дмитриенко Е.В..,   преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

# Введение

Учебная программа дисциплины «Техническая механика» - одного из основных предметов общетехнического цикла - предусматривает изучение общих законов равновесия и движения материальных тел; основных методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость деталей машин; изучение устройства, применение и основ проектирования деталей и сборочных единиц машин,

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, умения и навыки:

иметь представление:

- о методах расчета и конструирования деталей и узлов машин;

знать:

-   основные понятия и аксиомы статики, кинематики, динамики;

основы расчетов элементов конструкций на прочность при растяжении, сжатии, кручении и изгибе;

уметь:

-   анализировать  конструкции,  заменять реальный объект расчетной схемой;

-   при анализе состояния тела пользоваться понятиями и терминологией теоретической механики:

-  при анализе состояния элементов конструкции использовать понятия: прочность,    жесткость,    вид    нагружения,    внутренние    силовые    факторы, напряжения, деформации, условия прочности и жесткости.

Все знания и навыки, полученные студентами при изучении технической механики найдут применение в процессе изучения специальных дисциплин, при курсовом и дипломном проектировании, а так же в практической работе на производстве,

В процессе изучения технической механики студенты должны выполнить четыре практических работы во время аудиторных занятий, выполнить домашнюю контрольную работу, состоящую из 5 задач. По дисциплине учебным планом предусматривается экзамен, к которому допускаются студенты, успешно справившиеся с изучением курса технической механики.

# Общие указания

К выполнению контрольной работы можно приступать только после изучения соответствующей темы и получения навыков решения задач. Задачи контрольной работы даны в последовательности тем программы и должны решаться постепенно, по мере изучения материала. Контрольная работа состоит из шести задач. Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра. Если последняя цифра шифра 0, это означает, что работа должна выполняться по варианту № 10.

# Требования к оформлению контрольной работы

Контрольную работу следует выполнять в отдельной тетради, ручкой, четко и аккуратно. Для замечаний преподавателя соблюдать достаточный интервал между строчками и оставлять на страницах поля, шириной не менее 30 мм. Каждую задачу начинать с новой страницы, В конце тетради оставить несколько страниц для рецензии.

На последней странице тетради с контрольной работой следует написать наименование и год издания методического пособия, из которого взято задание, и используемую литературу.

При оформлении контрольной работы необходимо указать номер задачи и полностью переписать условие. Все графические изображения следует выполнять карандашом по линейке с обозначением сил, моментов и других данных, предусмотренных условием задачи, Решение следует выполнять в общем виде, после чего выполнить подстановку числовых значений. Результаты округлять с точностью до сотых.

Решение задачи должно быть выполнено последовательно, логично и должно сопровождаться краткими и четкими пояснениями выполняемых действий.

Все вычисления следует производить в системе СИ, соблюдая размерность и оценивая правдоподобность полученных результатов.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать в учебную часть колледжа.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить рецензию и все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная контрольная работа предъявляется на экзамене.

Тематический план

Введение

Раздел 1  Теоретическая механика

Статика

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики

Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил

Тема 1.3 Пара сил и момент силы относительно точки

Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил

Тема 1.5 Центр тяжести

Кинематика

Тема 1.6 Основные понятия кинематики

Тема 1.7 Кинематика точки

Тема 1.8 Простейшие движения твердого тела

Динамика

Тема 1.9 Основные понятия и аксиомы динамики

Тема 1.10 Движение материальной точки. Метод кинетостатики.

Тема 1.11 Трение. Работа и мощность

Раздел 2. Сопротивление материалов

Тема 2. i Основные положения

Тема 2.2 Растяжение и сжатие

Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие

Тема 2.4 Кручение

Тема 2.5 Изгиб

Тема 2.6 Гипотезы прочности и их применение

Раздел 3    Детали машин

Тема 3.1 Основные положения

Тема 3.2 Общие сведения о передачах

Тема 3.3 Фрикционные  и ременные передачи

Тема 3.4 Зубчатые и цепные передачи

Тема 3.5 Валы и оси. Муфты

Тема 3.6 Подшипники

Тема 3.7 Соединения деталей машин

# ПРОГРАММА

## Введение

Основные разделы технической механики: теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин. Значение технической механики в комплексе общетехнических знаний. Использование основ технической механики при решении ряда прикладных задач специальных дисциплин.

### Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Студент должен:

иметь представление:

- о задачах учебной дисциплины в подготовке специалиста;

-  о материи и движении, о механическом движении и равновесии;

-   о разделах учебной дисциплины.

Содержание теоретической механики, ее роль и значение в технике. Материя и движение. Механическое движение. Основные части теоретической механики: статика, кинематика, динамика.

### СТАТИКА

# Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики

Студент должен:

иметь представление:

- о силах, равнодействующей и уравновешивающей силах, системах сил;

-   о свободном и связанном телах, о связях и реакции связи;

знать:

-   аксиомы статики;

-   основные типы связей и их реакций;

-   принципы освобождения тела от связей;

уметь:

-  определять направление реакций связей основных типов.

Основные понятия и аксиомы статики. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Определение направления реакций связей.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое абсолютно твердое тело? 2. Что такое материальная точка? 3. Что называется силой, чем характеризуется сила, каковы единицы ее измерения? 4. Что называется системой сил? Какие системы называются эквивалентными? 5. Что называется равнодействующей и уравновешивающей силой? 6. Как формулируются аксиомы статики? 7. Что такое связи? Что такое реакции связей? 8. Какие разновидности связей рассматриваются в статике?

# Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил

Студент должен;

иметь представление:

-  о равнодействующей плоской системе сходящихся сил и ее действии на тело;

-   об условиях равновесии системы сил;

знать:

-   геометрическое и аналитическое условия равновесия системы сил;

уметь:

-    определять реакции связей аналитическим способом, рационально выбирая координатные оси.

Плоская система сходящихся сил.

Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. Силовой многоугольник.

Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно-перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условие равновесия в геометрической и аналитической формах.

Вопросы для самопроверки:

1. Какая система сил называется сходящейся? 2. Как определить равнодействующую системы сходящихся сил? 3. В чем заключается условие равновесия плоской системы сходящихся сил? 4. Что называется проекцией силы на ось? 5. Как определить значение и знак проекции силы на ось координат? 6. В каком случае проекция силы на ось равна нулю? В каком случае проекция силы на ось равна модулю силы? 7. Какие уравнения равновесия можно составить для плоской системы сходящихся сил?

# Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки

Студент должен:

иметь представление:

- о вращающем действии на тело пары сил и момента силы;

- о системе пар сил и определении равнодействующей пары, об эквивалентности пар

сил;

-  о равновесии тела под действием систем пар сил;

знать:

расчетные формулы для определения моментов пар сил и силы относительно точки;

уметь:

-   определять равнодействующую пару системы пар сил;

-   рассчитывать моменты сил относительно точки;

-   решать задачи на равновесие пар сил.

Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое пара сил? Имеет ли она равнодействующую? В чем заключается эффект действия пары сил? 2. Что такое момент пары сил? В каких единицах измеряется момент? 3. Можно ли уравновесить пару сил одной силой? 4. Что называется моментом силы относительно точки? 5. Что называется плечом силы относительно точки? 6. Как определить знак момента? 7. В каком случае момент силы относительно точки равен нулю?

# Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил

Студент должен:

иметь представление:

-   о приведении системы сил к одной точке;

- о главном векторе, главном моменте и равнодействующей системы сил;

-    о выборе точки приведения системы сил и влиянии его на величину главного момента;

знать:

-   теорему Пуансо о приведении силы к точке (без вывода);

-  формулы для определения главного вектора и главного момента системы сил (без вывода);

-       уравнения равновесия в трех формах;

уметь:

-  заменять произвольную плоскую систему сил одной силой и одной парой;

-  определять реакции в опорах балочных систем, выполнять проверку правильности решения.

Плоская система произвольно расположенных сил.

Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Равнодействующая система сил. Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы.

Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и моментов защемления.

Вопросы для самопроверки:

1. Какая система сил называется произвольно расположенной? 2. Что такое главный вектор и главный момент плоской системы сил? 3. Как аналитически найти главный вектор и главный момент плоской системы сил? 4. Какие уравнения равновесия можно составить для плоской системы сил? 5. Какие виды нагрузок вы знаете? 6. Какие виды опор балок вы знаете?

Практическое занятие № 1:

Определение опорных реакций балок. Проверка правильности решения.

После изучения данной темы и разбора методики решения задач на определение опорных реакций балок, пользуясь рекомендованной для изучения литературой можно приступать к решению задачи №1 контрольной работы. Методические указания к решению задачи №1 приведены в данных методических указаниях после программы.

# Тема 1.5. Центр тяжести

Студент должен:

иметь представление:

-   о пространственной системе сил;

-   о системе параллельных сил:

-   о центре системы параллельных сил;

-   о силе тяжести и центре тяжести;

знать:

-   методы для определения центра тяжести тела;

-    формулы для определения положения центра тяжести плоских фигур (без вывода).

Центр тяжести. Пространственная система сил.

Пространственная система параллельных сил. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрические фигур. Центр тяжести составных плоских фигур.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной пространственной системы параллельных сил? 2. Что такое центр тяжести тела? 3. Как найти центр тяжести плоских фигур; прямоугольника, треугольника, круга, сектора круга? 4. Как найти координаты центра тяжести плоского составного сечения?

### КИНЕМАТИКА

# Тема 1.6. Основные понятия кинематики

Студент должен;

иметь представление:

-    о системах координат;

-   об основных кинематических параметрах движения и связи между ними;

знать:

-  способы задания движения точки: естественный и координатный;

- обозначения, единицы измерения, взаимосвязь кинематических параметров движения.

Основные понятия кинематики.

Основные характеристики движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение.

Вопросы для самопроверки:

1. Что изучает кинематика? 2. Дайте определение основных понятий кинематики; траектория, расстояние, путь, время. 3. Что характеризует скорость движения? 4. Что характеризует ускорение?

# Тема 1.7. Кинематика точки

Студент должен:

иметь представление:

- о естественном и координатном способах задания движения точки;

-   о скоростях средней и истинной;

-  об ускорении при прямолинейном и криволинейном движениях;

-   о равномерном и неравномерном движениях точки;

знать:

-   формулы скоростей и ускорений точки (без вывода);

-    виды движения в зависимости от ускорения;

уметь:

-    определять параметры движения точки.

Кинематика точки. Способы задания движения точки. Скорость, ускорение. Частные случаи движения точки.

Вопросы для самопроверки:

1. Какими способами можно задать движение точки? 2. Дайте определение скорости движения точки. 3. Дайте определение ускорения точки. 4. Какие виды движения вы знаете в зависимости от ускорения? 5. Что характеризует касательное ускорение точки? 6. Что характеризует нормальное ускорение точки? 7, Изобразите векторы скорости, нормального и касательного ускорений при равноускоренном криволинейном движении точки, равнозамедленном прямолинейном движении точки. 8. Имеет ли ускорение точка равномерно движущаяся по окружности?

# Тема 1.8. Простейшие движения твердого тела

Студент должен:

иметь представление:

-   о поступательном движении, его особенностях и параметрах;

-   о вращательном движении тела и его параметрах;

-   о линейных скоростях и ускорениях точек вращающегося тела;

знать:

-    формулы для определения параметров поступательного и вращательного движений тела (без вывода);

-   формулы линейных скоростей и ускорений точек вращающегося тела;

уметь:

-    определять параметры движения твердого тела и любой его точки.

Простейшие движения твердого тела.

Поступательное движение. Вращательное движение вокруг неподвижной оси.

Вопросы для самопроверки:

1. Какое движение твердого тела называется поступательным? 2. Что можно сказать о скоростях ускорениях и траекториях точек тела, совершающего поступательное движение? 3. Дайте определение вращательного движения тела вокруг неподвижной оси. 4. Что называется углом поворота твердого тела вокруг неподвижной оси? 5. Что называется угловой скоростью? 6. Какая связь между частотой вращения тела и угловой скоростью вращения? 7. Что называется угловым ускорением тела? 8. Какое вращательное движение называется равномерным, а какое равнопеременным? 9. Каковы зависимости между угловыми величинами (), характеризующими вращательное движение тела, и линейными величинами (), характеризующими движение какой-либо точки этого тела?

### ДИНАМИКА

# Тема 1.9. Основные понятия и аксиомы динамики

Студент должен:

иметь представление:

-    о различии между массой тела и силой тяжести;

-    о связи между силовыми и кинематическими параметрами движения;

-    о двух основных задачах динамики;

знать:

-    обозначение и единицу измерения массы материальной точки;

-   аксиомы динамики;

Основные понятия и аксиомы динамики.

Две основные задачи динамики. Принцип инерции. Основной закон динамики. Зависимость между массой и силой тяжести. Закон равенства действия и противодействия. Принцип независимости действия сил.

Вопросы для самопроверки:

1. Что называется массой материальной точки? 2. Какова зависимость между силой тяжести тела и его массой? 3. Сформулируйте аксиомы динамики, две основные задачи динамики.

# Тема 1.10. Движение материальной точки. Метод кинетостатики

Студент должен;

иметь представление:

-   о свободной и несвободной материальных точках;

-   о силах инерции;

- об использовании силы инерции для решения технических задач;

знать:

- формулы для расчета силы инерции при поступательном и вращательном движениях;

уметь:

-  определять параметры движения материальной точки, используя принцип Даламбера.

Движение материальной точки. Движение свободной и несвободной материальных точек. Сила инерции. Принцип Даламбера.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение силы инерции. Как она направлена, к чему приложена? 2. Сформулируйте принцип Даламбера. 3. Возникает ли сила инерции при равномерном криволинейном движении тела?

# Тема 1.11. Трение. Работа и мощность

Студент должен;

иметь представление:

-   о трении как сопротивлении движению;

-    о силе трения и коэффициенте трения, о факторах, влияющих на величину коэффициента трения;

-   о работе силы и мощности;

-   о механическом коэффициенте полезного действия;

знать:

-    формулы для расчета силы трения;

-     формулы для расчета работы и мощности при поступательном и вращательном движении, КПД;

уметь:

-   рассчитывать работу и мощность с учетом силы трения и сил инерции.

Виды трения. Законы трения скольжения. Трение качения. Коэффициент трения.

Работа и мощность. Работа постоянной силы. Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении, Мощность, КПД.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение силы трения. 2. Что учитывает коэффициент трения? 3. Запишите формулу для расчета силы трения. 4. Как определяется работа постоянной силы на прямолинейном перемещении? Каковы единицы измерения работы? 5, Чему равна работа силы тяжести? 6. Как определяется работа при вращательном движении? 7. Что называется мощностью и каковы единицы ее измерения? 8. Запишите формулы для определения мощности при поступательном и вращательном движении. 9. Что называется вращающим моментом? 10. Что называется механическим КПД?

Раздел 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Тема 2.1. Основные положения

Студент должен:

иметь представление:

-   о видах расчетов в сопротивлении материалов;

-   о классификации нагрузок и элементов конструкций;

-   об основных гипотезах и допущениях:

знать:

-   виды деформаций;

-   метод сечений;

-   виды внутренних силовых факторов;

-   составляющие вектора напряжений;

уметь:

-    определять виды нагружения и внутренние силовые факторы в поперечных сечениях.

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации. Гипотезы и допущения. Классификация нагрузок. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Механические напряжения.

Вопросы для самопроверки:

1. Что изучает сопротивление материалов? 2. Что такое внешние нагрузки? Какие виды внешних нагрузок вы знаете? 3. Что такое прочность? 4. Что такое деформация? Какие виды деформаций вы знаете в зависимости от внешней нагрузки? 5. Что такое жесткость? 6. Что такое внутренние силовые факторы? Какие внутренние силовые факторы возникают в деталях в зависимости от внешних нагрузок? 7.Что определяют методом сечений и в чем его сущность? 8. Что называется механическим напряжением? Каковы единицы измерения механического напряжения? 9. Что такое нормальное напряжение  и касательное напряжение ? В чем разница между ними?

# Тема 2.2. Растяжение и сжатие

Студент должен:

иметь представление:

-    о внутренних силовых факторах и распределении сил упругости в поперечном сечении;

-   о нормальных напряжениях и распределении их в поперечных сечениях;

-   о статических испытаниях материалов, диаграммах растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов;

-   о предельных и допускаемых напряжениях;

знать:

-    методы определения продольных сил и нормальных напряжений и построения эпюр при растяжении и сжатии;

-   закон Гука;

-   формулы для расчета продольных и поперечных деформаций;

-   условия прочности и жесткости;

уметь:

-   строить эпюры продольных сил и нормальных напряжений;

-   проводить расчеты на прочность и жесткость.

Растяжение и сжатие.

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Нормальное напряжение. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона.

Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса.

Испытания материалов при растяжении и сжатии. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов.

Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Условие прочности. Расчеты на прочность.

Вопросы для самопроверки:

1. Какими должны быть внешние нагрузки, чтобы стержень испытывал деформацию растяжения и сжатия? 2. Какие внутренние силовые факторы возникают при деформации растяжения и сжатия? 3. Как при помощи метода сечений определить внутреннюю продольную силу в любом сечении стержня? 4. Что такое эпюра продольных сил, как ее построить? 5. Какие напряжения (нормальные или касательные) возникают в сечениях при деформации растяжения и сжатия? 6. Как распределены напряжения по поперечному сечению стержня? По какой формуле можно вычислить эти напряжения? 7. Что такое эпюра нормальных напряжений и как ее построить? 8. Что такое опасное сечение стержня, как его определить? 9. Какую зависимость устанавливает закон Гука? 10. Какая величина в законе Гука характеризует упругость материала? В каких единицах она измеряется? 11. По какой формуле можно определить абсолютное удлинение (укорочение) стержня? 12. Какой вид имеет диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой стали и серого чугуна? 13. Что называется пределом пропорциональности и пределом текучести на диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали? 14. Что такое предельное напряжение? 15. Что такое коэффициент запаса прочности? 16. Что такое допускаемое напряжение? 17. Что такое условие прочности? Запишите условие прочности при деформации растяжения и сжатия.

Практическое занятие №2:

Проверочный расчет на прочность двухступенчатого стержня, определение абсолютного удлинения стержня.

После изучения данной темы и разбора методики решения задач на растяжение и сжатие, пользуясь рекомендованной для изучения литературой можно приступать к решению задачи №2 контрольной работы. Методические указания к решению задачи №2 приведены в данных методических указаниях после программы.

# Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие

Студент должен:

иметь представление:

-   об основных предпосылках и условностях расчетов;

-   о выборе допускаемых напряжений;

-   о деталях, работающих на срез и смятие;

знать:

-   внутренние силовые факторы при сдвиге и смятии;

-   условия прочности;

Практические расчеты на срез и смятие,

Основные расчетные предпосылки и расчетные формулы. Условия прочности. Примеры расчетов.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие внешние нагрузки приводят к деформации среза и смятия? 2., Какие детали машин испытывают деформацию среза и смятия? 3. Какие напряжения возникают при деформации среза, какие при деформации смятия? 4. По какому сечению проверяют на срез болт, заклепку, шпонку? 5. По какому сечению проверяют на смятие болт, заклепку, шпонку? 6. Запишите условие прочности на срез и условие прочности на смятие.

# Тема 2.4 Кручение

Студент должен:

иметь представление:

-   о деформациях при кручении;

-   о внутренних силовых факторах и напряжениях в сечении;

-   о рациональном расположении колес на валу;

-   о выборе рациональных сечений при кручении;

знать:

-   формулы для расчета напряжений в точке поперечного сечения бруса;

-   закон Гука при сдвиге;

-  условия прочности и жесткости;

уметь:

-  выполнять проектировочный и проверочный расчеты на прочность круглого бруса;

-   проводить проверку на жесткость.

Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого и кольцевого поперечных сечений. Полярные моменты инерции круга и кольца. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение колес на валу.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие внешние нагрузки приводят к деформации кручения? 2. Какие внутренние силовые факторы возникают в сечениях при деформации кручения? 3. Каким методом можно определить крутящий момент в любом сечении вала? 4. Что такое эпюра крутящих моментов, как ее построить? 5. Какие напряжения возникают в сечениях вала при кручении? 6. Каков закон распределения касательных напряжений по площади поперечного сечения при кручении? 7. Что такое полярный момент сопротивления, что он характеризует? 8. По каким формулам можно определить полярные моменты сопротивления для круга и кольца? 9. По какой формуле определяют касательное напряжение при кручении? 10. Запишите условие прочности при кручении. 11. По какой формуле определяется деформация при кручении? 12. Запишите условие жесткости при кручении.

После изучения данной темы и разбора методики решения задач на кручение, пользуясь рекомендованной для изучения литературой можно приступать к решению задачи №3 контрольной работы. Методические указания к решению задачи №3 приведены в данных методических указаниях после программы.

# Тема 2.5. Изгиб

уметь:

-     выполнять проектировочные и проверочные расчеты на прочность при прямом поперечном изгибе.

Изгиб. Виды изгиба. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Осевые моменты сопротивления простейших сечений.

Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок.

Понятие о касательных напряжениях при изгибе, о линейных и угловых перемещениях.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие внешние нагрузки приводят к деформации прямого изгиба? 2. Каким методом можно определить внутренние силовые факторы при изгибе? 3. Какие внутренние силовые факторы возникают при прямом изгибе? 4. В чем разница между чистым и поперечным изгибом?. 5. Чему равна поперечная сила в сечении при изгибе? 6. Сформулируйте правило знаков для поперечных сил. 7. Что такое эпюра поперечных сил и как она строится? 8, Чему равен изгибающий момент в сечении? 9. Сформулируйте правило знаков для изгибающих моментов. 10. Что такое эпюра изгибающих моментов и как она строится? 11. Какие напряжения возникают в сечениях при чистом и поперечном изгибе? 12. Каков закон распределения нормальных напряжений по сечению при поперечном изгибе? 13. Что характеризует осевой момент сопротивления? 14. По каким формулам определяют осевые моменты сопротивления прямоугольника, квадрата, круга? 15. По какой формуле определяют нормальное напряжение при изгибе? 16. Запишите условие прочности при поперечном изгибе по нормальным напряжениям. 17. Какие виды расчетов можно выполнять из условия прочности при изгибе? 18. Какие формы поперечных сечений рациональны для балок из пластичных материалов при изгибе?

Практическое занятие №3:

Проектный расчет балки. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Определение размеров поперечного сечения балки.

После изучения данной темы и разбора методики решения задач на изгиб, пользуясь рекомендованной для изучения литературой можно приступать к решению задачи №4 контрольной работы. Методические указания к решению задачи №4 приведены в данных методических указаниях после программы.

# Темя 2.6. Гипотезы прочности и их применение

Студент должен:

иметь представление:

-   о напряженном состоянии в точке упругого тела;

-   о назначении гипотез прочности;

-   об эквивалентном напряжении;

знать:

-   формулы для эквивалентных напряжений по гипотезам наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения;

Гипотезы прочности и их применение.

Напряженное состояние в точке упругого тела. Виды напряженных состояний. Упрощенное плоское напряженное состояние.

Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. Расчеты на прочность.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое сложные виды деформаций? 2. Что такое гипотезы прочности и в каких случаях их применяют? 3. Что такое эквивалентное напряжение и как его определить? 4. Запишите условие прочности по эквивалентным напряжениям. 5. Как производится расчет вала на прочность при совместном действии изгиба и кручения?

### Раздел 3. ДЕТАЛИ МАШИН

# Тема 3.1. Основные положения

Студент должен:

иметь представление:

-   о критериях работоспособности деталей машин;

-   о выборе материалов для деталей машин;

-   об особенностях расчета деталей машин;

-   о стандартизации и взаимозаменяемости;

знать:

-  определение понятий: машина, механизм, деталь, сборочная единица;

-   классификацию машин по назначению;

уметь:

- определять по реальному объекту, модели, плакату составляющие: деталь, сборочная единица, механизм, привод.

Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. Выбор материалов для деталей машин, Основные понятия о надежности машин и их деталей. Стандартизация и взаимозаменяемость.

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы задачи раздела «Детали машин»? 2. Что называется машиной? 3. Какая разница между машиной и механизмом? 4. Что следует понимать под деталью и сборочной единицей? 5. Какие требования предъявляются к машинам? 6. Что такое стандартизация? 7. Что следует понимать под надежностью машин и их деталей и каковы их основные критерии работоспособности?

# Тема 3.2. Общие сведения о передачах

Студент должен;

иметь представление:

-   о назначении передач;

-   о передачах, используемых в специальном оборудовании;

знать:

-  кинематические и силовые соотношения в передаточных механизмах;

- формулы для расчета передаточного соотношения и коэффициента полезного действия многоступенчатой передачи;

уметь:

- производить кинематические и силовые расчеты многоступенчатого привода.

Общие сведения о передачах.

Классификация передач, Основные характеристики передач, кинематические и силовые расчеты многоступенчатого привода.

Вопросы для самопроверки:

1. Что называется передачей? 2. Для чего предназначены передачи? 3. Как классифицируют механические передачи по принципу действия? 4. По каким формулам определяют кинематические и силовые соотношения в передачах? 5. По каким формулам определяют передаточное отношение и коэффициент полезного действия многоступенчатого привода?

# Тема 3.3. Фрикционные и ременные передачи

Студент должен:

иметь представление:

-  о принципе работы;

- о контактных напряжениях и причинах выхода из строя деталей передачи;

-  о типах ремней и шкивов;

-   о скольжении в передаче,

-   о расчете по тяговой способности;

- о вариаторах, назначении, конструкциях, диапазоне регулирования;

знать:

-  устройство фрикционных передач с цилиндрическими катками и условия работоспособности;

-  устройство, принцип работы, геометрические, кинематические и силовые соотношения ременных передач.

Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом (цилиндрическая фрикционная передача).

Общие сведения, принцип работы, устройство, область применения, детали ременных передач. Сравнительная характеристика передач плоским, клиновым и зубчатым ремнем. Общие сведения о вариаторах.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие виды фрикционных передач вы знаете? 2. Каковы их достоинства и недостатки? 3. Какие устройства называют вариаторами? 4. В каких случаях применяют фрикционные передачи? 5. Какие материалы применяют для изготовления рабочей поверхности фрикционных передач? 6. Что такое контактные напряжения? 7. Какая передача называется ременной? 8. Какие применяют типы ремней? 9. Какими достоинствами и недостатками обладают ременные передачи? 10. Почему предварительное натяжение ремня - необходимое условие работы передачи? 11. Каковы основные критерии работоспособности и расчета ременных передач?

# Тема 3.4. Зубчатые и цепные передачи

Студент должен:

иметь представление:

-  об основах зубчатого зацепления;

-  об изготовлении зубчатых колес;

- о классификации и сравнительной оценке зубчатых передач;

- о формулах для расчета зубчатых колес на контактную прочность и изгиб (без вывода), о физическом смысле входящих величин;

- об области применения, силовых соотношениях и КПД передачи винт-гайка;

- об особенностях рабочего процесса, материалах и КПД червячной передачи:

- о причинах выхода из строя и основах расчета на прочность червячных передач;

- о приводных цепях, звездочках и натяжных устройствах цепных передач;

знать:

-   геометрию эвольвентного зубчатого зацепления;

- формулы для расчета основных размеров зубчатых колес;

- устройство, геометрические, кинематические и силовые соотношения червячных передач;

-   основные параметры, геометрию и кинематические соотношения цепных передач;

уметь:

- проводить геометрический, кинематический и силовой расчет цилиндрических зубчатых передач;

- проводить геометрический, кинематический и силовой расчет червячной передачи;

Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация и область применения. Основы зубчатого зацепления. Зацепление двух эвольвентных колес. Геометрия зацепления.

Виды разрушений зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые напряжения.

Прямозубые цилиндрические передачи; геометрические соотношения; силы, действующие в зацеплении, расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности косозубых передач.

Вопросы для самопроверки:

1. Каково устройство зубчатой передачи? 2. По каким признакам классифицируют зубчатые передачи? 3. Какие передачи называют закрытыми? 4. Каковы достоинства и недостатки зубчатых передач? 5. Где применяют зубчатые передачи? 6. Какие вы знаете основные параметры зубчатой пары? 7. Какие материалы целесообразно применять для изготовления зубчатых передач? 8. Какие вы знаете виды разрушения зубчатых колес? 9. Как определить силы в зацеплении цилиндрической и конической передач? 10. Как определить силы в косозубой цилиндрической передаче? 11. Каково устройство цепной передачи? 12. Назовите основные принципы классификации цепных передач? 13. Для чего применяют натяжное устройство в цепных передачах и на какой ветви цепи они устанавливаются? 14. Каковы достоинства и недостатки цепных передач?

После изучения тем 3.2, 3.3 и 3.4 следует, пользуясь рекомендованной для изучения литературой, изучить методику решения задач по кинематическому и силовому расчету многоступенчатого привода. Затем можно приступать к решению задачи №5 контрольной работы. Методические указания к решению задачи №5 приведены в данных методических указаниях после программы.

# Тема 3.5. Валы и оси. Муфты

Студент должен:

иметь представление:

- о назначении, классификации и элементах конструкции валов и осей;

-   о материалах валов и осей;

-   о классификации муфт;

-  об устройстве и принципе действия основных типов муфт и методике подбора стандартных и нормализованных муфт:

знать:

- проектировочный и проверочный расчеты валов и осей;

-   назначение муфт.

Валы и оси: применение, классификация, элементы конструкции, материалы.

Муфты: назначение, классификация, устройство и принцип действия основных типов муфт.

Вопросы для самопроверки:

1. Какая разница между валом и осью? 2. Приведите классификацию валов и осей? 3. Что называется шипом, шейкой и пятой? 4. Как рассчитывают валы и оси на прочность? 5. Каково назначение муфт? 6. Приведите классификацию муфт по принципу действия и характеру работы? 7. Каковы достоинства и недостатки жестких, упругих и управляемых муфт?

# Тема 3.6. Подшипники

Студент должен;

иметь представление:

- об особенностях рабочего процесса подшипников скольжения и качения;

-   о смазке и КПД;

-   о видах разрушений и критериях работоспособности;

-   о стандартах на подшипники качения;

-   о конструкции подшипниковых узлов;

- о порядке подбора подшипников качения по динамической грузоподъёмности.

знать:

-   назначение, конструкцию и материалы подшипников скольжения;

- классификацию, конструкцию, маркировку подшипников качения;

Подшипники. Общие сведения. Подшипники скольжения Подшипники качения.

Вопросы для самопроверки:

1. Что называется подшипником? 2. Приведите классификацию подшипников скольжения? 3. Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники скольжения? 4. Из каких материалов изготавливают вкладыши и каково их назначение? 5. Каково устройство подшипника качения? 6. Приведите классификацию подшипников качения? 7. Каковы достоинства и недостатки по сравнению с подшипниками скольжения? 8. Какие виды разрушения характерны для подшипников качения? 9. Как подбирают подшипники качения по динамической грузоподъемности?

# Тема 3.7. Соединения деталей машин

Студент должен:

иметь представление:

-  о назначении неразъемных соединений;

-  об оценке сварных, клеевых и клепаных соединений;

- о стандартных крепежных изделиях и видах резьбовых соединений;

- о типах шпоночных соединений и сравнительной оценке шпоночных и шлицевых соединений;

знать:

-   виды сварных швов и сварных соединений;

-   виды резьбовых соединений и способы стопорения;

- основы расчета на прочность при постоянной нагрузке;

уметь:

-   подбирать элементы соединений деталей по справочнику.

Соединение деталей машин. Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие соединения относятся к разъемным? 2. Какие соединения называются резьбовыми? 3. Как классифицируются резьбы по назначению? 4. Для чего применяют шпоночные соединения? 5. В каких случаях применяют шлицевые соединения? 6. Как рассчитывают болты при действии на них постоянных нагрузок? 7. Какие соединения называются неразъемными? 8. Назовите области применения сварных соединений? 9. Какие вы знаете виды сварных швов? 10. Как рассчитать на прочность сварной шов?

# Методические указания к решению задачи №1

К решению задачи следует приступить после изучения тем «Основные понятия и аксиомы статики», «Плоская система сходящихся сил» и "Плоская система произвольно расположенных сил".

Краткие теоретические сведения

Статика изучает общие свойства сил и условия равновесия твердых тел. находящихся под действием приложенных к ним сил.

Под равновесием твердого тела в статике понимается состояние покоя твердого тела,

При решении большинства задач механики приходится иметь дело с телами несвободными, т. е. лишенными возможности перемещаться в направлении действия приложенных к ним активных сил.

Тела, ограничивающие движение рассматриваемого твердого тела, называются связями. Сила, с которой связь действует на тело, препятствуя его перемещению, называется силой реакции связи.

Направления реакций основных типов связей показаны на рисунке 1.

а) реакция    плоскости

б)реакция стержня

в) реакция гибкой связи

г) реакция цилиндрического шарнира

Рисунок 1

Согласно принципу освобождаемости от связей всякую связь молено отбросить, заменив ее реакцией.

Две и более силы, действующие на тело одновременно называются системой сил.

Система сил, линии действия которой лежат в одной плоскости и все пересекаются в одной точке, называется плоской системой сходящихся сил.

Плоская система сходящихся сил эквивалентна равнодействующей, которая равна векторной сумме всех сил системы.

Условие равновесия плоской системы сходящихся сил; для равновесия плоской системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы равнодействующая была равна нулю.

, т.е.

При решении задачи векторное сложение сил заменяют сложением проекций сил на оси плоской системы координат.

Проекция силы - скалярная величина, которая определяется отрезком, отсекаемым перпендикулярами, опущенными из начала и конца силы на ось. Проекция силы считается положительной (+), если между направлением силы и направлением оси угол от 0° до 90° (рисунок 2а,2б), отрицательной (-), если между направлением силы и направлением оси угол от 90°до 180° (рисунок 2в) и проекция силы на ось считается равной нулю, если сила перпендикулярна оси (рисунок2г).

Рисунок 2

Для равновесия твердого тела, находящегося под действием плоской системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил системы на каждую из осей координат равнялась нулю:

Правило сложения и разложения сил на составляющие вытекают из аксиомы статики (правило параллелограмма). Смотри рисунок 3.

R

Рисунок 3.

Понятие о моменте силы относительно точки является одним из важнейших понятий механики.

Моментом силы относительно точки называется произведение модуля силы на плечо, т, е, на длину перпендикуляра, опущенного из этой точки на линию действия силы. Смотри рисунок 4.

Точка "О" - центр момента, "а" - плечо силы F.

Рисунок 4

Момент принято считать положительным (+), если сила стремится повернуть тело по часовой стрелке (рисунок 4-2), отрицательным (-), если сила стремится повернуть тело против часовой стрелки (рисунок 4-1), момент силы относительно точки, лежащей на линии действия силы равен нулю

(рисунок 4-3).

Момент силы в системе СИ измеряется в  или в кратных единицах .

В задаче № 1 рассматривается равновесие балки, закрепленной на двух опорах и находящейся под действием плоской системы произвольно расположенных сил.

Условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил: для равновесия плоской системы произвольно расположенных сил необходимо и достаточно, чтобы векторная сумма всех сил была равна нулю и алгебраическая сумма моментов всех сил относительно произвольно выбранной точки также была равна нулю.

Условие равновесия выражается уравнениями равновесия:

или

Для решения задачи необходимо знать какие реакции возникают в опорах балки. Смотри рисунок 5.

1) Жесткая заделка

2) Шарнирно- неподвижная опора

3) Шарнирно- подвижная опора

Решение     задач     на     равновесие     выполняется     в     следующей последовательности:

1.  Выделяют тело, находящееся в равновесии.

2.  Прикладывают к объекту равновесия заданные нагрузки.

3.  Выделенное тело освобождают от связей, заменяя их реакциями.

4.  Выбирают координатные оси и составляют уравнения равновесия,

5.  Решают уравнения равновесия относительно неизвестных реакций.

6.  Проверяют правильность решения.

Пример 1. Для заданной балки определить опорные реакции.

Рисунок 6

Решение:

1.  Изобразим балку вместе с нагрузками, рисунок 6,

2.     Освободим балку от связей в точках   А   и В, заменив их реакциями, рисунок 7. Получаем плоскую систему произвольно расположенных сил.

3.   Начало координат поместим в точку А, ось «x» совместим с осью балки, а ось «у» направим перпендикулярно балке,

4.  Разложим наклонную силу F на составляющие, направленные вдоль осей "х" и "у".

Рисунок 7

5. Составим уравнения равновесия:

(1)

(2)

(3)

6. Решим уравнения равновесия:

Из (1):

Знак   минус   обозначает,   что   реакция  направлена   в   сторону противоположную изображенному на схеме.

Из (2):

Из (3):

Знак   минус    обозначает,    что    реакция  направлена    в    сторону противоположную изображенному на схеме.

7. Проверяем правильность решения

Следовательно задача решена верно.

# Методические указания к решению задачи №2

К решению задачи следует приступать после изучения темы "Растяжение и сжатие".

Краткие теоретические сведения

Растяжением (сжатием) называют такое нагружение бруса, при ко2тором в поперечных сечениях возникает только один внутренний силовой фактор - продольная сила N, численно равная в любом поперечном сечении алгебраической сумме внешних сил, действующих на оставленную часть бруса.

Установим следующее правило знаков: внешняя сила, вызывающая деформацию растяжения считается положительной, а внешняя сила, вызывающая деформацию сжатия - отрицательной.

Для определения напряжений , в , в поперечных сечениях следует воспользоваться формулой:

где N- внутренняя продольная сила в данном сечении, Н;

А - площадь поперечного сечения, мм2.

Условие прочности при растяжении и сжатии:

,

где - допускаемое напряжение на растяжение или сжатие, в зависимости от вида деформации на данном участке.

Удлинение   (укорочение)   бруса   - , мм,   или   отдельных   его   участков определяется по формуле Гука:

где - напряжение на участке, ;

- длина участка, мм;

Е - модуль упругости материала бруса (для стали принимают Е =2-105 МПа).

Для бруса, имеющего несколько участков, отличающихся размерами поперечного сечения или величиной напряжения, изменение длины всего бруса будет равно алгебраической сумме удлинений (укорочений) отдельных участков:

.

Последовательность решения задачи:

1. Разделить брус на участки по поперечным сечениям, в которых приложены    внешние    нагрузки    или    изменяются    размеры поперечного сечения,

2. Методом сечений определить величину внутренних продольных сил «N» на каждом участке и по результатам вычислений построить эпюру продольных сил.

3. Вычислить на каждом участке значение нормального напряжения «» и по результатам вычислений построить эпюру нормальных напряжений.

4. Из  условия  прочности  при  растяжении-сжатии  проверить  на прочность каждый участок бруса,

5. Вычислить абсолютное удлинение на каждом участке бруса.

6. Определить абсолютное удлинение (укорочение) бруса.

Пример 2. Для двухступенчатого стального бруса, смотри рисунок 8, построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Проверить прочность каждого участка, если , а . Определить удлинение (укорочение) бруса, приняв модуль упругости .

Рисунок 8

Решение:

1.   Разделим брус на участки, рисунок 8. В заданном брусе их три: 1, 2 и 3. Границами участков являются сечения, в которых приложены внешние силы или изменяется площадь поперечного сечения.

2.   Для определения внутренней продольной силы N применим метод сечений, рисунок 8

1 участок:  (деформация растяжения)

2 участок:   (деформация растяжения)

3 участок:  (деформация сжатия).

Построим эпюру продольных сил "N", рисунок 9. Для этого проведем нулевую линию параллельно оси бруса. Справа откладываем положительные значения продольной силы (справа - деформация растяжения), слева - отрицательные (слева -деформация сжатия). В пределах каждого участка значение силы N постоянное, поэтому на эпюре изобразится линией, параллельной оси бруса. Эпюра штрихуется линиями перпендикулярными оси бруса.

3. Определим напряжения -  на каждом участке бруса.

1 2участок: поворот текста

2 участок:

3 2участок:

Построим эпюру напряжений  "",  рисунок  9. Построение выполняется аналогично построению эпюры "N".

Эпюра «N», kH    Эпюра «σ», MПа

FF     F2=70kH

30                       95,54

d               d=40мм

127,39

а=20мм

F1=40kH                             40                       156,25

Рисунок 9

4. Проверим прочность каждого участка.

Условие прочности:

1 участок: ;

прочность участка обеспечена.

2 участок: ;

прочность участка обеспечена.

3 участок: ;

прочность участка обеспечена.

На втором и третьем участках имеет место значительная недогрузка бруса. С целью экономии материала целесообразнее было бы изменить площадь сечения бруса на этих участках.

5.  2Определим удлинение (укорочение) бруса

1 участок:

2 участок:

3 участок:

Итак, брус удлинится на 0,85 мм.

# Методические указания к решению задачи № 3

К решению задачи следует приступать после изучения темы "Кручение".

Краткие теоретические сведения

Кручением называется такой вид деформации, при котором в любом поперечном сечении бруса возникает только крутящий момент.

Крутящий момент ()- есть результирующий момент относительно оси бруса внутренних касательных сил, действующих в сечении. Крутящий момент равен алгебраической сумме внешних скручивающий или вращающих моментов, приложенных к брусу справа или слева от сечения.

Определяют крутящий момент в сечении методом сечений, изученным в теме "Растяжение и сжатие".

При кручении в любом поперечном сечении бруса возникают только касательные напряжения , измеряемые в МПа,

где - крутящий момент в сечении, Н-м;

- полярный момент сопротивления кручению, мм3.

Полярный момент сопротивления () - это геометрическая характеристика сечения. Он характеризует способность сечения сопротивляться образованию деформации кручения.

Полярные моменты сопротивления простых сечений можно определить по формулам:

1) сечение в форме круга, с диаметром d:

2) сечение в форме кольца,  с внутренним диаметром d и наружным диаметром D:

где

Условие прочности при кручении:

,

где   - допускаемое напряжение при кручении.

В соответствии с условием прочности можно выполнять проектный или проверочный расчет.

Проектный расчет заключается в определении из условия прочности поперечных размеров бруса.

Последовательность решения задачи:

1. Разделить брус на участки по поперечным сечениям, в которых приложены внешние скручивающие моменты или изменяются размеры поперечного сечения.

2. Методом сечений определить величину внутренних крутящих моментов «» на каждом участке и по результатам вычислений построить эпюру крутящих моментов.

3. По  эпюре крутящих  моментов  определяют опасное  сечение  бруса  и наибольший по модулю крутящий момент , выразив его в .

4.   Из условия прочности при кручении и пользуясь формулами для полярных моментов сопротивления простых сечений подбирают размеры поперечного сечения бруса:

а)  в форме круга;

б)  в форме кольца.

5.   Сравнить   массы   получившихся   брусьев,   через   отношение   площадей поперечных сечений:

Пример 3 Для заданного бруса подобрать размеры сечения в двух вариантах: а) круг; б) кольцо, с заданным соотношением  внутреннего и наружного диаметров. Сравнить массы брусьев по обоим расчетным вариантам. Для материала бруса (сталь СтЗ)     принять    допускаемое    напряжение при кручении . Рисунок 10.

m1=0,9kH·м                m2=1,5kH·м

1уч.                                 2уч.

Эпюра «Мк», kН·м

0,9

0,6

Рисунок 10

Решение:

1.       Разбиваем   брус   на   участки   по   сечениям,   в   которых   приложены скручивающие моменты и . В заданном брусе два участка.

2.   Пользуясь методом сечений определяем внутренние крутящие моменты  на каждом участке, выбрав правило знаков (знак крутящего момента физического смысла не имеет).

1 участок:

2участок:

Построим   эпюру   крутящих   моментов,   рисунок   10.   Построение   эпюры крутящих моментов аналогично построению эпюры продольных сил.

3. Определим размеры поперечного сечения бруса. Для этого используем условие прочности при кручении:

где - максимальный по модулю крутящий момент, выбирается по эпюре крутящих моментов. Выбираем

- допускаемое напряжение при кручении, из условия задачи

- полярный момент сопротивления.

а) определяем  диаметр бруса,  если  в сечении круг.  Полярный момент сопротивления для круга определяется по формуле:

Подставим значение  в формулу условия прочности:

Выразим из формулы диаметр d:

Округлим полученный результат до целого числа в большую сторону. Принимаем диаметр бруса .

б) определяем внутренний и наружный диаметры бруса, если в сечении кольцо, с заданным соотношением диаметров . Полярный момент сопротивления для кольца определяется по формуле:

.

Подставим значение  в формулу условия прочности:

Выразим из формулы диаметр D:

Принимаем D = 44мм. Тогда:

Принимаем d = 35 мм

4. Сравним массы брусьев по обоим расчетным вариантам. Отношение масс брусьев одинаковой длины равно отношению площадей их сечений.

Площадь круглого сечения:

Площадь кольцевого сечения:

Тогда:

Следовательно, брус круглого сечения, выдерживающий заданную нагрузку тяжелее бруса кольцевого сечения в 1,93 раза.

# Методические указания к решению задачи № 4

К решению задачи следует приступить после изучения темы "Изгиб",

Краткие теоретические сведения

Поперечным изгибом называется такой вид деформации, при котором в любом поперечном сечении бруса возникают изгибающий момент (), и поперечная сила ().

Поперечная сила (), возникающая в произвольном поперечном сечении, численно равна алгебраической сумме всех внешних сил (параллельных оси y) действующих на балку по одну сторону от рассматриваемого сечения.

Изгибающий момент () в произвольном поперечном сечении численно равен алгебраической сумме моментов всех внешних сил, действующих на балку по одну сторону от рассматриваемого сечения относительно точки, лежащей на оси балки через которую проходит рассматриваемое сечение.

Для определения опасного сечения балки строят эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, пользуясь методом сечений.

Для построения эпюр пользуются следующим правилом знаков:

- при построении эпюры «» слева направо внешняя сила, направленная вверх считается положительной, а при построении эпюры «» справа налево внешняя сила, направленная вверх считается отрицательной (смотри рисунок 11а);

- при   построении эпюры «» внешняя   нагрузка, изгибающая балку относительно рассматриваемого сечения вверх создает положительный изгибающий момент в сечении, а внешняя нагрузка, изгибающая балку относительно рассматриваемого сечения вниз - отрицательный (смотри рисунок 11б).

Рисунок 11 - Правило знаков

Например, для того, чтобы вычислить поперечную силу и изгибающий момент в сечении балки следует выполнить следующие действия:

1) Рассечь балку плоскостью в нужной точке

2) Часть балки (любую), лежащую по одну сторону от сечения отбросить

3) Вычислить алгебраическую сумму всех вертикальных сил с учетом правила знаков

4) Вычислить    алгебраическую сумму моментов    от всей нагрузки, относительно выбранного сечения, учитывая правило знаков.

Для построения эпюр целесообразно использовать метод характерных сечений.

Характерными сечениями называются сечения, в которых приложены внешние нагрузки.

Таким образом, для построения эпюр сечения выбирают в характерных точках балки, в выбранных сечениях вычисляют значения поперечной силы  и изгибающего момента . Затем по результатам вычислений строят эпюры «» и «».

Опасным сечением балки считается сечение, в котором самое большое по модулю значение изгибающего момента .

От изгибающего момента в сечении возникают только нормальные напряжения , измеряемые в МПа, которые неравномерно распределяются по сечению: максимальные напряжения возникают на верхних и нижних волокнах балки, а на оси балки напряжения равны нулю. Нормальные напряжения определяют по формуле:

где  - изгибающий момент в сечении, ;

- осевой момент сопротивления изгибу в этом сечении, мм3.

Осевой момент сопротивления () - это геометрическая характеристика сечения. Он характеризует способность сечения сопротивляться образованию деформации изгиба.

Осевые моменты сопротивления простых сечений можно определить по формулам:

1) сечение в форме прямоугольника, с размерами - ширина, h - высота:

2) сечение в форме квадрата, с размером стороны а:

3) сечение в форме круга, с диаметром d:

Условие прочности при изгибе:

где    - напряжение в сечении, МПа

- изгибающий момент в сечении» ;

- осевой момент сопротивления изгибу этого сечения, мм3.

- допускаемое напряжение при изгибе.

В соответствии с условием прочности можно выполнять проектный или проверочный расчет.

Проектный расчет заключается в определении из условия прочности поперечных размеров бруса.

Решать задачу рекомендуется в следующей последовательности:

1. Определить реакции опор балки из условия равновесия (смотри раздел «Статика», пример 2).

2. Построить эпюру изгибающих моментов, пользуясь методом характерных сечений,   который  достаточно  подробно   изложен   в  рекомендуемых учебниках

3. По эпюре изгибающих моментов определить  - наибольшее значение изгибающего момента по модулю, выразив его в .

4. Из   условия   прочности      и  пользуясь  формулой  осевого момента сопротивления   W для заданной формы поперечного сечения вычислить размеры поперечного сечения балки.

Пример 4. Для заданной двухопорной балки (рисунок 14) определить реакции опор, построить эпюру изгибающих моментов и подобрать размеры поперечного сечения в форме прямоугольника, с соотношением . Балка стальная, допускаемое напряжение на изгиб .

Решение:

1.   Определение реакций опор

а)  обозначим реакции в опорах: в опоре А (шарнирно-подвижной) - одна составляющая - ; в опоре В (шарнирно-неподвижной) - две составляющих -

б) для определения опорных реакций в двухопорной балке используем систему уравнений равновесия:

Рисунок 12

в)    составим уравнения равновесия:

Проверка:

Знак «минус» в ответе реакции   означает, что реакция должна иметь противоположное направление. Изменим направление реакции  на схеме.

2.      Построение эпюры изгибающих моментов

Построение эпюры изгибающих моментов выполним методом характерных сечений. Характерные сечения проведем в точках А, В, С и D. Вычислим значения изгибающих моментов в характерных сечениях:

- от нагрузки, расположенной слева от характерного сечения вычислим значения изгибающих моментов в сечениях А и С, причем в сечении С вычислим значение , дважды (вначале без учета внешнего момента , а затем с учетом внешнего момента ):

- от нагрузки, расположенной справа от характерного сечения вычислим значения изгибающих моментов в сечениях D и В:

По результатам вычислений строим эпюру .

3. По эпюре изгибающих моментов выбираем  - наибольшее по модулю значение изгибающего момента:

4.      Подберем размеры поперечного сечения балки из условия прочности.

Условие прочности:

;

из условия прочности:

для прямоугольного сечения:

при (по условию задачи), т.е. , получим

следовательно:

откуда

Принимаем , тогда

Принимаем размеры поперечного сечения балки: ширина прямоугольника – 63мм, высота – 126мм.

# Методические указания к решению задачи № 5

К решению задачи следует приступать после изучения темы «Передачи».

Краткие теоретические сведения:

Передачей называется механическое устройство, предназначенное для передачи движения от двигателя к исполнительному механизму, как правило, с изменением параметров движения: угловой скорости -  и вращающего момента - Т.

Механические передачи по конструктивному оформлению бывают открытые и закрытые (редукторы).

Приступая к решению задачи, следует ознакомиться с ГОСТ 2. 770-68 и 2. 703-68 на условные обозначения элементов и правила выполнения кинематических схем. Валы и звенья нумеруются по направлению передачи движения - от вала двигателя к выходному валу.

При решении задачи используются кинематические и силовые характеристики передач.

Главной кинематической характеристикой передачи является передаточное отношение :

Передаточное отношение  характеризует изменение угловой скорости  в передаче.

Главными силовыми характеристиками передачи являются мощность — P, и вращающий момент — Т на валу:

Мощность на ведомом валу () всегда меньше мощности на ведущем валу – ():

где  - коэффициент полезного действия (КПД) передачи, характеризующий потери мощности в передаче. КПД выбирается по справочнику (таблица 1).

Таблица 1

| Тип передачи | Закрытая | Открытая |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая | 0,97 | 0,95 |
| Зубчатая коническая | 0,96 | 0,95 |
| Цепная | - | 0,92 |
| Клиноременная | - | 0,95 |
| Червячная | 0,8 | - |

В задаче требуется выполнить кинематический и силовой расчет привода. Привод представляет из себя устройство, состоящее из нескольких передач. Каждая передача в приводе носит название ступени. Для многоступенчатого привода справедливы следующие формулы для определения U и  всего привода.

;

где  - передаточные отношения каждой ступени привода,

- КПД каждой ступени привода.

Решать задачу рекомендуется в следующей последовательности:

- Составить характеристику привода.

- Определить КПД привода.

- Определить передаточные отношения привода и каждой его ступени.

- Определить угловые скорости на каждом валу привода

- Определить мощности на каждом валу привода

- Определить вращающие моменты на каждом валу привода.

Пример 5. Привод состоит из электродвигателя мощностью Р = 10 кВт с угловой скоростью (— 100 рад/с и двухступенчатой передачи, включающей редуктор и открытую передачу - ременную, у которой диаметры шкивов: = 100мм;  = 200мм. Угловая скорость выходного вала  = 10 рад/с.

Требуется определить: а) КПД привода; б) передаточное отношение привода и редуктора; в) мощности, угловые скорости и вращающие моменты на всех валах привода.

Рисунок 13

Решение:

1. Характеристика привода: привод понижающий двухступенчатый,

Первая ступень - открытая ременная передача,  = 0,95 (из таблицы 1).

Вторая ступень - закрытая зубчатая цилиндрическая косозубая передача - редуктор, = 0,97.

2.   Определение КПД привода.

3.   Определение передаточных отношений.

4. Определение угловых скоростей на всех валах привода.

5.   Определение мощностей на всех валах.

- Определение вращающих моментов на всех валах.

Данные расчета сводим в таблицу 2:

Таблица 2

| Вал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 10 | 100 | 2 |
| 2 | 50 | 9,5 | 190 |  |
|  |  |  |  | 5 |
| 3 | 10 | 9,2 | 920 |  |

# Задачи для контрольной работы

Задача №1.

Горизонтальная балка, нагруженная силой  и парой с моментом m, удерживается в равновесии шарнирно-неподвижной опорой и шарнирно-подвижной опорой. Определить реакции в опорах балки. Весом балки пренебречь. Данные для расчета взять в соответствии с номером вашего варианта из таблиц 3 и 4.

Таблица 3

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, kH | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 |
| m, kHм | 7 | 9 | 11 | 5 | 13 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 |

Таблица 4

Задача № 2

Для ступенчатого стального бруса построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений и проверить прочность каждого участка, приняв , .

Определить перемещение свободного конца бруса. Модуль продольной упругости .

Данные для расчета взять из таблиц 5 и 6, в соответствии с номером вашего варианта.

Таблица 5

| Вари-ант | № за-дачи |  |  |  | a | b | c |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН | м | мм2 |
| 1 | 1 | 40 | 26 | 21 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 350 | 120 | 300 |
| 2 | 2 | 15 | 7 | 6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 250 | 180 | 120 |
| 3 | 3 | 15 | 38 | 25 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 145 | 185 | - |
| 4 | 4 | 38 | 11 | 14 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 450 | 350 | - |
| 5 | 5 | 8 | 15 | 19 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 80 | 160 | 280 |
| 6 | 6 | 18 | 23 | 21 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 130 | 300 | 150 |
| 7 | 7 | 12 | 19 | 4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 90 | 285 | - |
| 8 | 8 | 10 | 9 | 14 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 170 | 150 | 220 |
| 9 | 9 | 9 | 13 | 5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 245 | 205 | 170 |
| 10 | 10 | 11 | 15 | 7 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 180 | 250 | - |

Таблица 6

Задача № 3

Для заданного бруса построить эпюру крутящих моментов и подобрать размеры сечения в двух вариантах:

а) круг;

б) кольцо, с заданным соотношением  внутреннего  и наружного диаметров.

Сравнить  массы брусьев  по  обоим расчетным вариантам. Для материала бруса (сталь Ст.3) принять .

Данные для расчетов взять из таблиц 7 и 8 в соответствии с номером вашего варианта.

Таблица 7

| № задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 2,5 | 1,1 | 0,8 | 4,2 | 1,3 | 4,5 | 1,2 | 1,9 | 3,0 |
|  | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 2,0 | 1,0 |
|  | 1,5 | 0,8 | 3,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 4,9 | 0,6 | 1,9 |

Таблица 8

Задача № 4

Для двухопорной балки определить реакции опор, построить эпюру изгибающих моментов и подобрать необходимые размеры (h, b, d) сечений. Балка стальная, допускаемое напряжение на изгиб [] = 150МПа.

Данные для расчетов взять из таблиц 9 и 10, в соответствии с вашим вариантом.

Таблица 9

| № вар | , кН | , кН | М, кНм | а, м | b, м | с, м | Вид сечения | Размер сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 36 | 5 | 1,5 | 3,0 | 1,8 | Квадрат | a |
| 2 | 22 | 40 | 3 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | Круг | d |
| 3 | 11 | 35 | 4 | 0,8 | 2,2 | 1,8 | Прямоугольник | b/h=2 |
| 4 | 24 | 32 | 6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | Круг | d |
| 5 | 14 | 10 | 8 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | Прямоугольник | h/b=3 |
| 6 | 15 | 20 | 5 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | Квадрат | a |
| 7 | 24 | 28 | 3 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | Круг | d |
| 8 | 13 | 6 | 13 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | Прямоугольник | h/b=2 |
| 9 | 20 | 5 | 8 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | Квадрат | a |
| 10 | 28 | 16 | 20 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | Прямоугольник | h=2b |

Таблица10

Задача № 5

Привод состоит из электродвигателя мощностью  с угловой скоростью  и передачи, включающей редуктор и открытую передачу. Угловая скорость выходного вала .

Требуется определить:

а) общие КПД и передаточное отношение привода;

б) передаточное число редуктора;

в) мощности, угловые скорости и вращающие моменты на всех валах.

Данные для расчетов взять из таблиц 11 и 12, в соответствии с номером вашего варианта.

Таблица 11

| № ва-рианта | , кВт | , рад/с | , рад/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм |  |  |  |  |
| 1 | 2,2 | 145 | 10 | 120 | 360 | - | - | - | - |
| 2 | 3,4 | 96 | 16 | 80 | 200 | - | - | - | - |
| 3 | 7,5 | 134 | 2,5 | 115 | 345 | - | - | - | - |
| 4 | 5,0 | 95 | 9 | - | - | - | - | 25 | 70 |
| 5 | 3,5 | 75 | 1,5 | - | - | - | - | 22 | 55 |
| 6 | 2,8 | 144 | 5,5 | 100 | 180 | - | - | - | - |
| 7 | 2,2 | 134 | 24 | - | - | - | - | 20 | 40 |
| 8 | 5,0 | 100 | 8,5 | - | - | - | - | 21 | 63 |
| 9 | 5,5 | 134 | 13 | - | - | 21 | 63 | - | - |
| 10 | 7,5 | 142 | 15 | - | - | 19 | 57 | - | - |

Таблица 12

Перечень практических работ

| № практической работы | Тема практической работы |
| --- | --- |
| ПР №1 | Плоская система произвольно расположенных сил. Определение опорных реакций балок. |
| ПР №2 | Растяжение и сжатие. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение абсолютного удлинения стержня. |
| ПР №3 | Прямой поперечный изгиб. Проектный расчет стержня. (Определение размеров поперечного сечения). |

Перечень литературы:

Эрдедн А.А. Эрдеди НА. Теоретическая механика. Сопротивление материалов - М: Высшая школа, Академия, 2001

Эрдедн А. А. Эрдеди Н.А. Детали машин. - М.: Высшая ижола: Академия. 2001.

А.И. Аркуша. Руководство к решению задач по теоретической механике.- М.: Высшая школа, 2000..

В.П. Соколовская. Техническая механика. Сборник заданий. - Минск; Дизайн ПРО, 2000

В.П Олофинская. Техническая механика: Сборник тестовых заданий. -М.: Форум-Инфра-М, 2002.

Перечень вопросов к экзамену:

- Основные понятия статики: равновесие,  материальная точка, абсолютно твердое тело, сила, система сил, равнодействующая.

- Аксиомы статики.

- Связи и реакции связей. Основные виды связей: идеально-гладкая плоскость, стержень, гибкая связь, цилиндрический шарнир,

- Плоская  система сходящихся  сил.  Равнодействующая  плоской  системы сходящихся сил. Условие равновесия.

- Проекции силы на оси координат.

- Аналитический способ определения равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Аналитические уравнения равновесия.

- Пара сил. Плечо пары. Момент пары. Знак пары.

- Момент силы относительно точки. Плечо силы. Знак момента силы. Плоская система параллельных сил. Условие равновесия.

- Приведение силы к точке.

- Приведение плоской системы произвольно- расположенных сил к точке.

- Главный вектор и главный момент системы произвольно-расположенных сил. Условие равновесия.

- Уравнения равновесия плоской системы произвольно-расположенных сил.

- Опорные устройства балочных систем. Классификация нагрузок.

- Основные характеристики движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение. Виды движения в зависимости от ускорения.

- Вращательное движение тела вокруг неподвижной оси. Угол поворота. Угловая скорость. Угловое ускорение. Скорости и ускорения точек вращающегося тела.

- Аксиомы динамики.

- Сила инерции. Метод кинетостатики.

- Трение скольжения и трение качения. Коэффициент трения.

- Работа. Мощность. Коэффициент полезного действия.

- Основные  понятия сопротивления материалов: прочность, жесткость, деформация, устойчивость. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Основные виды деформаций.

- Напряжение. Нормальное и касательное напряжения. Предельное напряжение. Опасное сечение. Коэффициент запаса прочности. Допускаемое напряжение. Условие прочности.

- Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы и напряжения при растяжении и сжатии. Условие прочности.

- Закон Гука при растяжении и сжатии. Относительное и абсолютное удлинение. Модуль упругости.

- Деформация среза и смятия, Напряжения при срезе и смятии. Условие прочности.

- Кручение. Внутренние силовые факторы и напряжения при кручении. Условие прочности при кручении.

- Закон Гука при сдвиге. Абсолютный и относительный сдвиг. Модуль сдвига. Условие жесткости.

- Чистый изгиб. Внутренние силовые факторы и напряжения при чистом изгибе. Условие прочности.

- Поперечный изгиб Внутренние силовые факторы и напряжения при поперечном изгибе. Условие прочности.

- Передачи. Назначение и классификация передач.

- Кинематические соотношения в передачах.

- Силовые соотношения в передачах.

- Зубчатые передачи. Конструкция, классификация, достоинства и недостатки.

- Червячные передачи. Конструкция, достоинства и недостатки.

- Ременные передачи. Конструкция, классификация, достоинства и недостатки.

- Цепные передачи. Конструкция, классификация, достоинства и недостатки.

# Text boxes

ά