Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения по специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

2014

| Одобрено цикловой комиссией теплоэнергетики | Составлено в соответствии с рабочей программой по разделу для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |
| --- | --- |
| Председатель цикловой комиссии ___________ Н.В. Панова 10.09.2014 г. | Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ___________В.И. Овсянников 20.09.2014 г. |

Составитель:  Ежова  Ж.В.,  преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Введение

| 1.Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2.Тематический план учебного раздела | 6 |
| 3. Программа учебного раздела с методическими указаниями и вопросы для самоконтроля | 7 |
| 4. Литература | 14 |

- Пояснительная записка

Методические указания по организации самостоятельной работы составлены в соответствии с рабочей программой профессионального модуля

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО - И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ, раздела «Измерительная техника»

При изучении материала идет тесная связь с разделами – котельные установки, топливоснабжение, тепловые двигатели, гидравлика, теплоснабжение. Данный раздел является  основой для изучения автоматизации теплоэнергетического процесса.

Раздел «Измерительная техника» предусматривает изучение основ современных теплотехнических измерений, теории и техники измерения температуры, давления, уровня жидкости, состава газов и жидкостей, уровней жидких и сыпучих тел.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

- назначение, область применения, условные обозначения и маркировку средств измерения,

- конструктивные особенности средств теплотехнических измерений,

- принцип действия и устройство приборов теплотехнического контроля,

- основные методы измерения теплотехнических величин,

- методику поверки и введения поправок к показаниям приборов.

Уметь:

- измерять с заданной точностью теплотехнические величины.

Знание теоретического материала закрепляется на практических занятиях.

Цель настоящего пособия - помочь в организации самостоятельного изучения материала.

Для этого студент должен ознакомиться с тематическим планом раздела. Затем изучить методические указания и краткий конспект лекций по каждой теме.

По разделу  «Задания для контрольных работ и самостоятельной проработки тем» следует законспектировать по учебнику теоретические вопросы. Затем ответить на вопросы самоконтроля в конце каждой темы.

### П.Тематический план

Наименование разделов и тем

Введение Раздел 1. Основные сведения об измерениях Тема 1.1 Основы теории измерений Тема 1.2 Погрешности измерений и их оценка Раздел 2. Теплотехнические КИП Тема 2.1 Измерительные преобразователи и системы дистанционных передач Тема 2.2 Измерение температуры Тема 2.3 Измерение давления Тема 2.4 Измерение расхода, количества Тема 2.5 Измерение уровня жидких и сыпучих материалов Тема 2.6 Анализ газовой смеси Тема 2.7 Определение количества воды и пара Тема 2.8 Специальные установки для контроля и защиты Тема 2.9 Щиты управления Тема 2.10 Построение функциональных схем теплотехнического контроля

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ.

Раздел 1. Основные сведения об измерениях

Тема 1.1  Основы теории измерений

Студент должен:

Знать:

- виды и методы измерений,

- основные метрологические  понятия,

- Международную систему единиц.

Уметь:

- выбирать метод и вид измерений.

Прямые и косвенные измерения. Совокупные и совместные измерения. Контроль как вид измерения. Активный, пассивный, комплексный контроль. Методы измерений: непосредственной оценки, сравнение с мерой, дифференциальный, нулевой. Эталон. Классификация эталонов.

Средство измерений. Мера. Стандартный образец.

Международную систему единиц. Основные и производственные единицы системы СИ.

Государственная метрологическая служба. Структура, задачи, функции. Поверка СИ. Нестандартизованные МИ.

Тема 1.2  Погрешности измерений и их оценка

Студент должен:

Знать:

- виды погрешностей измерений и их выражение,

- понятие класса точности прибора,

- основные сведения о метрологических характеристиках средств измерений.

Уметь:

- пользоваться измерительной техникой,

- определять погрешности приборов,

- вводить поправки к показаниям приборов.

Общие сведения о точности измерений. Погрешности измерений и их выражения. Поправки к показаниям приборов.

Ознакомление с контрольными, рабочими, лабораторными приборами, принципами определения точности приборов. Допустимая погрешность измерения и класс точности прибора.

Основные сведения о метрологических характеристиках средств измерений. Общие сведения о динамических характеристиках средств измерений.

Автоматизация измерений. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов. Влияние измерительных приборов на точность измерений.

Раздел 2. Теплотехнические КИП

Тема 2.1  Измерительные  преобразователи и системы дистанционных передач.

Студент должен:

Знать:

- виды дистанционных передач,

- классификация электрических преобразователей,

- схемы электрических дистанционных передач.

Уметь:

- пользоваться различными приборами дистанционных передач,

- подбирать вторичные приборы.

Назначение дистанционных передач. Виды дистанционных передач, их элементы.

Чувствительные элементы, преобразователи, их назначение. Классификация преобразователей.

Изучение магнитно-модуляционных, электросиловых и пневмосиловых, тензопреобразователей. Изучение вторичных приборов, применяемых для данных преобразователей. Электрические преобразователи: контактные, реостатные, индуктивные, дифференциально-трансформаторные, ферродинамические.

Пневматические преобразователи.

Вторичные приборы для работы с преобразователями.

Схемы электрических дистанционных передач.

Тема 2.2  Измерение температуры

Студент должен:

Знать:

- температурные шкалы и методы измерения температуры,

- классификацию приборов для измерения температуры,

- принцип действия датчиков и вторичных приборов для измерения температуры, их типы,

- устройства и методы температурной компенсации холодного спая.

Уметь:

- пользоваться различными приборами и комплектами для измерения температуры выбирать

нужный тип градуировки датчика по температуре.

Значение контроля температур в теплотехнических установках. Понятие температуры. Общие сведения об измерении температуры. Температурные шкалы. Классификация методов измерения температуры.

Термометр при расширении. Жидкосно-стеклянные термометры с обложенной шкалой и палочной. Правила установки термометра.

Манометрические термометры. Принцип действия, конструкция. Погрешности измерения и способы их уменьшения. Области применения, типы приборов. Правила установки.

Термоэлектрический преобразователь – термопара. Основы теории термопар. Комплект термопары. Рабочие и свободные концы термопары. Конструкции термопары, стандартные термопары и температурные пределы. Схемы включения термопар.

Измерители ТЭДС. Непосредственный метод измерения ТЭДС. Погрешности измерения и способы их уменьшения.

Компенсационный метод измерения ТЭДС. Принцип. Методы измерения. Особенности работы потенциометров.

Термопреобразователи сопротивления. Принцип действия, конструкция, материалы, термопреобразователи сопротивления.

Изучение пирометров частичного  излучения – оптические, фотоэлектрические, пирометров полного излучения, спектрального отношения. Ознакомление с технически ми требованиями, методами установки, условий эксплуатации для измерения температуры. Логометры и уравновешенные мосты. Схемы, принцип действия и особенности работы логометров. Типы логометров. Погрешности измерения и способы их уменьшения.

Мостовые измерительные схемы. Понятие о неуравновешенных измерительных мостах. Электронные автоматические мостовые компенсаторы.

Практическая работа  № 1. Поверка  лагометра   - 4часа

Практическая работа  № 2. Поверка  электронного моста      - 2часа

Практическая работа  № 3. Устройство и работа переносного потенциометра  -2часа

Практическая работа  № 4. Поверка  термоэлектрического милливольтметра-4часа

Практическая работа  № 5. Поверка  автоматического потенциометра-4часа

Практическая работа  № 6. Измерение температуры оптическим пирометром  -4часа

Тема 2.3  Измерение давления.

Студент должен:

Знать:

- классификацию, принцип действия и конструкцию приборов для измерения давления,

- единицы измерения давления,

- разности давлений и разряжений,

- типы приборов для дистанционных передач.

Уметь:

- пользоваться различными типами приборов для измерения давления.

Понятие давления, виды давлений, единица измерения давления и разряжения, пересчет из одной системы в другую. Классификация измерителей давления по назначению и по принципу действия.

Жидкостные измерители давления – двухтрубные, однотрубные, поплавковые.

Деформационные измерители давления – трубчатопружинные, мембранные, сильфонные.

Измерительные преобразователи.

Выбор шкал и правила установки.

Практическая работа  № 7. Поверка  манометра с  одновитковой трубчатой   пружиной  -2часа

Практическая работа  № 8. Поверка мембранного   тягонапоромера  -2 часа

Тема 2.4  Измерение расхода, количества.

Студент должен:

Знать:

- классификацию приборов для измерния расхода, количества,

- расходомеры переменного перепада давления,

- типы стандартных и специально сужающих устройств,

- гидрастатические уравнемеры,

- типы счетчиков.

Уметь:

- рассчитывать сужающие устройства,

- пользоваться разными типами приборов для измерения расхода и количества.

Понятие “Расход вещества” и “Количество вещества”. Расходомеры и счетчики. Единица измерения расхода и количества вещества. Классификация расходомеров и счетчиков по методу измерения.

Дроссельный расходомер переменного перепада давления. Принцип действия и схема измерительного комплекта. Теоретические основы метода. Перепад давления на сужающем устройстве. Конструкция сужающих устройств.

Общие правила установки сужающих устройств. Дифманометры, правила их подбора. Погрешности измерения расхода.

Расходомеры постоянного перепада. Принцип действия устройства, область применения.

Определение расхода по средней скорости потока. Скоростные счетчики количества для жидкости.

Объемные счетчики количества для жидкости и газов. Автоматичекие весы. Типы промышленных приборов для измерения расхода. Правила их монтажа.

Тема 2.5  Измерение уровня жидких и сыпучих материалов

Студент должен:

Знать:

- гидрастатические уровнемеры,

- типы отборных устройств по уровню.

Уметь:

- пользоваться разными типами приборов для измерения уровня.

Общие сведения о методах измерения уровня. Классификация уровнемеров по принципу действия. Поплавковые уровнемеры. Гидростатические уровнемеры. Уравнительный сосуд. Емкостные указатели уровня. Приборы для измерения уровней сыпучих материалов. Механические указатели уровней и уровнемеры.

Сравнительный анализ уровнемеров. Область их применения и правила установки.

Тема 2.6  Анализ газовой смеси

Студент должен:

Знать:

- основные точки контроля уходящих газов,

- классификацию газоанализаторов,

- область их применения, устройство, принцип действия..

Уметь:

- пользоваться разными типами газоанализаторов.

Основные положения контроля состава дымовых газов. Основные точки контроля уходящих газов.

Классификация газоанализаторов, область их применения, устройство, принцип действия.

Тепловые, термомагнитные, электрохимические газоанализаторы.

Тема 2.7  Определение количества воды и пара

Студент должен:

Знать:

- классификацию прибора для определения качества воды, пара, конденсата, их устройство и принцип действия

Уметь:

- пользоваться разными типами приборов для определения качества воды , пара и конденсата.

Значение и методы определения качества воды и пара. Измерение концентрации растворенных солей. Электрохимические, кондуктометрические анализаторы. Измерение солесодержания методом электропроводности – солемеры типа АК-310. Измерения количества кислорода, растворенном в питательной воде. Кислородомеры типа АКП, АК-300. Определение концентрации водородных ионов, т. е. степени кислотности и щелочности в водных растворах. рН – м. Измерение влажности пара воздуха. Психрометрический метод, автоматический психрометр типа ПЭ.

Тема 2.8 Специальные установки для контроля и защиты

Студент должен:

Знать:

- методы измерения температур, расхода, уровня, вязкости, влажности, плотности.

Уметь:

- измерять температуру, расход, уровень, вязкость, влажность, плотность.

Измерение температур в труднодоступных местах в теплотехнических объектах. Измерение температур расплава, агрессивных, кристаллизующих сред.

Измерение расхода сыпучих материалов. Измерение уровня материалов.

Измерение вязкости материала. Единицы и методы измерения вязкости.

Измерение влажности исходных материалов.

Измерение плотности. Единицы и методы измерения плотности.

Ознакомление с современными методами измерения, используемые в новейших теплотехнических процессах.

Тема  2.9 Щиты управления

Студент должен:

Знать:

- компановку щитов управления.

Уметь:

- пользоваться щитом управления.

Назначение и классификация щитов управления. Конструкция щитов и пультов. Компоновка и оборудование щитов управления. Принцип действия и устройство приборов теплотехнического контроля.

Ознакомление со щитами управления во время экскурсии на промышленную котельную.

Тема 2.10  Построение функциональных схем теплотехнического контроля

Студент должен:

Знать:

- расположение приборов теплотехнического контроля.

Уметь:

- считать и составлять функциональные схемы теплотехнического контроля.

Самостоятельная работа

Порядок построения функциональных схем.

Чтение профессиональных функциональных схем, нахождение на них приборов контроля и  изображение их на своих схемах.

Контроль усвоения материала

Вопросы, выносимые на зачет

1. Виды и методы измерений

2. Принцип работы и устройство термометра сопротивления.

3. Электрический газоанализатор.

4. Жидкостные стеклянные двухтрубные манометры

5. Средства измерений. Характеристики шкал и их классификация.

6. Гидростатический уровнемер.

7. Компенсационный метод измерения температуры.

8. Жидкостный однотрубный стеклянный манометр.

9. Общие сведения о дистанционном автоматическом измерении.

10. Крыльчатые скоростные счетчики для жидкости.

11. Автоматический потенциометр.

12. Манометр с гармониковой мембраной (сильфоном).

13. Дифференциально-трансформаторные преобразователи.

14. Скоростные счетчики для жидкости  с винтовой вертушкой.

15. Манометрические термометры.

16. Классификация приборов для измерения давления.

17. Основные понятия и структурная схема передающего преобразователя с магнитной компенсацией.

18. Принцип работы пружинных манометров. Одновитковая трубчатая пружина.

19. Средства автоматического дистанционного измерения. Введение.

20. Измерение давления. Классификация приборов для измерения давления.

21. Скоростные счетчики.

22. Дифференциально-трансформаторный преобразователь.

23. Измерение расхода. Классификация расходометров.

24. Анализ газовой смеси. Общие сведения.

25. Термометр сопротивления.

26. Манометр с гармониковой мембраной (сильфоном).

27. Уровнемер. Уравнение равновесия для сечения с-d.

28. Методы измерения температуры. Классификация термометров.

29. Пружинный однотрубный манометр.

30. Электрический газоанализатор.

31. Компенсационный газоанализатор.

32. Жидкостный двухтрубный стеклянный манометр.

33. Уровнемеры. Уравнение равновесия для сечения a-b.

34.Манометрический термометр.

35.Общее положение дроссельных расходомеров. Характеристика поведения струи.

36.Химический газоанализатор.

37.Основные свойства термопар.

38.Жидкостный однотрубный стеклянный манометр.

39.Объемные счетчики.

40.Основные свойства термопар.

41. Дроссельный расходомер (основные положения).

42. Электрическая схема передающего преобразователя с магнитной компенсацией и ее         описание.

43. Конструкция термопары, температурные пределы.

44. Определение давления, виды давления, единицы измерений.

45. Сужающие устройства (диафрагмы камерные и бескамерные).

Написание рефератов, составление сообщений, презентаций  по темам

Изучение магнитно-модуляционных, электросиловых и пневмосиловых, тензопреобразователей. Изучение вторичных приборов, применяемых для данных преобразователей.

Изучение пирометров частичного  излучения – оптические, фотоэлектрические, пирометров полного излучения, спектрального отношения. Ознакомление с технически ми требованиями, методами установки, условий эксплуатации для измерения температуры

Ознакомление с современными методами измерения, используемые в новейших теплотехнических процессах.

Чтение профессиональных функциональных схем, нахождение на них приборов контроля и  изображение их на своих схемах.

Рекомендации по работе с учебником, учебным пособием, конспектами лекций

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях.

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно, пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющие последовательность изложения материала.

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.

Преимущество плана состоит в следующем:

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения.

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное.

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т. д.

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к дословному.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем: Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования.

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов и пр.

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация.

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее содержания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в предварительном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного источника информации. Кроме того, пишется аннотация почти исключительно своими словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки оригинального текста.

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Для работы над конспектом следует:

- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста;

- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложении, близком к оригиналу;

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными замечаниями, соображениями, "фактурой", заимствованной из других источников и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках);

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также общих выводов. Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по существу исследуемого вопроса.

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на проблему, проанализировать их, сравнить, дать им оценку.

Этой процедуре должны подвергаться и материалы из  Интернета во избежание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень важно указывать названия источников,  авторов, год издания. Это организует его, а главное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило активно работать с литературой в библиотеке не только ТюмГНГУ, но и в других, библиотеках, используя, в том числе, их компьютерные возможности (электронная библиотека в сети Интернет).

# Общие требования к выполнению и оформлению работ

Ход работы:

  - выполнить задания;

  - описать ход выполнения заданий;

  - ответить на контрольные вопросы;

  - выполнить индивидуальное задание.

Выполнение самостоятельных работ должно быть оформлено в тетради, и включать в себя:

  - номер и тему занятия;

  - заполненные таблицы;

  - схемы и структуры;

  - необходимые выводы;

  - краткие ответы на контрольные вопросы;

  - выполненное индивидуальное задание.

Составление сравнительной таблицы

Составление сравнительной таблицы по теме это вид самостоятельной работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность к её свертыванию. В рамках таблицы наглядно отражаются вопросы различных тем. Такая таблица создается как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания.

Задание студенту:

-изучить информацию по теме;

-информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы;

-пользуясь готовой таблицей эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.

Критерии оцениваниясравнительной таблицы:

-соответствие содержания теме;

-правильный отбор информации;

-наличие обобщающегося (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;

-соответствие оформления требованиям;

-выполнение работы в срок.

Выполнение реферата или подготовка презентации

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Структура реферата:

1 титульный лист;

2 план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);

3 введение;

4 текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;

5 заключение;

6 библиографический список;

7 приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем.

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.

Реферат оценивается преподавателем, исходя из установленных показателей и критериев оценивания реферата.

# Таблица 2- Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Новизна реферированного текста Макс. - 20 баллов | новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. |
| 2 Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 30 баллов | соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. |
| 3 Обоснованность выбора источников Макс. - 20 баллов | полнота использования литературных источников по проблеме; привлечение новейших работ по проблеме. |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 4 Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов | правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев. |
| 5 Грамотность Макс. - 15 баллов | отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль. |

Критерии оценивания реферата

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

- 86 – 100 баллов – «отлично»;

- 70 – 75 баллов – «хорошо»;

- 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;

- менее 51 балла – «неудовлетворительно».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Структура выступления

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MSWord, AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций – PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:

- четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

- определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

- отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

- определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

- определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

- подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

- проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека.

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому.

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовить отдельно: печатный текст +слайды;

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

- рекомендуемое число слайдов до 15;

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников.

Тема реферата или презентации выбирается обучающимся самостоятельно из предложенного преподавателем списка тем.

Таблица 3 - Критерии оценивания презентации

| Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наличие грамотно оформленного титульного листа | 2 балла | Написана тема, указан автор презентации, группа, специальность |
| 7 слайдов | 4 балла | Требования к слайду: каждый слайд должен содержать как минимум единицу информации, т.е. должен быть содержательным и поэтому компоненту не повторять другие слайды; слайд в PowerPoint не может быть представлен только картинкой, должны присутствовать и изображение и текст; слайд не должен быть перегружен текстом. |
| 8-10 слайдов | 5 баллов |  |
| 10-15 слайдов | 10 баллов |  |
| Логика построения | до 3 баллов | Изложение должно быть логичным и совпадать с изображением либо текстом на слайдах. |
| Содержание | до 10 баллов | Оценка зависит от глубины раскрытия темы: поверхностно либо с деталями, с указанием примеров. |
| Оценка |
| Максимум | 25 баллов |
| 5 отлично | 20-25 балла |
| 4 хорошо | 14-20 баллов |
| 3 удовлетворительно | Менее 13 баллов |

4. Литература

1. Блинов О.М.Теплотехнические измерения и приборы.- М.: Металлургия 2003. – 258с.

2.Преображенский В.П.Теплотехнические измерения и приборы. – М.: Энергия 2007. – 704с.

3.Линевег Ф. Измерение температур в технике. – М. : Энергия 2005.- 544 с.

4.РМГ 19-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения. ИПК  Изд-во стандартов, 2000.

5.ГОСТ Р  8.596 – 2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение  измерительных систем. Основные положения. ИПК изд-во стандартов 2002.